AKTUALIZACJA

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY KIETRZ

NA LATA 2010–2013 Z PERSPEKTYWĄ

NA LATA 2014-2017”

Kietrz, maj 2009 r.

ul. Obrońców Stalingradu 66 pok. 208, 218

45-512 Opole

tel./fax.  077/454-07-10, 077/543-09-35

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Kietrz na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014-2017 ”

był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu

w składzie:

mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Jarosław Górniak

mgr inż. Paweł Synowiec

mgr inż. Marta Janowska

mgr inż. Michał Leszczyński

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	6

2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU	7

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY KIETRZ	9

3.1. Informacje ogólne	9

3.2. Położenie geograficzne i administracyjne	10

3.3. Warunki klimatyczne	11

3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia	11

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.	13

3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego	13

3.5.1.1. Formy użytkowania terenów	14

3.5.1.2. Zabytki	15

3.6. Sytuacja demograficzna	18

3.7. Sytuacja gospodarcza	18

3.8. Rolnictwo	20

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna	21

3.9.1. Zaopatrzenie Gminy Kietrz w energię cieplną.	21

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny	23

3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną	25

3.9.4. Infrastruktura transportowa.	27

3.9.5. Zaopatrzenie w wodę	29

3.9.6. Odprowadzenie ścieków	31

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU	34

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Kietrz.	34

4.1.1. Zasady realizacji programu	34

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa	34

4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku.	35

5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY KIETRZ.	36

6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KIETRZ NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017	39

6.1. Cele ekologiczne	39

6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym	39

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym	39

6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Kietrz.	40

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH	41

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych	41

7.1.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	41

7.2. Zarządzanie środowiskowe	41

7.2.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	41

7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska	42

7.3.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	42

7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku	43

7.4.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	43

7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym	43

7.5.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	44

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH	44

8.1. Ochrona przyrody	44

8.1.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	49

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	50

8.2.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	51

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi	52

8.3.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	52

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią	53

8.4.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	55

8.5. Ochrona powierzchni ziemi	55

8.5.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	57

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi	58

8.6.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	61

9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.	62

9.1. Środowisko a zdrowie	62

9.1.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	62

9.2. Jakość powietrza	62

9.2.1. Cel średniookresowy do 2017r.	66

9.3. Ochrona wód	67

9.3.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	78

9.3.2 Cel priorytetowy (2010-2013)	79

9.4. Gospodarka odpadami	79

9.5. Oddziaływanie hałasu	79

9.5.1. Cel średniookresowy do 2017r.	84

9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych	85

9.6.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	87

9.7. Poważne awarie	88

9.7.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	89

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	89

9.8.1. Cel średniookresowy do 2017 r.	93

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2010 – 2013.	94

11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.	96

12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA	98

13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU	100

14. LITERATURA	102

Spis rysunków:

Rysunek 1. Położenie Gminy Kietrz.	9

Rysunek 2. Obszary  ciążenia zabudowy w Gminie Kietrz.	13

Rysunek 3. Przebieg gazociągów przez teren Gminy Kietrz.	24

Rysunek 4. Istniejące i potencjalne połączenia transgraniczne polskiego systemu przesyłowego.	25

Rysunek 5. Przebieg linii energetycznych przez teren Gminy Kietrz.	26

Rysunek 6. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie Gminy Kietrz.	27

Rysunek 7.  Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.	28

Rysunek 8. Schemat przebiegu linii kolejowych w Gminie Kietrz.	29

Rysunek 9. Położenie obszaru Natura 2000 „Rozumicki Las”	48

Rysunek 10. Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie opolskim.	70

Rysunek 11. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim.	75

Rysunek 12. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora dnia).	82

Rysunek 13. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora nocy).	83

Rysunek 14. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce.	91

Rysunek 15. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.	99

Spis tabel:

Tabela 1. Sołectwa w Gminie Kietrz.	10

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kietrz.	14

Tabela 3. Obiekty wpisane do rejestru zabytków terenu miasta Kietrz.	15

Tabela 4. Obiekty proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków z terenu miasta Kietrz	15

Tabela 5 Liczba ludności w Gminie Kietrz.	18

Tabela 6.  Podział podmiotów gospodarki narodowej.	19

Tabela 7. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007.	20

Tabela 8. Struktura klas bonitacji gruntów w Gminie Kietrz.	21

Tabela 9. Podział mocy i zużycia ciepła na poszczególne grupy odbiorców:	22

Tabela 10. Charakterystyka kotłów kombinatu:	22

Tabela 11. Ujęcia wody na terenie Gminy Kietrz.	30

Tabela 12.  Sieć wodociągowa w Gminie Kietrz.	30

Tabela 13. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Kietrz.	31

Tabela 14. Sieć kanalizacyjna w mieście i gminie Kietrz.	32

Tabela 15.  Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2004 i 2007	33

Tabela 16. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Kietrz.	59

Tabela 17. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie Gminy Kietrz.	65

Tabela 18. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.	65

Tabela 19.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.	65

Tabela 20. Zakres badań jakości wód powierzchniowych.	69

Tabela 21. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenie Gminy Kietrz.	71

Tabela 22. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.	71

Tabela 23. Jakość wód na ujęciu powierzchniowym.	72

Tabela 24. Charakterystyka GZWP 332.	74

Tabela 25.  Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Gminy Kietrz.	87

Tabela 26. Priorytetowe cele krótkookresowe Gminy Kietrz w latach 2010-2013.	94

Tabela 27. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Kietrz.	96

Tabela 28. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.	99

Tabela 29. Podział środków w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WO  2007 – 2013 [w Euro].	100

Tabela 30. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln EU).	101

# 1. WPROWADZENIE

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, szczególnie na terenach od wielu lat objętych presją przemysłu oraz gospodarstw rolnych (byłych PGR-ów), znaczną degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istota rozwoju zrównoważonego polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym generacjom możliwości rozwoju.

Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym samorządy jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony środowiska.

Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony środowiska. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Gminy Kietrz i określającym wynikające z niej działania. Tak ujęty Program będzie wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, przesłanka konstruowania budżetu  gminy,  płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Gminy Kietrz, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie Kietrz będzie miało charakter procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”, polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.

# 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego, polegającej na:

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Gminy Kietrz, zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu;

- określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;

- scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko planowania przestrzennego;

- określeniu zasad monitorowania.

Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa.

Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaże. 
Od podmiotów gospodarczych z terenu gminy uzyskano bieżące informacje dotyczące szerokiej problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie.

Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz  stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2008.

Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów:

- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa 2008 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:

- stan wyjściowy

- cele średniookresowe do 2017 roku

- kierunki działań w latach 2010 – 2013

- monitoring realizacji Programu

- nakłady finansowe na wdrożenie Programu

- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:

- kierunki działań systemowych,

- ochrona zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku  2014.

W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla województwa opolskiego, Powiatu Głubczyckiego oraz Gminy Kietrz, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu.

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być uwzględnione:

- zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym)

- zadania własne gmin (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi obecnie aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie.

# 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY KIETRZ

## 3.1. Informacje ogólne

Gmina Kietrz jest położona na obszarze, który według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, oprócz dominującej funkcji rolniczej ma pełnić funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego oraz współpracą transgraniczną z Czechami.

Dystans, dzielący najważniejsze, pobliskie miasta od Kietrza, wynosi:

- z  Głubczyc 	20 km,

- z Raciborza  	15 km,

- z Opavy		15 km.

Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz akcjonariuszem Agencji Rozwoju Opolszczyzny S.A. Należy również do Euroregionu Silesia, który jest związkiem dwóch stowarzyszeń: Gmin Dorzecza Górnej Odry i Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego. Euroregion nie ma osobowości prawnej. Siedzibą Euroregionu jest miasto Racibórz w Rzeczpospolitej Polskiej i miasto Opawa w Republice Czeskiej. Celem współpracy w Euroregionie jest podejmowanie działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy, a ponadto wspomaganie na poziomie regionalnym działań prowadzących do aktywizacji współpracy transgranicznej.

8 czerwca 2001 r. Gmina Kietrz podpisała umowę partnerską z czeskim Miastem Bilovec.

Korzystne warunki przyrodniczo-krajobrazowe, w tej części gminy a także położenie w pobliżu dużej aglomeracji katowickiej i względnie blisko Niemiec determinują rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych, służących ponadlokalnemu wypoczynkowi cotygodniowemu i pobytowemu.

Rysunek 1. Położenie Gminy Kietrz.

## 3.2. Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Kietrz położona w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa opolskiego, zajmuje obszar o powierzchni 144 km2, w tym powierzchnia miasta to 18,9 km2 (tj. 13,5 % terenów gminy), w którym na koniec 2008r. zamieszkiwało ogółem  11 616 osób,  z czego 6 321 w mieście i 5 295 na wsi. Gęstość zaludnienia wynosi 81 osób/km2 i jest niższa od średniej województwa opolskiego, która wynosi 116 osób/km2.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. opolskiego. Gmina  leży na Nizinie Śląskiej nad rzeką Troją, w południowej części województwa opolskiego - na płaskowyżu głubczyckim przy granicy polsko - czeskiej.  Położona jest w Bramie Morawskiej – obniżeniu pomiędzy  pasmami Sudetów i Karpat. Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład powiatu głubczyckiego  tj.: Baborowem, Branicami, Głubczycami oraz z gminą Pietrowice Wielkie w województwie śląskim. Od południa styka się z sześcioma gminami Republiki Czeskiej. Przejście graniczne Pilszcz - Opava gwarantuje najkrótsze połączenie Kędzierzyna-Koźla i Raciborza z czeską Opavą. Administracyjnie Gmina Kietrz przynależy do Powiatu Głubczyckiego i Województwa Opolskiego. Miasto Kietrz jest siedzibą władz gminnych.

Gmina posiada korzystne położenie geograficzne - bliskość rynków zbytu - usytuowanie geograficzne w pobliżu potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych (Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii),

Ponad 85% obszaru gminy stanowią użytki rolne, a ok. 2,4 % - lasy. Duży odsetek ludności pracuje w rolnictwie. Przemysł na terenie gminy jest słabo rozwinięty z uwagi na przeważającą część terenów rolniczych. Środowisko przyrodnicze gminy jest stosunkowo mało zróżnicowane. Przeważa krajobraz rolniczy z niewielkimi kompleksami leśnymi.

Gmina ma bogatą lokalna sieć hydrograficzną, obejmującą przepływające przez Kietrz rzeki, które biorą początek w ościennych gminach Morawka i Ostra, oraz Potok Rozumicki. Rzeka Ostra bezpośrednio z Polski wpływa do Czech. Gmina Kietrz, będąc gminą nadgraniczną, oferuje możliwość dokonywania wypadów turystycznych do sąsiednich miejscowości na terenie Czech:

- Kietrz-Třebom,

- Ściborzyce Wielkie – Hněvošice,

- Pilszcz – Opava.

W granicach administracyjnych gminy znajduje się miasto Kietrz oraz 12 sołectw i 2 przysiółki:

Tabela 1. Sołectwa w Gminie Kietrz.

| Lp. | Sołectwo | Liczba mieszkańców | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chróścielów (z przysiółkiem Gniewkowice) | 468 | 795,78 |
| 2. | Dzierżysław | 601 | 1406,61 |
| 3. | Kozłówki | 184 | 483,70 |
| 4. | Lubotyń | 459 | 1033,12 |
| 5. | Ludmierzyce | 127 | 401,12 |
| 6. | Nasiedle (z przysiółkiem Nowy Dwór) | 407 | 947,68 |
| 7. | Nowa Cerekwia | 922 | 1371,65 |
| 8. | Pilszcz | 762 | 1978,32 |
| 9. | Rogożany | 219 | 549,27 |
| 10. | Rozumice | 322 | 883,47 |
| 11. | Ściborzyce Wielkie | 506 | 758,32 |
| 12. | Wojnowice | 522 | 1437,16 |

Źródło: BIP Kietrz

Obszar gminy jest pagórkowaty, miejscami rozczłonkowany przez stale odwadniane doliny rzeczne. Wyróżnia się również łagodne skłony, zbocza wierzchni o nachyleniu od 5 – 10 %, zbocza dolin o spadkach powyżej 10 % a dochodzące do około 25 %. Główne doliny rzeczne są płaskodenne. Jest to ładny, urozmaicony krajobraz, znakomicie nadający się do wycieczek rowerowych i konnych.

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość

Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń.

## 3.3. Warunki klimatyczne

## Obszar Gminy Kietrz charakteryzuje się ostrzejszym niż centralna część województwa opolskiego warunkami klimatycznymi, ale co bardzo istotne, są one łagodniejsze niż warunki panujące na zachodzie województwa w nieodległych wyższych partiach Górach Opawskich (Sudety Wschodnie) i na wschodzie na Wyżynie Śląskiej. Większą łagodność warunków klimatycznych gmina zawdzięcza położeniu w obniżeniu Bramy Morawskiej, dokąd podczas ogólnoeuropejskiej cyrkulacji mas powietrza dociera słabo modyfikowane przez wpływy górskie Sudetów i Karpat Wschodnich ciepłe powietrze śródziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantyckie z północnego zachodu. Te ostatnie zwłaszcza w okresie zimowym łagodzą warunki pogodowe.

Obszary Gminy Kietrz charakteryzują się ostrzejszymi niż środkowa część województwa warunkami klimatycznymi. Są one dużo łagodniejsze niż warunki panujące na zachodzie w Górach Opawskich i na wschodzie na Wyżynie Śląskiej.  Wiąze się to z położeniem na terenie w obniżeniu Bramy Morawskiej, przez która dociera ciepłe powietrze środziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantycjie z kierunku północno zachodniego.

Klimat gminy charakteryzuje się większymi amplitudami temperatur, niższymi temperaturami latem, późniejszym okresem nadejścia wiosny i lata, skróconym okresem wegetacyjnym, niższym promieniowaniem i usłonecznieniem, grubszą pokrywą śniegową i dłuższym okresem jej występowania. Zimy są w gminie dłuższe i ostrzejsze niż np. w okolicach Kędzierzyna-Koźla, a lata krótsze i zimniejsze. Okresy wiosennego kwitnienia poszczególnych grup roślin są na terenie gminy opóźnione o kilka lub kilkanaście dni w stosunku do występujących na terenach w okolicach Opola.

## 3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Według regionalizacji fizyczno - geograficznej J. Kondrackiego Gmina Kietrz leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych o znaczeniu europejskim: Masywu czeskiego i Nizin Środkowoeuropejskich. Masyw Czeski jest reprezentowany przez fragment mezoregionu Góry Opawskie wchodzącego w skład makroregionu Sudety Wschodnie, natomiast w skład Nizin Środkowoeuropejskich wchodzi makroregion Nizina Śląska, która z kolei reprezentowana jest przez mezoregion Płaskowyż Głubczycki. Mezoregion obejmuje położoną na wysokości od 235 do 320 m n.p.m. wysoczyznę lessową porozcinaną głębokimi dolinkami rzecznymi. Lokalnie, w szczególności na pograniczu mezoregionu z innymi jednostkami i na krawędziach erozyjnych rzek, z spod pokryw lessowych występują ostańcowe formy trzeciorzędowe, kredowe i karbonu, wśród których na terenie gminy występują pierwsze i trzecie.

W licznych opracowaniach (m.in. Kondracki 1998) wskazuje się, że obszar Płaskowyżu Głubczyckiego, w szczególności w części południowej tzw. Worka Głubczyckiego (a zatem i na terenie Gminy Kietrz), powinien być klasyfikowany do grupy terenów wyżynnych, a nie nizin. Wysokie wyniesienie nad poziom morza oraz zróżnicowana, pofałdowana rzeźba terenu wskazuje, bowiem na jego wyżynną przynależność. Przy przyjęciu jako granicy między nizinami i wyżynami poziomicy 250 m n.p.m. okaże się, że ok. 80% terenów gminy jest zlokalizowana na wyżynach, zaś niziny ograniczone są głównie do jej części północno-wschodniej. Ze względu na zróżnicowanie geograficzne rozciągającej się od doliny Białej Głuchołaskiej w okolicach Nysy i Głuchołaz na zachodzie, do doliny Odry koło Raciborza na wschodzie jednostki, można wyróżnić jej części podrzędne. W opracowaniu A. Jahna (1968) oraz J. Badury, B. Przybylskiego, W. Bobińskiego i A. Krzyż (1996) wschodnią część Płaskowyżu Głubczyckiego nazwano Wysoczyzną Głubczycką. Zajmuje ona tereny gmin Kietrz i Baborów, oraz części gmin Głubczyce i Branice, które leżą poza fragmentem Gór Opawskich zlokalizowanym w okolicach Opawicy, Radyni i Braciszowa.

Na terenie Gminy Kietrz, ze względu na zróżnicowany charakter Wysoczyzny Głubczyckiej wyróżnić można następujące podrzędne jednostki podziału regionalnego (nazwy jednostek pochodzą od rzek lub największych miejscowości zlokalizowanych w ich obrębie):

- Garb Suchej Psiny - obejmuje wyniesiony na wysokość kilkudziesięciu metrów w stosunku do den otaczających go dolin, równoleżnikowy wał, w części wierzchołkowej pokryty pokrywą lessową, odwadniany i ograniczony od północy przez Psinę, a od południa przez Troję. Na terenie gminy występuje w północnej jej części na północ od doliny Troi (północne części sołectw Wojnowice, Kozłówki. Nowa Cerekwia i miasta Kietrz),

- Obniżenie Troi - obejmuje szeroką od 2 km na zachodzie do 3 km na wschodzie, głęboko wciętą w przylegającą od południa i północy wysoczyznę lessową dolinę rzeczną. Charakterystyczną jej cechą są strome krawędzie erozyjne oraz płaskie dno.

- Wysoczyznę Nowej Cerekwi - obejmującą porozcinany od północy dolinkami dopływów Troi, a od południa dolinkami dopływów Morawki równoleżnikowy zespół wzniesień zbudowanych w znacznej części z zamaskowanych lessami pokryw bazaltowych. Odsłonięcie tych bazaltów występuje w kamieniołomie w Nowej Cerekwi. Charakterystyczną cechą terenu tej jednostki jest duży udział w rzeźbie form erozyjnych w postaci suchych dolin. Wysoczyzną obejmuje tereny od Wojnowic na północnym zachodzie, do Dzierżysławia na południowym wschodzie,

- Obniżenie Morawki - obejmuje szerokie do ok. 2,5 km obniżenie terenowe o założeniach tektonicznych i deniwelacjach dochodzących do kilkudziesięciu metrów wykorzystane przez dolinę Morawki. W części zachodniej zlokalizowane są odsłonięcia kulmu. W części wschodniej obniżenie w okolicach Dzierżysławia zmienia kierunek z równoleżnikowego na południkowy, co wskazuje na tektoniczne założenie doliny Morawki,

- Wysoczyznę Nasiedla i Dzierżysławia - obejmującą zlokalizowany na południe i wschód od doliny Morawki, w trójkącie Nasiedle - Dzierżysław - Rozumice, ciąg wyniesień pokrytych lessami, łagodnie falistych w części wierzchołkowej i pagórkowatych na erozyjnych krawędziach przyległych dolin,

- Obniżenie Pilszcza — obejmuje południowo-zachodnie obszary gminy (głównie sołectwo Pilszcz). Występuje tu słabo zróżnicowana wysokościowe wysoczyzna z centralnie przebiegającą z północy na południe, słabo wciętą w teren, doliną Ostrej. Obniżenie Pilszcza charakteryzuje zdecydowana przewaga form falistych nad pagórkowatymi w rzeźbie terenu, co odróżnia ją od przyległej od północy wysoczyzny. Zgodnie z sugerowanym przez A. Jahna (1968) podziałem południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego wyróżnione przez autora Obniżenie Pilszcza jest częścią północnego zakończenia położonej po stronie czeskiej Kotliny Opawskiej.

- Obniżenie Krzanówki - obejmuje dolinne obniżenie rzeki i otoczenie przygranicznego odcinka Rozumickiego Potoku, w obrębie łagodnie falistych, a tylko lokalnie szeroko pagórkowatych, niewielkich wyniesień. Obniżenie jest krańcową częścią Płaskowyżu Głubczyckiego, przechodzącą łagodnie wzdłuż doliny Psiny na wschód w kierunku doliny Odry.

Charakterystyczną cechą położenia fizyczno-geograficznego Gminy Kietrz, które rzutuje na występujące na tym terenie walory przyrodnicze, jest jej zlokalizowanie przy osiowej części rozległego obniżenia między Sudetami i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne pasma górskie Polski obniżenie Bramy jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają nasze ekosystemy. Ponadto położenie obszaru gminy na skraju Niziny Śląskiej i jego wyżynne predyspozycje mają swoje konsekwencje w zróżnicowaniu walorów i zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Występuje tu przenikanie się różnych elementów flory i fauny.

## 3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

### 3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego

Strukturę przestrzenną Gminy Kietrz charakteryzują:

- stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych

- niski stopień zalesienia,

- równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,

- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Szczególnie uwidacznia się to na Płaskowyżu Głubczyckim. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń.

Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy, oprócz kilku dużych gospodarstw wielkotowarowych przekraczających wielkością 100 ha, dominują małe gospodarstwa, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 10 ha. Na użytkach rolnych z przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie pszenica, kukurydza rzepak, buraki,  prowadzone są także hodowle krów mlecznych i trzody chlewnej.

Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnie, cukrownie, wytwórnie napoi) oraz w mniejszej z elektromechaniką, ceramiką i przetwórstwem drewna.

Większość miejscowości wiejskich na terenie gminy ma zwartą zabudowę. Ułatwia to budowę dróg oraz wszelkiego rodzaju sieci (wodociągi, kanalizacja, gaz, sieci internetowe i telefoniczne). Powoduje także, iż nie ma potrzeby organizacji dalekich dojazdów do szkół i przedszkoli a obiekty publiczne (świetlice, boiska sportowe, biblioteki, ośrodki zdrowia) są łatwo dostępne. Zwartą zabudowę ma także miasto Kietrz.

Największe miejscowości, to poza Kietrzem wsie: Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Pilszcz, oraz Ściborzyce Wielkie. Do tych miejscowości ciążą inne, wykorzystując wspólną infrastrukturę np. sportową i kulturalną.

Rysunek 2. Obszary  ciążenia zabudowy w Gminie Kietrz.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Miejskiego w Kietrzu

Ogólnie gminę cechuje zadbanie o zabudowę, estetyczny wygląd elewacji budynków, porządek wokół zabudowań, zagospodarowanie zielenią: kwiatami krzewami i drzewami ozdobnymi. Ten pozytywny wizerunek zabudowy psuje w kilku wsiach zły stan dróg; brak chodników przy drogach, stan nawierzchni jezdni itp.

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajaobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych oraz bardzo niewielki udział lasów.

Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych współczesnych.

Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają:

- układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne),

  - linie kolejowe,

  - doliny rzek,

  - przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy

  - tereny zagrożenia powodziowego,

  - lokalizacja projektowanych zbiorników małej retencji „Dzierżysław” na rzece Morawka, „Nowa Cerekwia” na rzece Troi.

W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. Zgodnie z „Rocznikiem statystycznym Województwa Opolskiego” użytkowanie gruntów w gminie przedstawia się następująco:

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kietrz.

| Lp. | Rodzaj | Wielkość [ha] | Udział procentowy [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia ogólna | 13 993 | 100 |
| 1. | Użytki rolne | 12 384 | 85,7 |
| 1.1. | Grunty orne | 11 518 | 82,1 |
| 1.2. | Sady | 50 | 0,2 |
| 1.3. | Łąki | 512 | 1,9 |
| 1.4. | Pastwiska | 304 | 1,5 |
| 2. | Lasy i zadrzewienia | 345 | 2,4 |
| 3. | Pozostałe grunty i nieużytki, obszary zabudowane, zainwestowane, drogi | 1 264 | 11,8 |

Źródło danych: www.stat.gov.pl 2002

Gmina Kietrz należy do gmin słabo uprzemysłowionych. Działalność inwestycyjna obejmuje jedynie małe zakłady o charakterze produkcyjno - usługowym nastawione na obsługę najbliższego zaplecza jakim jest gmina. Nie tworzą one na obszarze gminy wyodrębniających się obszarów. Rozmieszczone są w rozproszeniu przeważnie wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zajmują obiekty adaptowane na potrzeby prowadzonej działalności.

Z ogólnej powierzchni Gminy Kietrz użytki rolne stanowią ponad 85%. Na lasy 
i grunty leśne przypada zaledwie 2,4%, a na pozostałe tereny (obszary zabudowane
 i zainwestowane, drogi,) ok. 11,8%.

#### 3.5.1.1. Formy użytkowania terenów

Pod względem struktury użytkowania gruntów w Gminie Kietrz przeważają użytki rolne – 85,7 %, lasy i zadrzewienia ok. 2,4 % powierzchni gminy.

Cechą niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia w polu strategicznym „Rolnictwo i przetwórstwo” następujących procesów: uporządkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, rozwoju gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji rolnej (ogrodnictwo, warzywnictwo i hodowla ryb); rozwoju i modernizacji bazy przetwórczej w powiązaniu z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju specjalistycznych usług dla gospodarstw rolnych oraz zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla rolników.

Walory estetyczne gminy podnoszą zieleńce i zieleń uliczna. Tereny zieleni stanowi 5 obiektów o pow. 5,5 ha, zieleń uliczna o powierzchni 2,5ha, tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 12,3ha.

#### 3.5.1.2. Zabytki

Śląsk opolski pod względem administracyjno terytorialnym należy do najstarszych i najtrwalszych struktur przestrzennych Polski. Region ten można zaliczyć do najzasobniejszych w obiekty dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wojewoda Opolski opracował dokument pt. „Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, wyszczególniający obszary o predyspozycjach rezerwatu kulturowego o znaczeniu krajowym.

Na terenie Gminy Kietrz znajdują się ruchomości oraz nieruchomości objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najcenniejsze nieruchomości posiadają wpis do rejestru zabytków prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Ochroną prawną objęte są również tereny ochrony konserwatorskiej określone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

Tabela 3. Obiekty wpisane do rejestru zabytków terenu miasta Kietrz.

| Lp. | Adres | Obiekt | Rok powstania | Nr. rejestru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stare Miasto Kietrz (pokrywające się z strefą ochrony konserwatorskiej „A”) | układ urbanistyczny średniowiecznego miasta | XIIIw. | 119/57 |
| 2. | ul. Kościelna | plebania | XVIIIw. | 1965/72 |
| 3. | ul. Kościelna | parafia pod wezwaniem św. Tomasza - budynek kościoła | XVI - XVIIIw. | 21/50 |
| 4. | ul. Niepodległości | ruina pałacu | XVI – XIXw. | 722/64 |
| 5. | ul. Wojska Polskiego | parafia pod wezwaniem św. Krzyża – kaplica cmentarna | 1783 – XXw. | 1976/72 |
| 6. | ul. Górska 2 | dom | ok. 1880r. | 789/64 |
| 7. | ul. Górska 6 | dom | 1 poł. XIXw. | 2185/88 |
| 8. | ul. Górska 16 | dom | pocz. XIXw. | 703/64 |
| 9. | ul. Górska 32 | dom | ok.poł. XIXw. | 791/64 |
| 10. | ul. Górska 40 | dom i budynki gospodarcze | k. XIXw. | 1975/72 |

Tabela 4. Obiekty proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków z terenu miasta Kietrz

| Lp. | Adres | Obiekt | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Głubczycka 26 | dom | ok. 1880r. |
| 2. | ul. Głubczycka 38 | dom | ok. 1880r. |
| 3. | ul. Głubczycka 31 | dom | ok. poł. XIXw. |
| 4. | ul. Głubczycka 39 | dom | ok. 1880r. |
| 5. | ul. Głubczycka 43 | dom | k. XIXw. |
| 6. | ul. Głubczycka 24 | dom | ok. 1880r. |
| 7. | ul. Długa 10 | dom | ok. 1880r. |
| 8. | ul. Długa 18a | dom | ok. 1880r. |
| 9. | ul. Długa 19 | dom | ok. 1880r. |
| 10. | ul. Cegielniania 2 | dom | ok. 1880r. |
| 11. | ul. Okrzei 3 | dom | pocz. XIXw |
| 12. | ul. Raciborska 55 | dom | ok. 1880r. |
| 13. | ul. Raciborska 97 | dom | ok. 1880r. |
| 14. | ul. Raciborska 92 | dawny zajazd | I poł. XIXw. |
| 15. | ul. Górska 10 | dom | ok. 1880r. |
| 16. | ul. Wojska Polskiego 26 | dom | XIXw. |
| 17. | ul. Raciborska | kościół i klasztor | 1928r. |
| 18. | ul. Górska/Raciborska | krzyż przydrożny, kamienny | 1989r. |
| 19. | ul. Raciborska | figura kamienna św. Jana Nepomucena | XXw. |
| 20. | ul. Raciborska | krzyż kamienny | pocz. XXw. |
| 21. | ul. Traugutta | krzyż kamienny | 1926r. |
| 22. | ul. Raciborska (wjazd do Kietrza) | krzyż kamienny | pocz. XXw. |

Na terenie gminy znajdują się również stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji w liczbie 152 pozycji.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego z terenu Gminy Kietrz:

Dzierżysław

- kościół par. p.w. św. Bartłomieja, XIV, XVIII/XIX, XX, nr rej.: 1168/66 z 19.02.1966

- „Willa w lesie”, ul. Wojska Polskiego 18, 1920, nr rej.: 2186/88 z 30.12.1988

- ogród, nr rej.: j.w.

Kozłówki

- kaplica p.w. św. Anny, 1842, nr rej.: 1977/72 z 30.11.1972

- zagroda nr 7, nr rej.: 1864/66 z 24.10.1966: dom, spichrz, ogrodzenie z bramą 
i furtą

- zagroda nr 8, nr rej.: 1865/66 z 24.10.1966: dom, spichrz, ogrodzenie z bramą 
i furtą

- dom nr 55, 1 poł. XIX, nr rej.: 974/65 z 11.02.1965

- zagroda nr 57, pocz. XIX, nr rej.: 1866/66 z 24.10.1966

Nasiedle

- zespół pałacowy, ul. Szkolna 21, 1730, 1930:

- pałac, nr rej.: 661/61 z 29.01.1961

- 2 oficyny, nr rej.: j.w.

- park, nr rej.: 144/86 z 29.09.1986

- browar, ul. Świerczewskiego 24, 1 poł. XIX, nr rej.: 2183/88 z 10.08.1988

Nowa Cerekwia

- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, 1783-1787, nr rej.: 646/59 z 13.11.1959

- ruina kościoła cmentarnego p.w. św. Wacława, 1688, 1858, nr rej.: 953/65 z 26.01.1965

- ruina zamku, XVI-XVII, 1808, nr rej.: 723/64 z 7.03.1964

- dom, ul. Raciborska 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 1910/67 z 18.10.1967

- dom, ul. Raciborska 57, 1 poł. XIX, nr rej.: 1915/67 z 18.10.1967

- dom, ul. Raciborska 58, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1911/67 z 18.10.1967

Pilszcz:

- zespół urbanistyczny, k. XVIII, nr rej.: 795/64 z 13.04.1964

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1593, 1777, nr rej.: 47/48 (brak decyzji w KOBiDZ)

Rogożany

- zagroda nr 17, k. XVIII, nr rej.: 1533/67 z 1.03.1967: dom, spichrz, ogrodzenie z bramą i furtą

- zagroda nr 37, k. XVIII - XIX, nr rej.: 1534/67 z 1.03.1967: dom, ogrodzenie z bramą i furtą

- dom nr 47, 1 poł. XIX, nr rej.: 1921/67 z 10.03.1967

Na terenie gminy znajdują się również obiekty proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków:

Dzierżysław

- ul. Kościuszki – dom nr 15,17,21,36

- ul. Sobieskiego nr 38,69

- ul. Szkolna nr 19

- ul. Wojska Polskiego nr 4,15,21,25

Gniewkowice

- Dom mieszkalny nr 7

Kozłówki

- Dom mieszkalny nr 2 z budynkami gospodarczymi, 3, 6 ze spichlerzem, 9 z bud. gospod., 10 z bud. gosp., 12 z bud. gosp., 16,21 z bud. gosp., 23 z bud. gosp., 54, 58 z bud. gosp., 62 z bud. gosp., 63 ze spichlerzem i bud. gosp., 64 z bud. gosp., 65 ze spichlerzem i bud. gosp., 67

Lubotyń

- Kościół parafialny pw. MN

- Mur kościelny

- Kapliczka poł. XIXw.

- Kapliczka k. XIXw.

- Pałac

- Park krajobrazowy

- Dom mieszkalny nr 22,31,39

Ludmierzyce

- Kościół fil. pw. Św. Trójcy

- Kaplica

- Dom mieszkalny nr 16, 38, 40 z bud. gosp., 41, 42, 43

Nasiedle

- Kościół parafialny pw. Św. Jakuba

- Mur kościelny

- Kapliczka

- Kaplica cmentarna

- Oficyna pałacowa

- Dawna szkoła parafialna nr 7

- ul. Świerczewskiego – dom nr 23,

Nowa Cerekwia

- Kapliczka

- Cmentarz

- ul. Głubczycka – dom nr 2, 16,44

- ul. Kościelna – dom nr 4,5

- ul. Raciborska: 10 z bud. gosp., 12 z bud. gosp., 20,43 z bud. gosp.,44 z bud. gosp., 49,51 z bud. gosp., 52 z bud. gosp., 54 z bud gosp., 59 z bud. gosp., 60 z bud. gosp., 65 z bud. gosp., 70 z bud. gosp., 76, 78

- Rynek: dom nr 1,3 z bud. gosp., 5 (ob. przedszkola, 7, 12 z bud. gosp., 13 z bud. gosp., 14,15 z bud. gosp., 16 z bud. gosp., 17 z bud. gosp., 19, 20

- ul. Szkolna – dom nr 5,7,7a,9

Pilszcz:

- Kapliczka I poł. XIXw.

- Kapliczka k. XIXw.

- Kapliczka k. XIXw.

- ul. J. Krasickiego – dom nr 2,34 spichlerz z wozownią

- D. szkoła – ul. Owsiana

- ul. Owsiana – dom nr 5 z bud. gosp., 9,16,23,29,30 ze spichlerzem, 30a

- ul. Pszenna – dom nr 21/22, 24

- ul. Żytnia – dom nr 5,9,10,16 z bud. gosp., 20 ze spichlerzem, 21,22,24,27,29,30, spichlerz przy nr 34

Rogożany

- Kaplica

- Dom mieszkalny nr 2,4 z bud. gosp., 22,28,26,

Rozumice

- Ruina kościoła ewang.

- Dom mieszkalny nr 9 z bud.gosp.,13,17,21,23,29,57a,93,94,98,99,101,102,103, spichlerz przy nr 104, 109

Ściborzyce Wielkie

- kościół ewangelicki

- Dawna karczma (ob. domu mieszkalnego)

- Dom mieszkalny nr 4,8,22,23 z bud. gosp., 25 z bud. gosp., 29 z bud. gosp., 65, 75, 96, 97 z bud. gosp., 99 z bud. gosp., 114, 115, 122, 136

Wojnowice

- Ruina kościoła

- Cmentarz

- Dom mieszkalny nr 19

Cmentarze

- Dzierżysław,

- Kietrz,

- Nasiedle,

- Nowa Cerekwia,

- Lubotyń,

- Ludmierzyce,

- Pilszcz,

- Ściborzyce Wielkie.

Na terenie gminy znajdują się ponadto liczne stanowiska archeologiczne objęte nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich obecność wynika z bardzo długiej historii zamieszkiwania człowieka na obecnym obszarze gminy.

Cennym zasobem kulturowym są pozostałości charakterystycznego, historycznego typu zabudowy, popularnego do II Wojny Światowej, nazywanego stylem „frankońskim”. Ten charakterystyczny typ budownictwa wiejskiego pojawił się na obszarze Bramy Morawskiej  w XVIII wieku.

## 3.6. Sytuacja demograficzna

Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Kietrzu – liczba mieszkańców w gminie            na koniec 2008 r. wynosiła 11 616 osób, z tego w mieście 6 321 osób tj. 54,4% a na terenach wiejskich 5 295 osób tj. 45,6%. W porównaniu z 2005 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o ok. 1,54% - w mieście liczba mieszkańców spadła łącznie o 46 osób, a na terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 116 osób.

Obserwuje się migracje ludności z terenu gminy poza granicę państwa oraz ujemny przyrost naturalny. Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 81 osób na 1 km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności.

Tabela 5 Liczba ludności w Gminie Kietrz.

| Gmina | Liczba ludności w roku: |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Szacunkowo: |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2012 | 2016 |
| Miasto Kietrz | 6 387 | 6 397 | 6 305 | 6 321 | 6 308 | 6 271 | 6 220 |
| Sołectwa | 5 411 | 5 349 | 5 333 | 5 295 | 5 258 | 5 148 | 5 046 |
| RAZEM | 11 798 | 11 746 | 11 638 | 11 616 | 11 566 | 11 419 | 11 266 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Kietrzu

## 3.7. Sytuacja gospodarcza

Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują na jej rolniczy charakter. Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Kietrz jako gminę rolniczą. Obecnie, biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. Ostatnie lata, mimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej przyniosły rozwój sfery rzemiosła, usług i handlu. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów, ponadto rośnie liczba osób podejmujących prace wymagające wyższych kwalifikacji, na ogół poza terenem gminy.

Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym oraz w mniejszej z elektromechaniką, wytwarzaniem, przetwórstwem i budownictwem.

Po wojnie uruchomiono w mieście Zakład Tkanin Dekoracyjnych „Welur”, zatrudniający w szczytowym okresie ponad 2000 osób. Stworzono także PGR „Kietrz”,  który jako kombinat rolny istnieje do tej pory i jest w dobrej kondycji. W 1990 roku  rozpoczęły się dwa istotne procesy.

Z jednej strony konkurencja rynku wymusiła restrukturyzacje przedsiębiorstw. PGR wyszedł z tych przekształceń z sukcesem, natomiast restrukturyzacja „Weluru” nie udała się. Na majątku „Weluru” powstały trzy firmy, z których tylko jedna obecnie funkcjonuje i powoli rozwija działalność. Pustego miejsca na rynku pracy po „Welurze”, nie zajął żaden nowy liczący się podmiot gospodarczy.

Do największych przedsiębiorstw zlokalizowanych obecnie na terenie Gminy Kietrz należą m.in.:

- Kombinat Rolny „Kietrz” sp. z o.o.,

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kietrzu,

- Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” sp. z o.o. w Kietrzu,

- Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej sp. z o.o. w Kietrzu,

- Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski Zbigniew Nasieniak w Kietrzu,

- B.K. Fabryka Dywanów Kietrz,

- Fach Bud,

- Filplast w Kietrzu,

- Quitessence w Kietrzu,

- Zakład Remontowo – Budowlany „Duda” w Kietrzu,

- Centrotechnika – Nasiedle w w Nasiedlu,

- Firma „GABI” w Nasiedlu,

- Instal „Taro”,

- Zakład Betoniarski,

- Zakład Ogólnobudowlany Julian Karpina,

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ― Chróścielów,

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ― Wojnowice

- Kółko Rolnicze ― Dzierżysław,

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ― Nowa Cerekwia,

- „WELUR - MATT” sp. z o.o. – Kietrz,

- P.P.H. „PROMESSA” spółka  z o.o. – Kietrz,

- P.P.U.H „ANTRACYT” - Nowa Cerekwia,

- „BIOCHEM” spółka jawna – Kietrz.

Analizując strukturę, wśród większych podmiotów gospodarczych silną przewagę mają podmioty związane z rolnictwem. Jedynym przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 100 osób jest Kombinat Rolny Kietrz. Ponadto działa 10 przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 100 pracowników.

Pozostałe gałęzie gospodarki są słabo lub bardzo słabo rozwinięte. Lokalny rynek pracy dysponuje niewielką i stale malejącą liczbą pozarolniczych miejsc pracy. Recesja w gospodarce spowodowała, iż duże zakłady pracy albo zostały zlikwidowane, albo zmuszone do zmniejszania poziomu istniejącego zatrudnienia. Stabilności zatrudnienia nie gwarantują również osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, nie tworzące nowych miejsc pracy, bądź też zatrudniające mniej niż 5 pracowników.

W gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji funkcji gospodarczych, zaś uwarunkowania do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój nastąpić powinien w dziedzinie usług decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa.

Położenie Gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast Województwa Opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe.

Tabela 6.  Podział podmiotów gospodarki narodowej.

| w sektorze publicznym: | Miasto Kietrz | Obszar wiejski |
| --- | --- | --- |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 63 | 15 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 11 | 15 |
| spółki handlowe | 2 | - |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze | - | - |
| w sektorze prywatnym: |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 528 | 224 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 448 | 183 |
| spółki prawa handlowego | 17 | 3 |
| spółki z udziałem kapitału zagranicznego | 7 | - |
| spółdzielnie | 1 | 3 |
| fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne | 9 | 13 |

Źródło www.stat.gov.pl, 2007r.

Równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje również działalność usługowa prowadzona prze firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, usługami dla ludności, doradztwem, usługami bankowymi, telekomunikacją, transportem, oświatą.

- Bank Spółdzielczy Racibórz oddział w Kietrzu,

- Gabinet Weterynaryjny,

- Handlotrans,

- Kwiaciarnia Podkaliccy,

- Komandor,

- PKO Bank Polski S.A. Oddział w Raciborzu, Agencja Kietrz,

- SKOK Ziemi Rybnickiej, Oddział w Kietrzu,

- Usługi Geodezyjno – Kartograficzne,

- Usługi Malarskie,

- Usługi Transportowe Kęska Marek,

- ZETS Agencja Interaktywna.

Sieć placówek handlowych należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sfer życia gospodarczego.

Tabela 7. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007.

| Lp. | Rok | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem | Sektor publiczny | Sektor prywatny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miasto Kietrz | Obszar wiejski | Miasto Kietrz | Obszar wiejski |
| 1. | 2002 | 750 | 45 | 17 | 469 | 219 |
| 2. | 2003 | 798 | 50 | 16 | 497 | 235 |
| 3. | 2004 | 794 | 55 | 16 | 496 | 227 |
| 4. | 2005 | 831 | 58 | 15 | 528 | 230 |
| 5. | 2006 | 828 | 62 | 15 | 527 | 224 |
| 6. | 2007 | 830 | 63 | 15 | 528 | 224 |

Źródło: www.stat.gov.pl

W sektorze publicznym w 2007 roku zarejestrowano: 78 podmiotów (9,4%), natomiast w sektorze prywatnym 752 (90,6%).

Barierą dla rozwoju przemysłu czy większych jednostek gospodarczych są dobre jakościowo grunty rolne oraz wysokie opłaty związane z ich wyłączeniem z produkcji rolnej. Rolnictwo w gminie jest na dobrym poziomie. Wysoka produkcja roślinna, zwierzęca i dobre usprzętowienie lokuje gminę w czołówce gmin województwa opolskiego.

## 3.8. Rolnictwo

Warunki agroklimatyczne i glebowe dla rolnictwa są korzystne, gmina charakteryzuje się jednymi z najlepszych w województwie warunkami dla produkcji rolniczej.

Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, jak i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność i zmienność sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 1 109 gospodarstw rolnych. Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 1 ha - 487, co stanowi ok. 43,9 % ogółu gospodarstw. Gospodarstw powyżej 10.0 ha istnieje - 132 co stanowi 11,9 % ogółu gospodarstw indywidualnych. Taka struktura wskazuje na znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Jednocześnie funkcjonuje 7 gospodarstw o powierzchni od 50 do 100ha i 5 gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha.

Kombinat Rolny Kietrz jest jednym z najlepiej zorganizowanych i gospodarujących przedsiębiorstw rolnych w Polsce. W 1961 roku utworzono  Kombinat PGR, od roku 1977 funkcjonujący jako  Kombinat Rolny Kietrz. W roku 1993 przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę, w której 100% udziałów ma skarb państwa. Od tej pory struktura własnościowa kombinatu nie zmienia się.

W kwietniu 2003 Kombinat rozporządzeniem Ministra Rolnictwa został włączony do grupy 59 przedsiębiorstw rolnych z obszaru całego kraju „o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej”. Są to przede wszystkim ośrodku hodowli zarodowej, ośrodki hodowli roślin, państwowe stadniny koni oraz pięć najlepszych kombinatów rolnych – w tym kombinat w Kietrzu. Decyzja ta daje pewność, ze w najbliższych latach zakład nie będzie sprzedawany, a zarządzanie przedsiębiorstwem będzie dalej stabilne. Przydatność gleb do produkcji rolnej określa tak zwany Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej. Wynosi on średnio dla gminy 100,8 pkt., przy średniej  dla Opolszczyzny 81,9 pkt. Kietrz w ocenie warunków produkcji rolnej zajmuje 5 miejsce w województwie Opolskim.

Pod względem bonitacyjnym w gminie dominują gleby najlepszych klas II - III (gleby orne bardzo dobre i dobre), które stanowią aż 83,8% wszystkich gruntów rolnych. Są to równocześnie gleby chronione przed zainwestowaniem. Najwięcej jest gruntów klasy II, które stanowią aż 41,4% wszystkich użytków ornych. Jest to jeden z największych wyników w regionie. Znaczny udział tych gruntów na terenie gminy był m.in. przyczyną wylesienia obszaru oraz koncentracji zabudowy na terenach licznych wsi. Ogromna przewaga gruntów klas II-III oraz niewielki odsetek gleb najsłabszych wskazuje na bardzo korzystne uwarunkowania rozwoju funkcji rolniczej. Gleby niższej klasy IVa i IVb stanowią już obszarowo mniejszy zasięg - 8,2%. Gleby najniższych, tj. V i VI klas bonitacyjnych zajmują stosunkowo niewielki odsetek gruntów rolnych w Gminie Kietrz – 1,7%. Gleby, które pod względem bonitacyjnym zalicza się do I i II klas bonitacyjnych przeważają zwykle w obrębie występowania czarnoziemów. Gleby brunatne tworzą natomiast zwykle kompleksy II i III klas. W przypadku terenów dolinnych gdzie dominują mady rzeczne są to głównie kompleksy użytków zielonych. Większość obszarów łąkowych położona jest w dnach dolin rzecznych oraz na ich stokach wzniesień i pagórków, gdzie chronią pokrywę glebową przed erozją. Udział gleb poszczególnych klas przedstawia się tabela poniżej:

Tabela 8. Struktura klas bonitacji gruntów w Gminie Kietrz.

| Gmina | Klasy bonitacji użytków rolnych w [%] |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
|  |  |  | a | b | a | b |  |  |
| Kietrz | 6,3 | 41,4 | 35,8 | 6,6 | 6,4 | 1,8 | 1,6 | 0,1 |

Zestawienie klas bonitacji użytków rolnych Gminy Kietrz wskazuje na zdecydowaną dominację kopleksów najlepszych – pszennych. Obejmują one łącznie aż 96,2% gruntów ornych. Do kompleksów żytnich należy zaledwie 2,5% gruntów ornych. Natomiast wśród użytków zielonych bardzo dobre i dobre – 17,4%, średnie – 80,5% oraz słabe i bardzo słabe –5,8%.

Gmina Kietrz pod względem wskaźnika rolniczej przestrzeni produkcyjnej zajmuje 5 miejsce  w województwie. Opisane stosunki glebowe nie oznaczają, że brak jest czynników ograniczających żyzność gleb. W przypadku gleb brunatnych problemem jest tendencja do zakwaszania oraz często niewystarczająca zawartość próchnicy. W przypadku czarnoziemów zdegradowanych jest niska zawartość próchnicy (poniżej 4%). Jednakże najczęściej obniżenie żyzności jest spowodowane działalnością człowieka. Najważniejsze czynniki  to:

- pogarszanie struktury gleb przez stosowanie ciężkiego sprzętu uprawowego,

- nieodpowiednie nawożenie powodujące utratę próchnicy,

- przedostawanie się do gleb nadmiernych ilości gnojowicy (zwłaszcza w pobliżu dużych obiektów hodowlanych)

- występowanie powyższych zjawisk prowadzi do zachwiania stosunków powietrzno-wodnych i zakwaszenia gleb.

Korzystne uwarunkowania glebowe i wysoka kultura rolna na obszarze Gminy Kietrz powoduje, że wysoki jest udział upraw pszenicy i buraków cukrowych. Większość gospodarstw produkuje na sprzedaż przy czym w większości utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. Głównym kierunkiem gospodarki rolnej w Gminie Kietrz jest produkcja roślinna. W strukturze zasiewów dominują zboża (z tego w prawie 90% pszenica), kukurydza, rzepak i buraki, a uprawy w warzywnikach i sadach odgrywają niewielką, uzupełniającą rolę. Produkcja zwierzęce w gminie, to głównie bydło i trzoda chlewna.

## 3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna

### 3.9.1. Zaopatrzenie Gminy Kietrz w energię cieplną.

Według opracowania „Energoprojekt”-u w Katowicach na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, na terenie powiatu głubczyckiego znajduje się 19 źródeł ciepła o mocy powyżej 1 MWt (w tym 4 źródła o mocy powyżej 5 MWt), o łącznej mocy zainstalowanej ok. 85 MWt. Zapotrzebowanie mocy wynosi ok. 74 MWt.

Na terenie Gminy Kietrz jedynym źródłem ciepła o mocy powyżej 5 MWt jest  kotłownia Kombinatu Rolnego „Kietrz” ul. Zatorze 2, opalana węglem kamiennym, o mocy cieplnej 12,5 MWt. (źródło ciepła systemu ciepłowniczego).

Budowa  ciepłociągu miejskiego była w latach 1997 – 1999 największą wieloletnią inwestycją miejską i wiązała się ze zmianą dostawcy ciepła. Upadającą i generującą ogromne straty na przesyle kotłownię Zakładów „Welur” zastąpiła Kotłownia Kombinatu Rolnego „Kietrz”.

Ciepłownia Kombinatu Rolnego została wybudowana w 1986r. Wyposażona jest w 5 kotłów. Każdy z kotłów posiada urządzenia odpylające. W ciepłowni brak jest odsiarczania i odazotywowania spalin. Energia cieplna dostarczana jest obecnie siecią ciepłowniczą preizolowaną o średnicy 2 x 150. Przepustowość cieplna rurociągu 150 wynosi 4,73 – 6,50 MW. Potrzeby przesyłowe wynoszą 7,389 MW.

Kombinat Rolny „Kietrz” sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu prowadzi działalność na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE. System ciepłowniczy Kombinatu Rolnego „Kietrz” Sp. z o.o. obejmuje:

- ciepłownię o mocy zainstalowanej 12,5 MWt,

- sieci cieplne o łącznej długości ok. 6,3km (wykonane w technologiach:  tradycyjnej ok. 2,2km,  preizolowanej ok. 4,1km),

- 28 węzłów cieplnych pokrywających zapotrzebowanie na ciepło ok. 4,7 MW (11 należy do operatora systemu, a 17 do odbiorców; wszystkie węzły to węzły wymiennikowe, 12 węzłów wyposażonych jest w automatykę pogodową, stan techniczny węzłów ocenia się jako dobry).

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywanej przez ciepłownię wynosi ok. 9 MW w tym:

- ogrzewanie pomieszczeń (w tym potrzeby własne) ok. 5 MWt,

- potrzeby technologii (potrzeby własne ok. 4 MWt).

Tabela 9. Podział mocy i zużycia ciepła na poszczególne grupy odbiorców:

| Lp. | Grupy odbiorców | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MWt] | Zużycie ciepła [GJ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potrzeby własne zakładu | 5,4 | 22 977 |
| 2. | Budownictwo mieszkaniowe | 2,7 | 19 736 |
| 3. | Inne | 0,9 | 7 406 |
|  | RAZEM: | 9,0 | 50 119 |

Źródło ciepła zaopatrzone jest w trzy kotły typu ER-125-032 oraz dwa kotły KR-125, o łącznej mocy zainstalowanej 12,5 MWt. Zapotrzebowanie ciepła pokrywane z ciepłowni wynosi 9 MW. Rezerwa mocy cieplnej, którą może zakład zaoferować do wykorzystania na potrzeby innych odbiorców wynosi aktualnie 3,5 MW, a po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych u odbiorców zewnętrznych rezerwa mocy wzrośnie o ok. 0,3 MW.

Tabela 10. Charakterystyka kotłów kombinatu:

| Lp. | Typ kotła | Moc kotła [MW] | Rok instalacji | Sprawność [%] | Rodzaj instalacji oczyszczania spalin | Ocena stanu technicznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ER-125-032 | 2,5 | 1987 | 75 | Cyklon CE-2X900/04 | dobry |
| 2. | ER-125-032 | 2,5 | 1987 | 75 | Cyklon CE-2X900/04 | dobry |
| 3. | ER-125-032 | 2,5 | 1987 | 75 | Cyklon CE-2X900/04 | dobry |
| 4. | KR-125 | 2,5 | 1987 | 75 | Cyklon CE-2X900/04 | dobry |
| 5. | KR-125 | 2,5 | 1987 | 75 | Cyklon CE-2X900/04 | dobry |

Wszystkie kotły opalane są miałem węglowym. W przyszłości przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na ciepło, z powodu przyłączania do sieci nowych budynków, nie posiadających obecnie sieci centralnego ogrzewania (szacowane zapotrzebowanie 0,955 MW) a także  wskutek podłączania nowych budynków (szacowane zapotrzebowanie 1,258 MW). Oznacza to, że docelowe zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 9,602 MW. W takim przypadku  plan uciepłownienia miasta przewiduje dobudowę 1 kotła o mocy 5 MW, oraz wymianę magistrali ciepłowniczej 2 x  150 mm na odcinku I komora – ul. Nowa na magistralę ciepłowniczą 2 x  250 o długości 440 m. Przepustowość magistrali ( 250 mm wynosi 13,1 – 17,5 MW.

W najbliższej przyszłości należy spodziewać się przyłączenia do magistrali cieplnej obiektów szczególnie w centrum miasta. Następować będzie rozwój sieci wodnej, umożliwiającej stosowanie w sieci rur preizolowanych oraz typowych węzłów i automatyki.

Poza tym teren Gminy Kietrz charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.

Potrzeby grzewcze pokrywane są głównie ze źródeł lokalnych, w większości na paliwo wysokoemisyjne (węgiel, koks). Większość budynków użyteczności publicznej wyposażona jest w lokalne kotłownie opalane olejem opałowym. Instalacje spalania paliw stanowią zatem praktycznie wyłącznie lokalne źródła grzewcze budynków wielo- i jednorodzinnych, szkół, przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej emisji” zanieczyszczeń.

Według „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015 r” (Energoprojekt Katowice S.A. 2003 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu), struktura pokrycia potrzeb cieplnych gminy przedstawia się następująco:

- węgiel - 92 %,

- olej opałowy, gaz płynny – 3 %,

- gaz ziemny – 4%,

- energia elektryczna – 1 %,

- energia odnawialna – 0 %.

Udział ciepła z systemu ciepłowniczego w pokryciu potrzeb cieplnych gminy:

- system ciepłowniczy – 17%,

- kotłownie lokalne i zakładowe, ogrzewanie indywidualne – 83%.

Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem i drewnem) zapewniające ponad 92 % ciepła dla gminy, na drugim miejscu wykorzystywane są paliwa gazowe. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.

Bilans potrzeb cieplnych gminy wskazuje, że ok. 83 % całkowitego zapotrzebowania na ciepło pokrywane jest ze źródeł indywidualnych, kotłowni lokalnych i zakładowych natomiast system ciepłowniczy pokrywa 17% zapotrzebowania ogólnego.

W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest węgiel o bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30 MJ/kg, zawartość popiołu 7¸8 %, zawartość siarki 0,6-0,8 %). Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane są paleniska indywidualne jest natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach (miał węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej 20¸24 MJ/kg, zawartości popiołu do 24 %, zawartości siarki 0,8-0,9 %) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo w paleniskach tych spalane są okresowo odpady, szczególnie w okresie grzewczym, przede wszystkim tworzyw sztucznych.

Wg cytowanego wyżej opracowania, struktura zapotrzebowania Gminy Kietrz na moc cieplną przedstawia sie następująco:

- budownictwo mieszkaniowe: 70 % (30,5 MWt, w tym budynki jednorodzinne – 12,5 MWt, budynki wielorodzinne – 18,0 MWt),

- zakłady: 16% (6,8 MWt),

- budownictwo pozostałe: 14 % (obiekty oświatowe, obiekty służby zdrowia, obiekty usługowe i handlowe) - 6,1 MWt.

### 3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny

Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo opolskie zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.

Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II0 podlegają Zakładowi Gazowniczemu w Opolu. Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów wysokiego ciśnienia, które zasilają siedemdziesiąt stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia.

Przez teren Gminy Kietrz (przez część północno – wschodnią) przebiegają następujące gazociągi wysokiego ciśnienia, które zasilają stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia:

- gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz:

- odgałęzienie od gazociągu do SRP Io Kietrz, parametry gazociągu:  Ø100 PN 4.0 MPa, długość 120mb,

- SRP Kietrz o przepustowości 1 600 m3/h.

Na terenie gminy zlokalizowane są 2 stacje redukcyjno-pomiarowe o przepustowościach 1500 m3/h I stopnia ― w północnej części miasta i II stopnia przy ul. Traugutta. Długość sieci gazowej rozdzielczej niskiego ciśnienia wynosi 60,8 km, zaś średniego ciśnienia 1,8 km.

Rysunek 3. Przebieg gazociągów przez teren Gminy Kietrz.

Według tabeli gazyfikacji gmin województwa opolskiego w Gminie Kietrz:

- ilość odbiorców domowych wynosi (wg GUS ZPG-7) –1 662 (w tym ogrzewający mieszkania – 292),

- procent gazyfikacji – 43,55%,

- zużycie gazu 778 tys.m3/rok (w tym gospodarstwa domowe 645) .

Z sieci gazowej obecnie korzysta ponad 85% ludności miasta. Na niezgazyfikowanych obszarach gminy mieszkańcy gminy korzystają z gazu płynnego w butlach.

Rysunek 4. Istniejące i potencjalne połączenia transgraniczne polskiego systemu przesyłowego.

Gaz koksowniczy.

Na terenie województwa opolskiego system gazociągów wysokiego ciśnienia gazu koksowniczego był eksploatowany w latach 1967 – 1995. Po przestawieniu w 1995 roku zasilania odbiorców Opolszczyzny na gaz ziemny wysokometanowy, system gazu koksowniczego zasila tylko odbiorców przemysłowych w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Górażdży.

### 3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, które powiązane są ze sobą poprzez:

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,

- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),

- sieci niskiego napięcia.

Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci przesyłowej i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. Właścicielem sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie Gminy Kietrz jest Zakład Energetyczny Opole SA.

Przez teren gminy nie przebiegają napowietrzne linie energetyczne najwyższych napięć 400 kV i 220kV, przebiegają natomiast 2 linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:

- linia jednotorowa 110kV relacji Głubczyce - Kietrz (długość na terenie gminy ok. 3,6 km, przekrój przewodów roboczych 95mm2),

- linia jednotorowa 110kV relacji Kietrz - Studzienna (długość na terenie gminy 3,4 km, przekrój przewodów roboczych 95mm2).

Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych 120,525 mm2. Wyjątek stanowi kilka ciągów 110 kV w południowej części województwa. Stan techniczny linii 110 kV na terenie województwa opolskiego można ocenić jako więcej niż dostateczny. Ocena ta nie ma jednak charakteru w pełni jednoznacznego gdy wpływa na nią stan techniczny fragmentów linii oraz poszczególnych urządzeń wchodzących w ich skład. Ponadto prowadzone są bieżące prace remontowe mające na celu poprawę ich stanu.

Rysunek 5. Przebieg linii energetycznych przez teren Gminy Kietrz.

Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z jednego Głównego Punktu Zasilania 110 kV GPZ 110/SN znajdującego się na terenie Gminy Kietrz oraz pośrednio z trzech spoza terenu gminy:

- GPZ Kietrz (110/15 kV, 2 transformatory 2x10MVA, stopień obciążenia 36%, układ pracy H4),

- GPZ Głubczyce (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 37%, układ pracy H5),

- GPZ Ceglana (Głogówek) (110/15 kV, 2 transformatory 2x16MVA, stopień obciążenia 15%, układ pracy H4),

- GPZ Polska Cerekiew - Ciężkowice(110/15 kV, 1 transformator 10MVA, stopień obciążenia 76%, układ pracy niepełny H5),

których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego, a następnie niskiego napięcia.

Wymienione wyżej GPZ-ty posiadają dużą rezerwę mocy, możliwą do wykorzystania w przypadku konieczności podłączania kolejnych odbiorców o znaczącym planowanym poborze mocy z terenu gminy (GPZ Kietrz zasila w energię również powiat kędzierzyńsko – kozielski).

Uzupełnieniem sieci zasilania gminy w energię elektryczną jest 37 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 15 stacji murowanych i 22 stacje słupowe.

Dostarczona energia w formie SN 15kV jest przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 15/0,4kV na niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. Istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci średniego napięcia pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców.

W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na energię elektryczną.

### 3.9.4. Infrastruktura transportowa.

Na terenie gminy występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy – odgrywający najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - stanowiący funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy.

Transport drogowy.

Gmina Kietrz posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie, a sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich miejscowości gminy z siedzibą gminy.

Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Zapewniają przede wszystkim powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy.

Kluczowe połączenie zewnętrzne stanowi droga wojewódzka 416, która  zapewnia połączenie Kietrza z Raciborzem, skąd droga krajowa 45 tworzy najlepsze połączenie drogowe Kietrza z Opolem. Stan obciążenia dróg ruchem określa się jako średni.

Rysunek 6. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie Gminy Kietrz.

Przez teren gminy przebiegają drogi następujących kategorii:

- trzy drogi wojewódzkie:

- Nr 416 relacji Krapkowice – Kietrz – Racibórz,

- Nr 419 relacji Nowa Cerekwia – Branice,

- Nr 420 relacji Kietrz – Pilszcz (granica państwa),

- drogi powiatowe, do których należą drogi łączące Kietrz z siedzibami gmin tworzących powiat (Baborów, Głubczyce, Branice) i drogi pomiędzy siedzibami poszczególnych gmin:

- 1 221  Uciechowice – Pilszcz,

- 1 223  dojazd do stacji PKP Nasiedle,

- 1 224  Włodzienin –N. Cerekwia,

- 1 227  Kietrz – Tłustomosty,

- 1 234  Rozumice – Ściborzyce W.,

- 1 233  Rozumice – do drogi wojew. 420,

- 1 235  Dzierżysław – Gr. Państwa,

- 1 222  Gniewkowice – Dzierżysław ,

- 1 237  Ludmierzyce – Nasiedle ,

- 1 240  Wojnowice – Sułków,

- 1 238  Jakubowice – Grodczany,

- 1 291  Ściborzyce W. – Gr. Państwa,

- 1 292  Kietrz – Rozumice,

- 1 204  dojazd do stacji PKP N. Cerekiew,

- 1 276  Czerwonków – Kietrz,

- 2 083  ul. Wojska Polskiego w Kietrzu,

- 2 081  ul. Głowackiego w Kietrzu,

- 2 082  ul. Okrzei w Kietrzu,

- drogi gminne, tj. drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do wymienionych wyżej kategorii, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, stanowiące sieć dróg uzupełniającą i służącą miejscowym potrzebom,

- drogi nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi wewnętrzne w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Rysunek 7.  Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

Źródło: www.zdw.opole.pl

Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze znaczenie mają przebiegające przez teren gminy drogi wojewódzkie. Ogólnie od kilkunastu lat w kraju można zaobserwować stały wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 2000 i GPR 1995 wzrost ruchu w latach 1995÷2000 wyniósł w Województwie Opolskim dla dróg krajowych 24% (w skali kraju 31%), zaś dla dróg wojewódzkich 20% (w skali kraju 32%).

Transport kolejowy

Przez teren gminy przebiega jednotorowa niezelektryfikowana linia kolejowa Pietrowice Wielkie – Kietrz, funkcjonująca jako linia towarowa (w 1993 roku ostatnie połączenie osobowe), obsługująca przede wszystkim Kombinat Rolny Kietrz. Służy do transportu płodów rolnych, środków produkcji oraz miału węglowego do ciepłowni, która zaopatruje w energię cieplną większość obiektów zlokalizowanych na terenie miasta

Przez granice administracyjne gminy przebiega również linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 325 relacji Baborów - Pilszcz z zawieszonym ruchem kolejowym (połączenie zostało zlikwidowane w 1991r.). Istnienie linii PKP na trasie Piotrowice Wielkie –Kietrz, wobec braku dobrego połączenia drogowego może stanowić kluczowy argument dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych terenami przeznaczonymi pod funkcje przemysłowe a zlokalizowanymi wzdłuż i w pobliżu linii. Dotyczy to oferowanych przez gminę terenów o łącznej powierzchni ok. 40 ha.

Rysunek 8. Schemat przebiegu linii kolejowych w Gminie Kietrz.

### 3.9.5. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Kietrz posiadają uregulowany system zaopatrzenia w wodę, system zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest dobrze rozwinięty. Praktycznie wszyscy mieszkańcy Gminy Kietrz są zaopatrywani w wodę za pomocą sieci wodociągowej. Korzystanie z wodociągów powinno zapewnić bezpieczeństw sanitarne poprzez dostarczanie wody pitnej dobrej jakości. Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w  wodę pochodzącą z ujęć podziemnych.

Usługi dla ludności w tym zakresie świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu, którego 100% udziałowcem jest Gmina Kietrz. Miasto zaopatrywane jest w wodę z ujęcia miejskiego w skład którego wchodzi 5 studni głębinowych, pompownia oraz stacja uzdatniania. Pozostałe miejscowości zaopatrywane są z wodociągów wiejskich. Wykaz ujęć wodnych przedstawia tabela poniżej:

Tabela 11. Ujęcia wody na terenie Gminy Kietrz.

| Lp. | Nazwa ujęcia (lokalizacja) | Dopuszczalny pobór | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q śr.d [m3/d] | Q max d [m3/d] | Q max h [m3/h] |  |
| 1. | Ujęcie Kietrz | 2 405 | 3 608 | 130,0 | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia ludności m. Kietrz |
| 2. | Ujecie Nowa Cerekwia | 146,0 | 234,0 | 9,75 | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego m. Nowa Cerekwia |
| 3. | Ujęcie Wojnowice | 167,5 | 247,5 | 23,0 | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego m. Wojnowice, Rogożany oraz ZR w Wojnowicach |
| 4. | Ujęcie Kozłówki | 16,5 | 26,5 | 2,0 | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego m. Kozłówki |
| 5. | Ujęcie Dzierżysław | 168,0 | 216,0 | 9,0 | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego m. Dzierżysław |
| 6. | Ujęcie Rozumice | 156,0 | 331,0 | 20,0 | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego m. Rozumice |
| 7. | Ujęcie Chróścielów | 316,0 | 512,0 | 50,0 | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego m. Chróścielów, Nasiedle, Niekazanice, Wódka, Nowy Dwór, Gródczany, Ludmierzyce, Pilszcz. |
| 8. | Ujęcie Gniewkowice | 43,2 | b.d. | b.d. | Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego m. Gniewkowice |
| 9. | Ujęcie Kombinatu Rolnego Kietrz | - | 500,0 | 40,0 | Ujęcie na terenie KR Kietrz dla celów hodowlanych |
| 10. | Ujęcie Lubotyń | - | 194 | - | Ujęcie wód powierzchniowych na cieku bez nazwy dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Lubotyń |
| 11. | Ujęcie RSP Wojnowice | - | - | - |  |

Działania gminy oraz przedsiębiorstwa komunalnego „Hydrokan” zmierzają do zmniejszenia liczby ujęć wody. W pierwszej kolejności  ma być zlikwidowane  powierzchniowe ujęcie wody w Lubotyniu. Ogólny stan zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Kietrz jest zadowalający.

Tabela 12.  Sieć wodociągowa w Gminie Kietrz.

| Lp | Wodociągi | jm. | Miasto Kietrz | Obszar wiejski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 |
| 1. | Woda pobrana z ujęć | tys. m3 | 427,9 | 560,2 | 259,7 | 228,2 |
| 2. | Woda zużyta cele technologiczne | tys. m3 | 36,0 | 88,0 | 20,4 | - |
| 3. | Straty wody | tys. m3 | 52,7 | 59,2 | 22,9 | - |
| 4. | Woda dostarczona, w tym: | tys. m3 | 339,2 | 413,0 | 216,4 | 228,2 |
|  | gospodarstwom domowym | tys. m3 | 298,1 | 349,7 | 181,2 | 194,3 |
|  | na cele produkcyjne | tys. m3 | 20,3 | 45,0 | 16,3 | 16,0 |
|  | na pozostałe cele | tys. m3 | 20,8 | 18,3 | 18,9 | 17,9 |
| 5. | Dobowa zdolność produkcyjna: |  |  |  |  |  |
|  | ujęć wody: | m3/d | 3608 | 3608 | 2386 | 2386 |
|  | uzdatniania: | m3/d | 2405 | 2405 | 1384 | 1384 |
|  | całego wodociągu: | m3/d | 2405 | 2405 | 2386 | 2386 |
| 6. | Długość sieci magistralnej (przesyłowej) | km | 5,5 | - | 11,7 | 17,2 |
| 7. | Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) | km | 18,0 | 20,4 | 61,5 | 61,5 |
| 8. | Długość połączeń wodociągowych prowadzących do budynków i innych obiektów | km | 5,6 | 6,4 | 13,3 | 13,4 |
| 9. | Połączenia do budynków | szt | 538 | 557 | 1357 | 1362 |
| 10. | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 5964 | 5900* | 5272 | 5233* |

Źródło: www.stat.gov.pl 2005, 2008 			* - dane za rok 2007

### 3.9.6. Odprowadzenie ścieków

Stan istniejący

Gmina nie posiada w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych. Część ścieków nie objęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona w zbiornikach przydomowych tzw. szambach i wywożona taborem asenizacyjnym.

Miasto Kietrz nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu całego miasta. W sieć kanalizacyjną uzbrojone są ulice w centrum. Z tej części miasta ścieki sanitarne kanałami Ø 200 a następnie kolektorem Ø300 i Ø 500 odprowadzane są grawitacyjnie do przepompowni ścieków, skąd przepompowywane są na biobloki. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 6 km.

Wody opadowe z terenu miasta odprowadzane są kanalizacją deszczową do istniejących cieków tj. rzeki Troi i Morawki. Poza terenem miasta istnieją krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej obsługujące osiedla mieszkaniowe Kombinatu Rolnego w Pilszczu i Lubotyniu.

Zlokalizowana jest (we wschodniej części miasta)  mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków wybudowana w roku 1974. W 1991r. dobudowano drugi bioblok WS 400 zwiększając tym samym przepustowość oczyszczalni. W roku 1994  wybudowano punkt zlewny ścieków, do którego obecnie dowożone są ścieki  z terenu gminy. Obecna przepustowość oczyszczalni to 800 m3/d. Średnio obecnie oczyszczalnia przyjmuje ok. 450 m3/d ścieków pochodzących ze skanalizowanej części miasta oraz ścieki pochodzące z Kombinatu Rolnego „Kietrz”. Ścieki sanitarne spływają ze skanalizowanej częśći miasta do pompowni głównej, stąd kolektorem ciśnieniowym przepomowywane są do oczyszczalni. Również do oczyszczalni, kanalizacją sanitarną spływają ścieki z infrastruktury mieszkalnej należącej do Kombinatu Rolnego „Kietrz”. Po oczyszczeniu mechaniczno-biologicznym, oczyszczone ścieki odprowadzane są kolektorem burzowym o średnicy 1000 mmm do rzeki Troi. Istniejąca, oczyszczalnia ścieków jest typową oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. W jej skład wchodzą dwa urządzenia typu BIOBLOK WS-400 do biologicznego oczyszczania ścieków – urządzenie to zapewnia redukcję zanieczysczeń BZT5 i zawiesiny w granicach 90-95%. W razie konieczności przeprowadza się dezynfekcję ścieków podchlorynem sodu. Nadmierny osad, powstający podczas oczyszczania, przetłaczany jest do komory stabilizacji, w której jest mineralizowany na drodze tlenowej i przepompowywany na poletka osadowe w celu jego odwodnienia. Oczyszczalnia ma 8 poletek o łącznej powierzchni 960 m2. Odsączona woda, systemem drenaży jest odprowadzana do kanalizacji. Doprowadzenie osadu na poletka odbywa się rurociągiem ciśnieniowym, natomiast osuszony osad jest wywożony na składowisko odpadów, gdzie jest wykorzystwany jako warstwa przysypkowa.

Tabela 13. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Kietrz.

| Użytkownik | Lokalizacja, rok uruchomienia/modernizacji | Obsługiwany teren | Przepustowość/ średniodobowa ilość ścieków [m3/d] | Obciążenie RLM rzeczywiste | Roczna ilość oczyszczonych scieków [tys. m3] | Bezpośredni odbiornik/rzeka wyższego rzędu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” | Kietrz 1976/1991 | Miasto Kietrz | 800/375 | 2 836 | 136,9 | Troja 7+900/Psina |
| Kombinat Rolny „Kietrz” | Pilszcz 1980 | Pilszcz | 134/27 | 440 | 9,8 | Potok Ostra 5+300/Opawica |

Obie oczyszczalnie są oczyszczalniami mechaniczno – biologicznymi.

Planowany do budowy system kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kietrz będzie oparty o zbiorczą Oczyszczalnię Ścieków Kietrz przewidzianą do rozbudowy i modernizacji. Celem rozbudowy ma być redukcja związków biogennych, oraz podniesienie efektywności redukcji podstawowych zanieczyszczeń. Planuje się równiez zwiększenie przepustowości do Qśrd= 1080 m3/d, Qmax= 1300 m3/d.

Potrzeby inwestycyjne gminy w zakresie wyposażenia w siec kanalizacyjną, podobnie jak w branży wodociągów, wynikają z niepełnej dostępności tej formy usług, ale również z dystansu, jaki dzieli kanalizację od upowszechnienia wodociągu. W związku z dużą kapitałochłonnością prowadzonych prac, przyrost sieci kanalizacyjnej będzie znacznie wolniejszy niż wodociągowej. W skali całej gminy wskaźnik zwodociągowania wynosi 94,7%, natomiast wskaźnik skanalizowania – 31,3% (w mieście odpowiednio: 93,4% i 51,7%, w gminie odpowiednio: 96,2% i 7,6%).

Na terenie Gminy Kietrz wyodrębniona jest również zabudowa nie objęta kanalizacją grupową. Rezygnacja z budowy kanalizacji grupowych w niektórych miejscach podyktowana jest rozproszonym charakterem zabudowy, a co za tym się wiąże znacznymi kosztami jednostkowymi w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwa domowe. Na terenach tych gospodarka ściekowa opiera się na powszechnym – przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków, a także na pola uprawne lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim odprowadzaniu ścieków do odbiornika.

Trudna do oszacowania jest ilość ścieków wywożona do punktów zlewnych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

W przygotowaniu są projekty kanalizacji i oczyszczania ścieków: Wojnowice, Rogożany, Nowa Cerekiew, Kozłówki, m. Kietrz.

Tabela 14. Sieć kanalizacyjna w mieście i gminie Kietrz.

| Lp | Kanalizacja | Jednostka | Miasto Kietrz | Obszar wiejski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 |
| 1. | Ścieki odprowadzone komunalne razem, w tym: | tys. m3 | 153,5 | 111,5 | 31,9 | 13,2* |
|  | od gospodarstw domowych | tys. m3 | 148,4 | 100,8 | 31,9 | 13,2* |
|  | od jednostek działalności produkcyjnej | tys. m3 | 2,0 | 7,4 | 0,5 | - |
| 2. | Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) na ścieki bytowo - gospodarcze | km | 4,2 | 5,1 | 2,5 | 2,5* |
| 3. | Połączenia do budynków | szt. | 64 | 87 | 62 | 58* |
| 4. | Zbiorniki bezodpływowe | szt. | 220 | 318 | 488 | 694 |
| 5. | Oczyszczalnie przydomowe | szt. | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 6. | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej. | osoba | 3181 | 3266* | 416 | 413* |

Źródło: www.stat.gov.pl 2005, 2008

* - dane za rok 2007

W tej sytuacji dotkliwy jest brak infrastruktury służącej odprowadzeniu ścieków komunalnych. Realizacja kolejnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do znacznej likwidacji takich negatywnych zjawisk jak: odprowadzanie ścieków do rowów, do kanalizacji deszczowej czy bezpośrednio do gruntu.

Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają ścieki opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb miejscowości.

Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne przyczyny:

- zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.

- zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,

- śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie przygotowanych,

- zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.

Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne i substancje ropopochodne.

Tabela 15.  Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2004 i 2007

|  | Jednostka | 2004 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalne oczyszczalnie ścieków |
| Ścieki oczyszczane odprowadzane ogółem | tys. m3/rok | 270,5 | 146,8 |
| Ścieki oczyszczane razem | tys. m3/rok | 179 | 120 |
| Ładunki zanieczyszczeń: |  |  |  |
| BZT5 | kg/rok | 5 929 | 2 500 |
| ChZT | kg/rok | 17 065 | 11 681 |
| Zawiesina | kg/rok | 5 946 | 3 532 |
| Azot ogólny | kg/rok | 5 001 | 296 |
| Fosfor ogólny | kg/rok | 607 | 54 |
| Osady wytworzone w ciągu roku | Mg | 17 | 12 |

Źródło: www.stat.gov.pl, 2004, 2007r.

# 4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Gminy Kietrz przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

## 4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Kietrz.

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla Gminy Kietrz w zakresie ochrony środowiska wynikają z następujących dokumentów:

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa opolskiego, Powiatu Głubczyckiego oraz Gminy Kietrz,

- strategii rozwoju regionalnego kraju,

- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa opolskiego,

- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,

- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej,

- programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego,

- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

### 4.1.1. Zasady realizacji programu

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016", „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku” oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego programu.

W świetle priorytetów aktualnej polityki ekologicznej Państwa, planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6 Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

- przystosowanie do zmian klimatu,

- ochrona różnorodności biologicznej.

#### 4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa

ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.

W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki na poziomie całej Wspólnoty.

Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań:

1. Kierunki działań systemowych polegające na:

- uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

- aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska,

- zarządzaniu środowiskowym,

- udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- rozwoju badań i postępie technicznym,

- odpowiedzialności za szkody w środowisku,

- uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.

2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na:

- ochronie przyrody,

- ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów,

- racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi,

- ochronie powierzchni ziemi,

- gospodarowaniu zasobami geologicznymi.

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegające na:

- środowisko a zdrowie,

- jakość powietrza,

- ochrona wód,

- gospodarka odpadami,

- oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,

- substancje chemiczne w środowisku.

#### 4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku.

Program nie formułuje celu generalnego i podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego i harmonijnego rozwoju.

Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na zmiany klimatu, nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, zostały omówione w poniższych celach wraz z kierunkami działań.

Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, które spełniają rolę osi priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych.

Cele:

  - Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

  - Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

  - Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji

  - Innowacyjność prośrodowiskowa.

# 5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY KIETRZ.

„Program ochrony środowiska dla Gminy Kietrz” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Szczegółowy opis wykonania działań i zadań przedstawiony został w Raporcie z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2004-2008. Przedstawione w programie działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich obszarach jak:

Ochrona jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie:

W ramach realizacji zadań w 2007 roku zrealizowano rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kietrzu – wydatkowano na ten cel 71 506,68 zł.

Na terenie Gminy Kietrz wykonano inwestycje związane z gospodarką ściekową i tak:

- w 2008 roku wykonano:

- kanalizację deszczową w ulicy Zatorze w Kietrzu – koszt 217 835,04 zł.,

- remont kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Kietrzu – koszt 7 998,64 zł.,

- odwodnienie ulicy Klasztornej w Nowej Cerekwi – koszt 8 699,26 zł.,

- brukowanie ścieku w Ściborzycach Wielkich – 4 956,98 zł.,

- odbudowano ciek komunalny Młynówka-Kietrz – 40 788,00 zł.,

- w 2008 roku wykonano projekty:

- projekt techniczny mostu na Troi w Nowej Cerekwi ul. Kościelna – 16 350,00 zł.,

- projekt techniczny Ochrony zlewni rzeki Troi – 575 840,00 zł.

W 2008 roku Burmistrz Kietrza wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej dorzecza rzeki Troi w miejscowościach Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami została szczegółowo opisana w oddzielnym załączniku „Plan Gospodarki Odpadami”

Ochrona powietrza atmosferycznego

W analizowanych latach przeprowadzono szereg prac związanych termomodernizacją obiektów gminnych. W ramach termomodernizacji wykonano:

- modernizację świetlicy w Ściborzycach Wielkich,

- remont dachu sali gimnastycznej i wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Kietrzu,

- wymianę okien w Przedszkolu w Kietrzu,

- wymianę okien i remont dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nasiedlu,

- wymianę okien w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dzierżysławiu,

- remont dachu, wymianę okien i kotła C.O. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Cerekwi,

- remont dachu, wymianę okien i pieca C.O. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilszczu,

- remont dachu i tynkowanie sali gimnastycznej w Gimnazjum,

- wymianę okien i remont dachu na bloku sportowym w Liceum Ogólnokształcącym,

- adaptację budynku po byłym Przedszkolu w Dzierżysławiu na lokale mieszkalne (stropy, dach wykończenie elewacja, stolarka),

- modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu - nadbudowa, ocieplenie, stolarka,

-  modernizację remizy OSP w Ściborzycach Wielkich,

- wymianę stolarki okiennej w GOK w Kietrzu,

- termomodernizacje budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu.

Poza tym zrefundowano koszty zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych na kwoty:

- w 2007 roku - 4 400,00 zł.,

- w 2008 roku – 8 650,00 zł.

Ochrona przed hałasem

Na terenie Gminy Kietrz wykonano szereg prac związanych z modernizacją i remontem dróg i tak:

- w latach 2005-2008 wykonano:

- drogę w Wojnowicach-osada – koszt 366 278,24 zł.,

- remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Nasiedlu o pow. 3700 m2 – poniesiony koszt 222 556,00 zł.,

- remont nawierzchni bitumicznej w Lubotyniu – koszt 15 050,64 zł.,

- remont drogi wewnętrznej w Ludmierzycach – 53 002,90 zł.,

- drogę transportu rolnego w Nowej Cerekwi – etap I o długości 300 m – koszt 326 784,31 zł.,

- drogę dojazdową do pól w Chróścielowie - koszt 350.477,86 zł.,

- drogę dojazdową do pól Ściborzyce Wielkie – koszt 183 981,00 zł.,

- remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w Kietrzu – koszt 124 463,92 zł.,

- remont ulicy Wieżowej w Kietrzu – 47 546,36 zł.,

- modernizację ulicy Zwycięstwa w Kietrzu – 284 570,58 zł.,

- budowę ulicy Żymierskiego w Kietrzu - II etap – 41 428,46 zł.,

- budowę drogi wewnętrznej i parkingu przy GZLO Kietrz – 55 877,53 zł.

Ponadto wykonano projekt techniczny:

- ul. Krasińskiego i odc. Traugutta w Kietrzu – 18 300 zł.,

- odbudowy pasa drogowego drogii wojewódzkiej Nr 416 w Kietrzu – 32 086,00 zł.

Poważne awarie

W celu ograniczenia poważnych awarii na terenie gminy przeprowadzono szereg działań:

- w 2006 z budżetu gminy wypłacono 18 000,00 zł. na wypłatę jednorazowych zasiłków dla właścicieli gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy

- w 2006 roku zrealizowano projekt p.n. „Ochrona obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz budowanych i istniejących ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof” na który poniesiono koszt 516 500,00 zł.

Na zadania związane z wystąpieniem i ochrony przed wystąpieniem klęsk żywiołowych Gmina Kietrz poniosła następujące koszty:

- w 2005 roku w ramach ochrony przeciwpowodziowej  wykonano konserwację i płytowanie rowu melioracyjnego w Lubotyniu oraz konserwację rowu melioracyjnego koło boiska w Kozłówkach w kwocie 10 933,00 zł.

- w 2006 roku w ramach ochrony przeciwpowodziowej wykonano konserwację rowu melioracyjnego obok drogi  w kierunku Księżego Pola w kwocie 6 999,03 zł.

- w 2007 roku wykonano szereg prac związanych z wykonaniem uporządkowania rowów m.in. koszenie porostów, odmulanie, usuwanie warstw namułu – ogółem na te zadania poniesiono koszt 84 333,99 zł w tym z budżetu gminy 56 936,25 zł.

Wykonano szereg prac  związanych jak w latach ubiegłych z uporządkowaniem rowów - poniesiono koszt 62 182,34 zł w tym z budżetu gminy 23 847,95 zł.

Przeprowadzono konserwację urządzeń podstawowych (przez WZMiUW w Opolu, oddział Głubczyce) m.in. na:

- rzece Ostrej w miejscowości Pilszcz - 5 494,53 zł.

- rzece Troja w mieście Kietrz oraz w miejscowościach Kozłówka, Nowa Cerekwia, Wojnowice, Kozłówka – 15 970,07 zł.

- rzece Morawa od miejscowości Gniewkowice do Chróścielowa – 8 320,47 zł. i w miejscowości Kietrz – 5 719,56 zł

Wykonano również konserwację urządzeń podstawowych m.in. na:

- rzece Ostrej w miejscowości Ludmierzyce (7 886,93 zł.), w miejscowości Pilszcz (5 690,76 zł.)

- rzece Troja w mieście Kietrz oraz w miejscowościach Kozłówka, Nowa Cerekwia, Wojnowice – 13 485,21 zł.

- rzece Morawa w miejscowości Chróścielów oraz w mieście Kietrz – 22 930,00 zł.

- Potoku Rozumickim w miejscowości Rozumice – 2 495,45 zł.

- w 2008 roku usuwano skutki ulewy w Kietrzu (prace porządkowe) na które poniesiono koszt – 1 206,96 zł.

Edukacja ekologiczna

Na terenie Gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na organizowaniu zajęć tematycznych prowadzonych z dziećmi i nauczycielami w przedszkolach, uczniami i nauczycielami w szkołach podstawowych, na spotkaniach z mieszkańcami i lokalnymi liderami. W czasie spotkań prowadzona jest praktyczna nauka segregacji odpadów, a także przekazywane są plakaty, ulotki oraz pakiety edukacyjne.

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których zamieszczane są informacje dotyczące racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi oraz propagowanie technologii i działań „przyjaznych środowisku". Podnoszenie świadomości społeczeństwa odbywa się także poprzez uświadamianie niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania tradycyjnych sposobów wytwarzania energii.

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców odbywa się również przez:

- upowszechnianie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie -
zadania powyższe realizowane są przez ODR, AR i MR przy znikomym udziale gminy,

- popularyzowanie wśród mieszkańców gminy zasad właściwego zagospodarowania odpadów i ich selektywnej zbiórki - wdrażane w gospodarstwach domowych w gminie.

Gmina corocznie ponosi koszty związane z:

- wprowadzaniem programu gospodarki odpadami, dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest, odbiorem odpadów niebezpiecznych,

- akcją sprzątanie gminy – 3 000,00 zł./rok.

Gmina prowadzi szereg zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:

- zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – ok. 1 000,00 zł./rok,

- konkursy ekologiczne (m.in. Konkurs Piosenki Ekologicznej o zasiegu powiatowym, konkurs o wiedzy ekologicznej) – ok. 2 000,00 zł /rok.

- opracowano projekt p.n. „Park czterech żywiołów w Kietrzu”, którego realizacja ma zostać rozpoczęta w 2009 roku. Na terenie parku będzie m.in. ekologiczna szkoła letnia.

W 2007 roku z realizowano projektu „E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny”, na który wydatkowano kwotę 37 027,16 zł.

# 6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KIETRZ NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017

Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).

Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia 
i zagrożenia przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość  planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa gminy, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych.

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.

## 6.1. Cele ekologiczne

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie gminy  wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie gminy.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie Gminy Kietrz, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Gminy Kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą 2014-2017 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

### 6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym

- wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),

- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych

- zabezpieczenia środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),

- efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,

- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,

- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego Gminy.

### 6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi,

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Strategii rozwoju województwa opolskiego,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” i „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku”,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,

- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo,

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),

- wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

### 6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Kietrz.

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele dla Gminy Kietrz z zakresu ochrony środowiska:

- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,

- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

# 7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

## 7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

Stan wyjściowy

Wszystkie działania człowieka są prowadzone w środowisku przyrodniczym, mają więc wpływ na jego stan obecny i przyszły. Oznacza to konieczność takiego gospodarowania, aby zachować środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów gospodarczych. Dokumenty te, zgodnie z art. 46 ustawy z dn. 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinny być poddawane tzw. strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania w nich zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości.

7.1.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

### Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem

## 7.2. Zarządzanie środowiskowe

Stan wyjściowy:

Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.

W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko 1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001.

Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie zarejestrowano we wrześniu 2005 r.

Na terenie Gminy m.in. działają przedsiębiorstwa posiadające certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000) oraz Środowiskiem (ISO 14001).

### 7.2.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska | Gmina Kietrz |
| Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi | Gmina Kietrz, Organizacje pozarządowe |
| Prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej | Gmina Kietrz |
| Zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych dotyczących EMAS | Gmina Kietrz |
| Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | Gmina Kietrz |

## 7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Stan wyjściowy

Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.

Na terenie Gminy Kietrz prowadzone były następujące działania (szczegółowo opisane w rozdz. 5. m.in:

- miesięczny informator gminny, w którym są umieszczane informacje nt. podejmowanych działań ekologicznych

- konkurs piosenki ekologicznej (3 edycja),

- konkursy ekologiczne w szkołach (o zasięgu powiatowym),

- akcje „Sprzątanie świata” w szkołach (Urząd Miejski dokonuje zakupu rękawic).

### 7.3.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”

Kierunki działań:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej | Gmina Kietrz |
| Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową | Gmina Kietrz |
| Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym | Gmina Kietrz |
| Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony | Gmina Kietrz, Organizacje pozarządowe |
| Udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku | Gmina Kietrz, Organizacje pozarządowe |
| Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne | Gmina Kietrz |
| Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej | Gmina Kietrz, GFOŚiGW |

## 7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Stan wyjściowy

3 października 2008 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy unijnej z 2004 roku.

Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80. Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie w Unii. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu nie wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub inne zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się regionalny dyrektor ochrony środowiska. Na nim ciąży również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie minister środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności związanej z występowaniem szkody w środowisku:

- odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych,

- obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska,

- odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych.

Chociaż polskie podejście do kwestii odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jest szersze od wspólnotowego, to w najbliższych latach politykę w tym zakresie kształtować będą przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.

Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska należeć będzie prowadzenie rejestru zagrożeń i szkód w środowisku.

### 7.4.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych | Inspektorat Ochrony Środowiska |
| Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych | Inspektorat Ochrony Środowiska, Organizacje pozarządowe |

## 7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Stan wyjściowy

Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na racjonalną gospodarkę terenami. Poza planem miejscowym w systemie planowania przestrzennego występują instrumenty pomocnicze, w postaci decyzji lokalizacyjnych. Pomimo istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym zakresie samorządów wszystkich szczebli znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu decyzji lokalizacyjnych i gospodarczych, podejmowanych bez uwzględnienia konieczności zachowania ładu przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych, przemysłowych czy rekreacyjnych. W decyzjach lokalizacyjnych często występuje też brak uwzględniana zasad ochrony środowiska.

### 7.5.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko | Gmina Kietrz |
| Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie | Gmina Kietrz |
| Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu | Gmina Kietrz |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |

# 8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

## 8.1. Ochrona przyrody

Stan wyjściowy – dominujące w gminie zbiorowiska roślinne.

Gmina Kietrz jest zlokalizowana przy osiowej części obniżenia między Sudetami i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Bram Morawska jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny,które zasilają nasze ekosystemy. Położenie gminy na skraju Niziny Śląskiej i jego wyżynne predyspozycje wpływają na zróżnicowanie walorów i zasobów przyrodniczych zarówno ożywionej jak i  nieożywionej. Występuje tu przenikanie różnych elementów flory i fauny. Obszar Gminy Kietrz  należy do Plaskowyżu Głubczyckiego. Dominującą formą krajobrazu są lagodne wzgórza poprzedzielane zagłębieniami terenu i dolinami rzek. Położenie gminy u wylotu Bramy Morawskiej – jako głównego szlaku wędrówek ciepłolubnych gatunków środziemnomorskich na Śląsk zdeterminowało bogactwo florystyczne Ziemi Kietrzańskiej.

Struktura krajobrazu Gminy Kietrz nie posiada wielu ekosystemów naturalnych 
i seminaturalnych. Wysokiej klasy grunty zostały przekształcone podczas rozwoju funkcji rolniczej i osadniczej i niewiele jest miejsc o w miarę naturalnym funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i dużej bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej. Na terenie gminy stwierdzono występowanie 18 gatunków roślin  chronionych ściśle i 11 gatunków roślin chronionych częściowo. Występuje co najmniej 35 gatunków rzadkich i ginących w skali województwa, regionu i całego kraju. Stanowiska wielu gatunków roślin w Gminie Kietrz są często jedynymi istniejącymi na Śląsku Opolskim. Na terenie gminy  występowuje 70 zespołów i zbiorowisk roślinnych. Oprócz gatunków chronionych na uwagę zasługują również gatunki rzadkie w skali regionu i województwa opolskiego, a występujące na terenie Gminy Kietrz.

Stosunkowo duże zróżnicowanie roślinności na terenie Gminy Kietrz jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnorodności występujących typów gleb i warunków klimatycznych. Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami Gminy Kietrz są zespoły roślinne użytków rolnych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych i okopowych zajmują duże powierzchnie i stanowią ważny element krajobrazu.

Grupa zbiorowisk roślin wodnych na terenie Gminy Kietrz, z uwagi na brak większych zbiorników wodnych, spotykana jest dosyć rzadko. Zespoły wodne stwierdzono w stawach na terenie niektórych sołectw i drobnych zbiornikach na terenie nieczynnej kopalni gipsu w Dzierżysławiu. Otoczenie zbiorników wodnych stanowią zbiorowiska szuwarowe różnego typu. Istotnym, choć mocno zdewastowanym elementem szaty roślinnej Gminy Kietrz są łąki położone w dolinach rzek. W okolicach Rozumic, Lubotynia oraz miasta Kietrz występują łąki wilgotne, najczęściej niezagospodarowane oraz zagospodarowane intensywnie (Lubotyń). Najciekawszą grupą zespołów roślinnych w gminie są fitocenozy (ciepłolubne murawy) o charakterze stepowym należące do zespołów ginących w skali regionu i wojewodztwa. W związku ze zróżnicowaniem krajobrazowym, na terenie gminy istnieje wiele zróżnicowanych siedlisk, obfitujących  w rzadkie i chronione gatunki roślin. Intensywna produkcja rolnicza spowodowała, że istnieją na terenie gminy tylko dwa wartościowe kompleksy leśne: Las Rozumicki oraz Las koło Nowego Dworu.

Dolina rzeki Troi stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Jest to jedyna przebiegająca przez teren Gminy Kietrz, szeroka i długa struktura przestrzenna w której grupują się fragmenty różnorodnych ekosystemów o znacznej naturalnej bioróżnorodności. Korytarz łączy ekologiczny system przestrzenny gminy z pozostałą częścią systemu ekologicznego Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich od strony zachodniej i systemu ekologicznego doliny Psiny i Odry na wschodzie (Odra jest korytarzem o randze międzynarodowej – wpisana do sieci ECONET).

Dolina Potoku Rozumickiego stanowi korytarz ekologiczny o charakterze lokalnym. Łączy system ekologiczny gminy z terenami Republiki Czeskiej, a dalej z systemem przestrzennym gminy Pietrowice Wielkie.

Obszary przyrodniczo cenne

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Na terenie Gminy Kietrz zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody:

#### Rezerwat „Góra Gipsowa”

- Znajduje się 4 km za Kietrzem, w Dzierżysławiu, posiada obecnie status rezerwatu ścisłego; planuje się zmianę statusu ze ścisłego na częściowy. Obszar rezerwatu wynosi 1,02 ha. Jest to rezerwat przyrody odtworzony w roku 1957 (przed wojną również był objęty ochroną). Występuje tu roślinność stepowa z ostrożeniem panońskim i kostrzewą waleryjską. Na Górze Gipsowej (285 m n p m) znajduje się nieczynna kopalnia gipsu. Eksploatację zakończono w roku 1972. Obecnie kopalnia jest zalana. Rezerwat jest wyjątkowym w skali Śląska zbiorowiskiem muraw kserotermicznych. Poważnym zagrożeniem dla ich istnienia są:

- przerastanie lasem (dlatego w rezerwacie powinien być stosowany wypas lub wykaszanie),

- obecność „barszczu sosnkowskiego” ― obcego, szkodliwego gatunku, który zaczyna dominować w murawie,

- zarastanie trzciną od dołu wzgórza.

#### Rezerwat „Rozumice” - częściowy rezerwat leśny został utworzony  w roku 2000 dla ochrony lasu liściastego „o cechach naturalnych z udziałem chronionych i rzadkich gatunków w runie”. Las odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, zróżnicowaniem gatunkowym oraz niezakłóconym układem pięter. Zajmuje obszar 92,62 ha i obejmuje kompleks leśny położony na południowy wschód od miejscowości Rozumice. Występuje w nim 171 gatunków roślin naczyniowych w tym część stanowią gatunki rzadkie oraz chronione.

Obszary chronionego krajobrazu tworzone są w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obejmują tereny większe od parku krajobrazowego o walorach przyrodniczo-krajobrazowych charakterystycznych dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej. Szczególnymi celami ochrony obszarów jest zachowanie terenów o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz stabilizacja środowiska przyrodniczego przez tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.

Na terenie gminy obszary chronionego krajobrazu nie występują.

Projektowane formy ochrony przyrody:

Z uwagi na występowanie wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych oraz rzadko spotykanych zwierząt, do proponowanych miejsc - zasługujących na objęcie ich ochroną zaliczyć należy:

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Nowy Dwór”,

- użytek ekologiczny Kartuzek – obszar stanowi stare wyrobisko piasków plejstoceńskich z domieszką żwirów. Miejsce występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin,

- użytek ekologiczny Lubotyń – obszar obejmuje stare wyrobisko piasku. Zbocza i dno pokryte murawami. Miejsce występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin,

- użytek ekologiczny Kozłówki – reprezentuje obniżenie suchej doliny, usytuowane poprzecznie w stosunku do dużej doliny Troi. Miejsce występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin,

- stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej Gipsy koło Dzierżysławia – obszar obejmuje teren starej kopalni gipsów o pow. ok. 25 ha. Niektóre zapadliska na terenie kopalni wypełnione są wodą. Utwory geologiczne oprócz gipsów reprezentowane są przez margle i iły. Teren jest silnie zarośnięty przez krzewy i drzewa. Na terenie znajduje się wzniesienie ostańca gipsowego  wyniesionego o ok. 30 m ponad dno doliny Morawki. Jest to jedyny w wojewodztwie ostaniec denudacyjny zbudowany z tych skał,

- stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej Bazalty w Nowej Cerekwi – proponuje się objąć ochroną ściany nieczynnego wyrobiska bazaltu położonego na południe od Nowej Cerekwi. Najceniejszą częścią jest ściana bazaltu wystająca ponad taflę wody po nieczynnym wyrobisku,

- stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej Żyła Bazaltowa obszar proponowanej ochrony to przykrta lessem żyła bazaltowa położona na pólnoc od Nowej Cerekwi,

- pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy – zlepieniec występujący w dnie czynnej piaskowni koło Lubotynia; głaz ma wysokość 1,5 m i obwód ok. 4,0 m.

We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę odgrywają doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym ECONET-PL doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne oznaczeniu międzynarodowym. Pomimo znacznego przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się gatunków i łączność pomiędzy zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody /tzw. obszarami węzłowymi/.

Użytki ekologiczne:

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.

Na terenie gminy obecnie nie występują.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880).

Na terenie Gminy Kietrz znajdują się obecnie dwa pomniki przyrody:

- lipa drobnolistna rosnąca w parku w Lubotyniu (nr rej. Woj. 329) o obwodzie 409 cm i wysokości 25 m,

- lipa drobnolistna rosnąca w Pilszczu na terenie boiska sportowego przy skrzyżowaniu ulic Pszennej, Wojska Polskiego i Alei Schumana. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 330 cm. Lipa drobnolistna podlega wpisowi do rejestru pomników przyrody województwa opolskiego.

Obszary NATURA 2000

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy.

Teren gminy nie jest obecnie objęty żadnym obszarem Natura 2000, projektowany jest natomiast obszar Natura 2000: „Rozumicki Las” PLH16_14.

„ROZUMICKI LAS” PLH16_14

POWIERZCHNIA: 96,6 ha

Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Nazwa siedliska 										% pokrycia

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 			88,40

Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 						4,90

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion	6,70

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Klasy siedlisk 			% pokrycia

Lasy liściaste 			96%

Siedliska rolnicze (ogólnie) 	4%

OPIS OBSZARU

Las Rozumicki jest izolowanym kompleksem leśnym położonym w południowej części Śląska Opolskiego na granicy z Czechami. Las porasta fragment wysoczyzny polodowcowej ze stropowo zalegającymi glinami lessopodobnymi i zwałowymi. Obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu. Dominujące spadki wynoszą >10-15%, deniwelacje sięgają 15 m. Wysoczyzna rozcięta jest na terenie kompleksu leśnego głębokimi dolinkami. Jest to bardzo ważny pod względem fitosocjologicznym obszar, pokryty w dużym stopniu przez bardzo dobrze wykształcone zbiorowiska grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum z większością taksonów charakterystycznych. Także pozostałe typy roślinności, a w szczególności łęg podgórski jesionowy Carici remotae-Fraxinetum oraz dębniak trzęślicowy Molinio arundinaceae-Quercetum są osobliwościami roślinności Polski i ponadregionalnym znaczeniu. Bogata jest także flora obszaru proponowanego SOO. Występuje tu ok. 20 gatunków zagrożonych lub podlegających prawnej ochronie.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Obszar Lasu Rozumickiego jest jednym z najważniejszych ekosystemów leśnych na Śląsku Opolskim. Stan zachowania zbiorowisk roślinnych jest tu bardzo dobry, flora jest wyjątkowo bogata i naturalna. O wysokiej wartości przyrodniczej decydują dobrze wykształcone zbiorowiska oraz jedno z najbogatszych w Polsce stanowisk cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis.

ZAGROŻENIA

Wzrost zwarcia drzewostanu, który mógłby ewentualnie zagrozić populacji Hacquetia epipactis. Nie do końca zidentyfikowanym zagrożeniem, o raczej potencjalnym charakterze jest także intensywne rolnictwo wokół rezerwatu, infiltracja nawozów, środków ochrony roślin oraz ekspansja gatunków obcych geograficznie i ekologicznie.

STATUS OCHRONNY

Obszar w całości jest objęty ochroną rezerwatową - Rezerwat Rozumice.

STRUKTURA WŁASNOŚCI

RDLP w Katowicach, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

Rysunek 9. Położenie obszaru Natura 2000 „Rozumicki Las”

Fauna:

Pod względem faunistycznym obszar gminy nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana większość terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, że nie obserwuje się tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej. Pomimo jednak występowania dużej ilości upraw wielkopowierzchniowych na terenie gminy występują gatunki zwierząt objęte ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

Fauna Gminy Kietrz nie jest w dostateczny sposób zbadana. Prace faunistyczne prowadzone na terenie gminy miały charakter powierzchowny i rozpoznawczy, często były prowadzone przypadkowo na wybranych terenach i dotyczyły jedynie kilku grup zwierząt (owadów). Największym obszarem badawczym jest teren rezerwatu przyrodniczego „Gipsowa Góra”.

Najlepiej poznaną grupą zwierząt na tym terenie są ptaki. Zgodnie z obowiązującym w Polsce od 1 maja 2004 prawie Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać dwie Dyrektywy unijne dotyczące ochrony europejskiej flory i fauny. Są to Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyretywą Ptasią oraz Dyretywa 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej flory i fauny, zwana Dyrektywą Habitatową. Na terenie Gminy Kietrz w ostatnim dwudziestoleciu przystąpiło do lęgów 85 gatunków ptaków. Z tej ilości 79 gatunków jest całkowitą ochroną gatunkową.

Na terenie rezerwatu „Gipsowa Góra” zaobserwowano również występowanie rzadkich gatunków zwierząt. Cenne okazy to pająk Tygrzyk paskowany, chrząszcze, pluskwiaki róznoskrzydłe. Na terenie Gminy Kietrz stwierdzono występowanie ślimaka winniczka – gatunek chroniony. Występuje 7 gatunków płazów: traszka zwyczajna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba trawna. W Polsce wszystkie gatunki płazów są pod ochroną.

Stwierdzono także występowanie 4 gatunków gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec (w Polsce wszystkie gatunki gadów są pod ochroną).

Z ssaków stwierdzono występowanie jeży zachodnich, kretów, ryjówki aksamitnej, ryjówki malutkiej, rzęsorek rzeczek, nietoperzy (nocek rudy, mroczek późny, borowiec wielki, gacek brunatny). Ponadto z gryzoni badylarka, wiewiórka, a z  saków drapieżnych łasica i borsuk.

Dwa największe na tym terenie kompleksy leśne („Las Rozumicki” i las koło Nowego Dworu”) zapewniają dobre warunki egzystowania dla wielu gatunków fauny leśnej. Typowi jej przedstawiciele to: jeleń europejski, dzik, kuna leśna, mysz leśna, a z ptaków dzięcioł duży, strzyżyk, rudzik, kruk zięba. Fauna na terenie gminy jest zagrożona. Niewielka powierzchnia obszarów leśnych w połączeniu z dosyć młodym drzewostanem oraz nielicznymi obszarami starodrzewów nie stwarzają warunków do  zwiększania ilości występujących zwierząt leśnych.

Fauna krajobrazu rolniczego, przeważającego na terenie Gminy Kietrz wydaje się najmniej zagrożona. Duża powierzchnia zajęta pod uprawy rolnicze zapewnia odpowiednie warunki bytowania dla jej fauny. Istotnym elementem wzmacnjającym występowanie fanuny w tym krajobrazie jest współwystępowanie różnorodnych kultur roliniczych, łąk, pastwisk, nieużytków i ugorów.

### 8.1.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Kierunki działań:

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych | Gmina Kietrz, Nadleśnictwo |
| Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej | Nadleśnictwo, Gmina Kietrz |
| Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania | Nadleśnictwo, Gmina Kietrz |
| Ochrona starych i nowych pomników przyrody | Gmina Kietrz, GFOŚiGW |

Ochrona fauny i flory:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Zachowanie istniejących zbiorników wodnych | Organizacje pozarządowe, Gmina Kietrz |
| Ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu | Gmina Kietrz |

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni | Gmina Kietrz, Organizacje pozarządowe, |
| Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo | Nadleśnictwo, Organizacje pozarządowe, Gmina Kietrz |
| Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej | Gmina Kietrz |
| Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków | Gmina Kietrz, GFOŚiGW |
| Bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów | Budżet Gminy GFOŚiGW |
| Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Kietrzu | Budżet Gminy |
| Urządzenie i zagospodarowanie terenów zieleni po byłych dzikich wysypiskach | Budżet Gminy GFOŚiGW |

## 8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Stan wyjściowy – lasy:

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. W Gminie Kietrz lasy zajmują 345 ha (ok. 2,4 % powierzchni gminy). Wskaźnik lesistości gminy jest niski, niższy od przeciętnej lesistości powiatu (6,2%), i wiele niższy od wskaźnika dla województwa (25,5%) kraju (27,5%). Taki stan rzeczy jest spowodowany występowaniem na terenie gminy dobrych gleb i wykorzystywaniem ich pod użytki rolne. Lasy występują tu więc przeważnie w postaci silnie rozdrobnionych i rozproszonych powierzchni.

Największy z obszarów leśnych stanowi Las Rozumicki, znacznie mniejsze znajdują się w okolicach Nowego Dworu, Lubotynia, Rogożan i Kietrza. Zbiorowiska leśne cechują się wysokim stopniem różnorodności biologicznej, wysokimi walorami poznawczymi, ochronnymi i estetycznymi. Lasy na terenie gminy posiadały wartości użytkowe, co stało się przyczyną ich gospodarczej, często rabunkowej eksploatacji. Obecnie występujące na terenie gminy lasy to przekształcone strukturalnie i funkcyjnie drzewostany gospodarcze. Wyjątkiem jest dobrze zachowany kompleks Lasu Rozumickiego chronionego w postaci rezerwatu oraz kompleks koło Nowego Dworu, na obszrze którego proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Zbiorowiska leśne są zagrożone głównie występującymi zmianami hydrologicznymi siedlisk. Wynikiem tego jest proces grądowienia łęgów występujący na coraz większej powierzchni leśnej.

Według ogólnie przyjętej regionalizacji przyrodniczo - leśnej wykonanej na podstawie badań ekologiczno – fizjograficznych lasy w Gminie Kietrz leżą w zasięgu V Śląskiej krainy przyrodniczo-leśnej, w 3 Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego oraz w 3b mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego.

Na terenie gminy można wyodrębnić ponadto szereg małych terenów zadrzewionych i zakrzewionych, o mniej lub bardziej zróżnicowanym składzie gatunkowym, które trudno jest jednoznacznie zakwalifikować taksonomicznie, a które często stanowią pozostałości dawnych, naturalnych zespołów leśnych, zwłaszcza grądowych, lub też powstały jako nasadzenia zieleni śródpolnej.

Lasy w obrębie gminy znajdują się pod administracją Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, w większości pozostają pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń powietrza. W najbliższych latach na terenach gminy nie przewiduje się zalesiania gruntów.

Niski stopień lesistości gminy, w związku z tym występujący znaczny niedostatek powierzchni leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje występowanie zjawisk morfo dynamicznych, polegających na erozji powierzchni pokrytej utworami lessowymi.

### 8.2.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością gminy | Gmina Kietrz |
| Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi | Powiat Głubczyce, Nadleśnictwo, Właściciele gruntów |
| Aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | Wojewoda, Marszałek, Powiat Głubczyce, , Nadleśnictwo |
| Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi | Nadleśnictwo |
| Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego | Nadleśnictwo, Gmina Kietrz |
| Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi | Nadleśnictwo, właściciele gruntów |
| Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych | Nadleśnictwo |
| Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | Gmina Kietrz, Nadleśnictwo |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów | Nadleśnictwo |
| Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego | Nadleśnictwo |
| Zachowanie istniejących kompleksów leśnych | Nadleśnictwo |
| Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu | Nadleśnictwo |
| Ochrona gleb leśnych | Nadleśnictwo |
| Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci) | Nadleśnictwo |

## 8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Stan wyjściowy

W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.

Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców naturalnych i energii, wytwórcy z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.

Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez:

- wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii,

- stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,

- odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),

- wprowadza nowe małoodpadowe technologie,

- sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz modernizuje węzły cieplne,

- przeprowadza termomodernizacje budynków,

- dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne

- zarządy spółdzielni sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku liczniki dostarczanej energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę.

### 8.3.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach | Powiat Głubczyce, Podmioty gospodarcze |
| Stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego | Podmioty gospodarcze |
| Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów | Podmioty gospodarcze trudniące się segregacją odpadów |

## 8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

Stan wyjściowy

Przemiany stosunków wodnych na terenie Gminy Kietrz spowodowane zostały zmianami w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem gminy. Wzrost powierzchni zabudowanych zwykle powoduje przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmienia charakterystyki przepływu w ciekach wodnych przy stanach niskich i wysokich.

Z uwagi na ustrój rzeczny, cieki powierzchniowe przepływające przez większość terenu gminy posiadają charakter nizinny, z najwyższym stanem wód w okresach wiosennych roztopów i jesiennych opadów atmosferycznych. Reżim rzeczny nie stwarza licznych sytuacji wylewów powodziowych, a zasięg przestrzenny ewentualnych wylewów ogranicza się do terasy zalewowej.

Największa rzeka przepływająca przez gminę to rzeką Troja o nieznacznie zmieniających się pod wpływem warunków atmosferycznych wodostanach i przepływach. Wysokie stany wód występują przede wszystkim w okresie wiosennych roztopów (marzec, kwiecień) oraz w czasie deszczy nawalnych (czerwiec, lipiec) w związku z szybszym spływem powierzchniowym. Z obserwacji wcześniejszych powodzi można wywnioskować że zagrożenie powodziowe na badanym terenie występuje na niewielkim obszarze. Podczas powodzi wody występują w kilku punktach podtapiając niektóre ulice i ogrody przydomowe. W związku z tym, że budynki położone są ok.3 m ponad lustro wody, to wody powodziowe Troi ich nie sięgają. Rzeka w tych miejscach jest słabo zabezpieczona przed wystąpieniem z koryt, mur oporowy jest tu niski, a rzeka płynie tylko 1 m poniżej poziomu otoczenia. Na wypadek poważnego zagrożenia powodziowego, brak jest urządzeń hydrotechnicznych, które byłyby w stanie skutecznie zabezpieczać rejony przylegające do koryta rzeki przed ich zalaniem, wyznaczone zostały strefy zagrożenia powodzią.

W miejscowości Włodzienin (gmina Branice) wybudowano zbiornik retencyjny na rzece Troi o powierzchni 86 ha i pojemności 4 mln m3, 5,56 mln m3 pojemności przy maks. piętrzeniu w czasie powodzi. Głównym zadaniem zbiornika jest ochrona od powodzi terenów położonych w dolinie rzeki Troi poniżej zbiornika, poprzez redukcję fali powodziowej - co najmniej o 25% i przesunięcie kulminacji fali o 16 godzin.

Racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi wymaga posiadania odpowiedniej ilości zmagazynowanej wody w zbiornikach na wypadek pojawienia się niskich przepływów w rzekach. Istniejące wielozadaniowe zbiorniki wodne Turawa, Nysa, Otmuchów o pojemności 345,5 mln m3 spełniają funkcję alimentacji Odry, Nysy Kłodzkiej i w chwili obecnej ich pojemność jest niewystarczająca. Występujące niedobory wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Ścinawy Niemodlińskiej, Stobrawy, Prosny, Psiny, Nysy Kłodzkiej, Osobłogi, Jemielnicy, Kłodnicy przewiduje się zmniejszyć poprzez budowę dużych wielozadaniowych zbiorników: Racławice Śląskie na rzece Osobłoga w gminie Głogówek, Jasiona na rzece Prudnik w gminach: Lubrza i Prudnik, Raszowa na rzece Sucha w gminach: Izbicko, Tarnów Opolski i Chrząstowice oraz zbiorników wodnych małej retencji ujętych w ,,Programie budowy zbiorników małej retencji,  w województwie opolskim: Nowa Cerekwia na rzece Troi w Gminie Kietrz, Dzierżysław na rzece Morawce w Gminie Kietrz.

W ostatnich latach powódź nastąpiła parokrotnie. W latach 1996 i 1997  Troja zalała część miasta. Podobnie zakończyło się gwałtowne oberwanie chmury w 1999

Od tego czasu nastąpiła znaczna poprawa w budowie systemu przeciwpowodziowego. W roku 1997 została wykonana regulacja Troi w obrębie miasta Kietrza, W latach 2000-2002 wykonano kolejno regulacje w obrębie miejscowości : Nowa Cerekwia, Kozłówki, Wojnowice.

Koryto jest obecnie znacznie szersze, zdolne przyjąć znacznie większą ilość wody. Ponadto planowana jest budowa dwóch zbiorników kolmatacyjno – przeciwpowodziowych (zbiornik kolmatacyjny służy  zbieraniu gleby spływającej z deszczami do strumieni, woda, spowolniona w zbiorniku będzie tam osadzać cząstki gleby; w lecie można wybierać osadzony muł i wykorzystywać go do nawożenia pól). Będą się one znajdować w pobliżu Nowej Cerekwi oraz Dzierżysławia.

Specjaliści gospodarki wodnej od lat zgłaszali postulaty kompleksowego rozwiązania spraw odrzańskich, ale dopiero po powodzi z 1997 roku powołany został Pełnomocnik rządu ds. usuwania skutków powodzi i w krótkim czasie opracowano „Program dla Odry - 2006". Celem „Programu dla Odry - 2006” jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, sporządzania prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego, transportowe, ogólno - gospodarcze oraz konsumpcyjne, czyli modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego oraz zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i realistycznie ocenianych możliwości finansowania przedsięwzięć. Zasady ekorozwoju są formułowane i respektowane we wszystkich komponentach Programu, zarówno na etapie planowania jak i realizacji. „Program dla Odry - 2006” określa średniookresową strategię modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego.

Program dla Odry - 2006 proponuje wizje Odry i Nadodrza jako nowocześnie zagospodarowanego korytarza ekologicznego tej części Europy wytyczając, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, konkretne zadania w zakresie:

- zwiększenia retencji wód w powiązaniu z ochroną przeciwpowodziową (poldery oraz zbiorniki),

- modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej w ramach tzw. komponentu B pożyczki Banku Światowego – system monitorowania i ostrzegania,

- ochrony czystości wody w ramach programu Komisji Ochrony Wód Odry przed Zanieczyszczeniem,

- utrzymania i stopniowego rozwoju żeglugi śródlądowej,

- wykorzystania siły wód do produkcji odnawialnej energii,

- zachowania i renaturyzowania ekosystemów rzek i ich dolin,

- zwrócenia się miast i gmin nadodrzańskich frontem ku rzece.

Program dla Odry – 2006 łączy zatem globalną wizję rozwoju z potrzebami środowisk lokalnych. Jego strategia zakłada ścisłą współpracę z gminami, powiatami i województwami samorządowymi.

„Program dla Odry - 2006” zakłada:

- ochronę przed powodzią dużych skupisk ludności,

- zwiększenie retencji zbiornikowej w dorzeczu Odry o około 250 mln m3 i retencji polderowej o 100 mln m3,

- zbudowanie nowoczesnego systemu monitorowania sytuacji hydrologicznej w zlewni górnej i środkowej Odry i sprawnego systemu ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym,

- rekonstrukcje zniszczeń powodziowych połączoną z modernizacją,

Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest dokonanie następujących przedsięwzięć:

- naprawa i modernizacja zniszczonych przez powódź obiektów hydrotechnicznych,

- planowanie i realizacja osłony przeciwpowodziowej na terenie zlewni przez Ośrodek Koordynacyjno - Informacyjny utworzony we Wrocławiu (oprogramowania do modelowania i przewidywania rozwoju sytuacji w zlewni i symulowania obszarów zalewowych),

- monitoring, prognozowanie i ostrzeganie jako instrument gospodarki zbiornikowej oraz przygotowania czynnej ochrony przeciwpowodziowej,

- ograniczenie zagrożenia powodziowego i program zapobiegania w oparciu o planowanie przestrzenne,

- budowa zbiornika Racibórz na rzece Odrze,

- budowa nowych polderów wzdłuż doliny Odry, zwiększających retencję przeciwpowodziową.

„Program dla Odry – 2006” uznaje, że podstawowe zasady profilaktycznej ochrony przeciwpowodziowej są następujące:

- woda jest elementem profilaktycznej ochrony przeciwpowodziowej – we wszystkich obszarach woda jest integralnym składnikiem użytkowania przestrzennego. Wody deszczowe powinny zostać zatrzymane w jak największym stopniu w miejscu ich opadania. Odpływ przez kanały i cieki wodne powinien zostać spowolniony, a lokalna gospodarka wodna zrenaturyzowana,

- wodę należy zatrzymywać w dorzeczach rzek. Na terenach zasiedlonych, w planowaniu urbanistycznym należy w większym stopniu uwzględnić służącą spowolnieniu odpływu, zbliżoną do naturalnej, rozbudowę otwartych akwenów,

- wodzie należy zrobić miejsce – wodom należy stworzyć przestrzeń umożliwiającą opóźniony, nie stanowiący zagrożenia odpływ. Wody płynące i ich obszary zalewowe powinny być wolne dla możliwie jak największego zatrzymania wody. Należy zapobiec dalszemu wykorzystywaniu obszarów zalewowych i terenów błotnistych. Tam gdzie jest to możliwe powinny zostać odzyskane stracone obszary,

- należy utrzymywać w społeczeństwie świadomość możliwości zagrożenia powodziowego. Dlatego też zostaną ustalone i podane do wiadomości publicznej obszary zagrożone powodzią.

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.

### 8.4.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Systematyczna konserwacja rzek i cieków | Gmina Kietrz, WZMiUW |
| Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych) | RZGW Gliwice, Gmina Kietrz, WZMiUW |
| Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią | RZGW Gliwice, Gmina Kietrz, WZMiUW |
| Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.) | RZGW Gliwice, Gmina Kietrz, WZMiUW |
| Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych | Gmina Kietrz, WZMiUW |

## 8.5. Ochrona powierzchni ziemi

Stan wyjściowy:

Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre (głównie pszenno-buraczane).

W Gminie Kietrz, podobnie jak w powiecie głubczyckim dominują głównie gleby klasy I do IV. Występowanie gleb tych klas powoduje, że największą powierzchnie zajmuje uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy. Na następnych miejscach znajdują się mieszanki zbożowe, żyto i pszenżyto ozime, owies oraz rośliny okopowe.

Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb całego powiatu głubczyckiego jest najwyższy w całym województwie. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb jest najwyższa w województwie opolskim.

Na terenie Gminy występuje umiarkowane zróżnicowanie typologiczne gleb. Powierzchnia utworów glebowych złożona jest w przeważającej części z lessów i lessowatych. Stanowią one ok. 93% wszystkich użytków rolnych. Skałą macierzystą tych gleb są osady eolityczne. Niewielkie obszary występowania gleb piaszyczystych zaobserwować można na północ od Chróścielowa i Lubotynia. Skały ilaste występują w dolinach rzecznych lub na odsłonięciach erozyjnych stoków dolin rzecznych. Na użytkach rolnych terenu gminy nie występują większe skupiska innych utworów glebowych. Taka charakterystyka gleb oznacza się bardzo wysoką przydatnością dla produkcji rolniczej.

Czynnikiem degradującym rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleb. Potencjalnym zagrożeniem jest tu erozja wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. Dodatkowo istotna jest erozja wodna powierzchniowa jak również erozja wąwozowa. Na terenie Gminy Kietrz czynnikami wpływającymi niekorzystnie na warunki glebowo-wodne są:

- zredukowanie powierzchni użytków zielonych,

- poważne naruszenie warunków hydrograficznych związane z likwidacją niektórych cieków i rowów melioracyjnych lub ich przekształceniem w rurociągi.

Obydwa rodzaje działań związane były z potrzebami intensywnej uprawy nastawionej na najwyższą produktywność, co doprowadziło do zaburzeń odpływu powierzchniowego wód, a w konsekwencji do nasilenia erozji wodnej. Nadmierne przesuszenie gleb oraz zagrożenie erozją wodną są najpoważniejszymi problemami  związanymi z utrzymaniem jakości gleb w Gminie Kietrz. Praktycznie w każdym sołectwie wyniesienia terenu pozbawione trwałej okrywy roślinnej są miejscami występowania stałych lub okresowych niedoborów wody w glebie. Stale zbyt suche gleby występują na wzniesieniach Chróścielowa, Dzierżysławia i Lubotynia. Na terenie Gminy Kietrz ok. 30% gruntów jest zagrożonych erozją.

Na obszarze Gminy Kietrz gleby odznaczają się wysoką wartością dla produkcji rolnej. Stan taki wynika z wysokiej jakości produkcyjnej gleb, które powstały w głównej mierze ze skały macierzystej jaką jest less. Dla gminy charakterystyczne jest również, iż w obrębie wysoczyzn przeważa użytkowanie orne, natomiast w zasięgu dolin rzecznych użytkowanie orne współwystępuje z zagospodarowaniem gleb w charakterze użytków zielonych. Największe powierzchniowo obszary, objęte przede wszystkim rolniczym sposobem zagospodarowania, zajmują następujące typy gleb:

- lessy: występują jedynie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego,

- grunty rzeczne: w przewadze są to grunty sypkie w postaci piasków grubych i średnich z warstwami żwirów i pospółek,

- utwory lodowcowe i wodno – lodowcowe: występują szczególnie w obrębie dolin lub na wyniosłościach. Znajdują się płytko pod powierzchnią terenu przykryte stosunkowo cienką warstwą lessów, w wielu miejscach występują na powierzchni terenu.

Gleby lessowe, a takie przeważają w gminie, jako złożone z bardzo drobnych cząstek, szczególnie łatwo ulegają wymywaniu lub wywiewaniu. Zjawisko to nasiliło się znacznie w okresie PRL-u, gdy masowo likwidowano zalesienia śródpolne i miedze. Ukuto wówczas nawet pojęcie „gumowych hektarów” oznaczające dodatkowe grunty orne pozyskane dzięki nielegalnemu niszczeniu właśnie zalesień śródpolnych i miedz, co pozwalało na krótki okres uzyskiwać wyższe plony.

Obecnie trwa proces odtwarzania pasów wiatrochronnych i zalesień śródpolnych. W każdym planie zagospodarowania przestrzennego jest to uzgadniana granica polno-leśna. Istnieje też konieczność odtworzenia naturalnych cieków wodnych.

Przydatność gleb do produkcji rolnej określa tak zwany Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej. Wynosi on średnio dla gminy 100,8 pkt., przy średniej  dla Opolszczyzny 81,9 pkt. Kietrz w ocenie warunków produkcji rolnej zajmuje 5 miejsce w województwie Opolskim. Wyniki badań wskazują na zmniejszanie się zakwaszenia gleb, malejącą zasobności gleb w przyswajalny dla roślin potas i wysoką zawartość azotu mineralnego.

Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.

Zanieczyszczenie gleb

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,

- zasolenie,

- nadmierną alkalizację,

- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,

- skażenie radioaktywne.

Na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać wprowadzania zanieczyszczeń do gleb z terenu gminy, natomiast zanieczyszczenia niewątpliwie migrują z terenu sąsiednich, bardziej uprzemysłowionych oraz z terenu Śląskiego Okręgu Przemysłowego. Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie gminy w sposób prawidłowy z "dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).

Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.

Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.

W powiecie głubczyckim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny lub kwaśny. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.

W 2007 roku Gmina Kietrz w ramach realizacji dyrektywy azotanowej przeprowadziła badania gleb na zawartość azotu i na potrzeby wapnowania gleb, koszt badań dofinansowany był z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. 25 maja 2008 roku Rozporządzeniem Nr 2/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uchylono rozporządzenie Nr 4/2004 w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby w Gminie Kietrz odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, ewentualne lokalnym przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw warzyw przeznaczonych dla dzieci.

### 8.5.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w tym ich zalesianie gatunkami rodzimymi | Nadleśnictwo, właściciele gruntów |
| Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-wypoczynkowym | Właściciele gruntów |
| Właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych | ARiMR, ANR, Gmina Kietrz |
| Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych | Właściciele gruntów, Gmina Kietrz |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi | WIOŚ Opole, Powiat Głubczyce, właściciele gruntów |
| Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów na gruntach o nachyleniu powyżej 10% | ARiMR, Organizacje pozarządowe, właściciele gruntów |
| Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów | ARiMR, Organizacje pozarządowe, właściciele gruntów |
| Racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w glebie | ARiMR, Organizacje pozarządowe, właściciele gruntów |
| Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne | ARiMR, Organizacje pozarządowe, właściciele gruntów |

## 8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Stan wyjściowy:

Obszar Gminy Kietrz leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych budowy geologicznej Opolszczyzny: Metamorfiku Sudetów Wschodnich i zachodzącej na nią Depresji Śląsko-Opolskiej (kreda opolska). W północnej części gminy należącej do tej jednostki są skumulowane osady – jest to górna kreda. W centralnej części gminy, w okolicach Wojnowic i Nasiedla występują piaskowce i gezy dolnego cenomanu, a na północ od Nowej Cerekwi pod bazaltami znajdują się margle wapniste i ilaste górnego turonu. Na terenie gminy znajdują się pokłady czystego gipsu (warstwy o grubości 20 m) i anhydryty wydobywane do niedawna w okolicach Dzierżysławia. O mniejszej miąższości pokłady iłów z wkładkami mułków i piasków oraz żwirków znajdują się w okolicach Rozumic, Pilszcza, Nowej Cerekwi, Wojnowic i Kietrza.

Bazalty, czarne i szare występują w okolicach Nowej Cerekwi o miąższości ok. 22 m.

Zróżnicowana budowa geologiczna gminy ma kluczowe znaczenie dla zróżnicowania przyrodniczego obszaru. Dominujące w powierzchniowych warstwach geologicznych lessy uwarunkowały powstanie gleb o wysokiej przydatności rolniczej.

Pod względem budowy geologicznej Gmina Kietrz charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy. W powierzchniowych utworach występują zarówno formacje paleozoiczne, jak i kenozoiczne. Paleozoik jest reprezentowany przez skały dolnego karbonu i przełomu karbon dolny-karbon górny, natomiast na kenozoik składa się liczna grupa utworów trzeciorzędowych 
i czwartorzędowych.

Na wymienionym podłożu spoczywają osady polodowcowe, głównie w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. Wypełniają one przede wszystkim krawędzie erozyjne dolin rzecznych Troi i Morawki.

Powierzchniowa pokrywa geologiczna terenu Gminy Kietrz, składająca się w większości z podatnych na działania erozyjne utworów lessowych, przy współudziale czynników antropogenicznych w postaci wylesienia Płaskowyżu Głubczyckiego i nieprzerwanego jego użytkowania ornego, stanowi o dużym zagrożeniu obszaru gminy zjawiskami erozji wodnej i wietrznej. Informacje dostępne z literatury wskazują, że jednorazowy nawalny opad deszczu, może wywołać na tym terenie zmyw powierzchniowy osadów lessowych, powodujący ich akumulację u podnóża stoków o miąższości dochodzącej do 30cm.

Na terenie gminy określono występowanie złóż wydobywczych, są to położone złoża kruszyw naturalnych, gipsów i anhydrytów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej. W części z nich wydobycie już zakończono.

Charakterystykę złóż przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 16. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Kietrz.

| Lp. | Nazwa obszaru górniczego | Stan | Nazwa złoża | Kopalina | Zagospodarowanie | Użytkownicy | Pow. obszaru górniczego [m2] | Pow. terenu górniczego [m2] | Zasoby geologiczne bilansowane/przemysłowe [tys. ton] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżysław | aktualny | Dzierżysław | Gipsy i anhydryty | Złoże skreślone z bilansu zasobów | - | 811 989 | - | 72 800 |
| 2. | Lubotyń | zniesiony | Lubotyń | Kruszywa naturalne | Złoże zagospodarowane | Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” | 28 930 | 48 460 | 495/251 |
| 3. | Lubotyń | aktualny | Lubotyń | Kruszywa naturalne | Złoże zagospodarowane | Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” | 28 930 | 48 460 | 495/251 |
| 4. | Lubotyń I | aktualny | Lubotyń I | Kruszywa naturalne | Złoże zagospodarowane | Jakubów Jan, ul. Kopernika 39, 48-100 Głubczyce | 30 310 | 37 480 | 388/365 |
|  | Złoża udokumentowane, nie eksploatowane (nie wykazywane w bazie PGI): |
| 5. | „KIETRZ II" |  |  | surowce ilaste ceramiki budowlanej |  |  | 14 500 |  | 692 |

Źródło: www.pgi.gov.pl

Niegdyś występowały też złoża bazaltu w pobliżu Nowej Cerekwi (wygasły stożek wulkaniczny, obecnie ‘Kamienny Staw”), które uległy wyczerpaniu. kopalina była wydobywana od końca XIX w. do 1971 r. Według danych niepotwierdzonych badaniami geologicznymi, teren gminy obok byłej kopalni (obecnie rezerwat) jest prawdopodobnie zasobny w złoża gipsu. Kilka kilometrów dalej, po stronie czeskiej  eksploatowane są złoża gipsu metodą odkrywkowa, bardzo niszczącą dla środowiska.

Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie odpadów pogórniczych i przeróbczych, przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie poziomów wodonośnych z potencjalną możliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie powierzchni terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na hałdach oraz powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często o dużej powierzchni. Eksploatacja kruszyw naturalnych, surowców ilastych, piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną degradacji i dewastacji gruntów w województwie.

### Przekształcenia powierzchni ziemi

W związku z pojawiającymi się w Polsce potrzebami wprowadzenia do krajowej praktyki w zakresie ochrony środowiska metodyki z terenami zdegradowanymi w wyniku działalności gospodarczej, obowiązki inwentaryzacji postępowania i weryfikacji takich terenów przekazano w ręce starostów. Praktyka ta w założeniu, doprowadzić ma do zmniejszenia ilości i wielkości terenów poprzemysłowych, które wymagają działań naprawczych (rekultywacji, rewitalizacji, itp.). Pozwoli to na racjonalne połączenie sfery ochrony środowiska ze sferą gospodarczą, uwzględniając tym samym zasady zrównoważonego rozwoju. Wynikające stąd założenie mówi, że tereny poprzemysłowe nie powinny być nieużytkami gospodarczymi.

Zarządzanie terenami naznaczonymi działalnością gospodarczą z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska należy rozpatrywać biorąc pod uwagę właściwy podział tych terenów. Istnieje bowiem konieczność zaklasyfikowania terenów poprzemysłowych do pewnych klas, które pozwolą na właściwsze i trafniejsze podjęcie działań naprawczych. Wspomniane wcześniej klasy terenów zdegradowanych to:

- tereny poprzemysłowe zdegradowane chemicznie (gleba/ziemia wymagają oczyszczenia)

- tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem morfologicznym – fizycznym (rekultywacja likwidująca niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu)

- tereny nie pełniące już funkcji gospodarczych.

Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy sprawca degradacji środowiska jest określony, co oznacza zastosowanie zasady “ten kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” oraz odpowiedzialność pośrednia (odpowiedzialność władz publicznych) w przypadku, gdy sprawca nie jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna.

W Polsce dość istotnym problemem są tzw. “porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których nie ma możliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie działały przedsiębiorstwa państwowe.

Odrębnym zagadnieniem związanym z właściwym gospodarowaniem terenami poprzemysłowymi są odpowiednie podstawy prawne. Praktyka związana z zarządzaniem jakością środowiska, pokazuje, że istniejący sposób uregulowania problematyki terenów zdegradowanych jest niewystarczający. Pojawia się więc potrzeba stworzenia jednolitego programu regulującego zasady rekultywacji i zagospodarowywania powierzchni ziemi.

Dotychczasowe uwarunkowania prawne w tym zakresie można odnaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Pewne odnośniki dotyczące ochrony powierzchni ziemi uwzględnia także ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami), ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

Przedstawione powyżej założenia dotyczące właściwego gospodarowania terenami poprzemysłowymi oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego toku rozumowania i analizowania problemu na terenie Gminy Kietrz.

Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych do rekultywacji w Gminie Kietrz wynosi 4,20 ha - przewiduje się leśny oraz rekreacyjny (miejsce biwakowe, park lub skwer) kierunek ich zagospodarowania. Jest to teren po byłym składowisku na ul. Lubotyńskiej.

### 8.6.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego

Kierunki działań

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin | Przedsiębiorcy, właściciel złoża |
| Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji | WIOŚ Opole |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności | Starosta |
| Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych | Marszałek, Starosta |
| Dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż | Marszałek, Starosta |
| Opiniowanie studiów i planów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego | Marszałek, Starosta, instytucje zgodnie z ustawą |
| Weryfikacja ustaleń istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego | Burmistrz |
| Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin | Organy koncesyjne |

# 9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.

## 9.1. Środowisko a zdrowie

Stan wyjściowy

Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego. Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku i wrażeń estetycznych.

Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe, wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą:

- jakość wody przeznaczonej do spożycia,

- zanieczyszczenie wód gruntowych,

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,

- emisja hałasu.

Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”.

### 9.1.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich | organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej |
| Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne | organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Inspekcja Pracy |
| Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania | Organizacje pozarządowe |

## 9.2. Jakość powietrza

Stan wyjściowy

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności człowieka.

Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza jest sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł cementowo - wapienniczy i chemiczny.

Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a wiec o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów aromatycznych.

Znacznym problemem, szczególnie w dużych miastach, jest również emisja ze środków transportu. W dużych ośrodkach przemysłowych udział zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny z zanieczyszczeniami pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów.

Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:

- zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i  tlenki azotu (Nox). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne ocielenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi;

- zanieczyszczenia pyłowe:

- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych,

- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, bawełnę, glinokrzemiany;

- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, węgla, gipsu, wapienia.

Gmina Kietrz jest gminą na której terenie głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji, oraz w mniejszym znacznym stopniu przemysłowe (punktowe).

Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń). W gminie w dużej mierze zauważalna jest też emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego w kotłowniach i paleniskach indywidualnych. Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji jest trudna do oszacowania, ze względu na dużą ilość źródeł niskiej emisji, nie jest również możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.

Monitoring

W województwie opolskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat i prowadzony był w oparciu o następujące pomiary:

- automatyczne, na stacjach zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Zdzieszowicach i Opolu, należących do WIOŚ,

- manualne, prowadzone (od 2005r.) przez WIOŚ w Głubczycach, Namysłowie i Oleśnie, w zakresie pyłu PM10, a także przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną              w Opolu w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu i kadmu oraz dodatkowo przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”,

- pasywne, zapoczątkowane w 2004 r. i prowadzone przez WIOŚ przy współpracy ze starostwami na 46 stacjach pomiarowych, które są zlokalizowane na terenie całego województwa i w których realizowane są pomiary stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu, a także na kilkunastu stacjach – benzenu.

W ramach dostosowywania szeregu przepisów do standardów unijnych w 2002 roku weszły w życie istotne akty prawne – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z kolejnymi rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.

W zakresie emisji określane są instalacje, w tym także energetyczne, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dla instalacji energetycznych kryterium decydującym jest rodzaj spalanego paliwa. Powstała w ten sposób liczna grupa źródeł energetycznych, które wymknęły się procedurom decyzyjnym organów administracyjnych. Do źródeł takich np. należą te, których łączna nominalna moc wynosi od 1MW do:

- 5 MW w przypadku spalania węgla kamiennego,

- 10 MW w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów,

- 15 MW w przypadku spalania gazu,

oraz inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, paliwem gazowym, z których:

- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.

Oprócz źródeł energetycznych wymienia się szereg innych instalacji o charakterze produkcyjnym i usługowym, np. instalacje do lakierowania lub malowania zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg/dobę, punkty gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22.12.2004 r (Dz.U. nr 283, poz. 2839) określono rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia do organów ochrony środowiska w chwili rozpoczęcia działalności, to i tak aktualne przepisy prawa można uznać za bardziej liberalne dla ochrony powietrza, niż obowiązujące przed 2001 rokiem. W związku z tym cała grupa źródeł, w tym przede wszystkim energetycznych, pozostaje niezidentyfikowana, a należą do niej m.in. źródła:

- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MW,

- opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 1 MW.

Źródła te wraz z wieloma o charakterze produkcyjnym powodują właśnie niską
i średnią emisję, w tym emisję energetyczną wywierającą decydujący wpływ na lokalne poziomy imisji.

Zmieniły się także akty prawne w zakresie imisji. Rozporządzeniami Ministra Środowiska 
z dnia 17.12.2008r. (Dz. U. Nr 5, poz.31) wprowadzono nowe normy graniczne (górne i dolne progi oszacowania), określono poziomy alarmowe oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, a także określono zasady oceny poziomów substancji w powietrzu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Nowe przepisy wprowadziły inne okresy uśredniania wartości stężeń, rozdzieliły wartości kryterialne dla SO2, NOx i O3 na dotyczące ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony roślin i ekosystemów, a także zlikwidowały normę średnioroczną dla SO2 w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie uległ zmianie poziom dopuszczalny średnioroczny dla NO2, zaostrzono zaś kryterium w stosunku do pyłu zawieszonego zmniejszając normę do 40 (g/m3.

##### Jakość powietrza

Na terenie Gminy Kietrz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi bezpośredni monitoring powietrza poprzez stację pomiarową zlokalizowaną na terenie gminy. Stacja rejestruje wyznaczone stężenia na terenie gminy, natomiast wszystkie parametry mierzone są w skali powiatu głubczyckiego (strefy głubczycko - prudnickiej).

Tabela 17. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie Gminy Kietrz.

| Lokalizacja stacji w Gminie Kietrz – kod krajowy stacji | Właściciel stacji | Typ pomiaru | Czas uśredniania | Oznaczana substancja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kietrz pasywne8 | WSSE Opole | pasywny | inny | SO2, NO2 | Pomiary od 04.04.2004r. do 05.03.2009r. |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2007 r.

Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych,

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.

Tabela 18. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.

| Strefa | Ochrona zdrowia | Ochrona roślin |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | PM10 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa głubczycko - prudnicka | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | C | A | A | C |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2007 r.

Tabela 19.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.

| Strefa | Ochrona zdrowia | Ochrona roślin |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | PM10 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa głubczycko - prudnicka | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2006 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę głubczycko - prudnicką dla kryterium oceny zdrowia zakwalifikowano do klasy A, natomiast do klasy C pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, benzo(α)pirenem i ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa głubczycko - prudnicka uzyskała wynikową klasę C ze względu na poziom ozonu O3 i podobnie potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie.

Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10,  benzo(α)pirenu i ozonu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę Głubczyckiego.

Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.

Jak wynika z zebranych informacji stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związany jest przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń pochodzących z emitorów zlokalizowanych na terenie Gminy Kietrz.

Podstawowym źródłem emisji jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych: węgla, koksu, stanowiących podstawowe paliwo dla zakładów przemysłowych, większości lokalnych kotłowni grzewczych, obiektów obsługi rolnictwa, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych oraz indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Zanieczyszczenie atmosfery odnotowywane na terenie badań, w większości z niskich lokalnych emitorów, ma znaczenie dla kształtowania warunków sanitarnych powietrza w obrębie emitora lub ich grup. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich.

### 9.2.1. Cel średniookresowy do 2017r.

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Kietrz oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni | Gmina Kietrz, Powiat, Zarządy dróg |
| Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii | Gmina Kietrz, Powiat, Organizacje pozarządowe |
| Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii | Gmina Kietrz, Powiat, Organizacje pozarządowe |
| Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu | Gmina Kietrz, Przedsiębiorstwa komunikacyjne, Zarządy dróg |
| Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych | Powiat Głubczyce, Gmina Kietrz, właściciele obiektów |
| Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki | Powiat Głubczyce, Gmina Kietrz, Organizacje pozarządowe, WFOŚiGW |
| Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych | Gmina Kietrz, Powiat Głubczyce, Organizacje pozarządowe |
| Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska | Gmina Kietrz, Powiat Głubczyce, Organizacje pozarządowe |
| Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa | Gmina Kietrz |
| Termomodernizacja szkół w Kietrzu | Gmina Kietrz |
| Rozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w Ściborzycach Wielkich | Gmina Kietrz |
| Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych | Gmina Kietrz, GFOŚiGW |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Uchwalenie przez Marszałka Województwa Opolskiego Programu Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starostę Głubczyckiego oraz jego realizacja | Marszałek, Starosta |
| Usprawnienie organizacji ruchu drogowego | Zarządcy dróg, Gmina Kietrz |
| Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska | Organy zgodnie z ustawą |
| Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
| Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa) | Podmioty gospodarcze |
| Sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne sprzątanie na mokro dróg, chodników, w miejscach zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po sezonie zimowym, po ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne | Zarządcy Dróg Powiatowych, Gminnych |
| Modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw | Zarządcy nieruchomości |
| Spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa | Podmioty gospodarcze |
| Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem | Podmioty gospodarcze |
| Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza spalarniami i współspalarniami odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska | WIOŚ Opole |
| Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów | WIOŚ Opole |

## 9.3. Ochrona wód

Stan wyjściowy - wody powierzchniowe:

Gmina Kietrz charakteryzuje się niezbyt bogatym systemem wód powierzchniowych. Główne rzeki  uzupełnia szereg mniejszych cieków, kanałów i rowów melioracyjnych. Charakterystyczną cechą sieci rzecznej jest duży udział suchych dolin erozyjnych, które kiedyś aktywnie uczestniczyły w odwadnianiu terenu.

Obszar Gminy Kietrz należy do zlewni Odry, w której można wyróżnić dwie zlewnie podrzędne rzek Psiny i Opawy będące lewobrzeżnymi dopływami Odry. Dorzecze Psiny zajmuje większą część obszaru Gminy Kietrz i obejmuje zlewnie największej rzeki – Troi przepływającej przez nią.  Ważniesze rzeki przepływające przez gminę to: Troja, Ostra, Krzanówka, Morawka, Rozumicki Potok. Największą rzeką przepływającą przez Gminę Kietrz jest rzeka Troja, której źródła znajdują się w Lesie Mokre-Lewice (gm. Głubczyce) na wzgórzu o nazwie Góra Janota na wys. ok. 360 m.n.p.m. Długość rzeki (wg. WZIR w Opolu) 37,8 km.

Oceniając procentowy udział poszczególnych zlewni częściowych dorzecza Odry w odwadnianiu analizowanego obszaru szacuje się, iż największy obszar należy do zlewni Psiny (ok. 75%). Do zlewni Opawy należy ok. 25% terenu gminy. W zlewni Psiny ok. 90% terenu odwadniana jest przez Troję i jej dopływy, natomiast pozostałe 10% odwadnia Krzanówka. W zlewni Opawy 100% obszaru odwadnia Ostra.

Charakterystyczną cechą sieci hydrograficznej gminy jest w większości zbliżony do równoleżnikowego przebieg głównych rzek i potoków oraz występowanie prostopadle do tego kierunku ułożonych części dolin (dolna Morawka, Ostra). Taki system hydrograficzny jest wynikiem z jednej strony odwadniania przez główne rzeki wyniesionych na zachodzie obszarów przedpola Gór Opawskich i odprowadzania wód na wschód do doliny Odry, a z drugiej strony dostosowania przebiegu rzek do tektonicznego podłoża zbudowanego z obniżeń i garbów.

Współczesna sieć rzeczna Gminy Kietrz jest bardzo silnie uregulowana. Rzadko występują typowe dla naturalnych dolin elementy koryta, tj. meandry, starorzecza, plosa, głębie, płycizny, podcięte wysokie krawędzie, namuliska, itp. Lokalnie w dnie potoków występują głazowiska starszych skał karbońskich lub powstałe przez zakumulowanie głazów polodowcowych. Podkreślają one podgórski charakter rzek.

Pod względem gęstości sieci rzecznej obszar opracowania charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą gęstością systemu hydrograficznego charakteryzują się tereny w obniżeniu Troi obejmujące dno doliny rzeki oraz dopływające do niej od północy i południa krótkie dopływy. Na obszarach garbów i wysoczyzn cieki nie występują lub występują na w krótkich odcinkach. Na terenie gminy, w przeciwieństwie do centralnej części województwa, niemal nie występuje zjawisko bifurkacji, czyli odprowadzania wód z jednego cieku w dwu przeciwległych kierunkach. Zjawisku temu nie sprzyja duże zróżnicowanie wysokości, które sprawia, że wododziały poszczególnych zlewni są wyraźne. Charakterystyczną cechą systemu hydrograficznego gminy jest również występowanie licznych suchych dolinek erozyjnych, którymi kiedyś płynęły podczas obfitych opadów okresowe cieki. W chwili obecnej większość z nich jest ustabilizowana poprzez porośnięcie roślinnością drzewiastą, krzewiastą i murawową, co unieruchomiło spływy powierzchniowe wód. Nieliczne są w okresie intensywnych opadów aktywne.

W zakresie występowania zbiorników wód stojących tereny gminy odznaczają się bardzo małą ich liczebnością i bardzo niewielkim udziałem powierzchniowym. Niewielkie kompleksy sztucznych zbiorników wodnych występują bądź w dnach dolin rzecznych, gdzie założono  stawy lub w dnach wyrobisk eksploatacyjnych. Niewielkie stawy zinwentaryzowano w okolicach Nasiedla i Chróścielowa (dolina Morawki), na południe od Lubotynia (dolinka bezimiennego dopływu Morawki), w Wojnowicach (dolinka dopływu Troi). Zbiorniki wodne poeksploatacyjne występują na południe od Nowej Cerekwi w kamieniołomie bazaltu (największy zbiornik wodny gminy), w okolicach kopalni gipsu w Dzierżysławiu, oraz na północ od Kozłówek.

Na terenie Gminy Kietrz (zgodnie z hydrograficznym podziałem Polski) znajdują się podzlewnie rzeki Troi:

  - Podzlewnia  (4h2(() obejmuje fragment zlewni między ujściem Glinika i dawnym wodowskazem Stara Cerekiew. Podzlewnia ta mieści się w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego. Roczna suma opadów nie osiąga 700 mm – najwięcej opadów przypada na lipiec, a najmniej w styczniu i lutym. Podzlewnia w sensie hydrogrologicznym należy do prowincji hydrologicznej nizinnej, pasma zbiorników czwartorzędowych przedsudeckich, subniecki trzecirzędowej Kędzierzyńsko-Głubczyckiej. Podzlewnia mieści się w granicach GZWP nr 332 z wodami nadającymi się do eksploatacji. Wydajność wynosi od kilku do 70 m3/h. Jest to zbiornik typu porowego, o jakości wód Ic (częściowo Ib i Id). Występuje pełna izolacja poziomu użytkowego wód podziemnych od powierzchni terenu.

  - Podzlewnia  (4h3*/) obejmuje fragment pomiędzy dawnym wodowskazem Stara Cerekiew i ujściem Morawki. Obszar podzlewni wynosi 18,9 km2. Warunki klimatyczne, fizjograficzne i hydrologiczne jak opisane wyżej. Nad Troją położone są miejscowości: Kietrz Nowa Cerekwia i Kozłówki.

  - Podzlewnia (4h4*/) zlewnia Morawki. Nad rzeką Morawką położone są miejscowości Lubotyń, Dzierżysław, Nowy Dwór, Nasiedle, Chróścielów i Gniewkowice. U ujścia Morawki do Troi położone jest miasto Kietrz. Istnieje na jej terenie kilka oczek śródpolnych oraz znajduje się na obszrze rezerwat ścisły przyrody „Gipsowa Góra”.

  - Podzlewnia   (4h5*/) na obszarze pozlewni znajduje się  wschodnia część miasta Kietrz. Północna część podzlewni należy do OWO GZWP nr 332.

  - Podzlewnia (4h6*/) zlewnia Potoku Rozumickiego drugiego co do wielkości dopływu Troi. Jedyna miejscowość położona nad rzeką to Rozumice. Na obszarze pozlewni znajduje się ścisły rezerwat przyrody „Rozumice” o pow. 94 ha.

Intensywne nawożenie gleb powoduje przenikanie związków azotu i fosforu do rzek. Stwierdzono, że istnienie pasa zabezpieczającego złożonego z trzech rzędów drzew zmniejsza zanieczyszczenie rzeki o 90%. Gmina będzie dążyć do przywrócenia naturalnego, krętego biegu rzek i strumieni oraz stworzenia pasów zieleni otaczających cieki wodne.

Stan wód powierzchniowych

Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284).

Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 284 - nieobowiązujące) oraz z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu wód powierzchniowych  i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji stanu wód powierzchniowych  i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu poniższa tabela przedstawia zakres badań wód powierzchniowych:

Tabela 20. Zakres badań jakości wód powierzchniowych.

| Lp. | Wskaźniki jakości wody | Jednostka | W zakresie monitoringu |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki fizyczne |  |
| 1 | Temperatura wody | oC | Operacyjnego | Regionalnego |
| 2 | Zawiesiny ogólne | mg/l |  | - |
| 3 | Odczyn | pH |  | - |
| 4 | Barwa | Pt/l |  | - |
| Wskaźniki tlenowe |  |  |
| 5 | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | Operacyjnego | - |
| 6 | BZT5 | mg O2/l |  | Regionalnego |
| 7 | ChZT – Mn | mg O2/l |  | - |
| 8 | ChZT – Cr | mg O2/l |  | - |
| Wskaźniki biogenne |  |  |
| 9 | Amoniak | mg NH4/l | Operacyjnego | Regionalnego |
| 10 | Azot Kjeldahla | mg N/l |  |  |
| 11 | Azotany | mg NO3/l |  |  |
| 12 | Azotyny | mg NO2/l |  |  |
| 13 | Azot ogólny | mg N/l |  |  |
| 14 | Fosforany | mg PO4/l |  |  |
| 15 | Fosfor ogólny | mg P/l |  |  |
| Wskaźniki zasolenia (dla Odry, Bierawki i Kłodnicy) |  |  |
| 16 | Przewodność w 20 0C | μS/cm | Operacyjnego | - |
| 17 | Substancje rozpuszczone | mg/l |  | - |
| 18 | Zasadowość ogólna | mg CaCO3/l |  | - |
| 19 | Siarczany | mg SO4/l |  | - |
| 20 | Chlorki | mg Cl/l |  | - |
| 21 | Wapń | mg Ca/l |  | - |
| 22 | Magnez | mg Mg/l |  | - |
| 23 | Chlorofil „a” | μg/l |  | Regionalnego |
| Wskaźniki mikrobiologiczne |  |  |
| 24 | Liczba bakterii grupy coli | w 100 ml | Operacyjnego | - |
| 25 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | w 100 ml |  | Regionalnego |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2006 r., WIOŚ Opole, 2007 r.

Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego, jak również na terenie powiatu głubczyckiego oraz Gminy Kietrz przeprowadza WIOŚ w Opolu.

W 2007 roku na terenie Gminy Kietrz WIOŚ prowadził badania w ramach monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych w ppk: Ostra – Pilszcz oraz Troja - Kozłówki.

.

Rysunek 10. Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie opolskim.

Tabela 21. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenie Gminy Kietrz.

| Lp. | Nazwa cieku – przekrój – nazwa ppk | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
|  |  | km | Rodzaj monitoringu |
| 1. | Ostra - Pilszcz | 6,9 | monitoring diagnostyczny |
| 2. | Troja - Kozłówki | 12,4 | monitoring operacyjny |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007 r., WIOŚ 2007 Opole.

Ogólnie przy uwzględnieniu kategorii jakości wody charakteryzuje się w podziale wód na pięć klas jakości:

- klasa I    – wody o bardzo dobrej jakości

- klasa II   – wody dobrej jakości

- klasa III  – wody zadawalającej jakości

- klasa IV  – wody niezadowalającej jakości

- klasa V   – wody złej jakości

Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny wód powierzchniowych w Gminie Kietrz kontrolowanych w 2007 roku.

Tabela 22. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.

| Nazwa rzeki - przekrój | km | Klasa | Wskaźniki które zadecydowały o klasie wód |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostra - Pilszcz | 6,9 | V | zawiesina, O2, BZT5,ChZT-Mn, ChZTCr, NH4, N-K, PO4, Pog., bakterie kałowe, og. liczba bakt. coli |
| Troja - Kozłówki | 12,4 | III | zawiesina, pH, BZT5, N-K, NO3, NO2, Nog. PO4, Pog, subst. rozp. |

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole.

Rzeka Troja w badanym zakresie zalicza się do wód III klasy (wody zadowalającej jakości), natomiast rzeka Ostra w badanym zakresie zaliczona została do wód V klasy (wody złej jakości).

Wody Gminy Kietrz wykazują zanieczyszczenie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości klasy piątej stwierdzono w zakresie substancji biogennych. Wpływ na zanieczyszczenie związkami biogennymi ma przede wszystkim stan gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzek. Zauważyć należy, iż wiele miejscowości w zlewni nie posiada kanalizacji. Substancje biogenne dostają się do rzeki głównie poprzez spływy powierzchniowe.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne jako eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Efektem eutrofizacji są tzw. „zakwity” czyli duże skupiska glonów, które znikają po wyczerpaniu się zasobów materii. Zakwity powodują zamieranie fauny wodnej, wskutek odtlenienia wód oraz zanikanie roślinności z powodu niedoboru światła.

Nieuregulowana gospodarka ściekowa w obszarach miejskich i wiejskich, jak również spływy powierzchniowe z pól uprawnych w znacznym stopniu przyczyniają się do eutrofizacji.

Na obszarze całego powiatu głubczyckiego wody powierzchniowe w większości kontrolowanych przekrojów, wykazywały charakter eutroficzny, ze względu na zawartość związków azotu i fosforu występujące w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy. Obecność zarówno fosforu ogólnego, jak i związków azotu, zarejestrowano w wodach Ostrej i Troi. Wysoką zawartością jednego wskaźnika, fosforu ogólnego, charakteryzowały się wody Psiny. Zawartość azotanów (normowana jako azot azotanowy i azotany) decydowała o charakterze eutroficznym wód Psiny w Gadzowicach.

Nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych, przy których następuje eutrofizacja wód w 2 przekrojach zlokalizowanych na rzekach Opawa i Opawica.

Eutrofizacja wód w województwie opolskim spowodowana jest przedostaniem się niewystarczająco oczyszczonych ścieków komunalnych.

Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej:

Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa opolskiego prowadzi kontrole jakości wód w ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w zbiornikach zaporowych.

Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik klasyfikacji w postaci:

A1 	– oznacza wodę wymagającą prostego uzdatniania fizycznego,

A2 	– oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,

A3 	– oznacza wodę wymagającą wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,

Non 	– oznacza wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość klasy A3, która nie może być ujmowana w celu przeznaczenia na wodę do picia.

Jakość wód w badanych punktach pomiarowych była zróżnicowana i odpowiadała klasom A1 – A3.

W punkcie pomiarowym badania jakości wód na ujęciach powierzchniowych w 2007r. (WSSE w Opolu) określono kategorię A1:

Tabela 23. Jakość wód na ujęciu powierzchniowym.

| Miejscowość | Nazwa cieku | Użytkownik ujęcia | Kategoria ujmowanej wody | Liczba zaopatrywanej ludności | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg | Pobór wody na ujęciu [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubotyń | Ciek wodny bez nazwy (Morawka) | Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” Kietrz | A1 | 460 | Lubotyń | 98 |

Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455) jakość głównych opolskich rzek nie odpowiada normom ze względu na przekroczenia warunków normatywnych głównie w zakresie fosforu ogólnego i związków azotu. Z przeprowadzonych w 9 punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa opolskiego badań w systemie monitoringu (2007r.) żaden z przekrojów nie spełniał warunków zapisanych w rozporządzeniu ministra Środowiska z dn. 04.10.2002r.

Na terenie Gminy Kietrz  nie przeprowadzano oceny przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych.

Stan wyjściowy - wody podziemne:

Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w poszczególnych rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji rolniczej.

Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym wpływają na jakość wód podziemnych.

Obszar Gminy Kietrz leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych: XXVI Regionu Sudeckiego, 10 Podregionu Głubczyckiego oraz XXIV Regionu Raciborskiego. Do pierwszego należą tereny centralnej części gminy w okolicach Dzierżysławia, Nowej Cerekwi i Nasiedla, do drugiego pozostałe jej obszary.

Główny poziom wodonośny w części terenu opracowania należącej do Podregionu Głubczyckiego zlokalizowany jest w piaskowcach i szarogłazach dolnego karbonu na głębokości od kilku do 30 m. Zwierciadło wody jest swobodne lub lekko napięte, wydajność poziomu waha się od 2 do 20 m3/h (Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeologiczna... 1986). Uzupełniającym poziomem jest poziom czwartorzędowy w piaskach i żwirach wodnolodowcowych zlodowacenia Odry. Głębokość zwierciadła wód wynosi od kilku do 15 m, miąższość utworów wodonośnych jest niewielka. Wydajność swobodnych lub lekko napiętych wód wynosi od 2 do 15 m3/h, a lokalnie, gdzie pokrywa czwartorzędowa charakteryzuje się niewielką grubością, jest znacząco mniejsza.

Region Raciborski charakteryzuje się na analizowanym obszarze dwoma poziomami wodonośnymi: w czwartorzędzie i w trzeciorzędzie (Kotlicka, Wagner 1987, Mapa Hydrogeologiczna... 1983). Tam gdzie na powierzchni występuje duża miąższość utworów lodowcowych dominuje poziom czwartorzędowy, a tam gdzie płytko zalegają piaski i żwiry mioceńskie poziom trzeciorzędu, który ogólnie jest mniej rozpoznany. Wydajność poziomu czwartorzędowego jest bardzo zróżnicowana i wynosi od kilku itf/h na terenach wysoczyzn z płytko zalegającymi utworami starszymi do 120 m3/h w dolinie kopalnej Troi na wschód od Kietrza.

W ujęciu zlokalizowanym w Kietrzu, w otworze studziennym nr 1661b/3 wykonanym w 1970 r., o głębokości 26,0 m, strop poziomu czwartorzędowego zalega na głębokości 4,0 m, spąg 24,0 m. Ustalone zwierciadło wody zalega na głębokości 0,6 m p.p.t., na wysokości bezwzględnej 215,5 m n.p.m. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi 60,5 m3/h. W drugim ujęciu w Kietrzu nr 1661b/3 poziom czwartorzędowy ujmowany jest wykopaną w 1973 r. studnią o głębokości 21,5 m. Strop poziomu zalega na głębokości 8,5 m, spąg 18,5 m. Ustalone zwierciadło wody zalega na głębokości 8,5 m p.p.t., na wysokości bezwzględnej 235,3 m n.p.m. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi 55,8 m3/h. W ujęciu w Chróścielowie nr 274/IX poziom czwartorzędowy ujmowany jest wykopaną w 1974 r. studnią o głębokości 14,0 m. Strop poziomu zalega na głębokości 4,0 m, spąg 13,0 m. Ustalone zwierciadło wody występuje na głębokości +0,9 m p.p.t., na wysokości bezwzględnej 264,5 m n.p.m. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi 50 m3/h.

Na obszarze gminy, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A. Kleczkowskiego, występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych  - GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu o szacunkowych zasobach  dyspozycyjnych 130000 m3/24 h i średniej głębokości ujęć 80m – 120m. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez Kędzierzyn-Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi podstawowe źródło zasilania w wodę terenów zurbanizowanych rejonu Kędzierzyna - Koźla, a przede wszystkim zakładów przemysłowych Kędzierzyna - Koźla, Blachowni i Zdzieszowic. Zbiornik GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na głębokości około 550 m p.p.t. Lokalnie przykryte są one cienką warstwą wapieni i dolomitów triasu (zalegająca na głębokościach 508 – 550 m p.p.t.), warstwa wapieni i margli kredy (zalegająca do około 390 m p.p.t.) oraz cienka warstwa iłów marglistych i piasków drobnych tortonu. Cała nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowe miocenu górnego - sarmatu, o miąższości 150 – 200 m w środkowej części basenu. Zbiornik ten jest zasilany na drodze bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na jego wychodniach.

Wody podziemne zbiornika GZWP 332 są intensywnie eksploatowane przez istniejące na tym terenie zakłady przemysłowe oraz liczne ujęcia komunalne. Nadmierna eksploatacja wód zbiornika doprowadziła do powstania rozległego regionalnego leja depresji w jego centralnej części tj. na obszarze miasta Kędzierzyn - Koźle i Zdzieszowice. Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych w zbiorniku są zgodne z kierunkiem spadku terenu i przebiegu doliny Troi, tzn. wody te płyną równoleżnikowo z zachodu na wschód. Ruch spływu wód podziemnych oceniany jest jako średnio szybki i wynosi 30-100 m/a. Charakterystykę zbiornika przedstawia poniższa tabela:

Tabela 24. Charakterystyka GZWP 332.

| Nazwa zbiornika | Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka |
| --- | --- |
| Numer | 332 |
| Stratygrafia | Tr, Qk |
| Region hydrogeologiczny | SNG1, SNK (Pps) |
| Powierzchnia GZWP (km2) | 1350 |
| Powierzchnia OWO (km2) | 1000 |
| Wiek utworów wodonośnych | trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych |
| Typ zbiornika | porowy |
| Klasa jakości wód | Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia, (Ib) – do użytku bez uzdatnienia, (Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia |
| Średnia głębokość ujęć (m) | 80-120 |
| Szacunkowe zasoby dyspozycyjne(tys. m3/d): | 130 |

Na obszarze gminy jest to najzasobniejsze źródło wód ujmowanych m.in. w Kietrzu. Zasobność wód podziemnych Gminy Kietrz przekracza jej potrzeby w tym zakresie. Ważnym problemem jest jednak ich ochrona przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z produkcji rolniczej oraz ściekami bytowo-gospodarczymi. Większa część terenu charakteryzuje się dobrą izolacją powierzchniową (lessy) użytkowego poziomu wodonośnego, jednak zwłaszcza w okolicach doliny Troi konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód. Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny. Wyznaczane są również sieci regionalne. W województwie opolskim monitoring regionalny prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

Celem badań w sieci krajowej jest obserwowanie jakości wód podziemnych poza rejonami zagrożeń. Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych jest jednym z elementów państwowego monitoringu środowiska koordynowanego i finansowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

Duże zasoby stosunkowo dobrej i łatwo dostępnej wody zbiorników podziemnych sprawiają, że gminie nie grozi deficyt wody. Konieczne jest jednak podjęcie silnych starań, które zapobiegną degradacji tych wód. Podstawowym problemem do rozwiązania w zakresie ochrony wód podziemnych musi być kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.

Rysunek 11. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim.

Jakość wód podziemnych

Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych  (Dz.U. Nr 143, poz. 896). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji do prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Rozporządzenie to zmieniało dotychczasowy sposób oceny jakości wód podziemnych określony w klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych (PIOS 1995), który zakładał podział wód na cztery klasy jakościowe. W rozporządzeniu wprowadzono także nowy sposób prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany w klasyfikacji wód spowodowały, że w poniższej ocenie nie ma odniesienia do wyników badań uzyskanych w latach poprzednich.

W 2007 roku w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych kontynuowano badania diagnostyczne w 27 punktach, oraz po raz pierwszy, badania w ramach monitoringu operacyjnego na wodach zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu – w 26 punktach. Część punktów sieci monitoringu diagnostycznego (14) wchodzi także do sieci monitoringu operacyjnego. W województwie opolskim punkty monitoringu operacyjnego zlokalizowane są w jednolitych częściach wód podziemnych, które zostały uznane za potencjalnie zagrożone.

Przy zastosowaniu pięciostopniowej klasyfikacji wód podziemnych w 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu  przeprowadzał badania dla punktów pomiarowych GZWP 332.

W latach 2006-2007 badania wód podziemnych przeprowadzano w ramach monitoringu operacyjnego prowadzonych przez PIG. Na terenie Gminy Kietrz nie były zlokalizowane punkty pomiarowe monitoringu, natomiast analizując wyniki pomiarów w punktach zlokalizowanych w ppk na terenie sąsiednich gmin:

- Głubczyce (ppk Chrostno V klasa, ppk Krasne Pole IV klasa, ppk Głubczyce Gadzowice II klasa,

- Baborów – ppk Langowo III klasa, ppk Dziećmarów II klasa,

- Branice – ppk Bliszczyce II klasa,

zestawienie wyników oznaczeń wskazuje, iż dla wód kontrolowanych w badanych punktach dokumentowane są objawy zwiększonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami manganu i żelaza.

Stwarza to konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na czynniki mające największy wpływa na zanieczyszczenia wód podziemnych, aby nie dopuścić do dalszego pogorszenia stanu wód w zbiornikach podziemnych.

Według „Raportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat jakości wody na terenie powiatu Głubczyckiego za IV kwartał 2008 roku z dn 11.02.2009r.” przygotowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Głubczycach dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu Głubczyckiego - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i kontroli terenowych przeprowadzonych  w IV kwartale 2008 roku  informuje, że jakość wody nie uległa zmianie. Woda rozprowadzana przez monitorowane wodociągi spełnia obowiązujące normy zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r  w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia. W okresie od października do grudnia 2008r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia pobrano 38 próbek do badań fizykochemicznych i 90 próbek do badań mikrobiologicznych. Otrzymane wyniki nie wykazały trwałych zanieczyszczeń. Sporadycznie odnotowywano ponadnormatywne parametry zarówno fizykochemiczne jak i bakteriologiczne. W takich przypadkach natychmiast podejmowano działania zmierzające do ustalenia ich źródła oraz poprawy jakości wody.

Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,                 stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów).

Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód podziemnych).

Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.

Zagrożeniem dla wód może być:

- brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz wylewanie gnojowicy na pola,

- źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,

- "dzikie wysypiska".

Na obszarze Gminy Kietrz dominującą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia główny wpływ mają:

- zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich,

- ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe),

- spływy z powierzchni pól.

Ścieki komunalne i przemysłowe

Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie woda, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych,  wpływa na ilość odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Podobnie jak zużycie wody – ilość ścieków systematycznie obniża się, przy czym spadek ten szczególnie dotyczy użytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie). Zmienia się również wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach poprzednich dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady.

Rejestrowana w 2006 roku w systemie statystyki państwowej ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania w województwie opolskim wynosiła 90,5 hm3, z czego 87,5 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane, a 3,0 hm3 ścieki nieoczyszczane. W ściekach oczyszczanych:

- 55,3 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane mechanicznie,

- 0,3 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane chemicznie,

- 6,9 hm3 stanowiły ścieki oczyszczane biologicznie,

- 25,0 hm3 stanowiły ścieki z podwyższonym usuwaniem miogenów.

Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat zwiększyło zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody.

### 9.3.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód

Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:

- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,

- celów kąpielowych,

- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem | Gmina Kietrz, Powiat, WIOŚ Opole, Organizacje pozarządowe |
| Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym | Gmina Kietrz, WIOŚ Opole, Gminy, Organizacje pozarządowe, ARiMR |
| Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione. | Gmina Kietrz |
| Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej | Gmina Kietrz |
| Ochrona wód | Gmina Kietrz |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu | Gmina Kietrz |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych | Powiat, WIOŚ Opole |
| Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt | Podmioty gospodarcze, Mieszkańcy gminy |
| Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowanie jej do wymagań wspólnotowych | WIOŚ Opole |
| Wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego | Podmioty gospodarcze |

### 9.3.2 Cel priorytetowy (2010-2013)

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000 | Gmina Kietrz, Przedsiębiorstwo „Hydrokan” sp. z o.o. w Kietrzu |

## 9.4. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowiącym oddzielny dokument.

## 9.5. Oddziaływanie hałasu

Stan wyjściowy:

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach 
w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją gminy. Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na samopoczucie i środowisko.

Hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest więc bardzo subiektywne i zależy od wrażliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów akustycznych czasu i przestrzeni nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego. Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego częstotliwości i czasu trwania.

Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112 stwierdza:

“Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on dotrzymany zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”.

Dodatkowo uwzględnić należy rozwiązania zgodne z wymaganiami ochrony środowiska zawarte w projektach budowlanych obiektów lokalizowanych w pobliżu tras komunikacyjnych w ramach tzw. charakterystyki ekologicznej obiektu (według zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku).

Pozostałe ustalenia dotyczące hałasu i wibracji zawarte są w następujących aktach prawnych:

- Prawo o ruchu drogowym,

- o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- o drogach publicznych,

- o Inspekcji Ochrony Środowiska,

- o zagospodarowaniu przestrzennym,

- Prawo budowlane,

- o autostradach płatnych

oraz odpowiednich przepisów wykonawczych i normach.

Wartości progowe poziomów hałasu określają:

- rozporządzanie MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wartości progowe poziomów hałasu wyrażone są za pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263/05 poz. 2202),

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002 w sprawie oceny i zarządzania hałasem środowiskowym.

Inny ważny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się obowiązkowo dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska) może powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej spoczywa na staroście Powiatu Głubczyckiego z jednoczesnym uwzględnieniem informacji wynikających z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających obiektami mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy, wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat.

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały również uwarunkowania zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery kategorie:

- emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) i 96/20/WE (pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku,

- emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG,

- emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe), 89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów),

- sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne poziomy mocy akustycznej) oraz siedem dyrektyw “córek”: 84/533/EWG (sprężarki), 84/534/EWG (żurawie wieżowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG (kruszarki betonu), 85/538/EWG (kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne).

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,

- hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych 
i w obiektach użyteczności publicznej.

Przeważająca część terenów zurbanizowanych w obrębie Miasta Kietrza kwalifikuje się do objęcia ochroną akustyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Hałas przemysłowy

Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOS. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach WIOŚ.

Hałas przemysłowy w Gminie Kietrz stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.

Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).

Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są w szerokim zakresie uciążliwe dla mieszkańców.

Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Kietrz nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie.

Zlokalizowany na terenie Gminy Kietrz, wcześniej zaliczany do uciążliwych akustycznie zakładów,  Welur-Mat Sp. z o.o. w istotny sposób ograniczył wielkość swojej produkcji, stąd emisja hałasu z tego źródła została ograniczona.

Hałas komunikacyjny

Klimat akustyczny na terenie Gminy Kietrz kształtuje również w znacznej mierze ruch komunikacyjny,

- hałas komunikacyjny drogowy:

Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów.

Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:

- natężenie ruchu komunikacyjnego,

- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,

- odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,

- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),

- typ i stan techniczny pojazdów,

- nachylenie drogi,

- stan nawierzchni oraz płynność ruchu.

Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Kietrz z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Dotyczy to głównie  leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej drogi nr 419 przechodzącej przez teren miasta.

Pomiary hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowychwykonane w ramach generalnego pomiaru ruchu w 2005 roku wskazują na jego uciążliwość. Dochodziło do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej z usługami i zagrodowej o dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory dnia 60 dB i dla pory nocy 50 dB.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie rosnącą.

Rysunek 12. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora dnia).

Rysunek 13. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora nocy).

- hałas komunikacyjny kolejowy

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych. Na terenie gminy nie występuje istotne źródło hałasu komunikacyjnego kolejowego, gdyż przebiegająca jedna linia kolejowa jest linią o nieznacznym natężeniu ruchu, druga linia jest linią nieczynną, a brak wcześniejszych pomiarów hałasu komunikacyjnego nie pozwalał na jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Nie notuje się w związku z tym powiązanej z nią uciążliwości akustycznej.

Badania, wykonane na tego typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) w odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB - stanowiący dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej).

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy

Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.

Wibracje

Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:

- wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,

- wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach mechanicznych itp.

Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje itp.

### 9.5.1. Cel średniookresowy do 2017r.

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe

Kierunki działań

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Budowa ścieżek rowerowych | Gmina Kietrz |
| Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego | Gmina Kietrz, Zarządy dróg |
| Modernizacja nawierzchni dróg | Gmina Kietrz, Zarządy dróg |
| Usprawnianie organizacji ruchu drogowego | Gmina Kietrz, Zarządy dróg |
| Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu | Gmina Kietrz |
| Modernizacja ul. Kościuszki w Kietrzu | Gmina Kietrz |
| Modernizacja drogi transportu rolnego w Kietrzu | Gmina Kietrz |

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska w formie ustalonej prawem | Zarządy dróg, WIOŚ Opole |
| Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska | Powiat Głubczyce |
| Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, od zarządców dróg publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą uciążliwością emisji hałasu | Powiat Głubczyce |
| Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska | Powiat Głubczyce, WIOŚ Opole |
| Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska | Powiat Głubczyce, Organizacje pozarządowe |

## 9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Stan wyjściowy:

Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika
z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.

Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. 
Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię, widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, 
jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, naturalne procesy w środowisku naturalnym,

- promieniowanie niejonizujące  występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW).

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wielkości podstawowe:

- poziom promieniowania gamma, obrazujący zagrożenie zewnętrzne naturalnymi i sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego, istniejące w środowisku lub wprowadzone przez człowieka,

- stężenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska, 
a w konsekwencji w artykułach spożywczych, obrazujące narażenie wewnętrzne ludzi w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego:

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych.  
W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych.
 Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna w różnych miejscach naszego globu.

Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.

Promieniowanie niejonizujące.

W odniesieniu do Gminy Kietrz źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich napięć i stacje transformatorowe.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121 i 122). Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. /Dz. U. Nr 192, poz. 1883/. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu został ustawowo zobowiązany do wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów:

- terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

- miejsc dostępnych dla ludności.

W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. W każdym z obszarów:

- centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50tys.,

- pozostałe miasta,

- obszary wiejskie

wybiera się po 15 punktów, stąd łącznie na terenie województwa wyznacza się 45 punktów pomiarowych dla roku kalendarzowego. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych w 2008 roku dla badanych punktów

pomiarowych nie przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7V/m (zgodnie z przytaczanym wyżej rozporządzeniem. Najwyższy zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 1,66 V/m (Opole – ul. Sosnkowskiego) – więc kilkukrotnie mniej od wartości dopuszczalnej.

Na terenie Gminy Kietrz w 2008 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych PEM.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń.

Przebiegająca przez północną część gminy napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokich napięć 110kV, prowadzona z dala od budynków mieszkalnych, przez co promieniowanie elektromagnetyczne na ludzi jest minimalne.

Źródła mikrofal

Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich kominach i budynkach w następujących lokalizacjach:

Tabela 25.  Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Gminy Kietrz.

| Lp. | Operator | Pasmo | Lokalizacja, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLUS | GSM900 | Nowa Cerekwia, ul. Głubczycka 19 |
| 2. | PLUS | GSM900 | Lubotyń, dz. Nr 41/1 |
| 3. | PLUS | GSM900, GSM1800 | Kietrz, ul. Okrzei 6 |
| 4. | ERA | GSM900 | Kietrz, ul. Zatorze 2 |
| 5. | ORANGE | GSM 900, UMTS | Kietrz, ul. Zatorze 2 |

W odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym największy niepokój wśród społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach, w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o zagrożenie dla zdrowia człowieka, przeprowadzane jednakże systematycznie pomiary nie potwierdzają tych obaw.

Planowanie nowych lokalizacji dla stacji bazowych telefonii komórkowych powinno na każdym etapie uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane.

### 9.6.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Ochrona mieszkańców Gminy Kietrz przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska | WIOŚ Opole |
| Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi | WIOŚ Opole |
| Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi | WIOŚ Opole |
| Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska | Marszałek, Starosta |
| Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości | Podmioty gospodarcze |
| Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych | Właściciele sieci |
| Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć | Marszałek, regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska |
| Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska | Podmioty gospodarcze, WIOŚ Opole |

## 9.7. Poważne awarie

Stan wyjściowy:

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas stosowanej – “nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą “poważne awarie” wraz z odpowiednimi regulacjami.

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio 
art. 23 i 24 w/w ustawy:

- poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

- poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii, 
jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r  (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku.

Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólna liczbę 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii wyróżniono 10 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie Gminy Kietrz.

Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu

specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii w transporcie drogowym). Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą do nich na pewno drogi wojewódzkie.

Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.

Na obszarze Gminy Kietrz nie ma obiektów magazynujacych substancje niebezpieczne w ilościach mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia, nie odnotowano również zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Natomiast przebiegające przez teren gminy drogi wojewódzkie nr 419 i 420 są ujęte w planach operacyjno-ratowniczych, opracowanych przez PSP dla powiatu głubczyckiego. Pod względem zagrożenia wybuchem, przebiegający przez teren gminy gazociąg wysokiego ciśnienia stwarza pewne potencjalne zagrożenie, wymaga jednakowoż zachowania stref kontrolowanych według przepisów odrębnych.

### 9.7.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

Kierunki działań:

Zadania koordynowane:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań | Straż Pożarna |
| Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych | Organizacje pozarządowe |
| Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji | WIOŚ Opole |
| Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom | Straż Pożarna, właściciele zakładów |
| Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii | Straż Pożarna |
| Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii | Straż Pożarna |

## 9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Stan wyjściowy:

W Polsce zakłada się,  że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie 7,5 % (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła).

Rodzaje energii odnawialnej:

- energia biomasy,

- energia geotermalna,

- energia słoneczna,

- energia wiatru,

- energia wodna,

- energia otoczenia,

- energia fal morskich, przypływów i odpływów,

- inne.

Energia biomasy

Wykonana szczegółowa ankietyzacja źródeł ciepła wykorzystujących biopaliwa pozwoliła na stwierdzenie, ze na terenie województwa opolskiego pracuje około 29 kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 21,2 MWt, co stanowi 0,45% łącznego zapotrzebowania na ciepło dla województwa.

Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.).

Na terenie Gminy Kietrz uprawy roślin energetycznych prowadzone są w ograniczonym zakresie, nie ma zlokalizowanych również kotłowni wykorzystujących energię z biopaliw, choć położenie i gospodarka rolna gminy stwarzają potencjalne możliwości wykorzystania słomy oraz upraw roślin energetycznych. Gmina Kietrz w skali województwa jest zaliczana do gmin posiadających jeden z największych potencjałów pod tym względem.

Istnieją również możliwości wykorzystania energii biogazu. Biopaliwo gazowe (biogaz) wytworzone w procesie fermentacji pojawia się na składowiskach odpadów komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków. Instalacji takich jest niewiele na terenie całego województwa, na terenie Gminy Kietrz nie występują. W planach jest postanie instalacji do wykorzystania biogazu w Kietrzu.

Biogaz to paliwo gazowe wytwarzane przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych z materii organicznej. Jest mieszaniną przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu. Biogaz może powstawać samoistnie w procesach rozkładu substancji organicznych lub produkuje się go celowo.

Typową instalacją wykorzystującą fermentację beztlenową jest biogazownia rolnicza. Składa się ona z urządzeń i obiektów do przechowywania, przygotowania oraz dozowania substratów. W zależności od zastosowanych substancji wejściowych, wyróżnia się trzy rodzaje budowli magazynowych. Są to silosy przejazdowe, zbiorniki oraz hale (substraty charakteryzujące się emisją nieprzyjemnych zapachów). Substraty w formie stałej wprowadza się do komór fermentacji za pomocą specjalnych stacji dozujących, natomiast materiały płynne mogą być dozowane techniką pompową. Niektóre substraty wymagają również rozdrabniania oraz higienizacji lub pasteryzacji w specjalnie do tego celu zaprojektowanych ciągach technologicznych. Najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem konstrukcyjnym komory fermentacyjnej jest żelbetowy, izolowany zbiornik wyposażony w foliowy, gazoszczelny dach samonośny. Zbiornik taki pełni rolę fermentatora jak i również „zasobnika” biogazu. Zawartość zbiornika jest ogrzewana systemem rur grzewczych przy wykorzystywaniu ciepła procesowego, powstałego przy chłodzeniu kogeneratora. Urządzenia mieszające zainstalowane w komorze spełniają bardzo ważną rolę. Mieszanie powoduje równomierny rozkład substratów i temperatury w zbiorniku oraz ułatwia uwalnianie się metanu. Pozostałość pofermentacyjna jest wysokowartościowym nawozem gromadzonym w zbiorniku magazynowym, którego objętość jest tak dobrana aby wystarczyła na przechowywanie substratu na czas zakazu jego rozrzucania na polu (okres zimowy). W budynku gospodarczym umieszczone są trzy bardzo istotne elementy biogazowi takie jak pompownia obsługująca transport substratów oraz pozostałości pofermentacyjnej pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych będąca „mózgiem” całego obiektu oraz urządzenie przetwarzające energią biogazu na energię cieplną i/ lub elektryczną czyli na przykład kogenerator wytwarzający w sposób skojarzony prąd elektryczny i ciepło. Coraz częściej elementem integralnym wielu biogazowni stają się systemy (obiekty i instalacje budowane celowo) pozwalające na wykorzystanie energii cieplnej i uzyskanie z tego tytułu dodatkowych dochodów: suszarnie zboża, trocin, drewna, sieci cieplne zasilające pobliskie budynki, chłodziarki absorpcyjne wytwarzające zimno z ciepła itd.

Realizując pilotowe inwestycje na terenie gminy, rozpoczęto produkcję paliwa ekologicznego ze słomy w miejscowości Nasiedle. Produkowany jest pelet (wcześniej produkowane były brykiety) na potrzeby elektrowni w Rybniku.

Energia wiatru

Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich realizacji. Jest to o tyle niepokojące, ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa.

Dlatego tez ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.

W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70 m n.p.g. jest nie mniejsza niż 6 m/s.

Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą, proekologiczną, gdyż nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani nie generuje gazów szklarniowych. Siłownia wiatrowa ma jednakże inne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i ludzkie, które bezwzględnie należy mieć na uwadze przy wyborze lokalizacji. Dlatego tez lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzeczą ważną, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikować bądź wykluczyć miejsca lokalizacji w aspekcie wymagań środowiskowych i innych. W ten sposób postępując uniknie się zbędnych kosztów, straty czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkańcami i ekologami. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków.

Obecnie na terenie Gminy Kietrz prowadzone są realne działania zmierzające do uruchomienia pierwszych ferm wiatrowych. W Urzędzie Miejskim złożony został wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę fermy wiatrowej w Kietrzu, zlokalizowanej przy trasie wylotowej do Raciborza. Inwestorem ma zostać firma z Jastrzębia Zdroju, w planach jest postawienie trzech lub czterech wiatraków o wysokości i rozpiętości śmigieł rzędu kilkudziesięciu metrów (na działkach nr ew. 924, 1021/3,1027/1, przygotowywane są do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz; przedmiotem zmian jest dopuszczenie na istniejących terenach rolnych przeznaczenia dla inwestycji celu publicznego - urządzenia energetyki wiatrowej).

Podobne inwestycje rozpoczynają się również w sąsiednich gminach, w miejscowościach Zawiszyce, Bogdanowice, Czerwonków i Krzyżowice. Inwestorem jest hiszpańska firma Gamesa Energia.

Rysunek 14. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce.

Energia wodna:

W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie 1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie. Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki o znaczących przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie. Na terenie województwa opolskiego (stan w 2004r.) pracuje 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 16,9 MW.

Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma największe uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego tez w celu uzyskania spadu wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne.

Na terenie Gminy Kietrz nie funkcjonuje obecnie żadna mała elektrownia wodna (MEW).

Energia geotermalna

Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody z powrotem włączane są do miejsca pobrania.

Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się z ryzykiem finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też energetycznie mniej korzystne.

Budowa wgłębna na terenie gminy nie została rozpoznana wierceniami i profilowaniem geofizycznym na dużych głębokościach. Ten stopień rozpoznania budowy geologicznej wynikający z badań kartograficznych i studiów terenowych zwykle pozwala na wytypowanie perspektywicznych serii skalnych dla geotermii do przewiercenia otworem poszukiwawczym, który w przyszłości mógłby spełniać rolę otworu eksploatacyjnego. Proponowane rozpoznanie wiertnicze może dostarczyć informacji na temat rozszerzenia poszukiwań wód geotermalnych przydatnych do zastosowania w gminnym ciepłownictwie, jakkolwiek teren gminy leży w strefie występowania podwyższonych temperatur wód podziemnych, które mogą stanowić alternatywne źródło ciepła dla jej terenu. Na głębokości ok. 3000m temperatura wód wynosi ok. 105oC, co może stanowić przesłankę dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej ze źródeł głębokich.

Energia słońca

Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.

Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym.

Energię słoneczną wykorzystuje się w:

- kolektorach słonecznych, 
2)  instalacjach fotowoltaicznych, 
3)  oświetleniu solarnym, 
4)  sygnalizacji solarnej.

Na terenie Gminy Kietrz roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą jest średnia jak na warunki europejskie i mieści się w przedziale 1,1 – 1,15 MW/m2/rok.

Panujący rozkład energii słonecznej w poszczególnych miesiącach roku pozwala na spożytkowanie tej energii w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii z innych źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła. Generalnie można przyjąć, że energia solarna obecnie może być w tym przypadku wykorzystywana w technologii suszenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. W przyszłości może być szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią się ogniwa fotowoltaiczne zdecydowanie tańsze i o zdecydowanie większej sprawności niż obecnie.

Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że liczba użytkowników energii solarnej może być bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu powietrza. Obecne instalacje są nieliczne, nie mają one znaczenia w gospodarce energetycznej gminy, powiatu i województwa, można je traktować jako obiekty referencyjne przyszłych instalacji. Na terenie Gminy Kietrz np. w miejscowości Kozłówka znajduje się pojedyncza indywidualna  instalacja do pozyskiwania energii słonecznej

Energia otoczenia:

Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia, które pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów grzewczych nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 - 400%.

### 9.8.1. Cel średniookresowy do 2017 r.

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Kierunki działań:

Zadania własne:

| Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii | Gmina Kietrz, Powiat Głubczyce, Organizacje pozarządowe |
| Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii | Gmina Kietrz, Powiat Głubczyce, Organizacje pozarządowe |

# 10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2010 – 2013.

Tabela 26. Priorytetowe cele krótkookresowe Gminy Kietrz w latach 2010-2013.

| Cel średniookresowy | Instytucja koordynująca | Źródła finansowania | Kierunek działań | Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM: |
| Ochrona przyrody i krajobrazu | Gmina Kietrz | Budżet Gminy GFOŚiGW | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 140 000 |
|  | Gmina Kietrz | Budżet Gminy, Miejsko Gminna Spółka Wodna w Kietrzu | Bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
|  | Gmina Kietrz | Budżet gminy, WFOŚiGW, GFOŚiGW | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Kietrzu | 800 000 | - | - | - | 800 000 |
|  | Gmina Kietrz | Budżet gminy, GFOŚiGW | Likwidacja dzikich wysypisk | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| Ochrona powietrza | Gmina Kietrz | Budżet gminy | Termomodernizacja szkół w Kietrzu | 1 514 949 | - | - | - | 1 514 949 |
|  | Gmina Kietrz | Budżet gminy | Rozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w Ściborzycach Wielkich | 755 918 | - | - | - | 755 918 |
|  | Gmina Kietrz | Budżet Gminy, GFOŚiGW | Refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 |
| Ochrona przed hałasem | Gmina Kietrz | Budżet gminy | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 2 800 000 |
|  | Gmina Kietrz | Budżet gminy | Modernizacja ul. Kościuszki w Kietrzu | 175 417 | - | - | - | 175 417 |
|  | Gmina Kietrz | Budżet gminy | Modernizacja drogi transportu rolnego w Kietrzu | 297 004 | - | - | - | 297 004 |
| Edukacja ekologiczna | Gmina Kietrz | Budżet Gminy GFOŚiGW | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych oraz nagrody za selektywną zbiórkę baterii i butelek z tworzyw sztucznych. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 28 000 |
| Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | Gmina Kietrz | Budżet gminy, Inne źródła | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu | 1 900 000 | - | - | - | 1 900 000 |
| Gospodarka odpadami | Szczegółowy opis w Planie Gospodarki Odpadami |
| Zarządzanie środowiskiem | Gmina Kietrz | Budżet Gminy GFOŚiGW | Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |

Objaśnienia:

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

# 11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie podlegała ocenie w zakresie:

- stopnia wykonania przyjętych zadań,

- stopnia realizacji założonych celów

- analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu.

System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą:

- wskaźnik presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).

- wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów, pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych),

- wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska).

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane podano według stanu za rok 2008. Listę proponowanych wskaźników dla Gminy Kietrz przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 27. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Kietrz.

| Lp. | Wskaźniki | Dane wyjściowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 |
| Ochrona przyrody i krajobrazu |
| 1. | Obszary Natura 2000 | Projektowany „Rozumicki Las” |
| 2. | Rezerwaty | 1. „Góra Gipsowa” 2. „Rozumice” |
| 3. | Parki krajobrazowe | brak |
| 4. | Obszary chronionego krajobrazu | brak |
| 5. | Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe | brak |
| 6. | Użytki ekologiczne | brak |
| Lasy |
| 7. | Lesistość gminy | 2,4 % |
| Gleby |
| 8. | Grunty zdewastowane i zdegradowane | 4,2 ha |
| 9. | Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat | b.d. |
| Jakość wód podziemnych i powierzchniowych |
| 10. | Jakość wód podziemnych | III - V klasa |
| 11. | Jakość wód powierzchniowych | II - V klasa (pomiary na terenach sąsiednich gmin) |
| 12. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzane do odbiorników w kg/rok (2007) | BZT5: 2 500 ChZT: 11 681 Zawiesina: 3 532 |
| 13. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzane do odbiorników w Mg (2007) | Osady ogółem: 12 |
| 14. | Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w dam3/rok (2007) | Komunalne: 120 Przemysłowe: b.d. |
| 15. | Ludność w gminie korzystająca z sieci kanalizacyjnej (2007) | Miasto: 3 266 Gmina: 413 |
| 16. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków (w % ludności ogółem) (2007) | Miasto: 51,7 Gmina: 7,6 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego |
| 18. | Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego PM10 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji | brak |
| 19 | Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego NO2 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji | brak |
| 20. | Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego benzenu C6H6 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji | brak |
| Energia odnawialna |
| 21. | Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej – ogółem w [%] | b.d. |
| 22. | Udział energii wodnej w [%] | 0 |

Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań programu ochrony środowiska Gminy Kietrz niezbędna jest okresowa wymiana informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miejskim, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań (w tym w szczególności zadań gmin). Przewiduje się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczość okresowa).

# 12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa miejscowego (gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.

Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny program ochrony środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu.

Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie Miejskiej raporty z wykonania programu. W praktyce Burmistrz może wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Burmistrzem i Radą Miejską oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu.

Rada Miejska współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz z samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW). Ponadto Rada Miejska współdziała z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).

Władze gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces tworzenia projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie.

Rysunek 15. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.

Tabela 28. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.

| Lp. | Zagadnienie | Główne działania w latach 2010-2013 | Instytucje uczestniczące |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie programu ochrony środowiska | Raport z wykonaniu programu (2011, 2013) | Rada Miejska, Inne jednostki wdrażające Program |
|  |  | Wspieranie finansowe samorządów, zakładów, instytucji, organizacji wdrażających program | WFOŚiGW, Fundusze celowe, Fundusze UE |
| 2. | Edukacja ekologiczna, Komunikacja ze społeczeństwem, System informacji o środowisku | Rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej w oparciu o instytucje zajmujące się tym zagadnieniem - Realizacja zapisów ustawy dot. dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie Większe wykorzystanie mediów (prasa, telewizja, internet) w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacji programów | Rada Miejska, Zarząd województwa WIOŚ, Organizacje pozarządowe |
| 3. | Systemy zarządzania środowiskiem | Wspieranie i promowanie zakładów / instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem | Gmina Kietrz, Wojewoda Fundusze celowe |
| 4. | Monitoring stanu środowiska | Zgodnie z wymaganiami ustawowymi Informacje o stanie środowiska w gminie | WIOŚ, WSSE, RZGW, Marszałek, Gmina Kietrz |

# 13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty gospodarcze.

Źródła finansowania programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Dostępne na rynku polskim publiczne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska można podzielić na:

- krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, pozabudżetowych instytucji publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji,

- pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział środków budżetu jest mały.

Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych w PO Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Nie można obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie.

Tabela 29. Podział środków w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WO 
2007 – 2013 [w Euro].

(kwoty podano z uwzględnieniem zmian finansowych wynikających z przesunięć pomiędzy kategoriami interwencji programu – zgodnie z uchwałą nr 5/2009 KM RPO WO 2007-2013)

| NR | PRIORYTET RPO WO 2007-2013 | % ALOKACJI | KWOTA ALOKACJI w Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU | 37,00% | 158 043 580,81 |
| P2 | SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | 5,00% | 21 357 240,65 |
| P3 | TRANSPORT | 26,00% | 111 057 651,38 |
| P4 | OCHRONA ŚRODOWISKA | 10,00% | 42 714 481,30 |
| P5 | INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I SZKOLNICTWO WYŻSZE | 10,00% | 42 714 481,30 |
| P6 | AKTYWIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I ZDEGRADOWANYCH | 9,00% | 38 443 033,17 |
| P7 | POMOC TECHNICZNA | 3,00% | 12 814 344,39 |
| RAZEM | 100,00% | 427 144 813,00 |

Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska są również, w utworzonym na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005, Europejskim Funduszu Rolnym – Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zdaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie. Zgodnie z przepisami każdy kraj członkowski obowiązany jest opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok. 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Rolnictwa Województwa Opolskiego na lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety wpisujące się w założenia niniejszego Programu:

Priorytet 1: Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich;

W ramach pierwszego priorytetu planowane jest działanie Budowa i modernizacja systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i małej retencji wodnej z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mln EU (wg. kursu 4,00).

Priorytet 2: Poprawa konkurencyjności oraz wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – spożywczego.

W ramach 2 priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie:

Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, służących zachowaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013 – 200,0 mln EU (wg. Kursu 4,00).

Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z  EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45 mln Euro.

Tabela 30. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln EU).

| Lp. | Dokumenty | EFRR | EFRROW | FS | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego | 399,10 | - | - | 399,10* |
| 2. | Projekt PO Infrastruktura i Środowisko – projekty z terenu Województwa Opolskiego | -# | - | 1328,30+ | 1328,30 |
| 3. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  | 710,45 | - | 710,45 |
| RAZEM bez przerwy | 399,10 | 710,45 | 1328,30+ | 2437,85 |
| 5. | Rezerwa z PO Infrastruktura i Środowisko – projekty z terenu Województwa Opolskiego | - | - | 143,70+ | 143,70 |
| RAZEM z rezerwą | 399,10 | 710,45 | 1472,00+ | 2581,55 |

*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska

#z funduszu tego mogą np. skorzystać duże przedsiębiorstwa i samorządy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe oszacowanie kwoty

+wielkość środków wg. projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych i dużych do POIiŚ oraz przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 29.08.2007).

14. LITERATURA

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” – Warszawa 2008 r.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-10 z perspektywą do 2014 roku

- Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego, WUS, Opole 2007

- Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2004, 2005, 2006, 2007 roku - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

- Biernat S. Krysowska M. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000

- Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

- Klima St. (1999): Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Kraków. Kraków, grudzień 2000; AGH Wydział Górniczy w Krakowie.

- Bednarek R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

- Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

- Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

- Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

- Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/

- http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php

- http://baza.pgi.gov.pl

- http://energetyka.w.polsce.org

- http://www.oze.rankking.pl

- http://www.opole.pios.gov.pl

- Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportowej w Województwie Opolskim w latach 2008-2013.

- www.kolej.one.pl

- Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim, WIOŚ Opole, 2007

- Urząd Regulacji Energetyki, baza koncesji 2007.

- www.wrotaopolszczyzny.pl

- Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w 2007r

- Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015r. (Energoprojekt Katowice S.A. 2003

- Plan rozwoju lokalnego Gminy Kietrz na lata 2004 – 2006

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kietrz 2008-2025.

- Kietrz studium do uchwalenia mpzp z dn. 26.11.2008

- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Gminy Kietrz, BIO-PLAN; Krasiejów 2002.

- Broszura Informacyjna Projektu Biogas Regions - przykładowe informacje, przykładowe instalacje.

# Footnotes

Dla kotłów wodnych moc zainstalowana podawana jest w jednostkach mocy (W, kW, MW) z dodatkiem wskaźnika „t”, np. megawat termiczny (MWt ) – źródło: Definicje mocy urządzeń elektroenergetycznych, załącznik nr 7, Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć, GUS 2009

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008

((  zgodnie z hydrograficznym podziałem Polski

# Text boxes

Rada Miejska

Burmistrz

Koordynator programu

Zespół Realizacji Programu

Odbiór społeczny programu

Marszałek, Zarząd Województwa

Instytucje finansujące

Instytucje kontrolujące

Jednostki realizujące przedsięwzięcia