PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI

DLA MIASTA I GMINY

KIETRZ

Kietrz, maj 2004

Gminny Zespół Konsultacyjny:

Józef Matela			– Przewodniczący Zespołu

Franciszek Sobczuk	– Członek Zespołu

Jadwiga Wróbel 		– Członek Zespołu

Leszek Krawiec 		– Członek Zespołu

Kazimierz Bedryj		– Członek Zespołu

Leszek Wilk 			– Członek Zespołu

Ireneusz Kaczmar	 	– Członek Zespołu

Autorzy opracowania:

AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie przy ul. Ostrowskiej 42

Kierownik Projektu

mgr Rajmund Prusiewicz

Zespół autorski

mgr Rajmund Prusiewicz

mgr inż. Andrzej Bednarek

mgr inż. Marian Peksa

mgr Marcin Konopczyński

mgr Andrzej Rudzki

SPIS TREŚCI:

1	WSTĘP	6

1.1	Założenia i koncepcja opracowania.	6

1.2	Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.	9

1.3	Ogólna charakterystyka gminy Kietrz	12

1.3.1	Charakterystyka geologiczna	17

1.3.2	Wody powierzchniowe	18

1.3.3	Wody podziemne	21

1.3.4	Gospodarka wodno - ściekowa	23

1.3.4.1	Istniejące urządzenia melioracyjne	24

1.3.4.2	Zaopatrzenie w wodę	26

1.3.4.3	Unieszkodliwianie ścieków	27

1.3.4.4	Ścieki pochodzące z produkcji rolnej	28

1.3.4.5	Ochrona przed powodzią	30

1.4	Sytuacja demograficzna.	31

2	ODPADY KOMUNALNE	32

2.1	Rodzaj ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym	32

2.1.1	Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych	32

2.1.2	Odpady pochodzące z obiektów infrastruktury oraz ruchu turystycznego	37

2.1.3	Odpady wielkogabarytowe.	39

2.1.4	Odpady zielone i uliczne	41

2.1.5	Odpady budowlane	42

2.1.6	Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych	44

2.1.7	Odpady komunalne – podsumowanie	46

2.1.8	Komunalne osady ściekowe	52

2.2	Odpady opakowaniowe	56

2.3	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku	62

2.4	Istniejący system gospodarki odpadami	63

2.5	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	64

2.6	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów komunalnych	69

2.7	Cele i kierunki działań	70

2.8	Plan działań	72

2.8.1	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów.	72

2.8.2	Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko	72

2.8.3	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne.	74

2.8.3.1	Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	79

2.8.3.2	Organizacja punktów zbiórki i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych	80

2.8.3.3	Modernizacja składowiska dla spełnienia wymagań technicznych i włączenie do systemu zagospodarowania odpadów	82

2.8.4	Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.	83

2.8.5	Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, nie spełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.	84

2.9	System gospodarki odpadami dla gminy Kietrz.	85

2.9.1	Organizacja zarządzania gospodarką odpadami.	88

2.9.2	Transport	89

2.10	Kampania Edukacyjna	90

2.10.1	Etapy kampanii informacyjno - promocyjnej	91

2.10.2	Opracowanie głównej myśli przekazu – przesłania.	95

2.10.3	Wybór formy przekazu	96

2.10.4	Uwzględnienie reakcji odbiorców.	101

3	SEKTOR GOSPODARCZY	102

3.1	Odpady powstające w sektorze gospodarczym.	105

3.1.1	Odpady z przemysłu wydobywczego – grupa 01.	105

3.1.2	Odpady z przemysłu chemicznego	105

3.1.2.1	Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – grupa 05.	105

3.1.2.2	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) – grupa 08.	105

3.1.3	Odpady z przemysłu energetycznego	106

3.1.4	Odpady z przemysłu hutniczego.	108

3.1.5	Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego.	109

3.1.6	Odpady z przemysłu rolno-spożywczego	111

3.1.7	Odpady z przemysłu drzewnego, celulozowego i papierniczego.	112

3.1.8	Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego.	112

3.2	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych	113

3.2.1	Odpady z zakładów fotograficznych	113

3.2.2	Zużyte rozpuszczalniki	114

3.2.3	Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych	114

3.2.4	Odpady zawierające PCB	115

3.2.5	Oleje odpadowe	116

3.2.6	Baterie i akumulatory	117

3.2.7	Odpady zawierające azbest	118

3.2.8	Pestycydy	121

3.2.9	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	122

3.2.10	Wycofane z eksploatacji pojazdy	124

3.2.11	Odpady medyczne i weterynaryjne	125

3.3	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku	127

3.4	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	128

3.5	Istniejące systemy zbierania odpadów	129

3.6	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów	129

3.7	Prognoza ilości odpadów gospodarczych	133

3.8	Cele strategiczne na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki odpadami gospodarczymi	135

3.9	Cele krótkoterminowe	136

4	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	137

4.1	Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi	137

4.2	Zasady finansowania	140

5	WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA W PLANIE.	145

5.1	Ocena zgodności celów planu gospodarki odpadami z celami planami wyższego szczebla	145

5.2	Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji PGO	145

5.3	Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko wynikające z realizowanych zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie planu gospodarki odpadami	147

5.4	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji strategii	149

6	SYSTEM MONITORINGU.	151

6.1	Zasady zarządzania systemem.	151

6.2	Aktualizacja i modyfikacja planów.	151

6.3	Raportowanie wdrażania planów.	151

6.4	Wskaźniki monitorowania efektywności Planu.	151

7	Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	153

SPIS RYSUNKÓW:	157

SPIS TABEL:	157

Załącznik 1	161

UŻYWANE SKRÓTY:

kg/M/a 	– ilość kilogramów na mieszkańca na rok

KPGO 	– krajowy plan gospodarki odpadami

Mg 	– tona

Mg/a 	– ilość ton na rok

Mg/M/a 	– ilość ton na 1 mieszkańca na rok

PDGO 	– punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów

PGO 	– plan gospodarki odpadami

PPGO 	– powiatowy plan gospodarki odpadami

s.m. 	– sucha masa

WPGO 	– wojewódzki plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego

ZPORR 	– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

ZUO 	– zakład utylizacji odpadów

# WSTĘP

Założenia i koncepcja opracowania.

Podstawą wykonania Planu Gospodarki Odpadami (PGO) dla gminy Kietrz jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Kietrz z siedzibą w Kietrzu i firmą AK NOVA

Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie przy ul. Ostrowskiej 42.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o odpadach, gminne plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z planami wyższego szczebla. Dokumentem bezpośrednio nadrzędnym dla PGO dla gminy Kietrz  jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (PPGO) dla powiatu głubczyckiego, który jednak dotychczas nie został  opracowany.  W związku z powyższym, PGO dla gminy Kietrz określa sposób realizacji celów i zadań zawartych w WPGO dla województwa opolskiego zgodnie z § 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

W celu ujednolicenia opracowań przyjęto nazewnictwo oraz układ opracowania zgodny z § 6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620). Dodatkowo wzięto pod uwagę układ i nazewnictwo WPGO dla województwa opolskiego, który jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Dzięki temu zapewniono przejrzystość w przypadku analizy planów gospodarki odpadami na coraz wyższym poziomie szczegółowości.

Schemat sporządzania planów gospodarki odpadami przedstawiono poniżej.

Schemat wykonywania planów gospodarki odpadami.

Termin ustawowy

30.06.2003.

31.12.2003.

30.06.2004.

Wzorem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz WPGO dla województwa opolskiego dokonano podziału odpadów na dwie grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym

  - w tym odpady niebezpieczne

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.Nr 66 poz. 620) gminny plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

W rozdziale niniejszym omówiono aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz przedstawiono charakterystykę gminy Kietrz, a w kolejnych rozdziałach odpady komunalne i odpady pochodzące z sektora gospodarki.

Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Postępowanie z odpadami regulują następujące, podstawowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

Wykaz wszystkich aktów prawnych z dziedziny gospodarki odpadami zawarto w załączniku 1.

W ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł I, dział III, art. 5 - 11) wprowadzono następujące zasady ogólne, istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami:

- Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości: ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów.

- Zasadę zapobiegania: ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

- Zasadę przezorności:, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

- Zasadę „zanieczyszczający płaci”:, kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia; kto może spowodować ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

- Zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie.

- Zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów.

- Każdy obywatel w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

- Zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce jest Ustawa o odpadach. Fundamentalne znaczenie dla gospodarowania odpadami mają zasady opisane w art. 5 Ustawy, które na każdego kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów nakłada obowiązek takiego planowania, projektowania i prowadzenia tych działań, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Taki schemat postępowania ma (powinien mieć) zasadniczy wpływ na stosowanie technik produkcji i form świadczenia usług oraz stosowanych surowców i materiałów szczególnie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, co znalazło odzwierciedlenie w art. 6 Ustawy o odpadach. W art. 7 zawarto obowiązki posiadacza odpadów w zakresie prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów z zastrzeżeniem odstępstwa od tych obowiązków z przyczyn ekologicznych, technologicznych i ekonomicznych.

Warto w tym miejscu przypomnieć definicję odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach:

Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Szczegółowo działania te opisano w załączniku Nr 5 do ustawy o odpadach.

Unieszkodliwianie – poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów powinny być prowadzone – w pierwszej kolejności – w miejscu ich powstawania, a jeżeli to niemożliwe, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc odzysku i inieszkodliwiania z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii (BAT).

Restrykcyjność przedstawionych powyżej zasad i definicji oraz inne wymagania Ustawy o odpadach dały podstawę do powstawania nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów, zarówno komunalnych, gdzie inwestorem jest jednostka samorządowa, jak i innych niż komunalne. Jednak z drugiej strony brak środków finansowych, szczególnie w sferze samorządowej, powoduje, że w Polsce stosunkowo wolno powstają nowe instalacje do unieszkodliwania odpadów. Nadzieją dla polskich samorządów są środki z Unii Europejskiej (ISPA oraz fundusze strukturalne).

Ponadto, w ustawie sformułowano następujące zasady (Rozdział 2):

Zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowiącą, że producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów. Jedną z konsekwencji tej zasady jest odpowiednie projektowanie wyrobów.

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów (art. 10). Z kolei Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 2 Zadania gmin nakłada na gminy obowiązek organizowania selektywnej zbiórki, segregowania oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W konsekwencji cytowanych zapisów, na gminy nałożono obowiązek do wdrażania na swoich terenach selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. W zakresie zagospodarowania odpadów, powyższa ustawa nakłada na gminy obowiązek w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2a, gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na podstawie min. tego zapisu mogą powstawać międzygminne zakłady utylizacji i składowiska odpadów komunalnych, co jest bardzo ważne ze względu na wzrost kosztów budowy, eksploatacji i zamknięcia składowisk odpadów na skutek bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

Ogólna charakterystyka gminy Kietrz

Miasto i Gmina Kietrz leży na Nizinie Śląskiej nad rzeką Troją, w południowej części województwa opolskiego - na płaskowyżu głubczyckim przy granicy polsko - czeskiej. Graniczy z gminami: Branice, Baborów, Głubczyce oraz poprzez Pietrowice Wielkie z województwem śląskim, a także z sześcioma gminami czeskimi. Przejście graniczne Pilszcz - Opava gwarantuje najkrótsze połączenie Kędzięrzyna-Koźla i Raciborza z czeską Opavą.

Położenie gminy Kietrz

Gmina podzielona jest na 12 sołectw: Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice, Chróścielów, Nasiedle, Ludmierzyce, Lubotyń, Dzierżysław, Pilszcz, Rozumice, Ściborzyce Wielkie i zajmuje obszar o powierzchni 139,9 km2, (z czego miasto Kietrz 18,9 km2).

Wg danych urzędu gminy, na dzień 31 marca 2004 roku, gmina zamieszkiwana była przez 12 029 osoby, z czego 6 540 osób mieszkało w mieście Kietrz. Całość przedstawia poniższa tabela.

Liczba ludności gminy Kietrz z podziałem na miejscowości

| Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- |
| Kietrz | 6 540 |
| Wojnowice | 524 |
| Dzierżysław | 600 |
| Gniewkowice (przysiółek) | 61 |
| Kozłówki | 184 |
| Ludmierzyce | 128 |
| Lubotyń | 460 |
| Pilszcz | 755 |
| Nasiedle | 376 |
| Nowa Cerekwia | 914 |
| Rogożany | 219 |
| Rozumice | 329 |
| Ściborzyce Wielkie | 505 |
| Nowy Dwór (przysiółek) | 34 |
| Chróścielów | 400 |
| Razem | 12 029 |

Grunty rolne, głównie klasy II i III, występujące na obszarze gminy odznaczają się wysoką bonitacją gleb, co sprzyja uprawom szczególnie pszenno-buraczanym. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa, pracując we własnych 957 gospodarstwach indywidualnych lub w trzech Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych i Kombinacie Rolnym.

Ogólna powierzchnia gruntów rolnych w gminie wynosi 11 998 ha, z tego:

- Kombinat Rolny Kietrz zajmuje – 5 553 ha (w tym 5 347 ha powierzchni użytków rolnych),

- RSP - wszystkie (Chróścielów, Nowa Cerekwia, Wojnowice) zajmują 1 784 ha (w tym powierzchnia użytków rolnych to – 1 506 ha),

- Gospodarstwa indywidualne zajmują – 5 150 ha powierzchni ogólnej (w tym użytki rolne to – 4 948 ha).

Średnia powierzchnia gospodarstw indywidualnych w gminie wynosi około 5,5 ha.

Strukturę zasiewów w gminie Kietrz w 2002 roku przedstawia poniższa tabela.

Struktura powierzchni zasiewów w gminie Kietrz w 2002 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem [%] | w tym: gosp indywidualne w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zboża | 59,0 | 70,1 |
| 1.1 | Pszenica | 46,8 | 52,1 |
| 1.2 | Żyto | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Jęczmień | 5,1 | 8,3 |
| 1.4 | Owies | 0,2 | 0,4 |
| 1.5 | Pszenżyto | 0,2 | 0,5 |
| 1.6 | Kukurydza na ziarno | 6,5 | 8,0 |
| 1.7 | Mieszanki zbożowe | 0,2 | 0,8 |
| 2. | Buraki cukrowe | 17,6 | 12,4 |
| 3. | Rzepak i rzepik | 9,1 | 9,4 |
| 4. | Pastewne (łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi) | 12,0 | 2,3 |
| 5. | Warzywa | 0,2 | 0,6 |
| 6. | Pozostałe | 1,9 | 4,6 |
| 7. | Sady | 0,2 | 0,7 |
| 8. | Razem | 100,0 |  |

W gminie zarejestrowanych jest 750 podmiotów gospodarki narodowej w systemie Regon  (514 w mieście Kietrz), z czego: (w nawiasach podano analogiczne dane dla miasta Kietrz)

- 62 w sektorze publicznym (45)

- 688 w sektorze prywatnym (469), z czego:

  - 17 spółek prawa handlowego (15), w tym 7 z udziałem kapitału zagranicznego (7),

  - 33 spółki cywilne (28),

  - 4 spółdzielnie (1),

  - 594 działalności gospodarcze osób fizycznych (409).

Główne firmy działające na terenie gminy to m.in.:

Kombinat Rolny "KIETRZ" Sp. z o.o.

Jest to przedsiębiorstwo wielozakładowe działające w wyniku przekształcenia, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od 1 września 1993 roku. W skład przedsiębiorstwa wchodzą Zakłady Rolne w Baborowie, Czerwonkowie, Kietrzu, Langowie i Pilszczu. Przedsiębiorstwo zajmuje się uprawą pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, buraków i pastewnych oraz produkcją żywca i mleka. Ponadto prowadzi usługi rolnicze oraz w zakresie transportu, remontowo-budowlanym, wulkanizacji ogumienia i regeneracji akumulatorów.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wojnowicach.

Spółdzielnia powstała w 1960 roku i zatrudnia obecnie ok. 40 osób. Zajmuje powierzchnię 730 ha, z czego ok. 700 ha to użytki rolne. Głównym kierunkiem działania jest produkcja roślinna: pszenica, rzepak ozimy, jęczmień ozimy i jary, buraki cukrowe i kukurydze. Oprócz tego spółdzielnia ma ok. 300 szt. bydła i trzody chlewnej (krowy i maciory).

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska".

Spółdzielnia zajmuje się produkcją piekarniczą oraz prowadzeniem sieci sklepów spożywczo-przemysłowych, trzech placówek gastronomicznych i magazynu towarów masowych (skład opałowy).

Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo zajmuje się dostawą wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych, eksploatacją urządzeń wod.-kan., eksploatacją i rozbudową wodociągów wiejskich oraz usługami w tym zakresie. Spółka jest również administratorem Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu, prowadzi działalność w zakresie wywozu śmieci i odpadów, obsługując teren miasta i niektórych sołectw. Z dniem 01.01.2002 r. w związku z likwidacją budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych spółka prowadzi zadania związane z zarządzaniem i administracją lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy Kietrz.

Welur Matt Sp. z o.o.

Największy prywatny pracodawca w gminie Kietrz zatrudniający około 100 osób. Przedsiębiorstwo wykonuje usługi włókiennicze na zlecenie firm zagranicznych (całość produkcji jest eksportowana do UE).

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny "KIETRZ"

Firma zajmuje się produkcją wyrobów betonowych dla potrzeb górnictwa, budownictwa i melioracji - uzbrojenie terenów.

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski w Kietrzu - Zbigniew Nasieniak

Zakład produkuje wędzonki, kiełbasy, garmażerkę mające dużą renomę w gminie Kietrz i gminach ościennych, które również są zaopatrywane przez zakład.

Przez miasto przechodzą ciągi dróg wojewódzkich i powiatowych:

- Nr 416 relacji Głubczyce - Racibórz;

- Nr 420 relacji Kietrz - Pilszcz - granica państwa;

- Nr 27 292 relacji Kietrz - Rozumice

- Nr 27 227 relacji Kietrz - Tłustomosty - Krowiarki (połączone z drogą wojewódzką relacji Racibórz - Głubczyce.

Obciążenie tras ruchem jest średnie.

Jedna automatyczna centrala telefoniczna na terenie miasta i trzy automatyczne centrale na terenie wiejskim zapewniają dostęp do telefonów wszystkim chętnym i dobre połączenia telefoniczne. Teren gminy objęty jest również zasięgiem telefonii komórkowej. Obsługą wodno-kanalizacyjną zajmuje się spółka "HYDROKAN".

W mieście istnieje:

- jedno ujęcie wody, składające się z 5 studni głębinowych;

- stacja pomp wodociągowych i uzdatniania wody;

- sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza, dł. ok. 25 km;

- przyłącza wodociągowe;

- sieć kanalizacji sanitarnej dł. 5 km;

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK WS 400x2, o ogólnej przepustowości 800 m3 na dobę, z przepompownią ścieków i punktem zlewnym ścieków dowożonych z szamb.

Na terenie wiejskim jest:

- 8 ujęć wody, w tym: 6 studni głębinowych, 15 studni kopanych, 2 źródła wody;

- 7 hydroforni i stacji uzdatniania wody;

- sieć wodociągowa dł. ok. 62 km.

Zdrowie i opieka socjalna

W roku 1993 w drodze porozumienia pomiędzy gminą Kietrz, a „Caritas" Diecezji Opolskiej powstała Stacja Opieki „CARITAS". Zasięg działania Stacji to gminy Kietrz i Baborów, które pokrywają koszty jej utrzymania. W Stacji zatrudnione są dwie pielęgniarki, które pełnią funkcję pielęgniarek środowiskowych w dyspozycji mają dwa samochody osobowe oraz specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji chorego w domu. Ponadto Caritas prowadzi również Gabinet Rehabilitacyjny na wyposażeniu, którego znajduje się nowoczesny sprzęt do rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi i układu krążenia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek utworzony został w 1990 roku w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na obszarze gminy Kietrz w oparciu o środki pochodzące z:

- budżetu gminy: zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, finansowanie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci z rodzin najuboższych;

- budżetu państwa: zasiłki stałe i okresowe, specjalne programy rządowe, m.in. opieka socjalna nad kobietami w ciąży i matkami samotnie wychowującymi dzieci;

Ośrodek prowadzi również działalność w zakresie poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego, zdrowotnego we współpracy z Gminnym Zespołem Lecznictwa Otwartego i pozarządowymi organizacjami charytatywnymi.

W Ośrodku pracuje 10 osób w tym pracownicy socjalni i opiekunki domowe. Pomocą finansową i opiekuńczą obejmowane są rodziny dotknięte bezrobociem, wielodzietne, niepełne, wychowujące dzieci niepełnosprawne.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Głubczycach - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Kietrzu

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest przeznaczony dla osób przewlekle chorych, ze schorzeniami internistycznymi, niewymagających leczenia szpitalnego, ale potrzebujących przede wszystkim opieki pielęgnacyjnej i zapewnienia odpowiednich warunków socjalno-bytowych. Zakład dysponuje 20 łóżkami.

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, powstałym w wyniku przekształcenia - uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 09.06.1998 r. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Zespołem jest Rada Miejska w Kietrzu.

W ramach GZLO działają:

Przychodnia Rejonowa w Kietrzu w skład, której wchodzą poradnie ogólne oraz specjalistyczne, tj. chirurgiczna, ortopedyczna, okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna, gabinet rehabilitacji, ambulatoryjna pomoc doraźna - zapewniająca całodobową pomoc medyczną, laboratorium analityczne,
wiejskie ośrodki zdrowia w:

- Dzierżysławiu,

- Pilszczu,

- Nasiedlu..

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

- Praktyka Lekarza Rodzinnego w Nowej Cerekwii ul. Młyńska 49, Filia w Kietrzu, ul. Głubczycka 3,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA-DENT" s.c. (stomatologia), ul. Głubczycka 348-130 Kietrz,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KORDENT" (stomatologia), Plac Biskupa Konrada 148-130 Kietrz

W gminie funkcjonuje 8 szkół i 2 przedszkola.

### Charakterystyka geologiczna

Obszar gminy Kietrz położony jest w obrębie rozległych struktur tektonicznych Bloku Przedsudeckiego należącego do Struktury Śląsko-Morawskiej. Głębiej położone struktury geologiczne to pokrywy osadów dolnego karbonu wykształcone w słabo zmetamorfizowanej facji kulmu. Osady kulmu zalegające na głębokości od kilku do kilkunastu metrów zbudowane są z łupków, szarogłazów, iłowców i mułowców. Strytograficznie przynależą one do wizenu i reprezentują tzw. warstwy morawickie na wschodzie i hornbeneszowskie na zachodzie.

Dolnokarbońskie podłoże geologiczne pocięte jest uskokami tektonicznymi, skały dodatkowo są silnie sfałdowane. W okolicy Kietrza przebiega strefa głębokich uskoków tektonicznych (na osi wschód –zachód), oddzielających Blok Przedsudecki od położonej na północy Monokliny Przedsudeckiej oraz częściowo położonej na niej Depresji Śląsko-Opolskiej.

Pomiędzy dolnym karbonem i zlokalizowaną na powierzchni terenu pokrywą osadów kenozoicznych występuje luka litostratygraficzna.

Nad stropową część kenozoiku składają się osady czwartorzędowe. Pod ich pokrywą występuje nieciągłą seria osadów trzeciorzędowych, które stratygraficznie i litologicznie dzielą się na osady mioceńskie i plioceńskie.

Stropowa część profilu trzeciorzędu wykształcona jest jako warstwa iłów płomienistych facji miocenu lądowego. Głębiej występują iły piaszczyste z przewarstwieniami i soczewami piasków i żwirów. Te przewarstwienia mają podstawowe znaczenie hydrogeologiczne jako ośrodek występowania wód podziemnych. Ogólnie miąższość trzeciorzędu na tym obszarze jest mocno zróżnicowana i wynosi od 0 do kilkudziesięciu metrów.

Gdzieniegdzie na osadach mioceńskich zalegają izolowane fragmenty pokryw plioceńskich piasków i żwirów serii Gozdnicy.

Utwory czwartorzędowe na terenie gminy tworzą ciągłą pokrywę i charakteryzują się miąższościa powyżęj 4 metrów. W stropowej części profilu na znacznych obszarach wykształcone są jako gliniasto-pylaste pokrywy akumulacji lodowcowej, deluwialnej i eolitycznej. Pokrywy te powstały częściowo w okresie zlodowacenia Odry, a ostatecznie uformowały się w czasie zlodowaceń północnopolskich i w holocenie. Zasadnicza część profilu osadów czwartorzędowych to piaski i żwiry wysokiego zasypania zlodowacenia Odry. Są to nieregularnie warstwowane, zaglinione osady o zróżnicowanej litologii, z dużą domieszką rodzimego materiału skalnego.

Strefa przypowierzchniowa reprezentowana jest przez warstwę glebową wykształconą jako gleby bielicowe i pseudobielicowe wytworzone na glinach ciężkich, pylastych, podścielonych na głębokości 1,0 – 1,5 m gliną średnią oraz na utworach pylasto-ilastych, lessopodobnych.

### Wody powierzchniowe

Gmina Kietrz charakteryzuje się niezbyt bogatym systemem wód powierzchniowych. W zakresie wód płynących składają się na niego duża regionalna rzeka Troja z największymi swoimi dopływami tj. Morawką i Rozumickim Potokiem, które odwadniają północną i centralną część gminy, rzeka Ostra odwadniająca część południowo-zachodnią i Krzanówka odwadniająca część południowo-wschodnią. Główne rzeki terenu opracowania uzupełnia szereg mniejszych cieków, kanałów i rowów melioracyjnych (te ostatnie ograniczone są do den dolin). Charakterystyczną cechą sieci rzecznej jest duży udział suchych dolin erozyjnych, które kiedyś aktywnie uczestniczyły w odwadnianiu terenu.

Cały analizowany obszar należy do zlewni Odry, w której wyróżnia się tu dwie zlewnie podrzędne: Psiny i Opawy. Dorzecze Psiny zajmuje większą część gminy i obejmuje zlewnie głównej rzeki Troi i wskazanych powyżej mniejszych jej dopływów oraz zlewnię Krzanówki, która opuszcza teren gminy w okolicach Ściborzyc Wielkich i po przepłynięciu krótkiego odcinka w Republice Czeskiej wpada bezpośrednio do Psiny na zachód od Samborowic. Zlewnia Opawy reprezentowana jest przez dorzecze Ostrej zlokalizowane w okolicach Pilszcza. Wododział obu głównych zlewni częściowych Odry na terenie gminy przebiega po wyniesieniach od Nasiedla poprzez Ludmierzyce do okolic zakładu rolnego w Pilszczu..

Oceniając procentowy udział poszczególnych zlewni częściowych dorzecza Odry w odwadnianiu analizowanego obszaru szacuje się, iż największy obszar należy do zlewni Psiny (ok. 75%). Do zlewni Opawy należy ok. 25% terenu gminy. W zlewni Psiny ok. 90% terenu odwadniana jest przez Troję i jej dopływy, natomiast pozostałe 10% odwadnia Krzanówka. W zlewni Opawy 100% obszaru odwadnia Ostra.

Procentowe udziały długości odcinków poszczególnych ważniejszych rzek zlokalizowanych w granicach gminy w stosunku do całkowitej ich długości przedstawiają się następująco:

- Troja 		- ok. 35%,

- Ostra 		- ok. 50%,

- Krzanówka 		- ok. 10%,

- Morawka		- ok. 80%.

- Rozumicki Potok 	- ok. 30%.

Charakterystyczną cechą sieci hydrograficznej gminy jest w większości zbliżony do równoleżnikowego przebieg głównych rzek i potoków oraz występowanie prostopadle do tego kierunku ułożonych części dolin (dolna Morawka, Ostra). Taki system hydrograficzny jest wynikiem z jednej strony odwadniania przez główne rzeki wyniesionych na zachodzie obszarów przedpola Gór Opawskich i odprowadzania wód na wschód do doliny Odry, a z drugiej strony dostosowania przebiegu rzek do tektonicznego podłoża zbudowanego z obniżeń i garbów.

Współczesna sieć rzeczna gminy Kietrz jest bardzo silnie uregulowana. Rzadko występują typowe dla naturalnych dolin elementy koryta, tj. meandry, starorzecza, plosa, głębie, płycizny, podcięte wysokie krawędzie, namuliska, itp. Lokalnie w dnie potoków występują głazowiska starszych skał karbońskich lub powstałe przez zakumulowanie głazów polodowcowych. Podkreślają one podgórski charakter rzek.

Rzeki badanego obszaru należą do rzek podgórskich o niwalno-fluwialnym reżimie zasilania. Pod względem charakterystyk hydrologicznych przepływów typowa jest bardzo wysoka amplituda między wezbraniami i niżówkami. Rzeki, które podczas suszy mogą niemal całkowicie wyschnąć, w przeciągu od kilkunastu minut do kilku godzin po gwałtownym opadzie mogą stanowić poważne zagrożenie powodziowe. Na terenie gminy jest ono tym większe, że większość miejscowości, w sposób typowy dla całego Płaskowyżu Głubczyckiego, ulokowana jest w dolinach rzecznych, a zlewnie wszystkich rzek zostały bardzo silnie wylesione i przez to charakteryzują się bardzo małymi właściwościami buforowymi w stosunku do opadów atmosferycznych.

Pod względem gęstości sieci rzecznej obszar opracowania charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą gęstością systemu hydrograficznego charakteryzują się tereny w obniżeniu Troi obejmujące dno doliny rzeki oraz dopływające do niej od północy i południa krótkie dopływy. Występująca tu gęstość sieci rzecznej dochodzi do l ,00 km/km2 (Komar 1968). Mniejszą gęstością sieci charakteryzuje się Obniżenie Morawki i Obniżenie Pilszcza. Wynosi ona tu od 0,5 do 0,75 km/km2. Na obszarach garbów i wysoczyzn cieki nie występują lub występują na w krótkich odcinkach. Gęstość sieci rzecznej dochodzi tu zaledwie do 0,5 km/km2. Na terenie gminy, w przeciwieństwie do centralnej części województwa, niemal nie występuje zjawisko bifurkacji, czyli odprowadzania wód z jednego cieku w dwu przeciwległych kierunkach. Zjawisku temu nie sprzyja duże zróżnicowanie wysokości, które sprawia, że wododziały poszczególnych zlewni są wyraźne. Charakterystyczną cechą systemu hydrograficznego gminy jest również występowanie licznych suchych dolinek erozyjnych, którymi kiedyś płynęły podczas obfitych opadów okresowe cieki. W chwili obecnej większość z nich jest ustabilizowana poprzez porośnięcie roślinnością drzewiastą, krzewiastą i murawową, co unieruchomiło spływy powierzchniowe wód. Nieliczne są w okresie intensywnych opadów aktywne.

W zakresie występowania zbiorników wód stojących tereny gminy odznaczają się bardzo małą ich liczebnością i bardzo niewielkim udziałem powierzchniowym. Niewielkie kompleksy sztucznych zbiorników wodnych występują bądź w dnach dolin rzecznych, gdzie założono stawy lub w dnach wyrobisk eksploatacyjnych. Niewielkie stawy zinwentaryzowano w okolicach Nasiedla i Chróścielowa (dolina Morawki), na południe od Lubotynia (dolinka bezimiennego dopływu Morawki), w Wojnowicach (dolinka dopływu Troi). Zbiorniki wodne poeksploatacyjne występują na południe od Nowej Cerekwi w kamieniołomie bazaltu (największy zbiornik wodny gminy), w okolicach kopalni gipsu w Dzierżysławiu, oraz na północ od Kozłówek.

Obszar gminy Kietrz należy do zlewni Odry, w której można wyróżnić dwie zlewnie podrzędne rzek Psiny i Opawy będące lewobrzeżnymi dopływami Odry. Dorzecze Psiny zajmuje większą część obszaru gminy Kietrz i obejmuje zlewnie największej rzeki – Troi przepływającej przez nią.  Ważniesze rzeki przepływające przez gminę to: Troja, Ostra, Krzanówka, Morawka, Rozumicki Potok. Największą rzeką przepływającą przez gminę Kietrz jest rzeka Troja, kyórej źródła znajdują się w Lesie Mokre-Lewice (gm. Branice) na wzgórzu o nazwie Góra Janota na wys. Ok. 360 m.n.p.m. Długość rzeki (wg. WZIR w Opolu) 37,8 km.

Stan wód powierzchniowych.

Na obszarze gminy Kietrz dominującą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia rzek główny wpływ mają:

- zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich,

- ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe),

- spływy z powierzchni pól.

Jakość wód rzek jest określona na podstawie badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w roku 1994, 1998 i 2002.

W ramach monitoringu regionalnego rzeka Troja została zbadana w trzech punktach pomiarowych:

- punkt Troja – Włodzienin (km 22,5)

- punkt Troja – Nowa Cerekwia (km 14,4)

- punkt Troja – Gródczanki (km 5,5)

oraz na dopływach rzeki Troi

- punkt Kałuża – Dzbańce (km 3,0)

- punkt Morawa – Kietrz (km 0,2)

Wyniki badań stwierdzają chwilowe przekroczenia norm III klasy przez związki fosforu ogólnego, fosforanów, tlenu rozpuszczonego i zawiesiny. Prowadzony monitoring wykazuje nadmierną zawartość azotu azotynowego.

Występujące przekroczenia występowania związków azotu w świetle obowiązujących przepisów prawa wymagają wprowadzenia działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszceniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.  Z uwagi na brak badań trudno określić czy przekroczenia związków azotu w wodach powierzchniowych mają charakter chwilowy, czy też jest to zjawisko o charakterze stałym. Należy zwryfikować monitoring dla obszaru gminy, tak aby w przyszłości można było ocenić zagrożenie zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych dla wód powierzchniowych. Ostatnie badania jakości wód Troi przeprowadzone w 2002 r. w przekroju pomiaro-kontrolnym Troja – Gródczanki przez WIOŚ w Opolu przedstawiono w tabeli 6.

Wyniki badań zanieczyszczeń rzeki Troi (przekrój pomiarowo kontrolny Grójczanki) w 1998 i 2002 roku.

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Wyniki badań |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1998 | 2002 |
|  |  | SE | SS | SE | SS |
| 1. | Tlen rozpuszczony | 4,0 | 7,6 | 5,5 | 8,8 |
| 2. | BZT5 | 11,6 | 6,4 | 17,7 | 5,2 |
| 3. | Substancje rozpuszczone | 780 | 664 | 735 | 663 |
| 4. | Zawiesina | 210 | 25 | 380 | 44 |
| 5. | Azot amonowy | 4,37 | 1,74 | 2,56 | 1,47 |
| 6. | Azot azotynowy | 0,516 | 0,104 | 0,500 | 0,107 |
| 7. | Fosforany | 1,72 | 0,96 | 1,52 | 0,84 |
| 8. | Fosfor ogólny | 0,84 | 0,56 | 0,72 | 0,55 |
| 9. | Żelazo ogólne | 3,46 | 0,94 | 3,26 | 0,96 |
| 10. | Miano Coli | 0,0004 | 0,004 | 0,001 | 0,007 |

SS 	– przeciętne wyniki oznaczeń w mg/dm3

SE	– ekstremalne wyniki oznaczeń w mg/dm3

Wyniki:

- oznaczenie azotu azotynowego i fosforu ogólnego – stwierdzono długotrwałe i nadmierne zanieczyszczenia tymi substancjami

- Skażenie bakteriologiczne – krytyczne skażenie bakteriologiczne wszystkich wyników oznaczeń Miana Coli

Rzeka Troja i jej dopływy jest zanieczyszczona w stopniu nie pozwalającym do zakwalifikowania jej do III klasy czystości. Przekroczyły w najwyższym stopniu zanieczyszczenia parametry: BZT5,zawiesina, fosforany i żelazo ogólne.

### Wody podziemne

Gmina Kietrz leży w pobliżu trzech zbiorników wód podziemnych. Są to: Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka, GZWP nr 337 Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie oraz GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków – Niemodlin. Szczegółowe dane na temat zbiorników, w tym ich typu litologicznego, wieku, wielkości i zasobności, a także jakości wód zawarto w części opisowej do Mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony [A. S. Kleczkowski, 1990].

GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka

Zbiornik GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka jest zbiornikiem typu porowego, występujący w utworach piaszczystych i żwirowych. Zbiornik ten charakteryzuje się powierzchnią 1.350,0 km², zasobami 110 tys. m ³/d i modułem zasobowym 1l/skm². Zbiornik tworzą trzeciorzędowy poziom wodonośny oraz czwartorzędowy dolin kopalnych. Średnia głębokość ujęć wynosi 80- 120m, wydajność pojedynczej studni wynosi w granicach 60-80 m³/h. Centralna część zbiornika jest zasobna w wody podziemne dobrej jakości – klasa Ic, lokalnie Ib i Id. Prowadzona tutaj eksploatacja wód z poziomu trzeciorzędowego trwa od ponad 90 lat. Zasoby dyspozycyjne oszacowano na 130.000,0 m³/d, z czego eksploatuje się ok. 50%. Obszarem najwyższej ochrony (ONO) objęto 800 km², co stanowi ok. 55% powierzchni zbiornika, natomiast obszar wysokiej ochrony (OWO) stanowi 1000km² (ok. 67% w stosunku do powierzchni subniecki). W obrębie zbiornika występuje trzeciorzędowy mioceński użytkowy poziom wodonośny na głębokości 40 m do ponad 100 m. Wzdłuż rzeki Odry zbiornik rozcięty jest rynną erozyjną (Rudy Raciborskie) wypełnioną utworami czwartorzędowymi do głębokości ponad 110m. Wody czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego wymagają uzdatniania w związku z ponadnormatywną zawartością manganu i żelaza. Lokalnie w rejonie Zdzieszowic woda trzeciorzędowego piętra wodonośnego zawiera ponadnormatywną zawartość siarczanów, lokalnie i okresowo azotanów, azotynów oraz dużą twardość i mineralizację.

GZWP nr 337 Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie

Czwartorzędowy zbiornik międzymorenowy nazwany; dolina kopalna Lasy Niemodlińskie został wyerodowany w osadach ilastych trzeciorzędu przy głębokości wcięcia 50m. Warstwę wodonośną budują osady piaszczysto- żwirowe o miąższości nie przekraczającej 30m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 25 tys. m³/d. Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie zajmuje powierzchnię 160km².

GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków – Niemodlin

Trzeciorzędowy subzbiornik Paczków – Niemodlin zajmuje powierzchnię 75km². W obrębie zbiornika występują dwa kompleksy wodonośnych utworów piaszczystych. Górny kompleks występuje do głębokości 100m, dolny do 200m. Oba te kompleksy izolowane są od siebie jak i od powierzchni terenu grubą warstwą iłów. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od 10 do ponad 40m. Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 30 018 m³/d.

Wody dolnokredowe, górnokredowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe

Obszar gminy Prudnik położony jest w granicach Przedsudeckiego Regionu Hydrogeologicznego na granicy Podregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Głuchołaskiego. Występują tu trzy poziomy wodonośne. Główny w czwartorzędzie, następnie w trzeciorzędzie oraz w dolnym karbonie. Poziom najstarszy zalega na głębokości od klikunastu do kilkudziesięciu metrów i charakteryzuje się niewielką wydajnością rzędu kilku m3/h. Najbardziej korzystne warunki wodne występują w zwietrzelinie kulmu.

Wody czwartorzędowe występują na obszarze gminy Prudnik w piaskach iżwirach lodowcowych wysokiego zasypania zlodowacenia Odry oraz piaskach i żwirach rzecznych wyścielających doliny Złotego Potoku i Prudnika. Utwory wodonośne mają miąższość od kilku do ok. 25 m. W przypadku wód w osadach genezy lodowcowej ich wydajność jest bardzo zmienna ze względu na występowanie licznych przewarstwień niezawodnionych glin.

Wody w trzeciorzędzie występują w piaszczysto-żwirowych przewarstwieniach występujących w kompleksach iłów poznańskich i osadów położonych pod nimi. Na północ od Prudnika występuje głęboki rów tektoniczny Paczków-Kędzierzyn-Koźle, w którym osady trzeciorzędowe mają miąższość przekraczającą kilkaset metrów. Obszary te zaklasyfikowane zostały do GZWP. Zbiorniki GZWP nie występują pod obszarem gminy. Na wszystkich terenach za sprawą występujących pokryw glin deluwialnych i eolitycznych poziom czwartorzędowy jest dobrze izolowany od powierzchni. Zabezpiecza on przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych.

Stan wód podziemnych.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG jest wdrażana w Polsce przez szereg aktów prawnych w randze ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych przez odpowiednich ministrów. Do najważnieszych można zaliczyć Ustawę o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89 poz.991); Ustawę prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229); Ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627); Ustawę o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 724) oraz rozporządzenia:

- w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. 2001 Nr 60 poz. 616)

- w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2003 Nr. 4 poz. 44)

- w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.2002 Nr 241 poz. 2093)

Na podstawie tych wymogów Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie pracy „Uzupełnienie i weryfikacja opracowania dotyczącego wyznaczania na terenie RZGW Gliwice wód wrażliwych na zanieczyszczenie  związkami azotu za źródeł rolniczych oraz wyznaczania ....” wyznaczył trzy gminy w województwie opolskich: gm. Baborów, Polska Cerekiew i gmina Kietrz jako obszar szczególnie narażony. Powyższy obszar wyznaczono ze względu na  występowanie w obrębie przedmiotowych gmin  wód podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu. Są to wody zbiornika wód podziemnych Nr 332 Subiecka Kędzierzyn-Głubczyce na terenie gminy Polska Cerekiew oraz wody podziemne użytkowych poziomów wodonośnych w gminach Baborów i Kietrz.

Dla 3 gmin został opracowany „Program działań ...”, który na podstawie Rozporządzenia nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. został wprowadzony do realizacji. Działania ochronne będą obowiązkowo stosowane przez wszystkich użytkowników gruntów rolnych w gminie Kietrz, a ich stosowanie i przestrzeganie będzie podlegało kontroli odpowiednich służb kontrolnych i monitorujących. Program działań został opracowany na okres 4 lat począwszy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, a efekty jego wdrażania będą oceniane na podstawie monitoringu prowadzonego na terenie gminy.

Jakość wód podziemnych nie odpowiada wymaganym standardom. Zawartość azotanów w wodach podziemnych wahała się od 68,66 mg NO3/dm3 do 282,32 mg NO3/dm3, co stanowi przekroczenie wartości granicznych od 71% do przeszło 600% w skrajnych przypadkach. Podatność na zagrożenia zanieczyszczenia warstw wodonośnych jest bardzo duża i wynika z braku wystarczającej izolacji od powierzchni terenu utworami nieprzepuszczalnymi lub słabo przepuszczalnymi. Zasilanie utworów wodonośnych następuje przez bezpośrednią infliltrację opadów i wód powierzchniowych.

Wdrożenie „Programu ....” spowoduje obciążenie finansowe na terenie gminy Kietrz. Najbardziej odczują skutki ekonomiczne wdrażania „Programu ...” ci użytkownicy gruntów rolnych, którzy do tej pory nie dostosowali warunków w swoim gospodarstwie do wymagań i wskazówek przedstawionej w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Najbardziej kosztownym zadaniem będzie wykonanie specjalnych, szczelnych zbiorników i płyt na przechowywanie nawozów naturalnych.

### Gospodarka wodno - ściekowa

Użytkowanie wód stwarza sytuację, w której są one z jednej strony odbiornikami ścieków, a z drugiej – służą jako źródła wody ujmowanej m. in. do celów spożywczych. Konieczność podejmowania i rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w sposób racjonalny jest zatem wyrazem troski o ochronę zdrowia mieszkańców jak i o zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego.

Mając na uwadze między innymi polepszenie jakości wód Troi, Zarząd Miasta i Gminy Kietrz zlecił opracowanie „Programu Ochrony zlewni rzeki Troi”  mające na celu określenie głównych źródeł zanieczyszczenia zlewni, określenie stopnia zagrożenia, oraz przedstawienie wariantowych rozwiązań dla wprowadzenia optymalnego systemu gospodarki ściekami socjalno-bytowymi oraz ściekami pochodzenia rolniczego. „Programu Ochrony zlewni rzeki Troi” jest zgodny z celem współpracy gmin w ramach Eurogionu Silesia oraz „Programem dla Odry-2006” – rzeka Troja należy do zlewni Odry.

Wielkość i charakter zanieczyszczeń wód powierzchniowych wskazuje jednoznacznie, że nagatywny wpływ na jakość wody ma wielkoobszarowe rolnictwo prowadzone na terenach pozbawionych naturalnej okrywy roślinnej. Miejscowości leżące na obszarze gminy są zwodociągowane, lecz większość z nich nie posiada kanalizacji.

Całkowita długość kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej na terenie zlewni rzeki Troi wynosi ok. 136 km. System będzie powiązany z 29 przepompowniami z czego 22 to przepompownie tranzytowe oraz 7 sieciowych. Zakłada się włączenie wszystkich miejscowości gminy do zbiorczego systemu  kanalizacyjnego. Pojedyncze gospodarstwa położone z dala od osad zostaną wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe ścieków (opróżniane okresowo) lub w przydomowe oczyszczalnie. Szacowane koszty inwestycyjne wyniosą ok. 51,0 mln zł.

#### Istniejące urządzenia melioracyjne

Sieć naturalnych dopływów Troi została z znacznym stopniu zmodyfikowana w rezultacie wielowiekowej gospodarki rolniczej. Jednym z rodzajów przekształceń jest erozja wąwozowa, szczególnie nasilona w górnych odcinkach dopływów Troi płynących z Gór Opawskich. Innym – rowy melioracyjne i dawne młynówki w środkowym i dolnym odcinku doliny Troi. Kolejny rodzaj przekształceń, jako efekt ostatnich 20-30 lat, to przerwanie ciągłości hydraulicznej niektórych potoków/rowów lub ich zarurowanie.

Koryto Troi było wielokrotnie, w różnych okresach, regulowane. Dotyczy to zwłaszcza dolnego i środkowego biegu rzeki, natomiast w górnym biegu odcinki o korycie uregulowanym oraz meandrującym, zbliżonym do naturalnego występują naprzemiennie. Większość sztucznych umocnień koryta występuje w stanie szczątkowym. Zarówno na odcinkach uregulowanych, jak nieuregulowanych głębokość koryta jest wysoce zmienna i wynosi średnio 1,5-5 m. Także szerokość dna koryta na obu rodzajach odcinków jest zmienna i wynosi od poniżej 1 m do ponad 6 m. Szerokość i głębokość koryta zwiększa się z biegiem rzek:

Wybrane dane hydrotechniczne rzeki Troi.

| Kilometraż (od-do) | Długość (mb) | Uwagi o regulacji koryta | Szerokość dna (m) | Średnia głębokość koryta (m) | Budowle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,800-37,500 | 300 | Nie uregulowane | 0,8 | 1,5 | - |
| 37,500-36,800 | 700 | Ubezpieczone kiszką faszynową ( 20 | 1,0 | 1,5 | - |
| 36,800-34,000 | 2 800 | Nie uregulowane | 1,0 | 1,5 | - |
| 34,000-33,100 | 900 | Ubezpieczone kiszką faszynową ( 20 | 1,6 | 2,0 | Most fi 2,0 w kilometrze 33,600 |
| 33,100-31,100 | 2 000 | Nie uregulowane | 4,0-6,0 | 5,0 | - |
| 31,100-29,100 | 2 000 | Mury oporowe | 4,0-6,0 | 4,0 | Most si 3,6 w kilometrze 29,400 |
| 29,100-23,900 | 5 200 | Nie uregulowane | 4,0-6,0 | 4,0 | - |
| 23,900-0 | 23 900 | Szczątki ubezpieczeń | 4,0-6,5 | 5,0 | Zastawka 6x12 w kilometrze 14,800 Jaz betonowy w kilometrze 13,300 Jaz betonowy w kilometrze 12,100 |

Dopływy Troi traktowane są na ogół jako rowy melioracyjne. Większość głównych dopływów prowadzi wodę stale, jednak niektóre z nich (np. Kałuża) wysychają w czasie suszy w górnych odcinkach. Niektóre potoki zostały zamienione w rurociągi odwadniające lub zasypane. Generalnie część rowów nie jest konserwowana i na wielu odcinkach wymagają one renowacji. Najwięcej rowów zamieniono na rurociągi bądź zasypano na obszarze gminy Kietrz. Przybliżone dane o długości rowów melioracyjnych i rurociągów odwadniających zawiera poniższa tabela.

Długość rowów melioracyjnych i rurociągów odwadniających na terenie gminy Kietrz

| Liczba rowów | Długość rowów | Liczba rurociągów | Długość rurociągów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75,2 km | 3 | 1,4 km | Nie licząc głównego koryta Morawki i Potoku Rozumickiego |

W kolejnej tabeli zestawiono informacje o najważniejszych spiętrzeniach wód powierzchniowych w granicach gminy Kietrz (zgodnie z aktualnymi pozwoleniami).

Spiętrzenia wód powierzchniowych

| Miejscowość | Ciek | Szczegóły techniczne | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lubotyń | Bez nazwy, km 0+054 | zastawka żelbetowa b=065m, h=1,6m, do rzędnej 272,45 m npm., piętrzenie wody do wysokości 272,37 m npm., dwa mnichy | pobór wody dla wodociągu wiejskiego |
| Wojnowice | Rów nr 48, km 0+250 | zastawka betonowa, piętrzenie wody do rzędnej 241,3 m npm., oraz piętrzenie na stawach: nr 1 o pow. 0,57 ha do rzędnej 240,6 m npm. i nr 2 o pow. 0,81 ha do rzędnej 239,50 npm. Odprowadzenie wody ze stawów do rowu nr 46 | pobór wody dla stawów rybnych |
| Kietrz | Młynówka przy ujściu Morawki, km 1+463 przed ujściem do Troi. | betonowy próg, piętrzenie do 217,55 m npm., ujęcie brzegowe ze zbiornikiem betonowym | pobór wody na cele przemysłowe |

#### Zaopatrzenie w wodę

Praktycznie wszyscy mieszkańcy gminy Kietrz są zaopatrywani w wodę za pomocą sieci wodociągowej. Korzystanie z wodociągów powinno zapewnić bezpieczeństw sanitarne poprzez dostarczanie wody pitnej dobrej jakości. Długość sieci wodociągowej (rozdzielczej) wynosiła w 2002 r. w gminie 91,5 km, z czego na miasto Kietrz przypadało 22,8 km. Mieszkańcy miasta i gminy są zaopatrywani w  wodę pochodzącą z ujęć podziemnych.

Usługi dla ludności w tym zakresie świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu, którego 100% udziałowcem jest Miasto i Gmina Kietrz. Miasto zaopatrywane jest w wodę z ujęcia miejskiego w skład którego wchodzi 5 studni głębinowych, pompownia oraz stacja uzdatniania. Pozostałe miejscowości zaopatrywane są z wodociągów wiejskich.

Wykaz ujęć wodnych przedstawiono poniżej:

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia ludności miasta Kietrz o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 3.608 m3.

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Nowa Cerekwia o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 234,0 m3.

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Wojnowice, Rogożany oraz ZR w Wojnowicach o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 247,50 m3.

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Kozłówki o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 26,50 m3.

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Dzierżysław o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 216,0 m3.

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Rozumice o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 331,0 m3.

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Chruścielów, Nasiedle, Niekazanice, Wódka, Nowy Dwór, Gródczany, Ludmierzyce i Piliszcz o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 512,0 m3.

- Ujęcie wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Gniewkowice o średnim poborze dobowym 43,20 m3.

- Ujęcie wód podziemnych na terenie Kombinatu Rolniczego Kietrz dla celów socjalno-bytowych i hodowlanych o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 500,0 m3.

- Ujęcie wód powierzchniowych na cieku bez nazwy dla potrzeb wodociągu wiejskiego dla miejscowości Lubotyń o maksymalnym dopuszczalnym poborze dobowym 194,0 m3.

- Ujęcie RSP Wojnowice z rowu Nr 48 dla potrzeb stawów rybnych.

- Ujęcie dawnego Zakladu Tkanin Dekoracyjnych Welur w Kietrzu na Młynóce dla celów przemysłowych.

Udział procentowy zaopatrzenia  w wodę poszczególnymi ujęciami przedstawia poniższy rysunek.

Udział zaopatrzenia mieszkańców  gminy w wodę pitną z  wybranych ujęć

#### Unieszkodliwianie ścieków

System kanalizacji sanitarnej w gminie posiada długość 11,1 km z czego w mieście Kietrz wynosi 8,4 km.  Istniejąca oczyszczalnia w Kietrzu posiada przepustowość ok. 800 m3/d. Średnio obecnie oczyszczalnia przyjmuje ok. 450 m3/d ścieków pochodzących ze skanalizowanej części miasta oraz ścieki pochodzące z Kombinatu Rolniczego Kietrz. Ścieki sanitarne spływają ze skanalizowanej częśći miasta do pompowni głównej, stąd kolektorem ciśnieniowym przepomowywane są do oczyszczalni. Również do oczyszczalni, kanalizacją sanitarną sppływają ścieki z infrastruktury mieszkalnej należącej do Kombinatu Rolnego „Kietrz”. Po oczyszczeniu mechaniczno-biologicznym, oczyszczone ścieki odprowadzane są kolektorem burzowym o średnicy 1000 mmm do rzeki Troi.

Istniejąca, oczyszczalnia ścieków jest typową oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. W jej skład wchodzą dwa urządzenia typu BIOBLOK WS-400 do biologicznego oczyszczania ścieków – urządzenie to zapewnia redukcję zanieczysczeń BZT5 i zawiesiny w granicach 90-95%. W razie konieczności przeprowadza się dezynfekcję ścieków podchlorynem sodu. Nadmierny osad, powstający podczas oczyszczania przetłączany jest do komory stabilizacji w której jest mineralizowany na drodze tlenowej i przepompowywany na poletka osadowe w celu jego odwodnienia. Oczysczalnia ma 8 poletek o łącznej powierzchni 960 m2. Odsączona woda, systemem drenaży jest odprowadzana do kanalizacji. Doprowadzenie osadu na poletka odbywa się rurociągiem ciśnieniowym, natomiast osuszony osad jest wywożony na składowisko odpadów, gdzie jest wykorzystwany jako warstwa przysypkowa.

Planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu. Celem rozbudowy ma być redukcja związków biogennych, oraz podniesienie efektywności redukcji podstawowych zanieczyszczeń. Planuje się równiez zwiększenie przepustowości do Qśrd= 1080 m3/d, Qmax= 1300 m3/d.

Oprócz wymienionej oczysczalni  na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia należąca do Kombinatu Rolnego „Kietrz”. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu MU-100 przy Zakładzie Rolnym w Pilszczu. Z oczyszczalni odprowadzane są ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń biurowych i warsztatowych zakładu oraz bloków mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej (ok. 200 osób). Oczyszczalnia ma przepustowość nominalną 100 m3/d, która jest wykorzystywana w ok. 40%. Osad z oczyszczalni jest składowany na poletku i sporadycznie wywożony jest na gminne składowisko odpadów.

Podsumowując należy stwierdzić, iż łączna długość sieci kanalizacyjnej jest nadal niska, bo aż 8 razy krótsza niż sieć wodociągowa.  Zgodnie z przyjętą koncepcją rozbudowy systemu oczyszczania ścieków, w kolejnych latach należy skupić się na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych powiększających liczbę mieszkańców przyłączonych do sieci.

Najważniejsze punkty zrzutu ścieków na terenie gminy Kietrz

W poniższej tabeli przestawiono główne zrzuty ścieków do wód powierzchniowych na terenie gminy Kietrz.

Najważniejsze zrzuty ścieków na terenie gminy Kietrz

| Miejscowość | Obiekt | Rodzaj ścieków | Ilość ścieków [m3/d] | Metody oczyszczania | Odbiornik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubotyń | GRSP Lubotyń | Komunalne | 50 | Biologiczne | Morawka |
| Kietrz | Oczyszczalnia ścieków | Komunalne | 445 | Mechaniczno - biologiczne | Troja |
| Kietrz | Zakład Rolny Tłustomosty – Ferma Langowo | Komunalne | 29 | Biologiczne | Troja |

#### Ścieki pochodzące z produkcji rolnej

Na terenie gminy Kietrz istotnym problemem są odpady płynne powstające podczas produkcji rolniczej. Stanowią one duże zagrożenie dla systemów kanalizacyjnych oraz mają duży wpływ na zanieczyszczenie wód gruntowych w pierwszej kolejności, a dalej do cieków i zbiorników podziemnych. Rozróżnia się następujące rodzaje odpadów:

- Gnojówka – odpad płynny powstający w wyniku przechowywania obornika powstającego przy ściółkowym systemie utrzymania zwierząt gospodarskich,

- Gnojowica – ściek powstający podczas bezściółkowego chowu zwierząt,

- Wody gnojowe – odciek powstający w wyniku filtrowania wody opadowej przez składowisko obornika,

- Soki kiszonkowe – odciek powstający w czasie przygotowania i przechowywania pasz.

Gnojówka i wody gnojowe są potencjalnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych w zlewni. Na terenie gminy Kietrz stosowane są nawozy pochodzenia naturalnego, odzwierzęcego. Nawożenie organiczne jest wspomagane nawożeniem mineralnym.  Na terenie gminy dominuje gospodarka wielkotowarowa, a większośc jej produkcji przeznaczona jest na sprzedaż. Stąd ilość zwierząt hodowlanych jest powiązana ściśle z możliwościami produkcyjnymi poszczególnych gospodarstw. Z punktu widzenia ochrony środowiska, koncentracja dużej ilości zwierząt na małym obszarze (fermy hodowlane) powoduje nadmierne przekroczenie obciązenia wod powierzchniowych ściekami od nich pochodzącymi. Na analizowanym obszarze dominuje chów zwierząt użytkowych, głównie drobiu i bydła.

Poniżej przedstawiono na podstawie spisu powszechnego w roku 1996 i 2002 dane GUS o pogłowiu zwierząt gospodarskich.

Głównym kierunkiem jest chów drobiu w szczególności kur – prowadzony jest w 100% przez indywidualne gospodarstwa rolne. Drugą wiodącą gałęzią jest chów bydła, wśród których przeważają krowy mleczne (50,6%). Trzoda chlewna jest w przeważającej części (85%) hodowana w gospodarstwach indywidualnych. Pogłowie zwierząt hodowlanych w gminie wzrosło w stosunku do roku 1996 odpowiednio: drób – 300,0%; bydło – 166,1%; trzoda chlewna – 286,8% a pozostałe zwierzęta. Zmiany pogłowia zwierząt gospodarskich w roku 1996 i w roku 2002 wg spisu GUS przedstawia poniższa tabela.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminie Kietrz w szt.

| Wyszczególnienie | Drób | Bydło | Trzoda chlewna | Pozostałe zwierzęta **) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 1996 | 2002 | 1996 | 2002 | 1996 | 2002 | 1996 | 2002 |
| Ogółem | 5.074 | 15.223 | 4.376 | 7.270 | 1.771 | 5.079 | 64 | 225 |
| w tym: RSP i KR*) | 2.826 | - | 4.258 | 5.936 | 1.424 | 760 | 2 | - |
| Gosp. indywidualne | 2.248 | 15.223 | 118 | 1.334 | 347 | 4.319 | 62 | 225 |

*)   RSP – Rolnicze spółdzielnie produkcyjne

KR – Kombinat Rolny

**) owce, kozy, konie, króliki, zwierzęta futerkowe

W gminie Kietrz jest ważne (do 31.12.2005 r.) jedno pozwolenie wodnoprawne przyznane Kombinatowi Rolnemu w Kietrzu na rolnicze wykorzystanie ścieków odzwierzęcych. Zezwala ono na wywożenie ścieków na własne użytki rolne (obszary są ściśle określone w pozwoleniu) o powierzchni 2 065 ha przy zachowaniu maksymalnej dawki polewowej wynoszącej 30,0 m3/ha w roku. Pozwolenie ustanawia strefy ochronne, nakazuje prowadzenie ewidencji ilości wywożonych ścieków na pola, prowadzenie analiz bakteriologicznych i parazytologicznych oraz wykonywanie analizy gleby na zawartość metali ciężkich (raz w roku).

Bilans jakości i wartości nawozowej ścieków z produkcji zwierzęcej

W poniższej tabeli zestawiono ilości wytwarzanych ścieków powstających z produkcji zwierzęcej oraz bilans ładunków zanieczyszczeń w nich zawarty.

Przeliczenie inwentarza żywego na duże jednostki przeliczeniowe (DJP):

- Krowy mleczne			1,10

- Jałówki, 6 – 18 m-cy		0,60

- Bukaty, 6 – 12 m-cy			0,25

- Opasy bydła dorosłego		0,70

- Buhaje				1,40

- Maciory z prosiętami		0,30

- Knury					0,40

- Tuczniki, 40 – 130 kg		0,09

- Warchlaki, mniejsze od 40 kg	0,01

Rocznie uzyskuje się około:

- 9 m3 gnojówki od DJP od bydła

- 24 m3 gnojówki od DJP od trzody

W poniższych tabelach przedstawiono bilans ilościowy i jakościowy ścieków odzwierzęcych w gminie Kietrz w 2002 r.

Bilans ilościowy ścieków odzwierzęcych w gminie Kietrz

| Roczna [m3/rok] | Dobowa [m3/doba] |
| --- | --- |
| Bydło ogółem | Trzoda chlewna ogółem | Bydło ogółem | Trzoda chlewna ogółem |
| 26 073 | 2 592 | 71,43 | 7,10 |

Bilans jakościowy ścieków odzwierzęcych w gminie Kietrz

| Azot ogólny [kg/d] | Fosfor ogólny [kg/d] | BZT5 [kg/d] | ChZT [kg/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| Bydło | Trzoda chlewna | Bydło | Trzoda chlewna | Bydło | Trzoda chlewna | Bydło | Trzoda chlewna |
| 157,15 | 0,57 | 8,57 | 0,57 | 1.200,02 | 113,60 | 2.285,76 | 184,60 |

Gnojówka jest odpadem płynnym powstającym w czasie przechowywania obornika powstającego przy ściółkowym systemie utrzymania zwierząt gospodarskich. Ilość gnojówki zależy głównie od rodzaju zwierząt, ilości zużywanej ściółki i stopnia rozcieńczenia. Przy bardzo oszczędnej gospodarce wodą w budynkach inwentarskich powstaje gnojówka pełna Świeża pełna gnojówka bydlęca zawiera ok. 0,4 – 0,5 % azotu (z czego ok. 90% to azot amonowy), 0,4 – 0,6 % potasu, 0,01 – 0,02% fosforu, 0,01 – 0,05 % wapnia, 0,01 – 0,03% magnezu i 0,03 – 0,12 sodu. Przy dostępie powietrza następuje ucieczka azotu do atmosfery.

Stosowanie gnojówki, jako nawozu polepsza z jednej strony jakość gleb, z drugiej strony powoduje odpływ azotu do wód powierzchniowych oraz podziemnych. Na terenie typowo rolniczej gminy Kietrz, na której występuje wysokie pogłowie zwierząt gospodarskich, co powoduje duże zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych (głównie zbiornik GZWP 332).

Obszar gminy Kietrz został przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Rozporządzeniem Nr 4/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. został zaliczony do „obszaru szczególnie narażonego” i objęty „Programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 32 poz. 985 z dnia 14.05.2004 r. i obowiązuje po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

#### Ochrona przed powodzią

Największa rzeka przepływająca przez gminę to rzeką Troja o nieznacznie zmieniających się pod wpływem warunków atmosferycznych wodostanach i przepływach. Wysokie stany wód występują przede wszystkim w okresie wiosennych roztopów (marzec, kwiecień) oraz w czasie deszczy nawalnych (czerwiec, lipiec) w związku z szybszym spływem powierzchniowym. Z obserwacji wcześniejszych powodzi można wywnioskować, że zagrożenie powodziowe na badanym terenie występuje na niewielkim obszarze. Podczas powodzi wody występują w kilku punktach podtapiając niektóre ulice i ogrody przydomowe. W związku z tym, że budynki położone są ok. 3 m ponad lustro wody, to wody powodziowe Troi ich nie sięgają. Rzeka w tych miejscach jest słabo zabezpieczona przed wystąpieniem z koryt, mur oporowy jest tu niski, a rzeka płynie tylko 1 m poniżej poziomu otoczenia. Na wypadek poważnego zagrożenia powodziowego, brak jest urządzeń hydrotechnicznych, które byłyby w stanie skutecznie zabezpieczać rejony przylegające do koryta rzeki przed ich zalaniem.

Sytuacja demograficzna.

Wybrane elementy statystyczne i sytuację demograficzną wg danych urzędu gminy i GUS, przedstawiają poniższe tabele

Sytuacja demograficzna gminy Kietrz

| Ludność | Ludność w mieście | Gospodarstwa domowe | Przeciętna ilość osób w gospodarstwie | Saldo migracji na 1000 ludności | Przyrost naturalny na 1000 ludności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 029 | 6 540 | 3 5730 | 3,40 | - 5,35 | - 1,3 |

Sytuacja w zakresie zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2002. (GUS)

| Zatrudnienie ogółem | Rolnictwo | Przemysł | Usługi | Administracja | Ochrona zdrowia i oświata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1243 | 446 | 274 | 131 | 49 | 343 |

Ilość uczniów i dzieci w przedszkolach wg stanu na dzień 31.12.2002. (GUS)

| Ilość ogółem | Szkoły podstawowe | Gimnazja | Licea Ogólnokształcące | Szkolnictwo Zawodowe | Przedszkola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 166 | 989 | 553 | 286 | 138 | 200 |

Sytuacja demograficzna pokazuje, że w zakresie zmian w liczbie ludności następuje stopniowe zmniejszanie się populacji szczególnie poprzez migracje. W roczniku statystycznym brak jest danych dla gminy Kietrz w zakresie ilości udzielonych noclegów. Na podstawie danych uzyskanych od Kombinatu Rolnego „Kietrz” posiada on 40 miejsc noclegowych, których wykorzystanie w ciągu roku oszacowano na 30 – 40 %.

# ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach za odpady komunalne uznajemy odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz powstające u innych wytwórców, niezawierające odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów „domowych”.

Głównymi wytwórcami odpadów komunalnych są oczywiście gospodarstwa domowe, ale swój udział mają również wytwórcy instytucjonalni.

Rodzaj ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym

Ilość odpadów komunalnych powstających na badanym terenie, a ilości wynikające ze sprawozdań podmiotów zajmujących się gospodarowaniem nimi to dwie wielkości, które nigdy nie będą jednakowe. Wynika to z wielu powodów. Podstawowe to:

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców, które można podzielić na

  - legalne i pożądane (np. kompostowanie frakcji „bio”, ponowne wykorzystywanie opakowań itp.)

  - nielegalne i szkodliwe dla środowiska ( np. wyrzucanie na dzikich składowiskach, spalanie w paleniskach domowych, zakopywanie)

- Tzw. szara strefa gospodarki, dotyczy również gospodarki odpadami, nie wszystkie odpady wytwarzane, wywożone i składowane są ewidencjonowane (dotyczy to w szczególności instalacji bez szczelnego systemu ewidencji)

- Działalność podmiotów gospodarczych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (punkty skupu surowców)

- Brak metody na obliczenie ze 100% dokładnością ilości wytwarzanych odpadów – wszystkie wyliczenia są oparte na wskaźnikach

- Oparcie systemu gospodarki odpadami głównie na mechanizmach wolnego rynku, powoduje problemy z właściwą ewidencją odpadów.

- Brak instrumentów egzekucji przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady ze względu na rodzaj i źródło powstawania zostały podzielone na grupy, które zostały szczegółowo omówione w dalszej części opracowania. Podział ten ma znaczenie nie tylko dla określenia ilości i morfologii powstających na badanym terenie odpadów, ale również na określenie dalszych prognoz.

### Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych

Stan aktualny

Próby ustalenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych poprzez analizę danych od firm zbierających odpady nie przynosi spodziewanego efektu, gdyż z jednej strony część firm nie prowadzi statystyk z podziałem na poszczególne miejscowości (lub nie mają ich uporządkowanych), a z drugiej często operują różnymi jednostkami. W związku z powyższym przyjęto wartości wskaźnikowe w oparciu o dane z Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowania Arka Konsorcjum S.A. dla innych tego typu badań na terenie kraju (m.in. Program gospodarki odpadami dla powiatu nowosądeckiego). Przy dokonywaniu obliczeń wzięto pod uwagę specyfikę poszczególnych jednostek, a w szczególności ich wielkość i typ zabudowy. W obliczeniach wykorzystano również wskaźniki podane w poradniku „Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” wykonanym na zamówienie Ministerstwa środowiska. Autorzy opracowania wprowadzili dodatkową, w stosunku do KPGO, pozycję uwzględniającą specyfikę małego miasta.

Zestawienie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych

| Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców | Wskaźnik nagromadzenia w m3/M/a | Ilość odpadów w m3 obliczona wskaźnikowo | Wskaźnik gęstości odpadów w m3/Mg | Ilość odpadów domowych obliczona wskaźnikowo w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miasto | 6 540 | 0,75 | 4 905 | 0,20 | 981 |
| obszar wiejski | 5 489 | 0,40 | 2 196 | 0,30 | 659 |
| Razem Gmina Kietrz | 12 029 | 0,58 | 7 101 | 0,25 | 1640 |

Z powyższej tabeli wynika, że faktyczna ilość odpadów wytwarzana przez gospodarstwa domowe na terenie gminy wynosi ok. Mg 1 640 Mg/a. W podziale na poszczególne miejscowości ilości odpadów przedstawia tabela

Ilość odpadów domowych powstających w poszczególnych miejscowościach gminy Kietrz

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów w Mg/a |
| --- | --- | --- |
| Kietrz | 6 540 | 981 |
| Wojnowice | 524 | 63 |
| Dzierżysław | 600 | 72 |
| Gniewkowice (przysiółek) | 61 | 7 |
| Kozłówki | 184 | 22 |
| Ludmierzyce | 128 | 15 |
| Lubotyń | 460 | 55 |
| Pilszcz | 755 | 91 |
| Nasiedle | 376 | 45 |
| Nowa Cerekwia | 914 | 110 |
| Rogożany | 219 | 26 |
| Rozumice | 329 | 39 |
| Ściborzyce Wielkie | 505 | 61 |
| Nowy Dwór (przysiółek) | 34 | 4 |
| Chróścielów | 400 | 48 |
| Razem | 12 029 | 1640 |

Procentowy podział ilości wytwarzanych odpadów z podziałem na miejscowości przedstawia poniższy diagram.

Ilość odpadów domowych z podziałem na poszczególne miejscowośći

Struktura odpadów komunalnych jest zróżnicowana w zależności od miejsca powstawania tj. inna dla terenów wiejskich, podmiejskich i typowo miejskich. Dla celu niniejszego opracowania przyjęto strukturę odpadów komunalnych na podstawie analiz objętościowych odpadów komunalnych prowadzonych w innych miastach i gminach na terenie naszego kraju o podobnej liczbie mieszkańców i przedstawiono poniżej:

Procentowy udział poszczególnych odpadów (morfologia) z podziałem na rodzaje jednostek osadniczych

| Lp. | Nazwa odpadu | Tereny wiejskie gminy | Miasto Kietrz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frakcja 0 - 10 mm | 24,0% | 18,75% |
| 2 | Odpady organiczne | 10,1% | 20,90% |
| 3 | Papier i tektura | 6,6% | 12,55% |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 8,4% | 9,45% |
| 5 | Tekstylia | 2% | 2,20% |
| 6 | Metale | 6,35% | 4,80% |
| 7 | Szkło | 9,6% | 9,50% |
| 8 | Pozostałe organiczne | 6,55% | 4,73% |
| 9 | Pozostałe nieorganiczne | 26,4% | 17,13% |
|  | Razem | 100% | 100% |

Udział poszczególnych jednostek osadniczych w ilości wytwarzanych domowych odpadów komunalnych z terenu gminy Kietrz

Po nałożeniu na siebie morfologii odpadów z terenów wiejskich i miasta otrzymujemy morfologię dla całej gminy, co przedstawia tabela i wykres.

Morfologia domowych odpadów komunalnych w Mg/a

| Wyszczególnienie | Miasto w Mg/a | Obszary wiejskie w Mg/a | Udział masowy ogółem w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Frakcja 0 - 10 mm | 184 | 158 | 342 |
| Odpady organiczne | 205 | 67 | 272 |
| Papier i tektura | 123 | 44 | 167 |
| Tworzywa sztuczne | 93 | 55 | 148 |
| Tekstylia | 22 | 13 | 35 |
| Metale | 47 | 42 | 89 |
| Szkło | 93 | 63 | 156 |
| Pozostałe organiczne | 46 | 43 | 89 |
| Pozostałe nieorganiczne | 168 | 174 | 342 |
| Razem | 981 | 659 | 1 640 |

Morfologia domowych odpadów komunalnych z terenu gminy Kietrz

Jak wynika z powyższego diagramu, największy udział w odpadach domowych zajmują odpady mineralne (popioły, żużle) oraz zmieszane odpady nieorganiczne. Dużą pozycję stanowią również odpady organiczne. Wśród surowców wtórnych największą pozycją są opakowania szklane i z tworzyw sztucznych

Prognoza

Wzrost ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych został nałożony na prognozowane zmiany w liczbie ludności. Do obliczeń przyjęto założenie, że saldo migracji będzie się kształtować na poziomie -3/1000 mieszkańców/rok; a przyrost naturalny na poziomie -1. Po nałożeniu na siebie wszystkich zmiennych, mimo spadku liczby ludności, przyrost ilości odpadów można szacować na poziomie ok., 2% co dwa lata. Łączny wzrost do roku 2011 w stosunku do roku 2003 wyniesie 9%.

Całość wyliczeń dotyczących odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela

Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg

| Lata | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość mieszkańców | 12 053 | 11 957 | 11 861 | 11 767 |
| Wzrost ilości odpadów na mieszkańca | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Miasto | 6 500 | 6 448 | 6 396 | 6 345 |
| Wieś | 5 553 | 5 509 | 5 465 | 5 421 |
| Wskaźnik nagromadzenia na mieszkańca | 140,26 | 144,47 | 148,81 | 153,27 |
| Prognozowana ilość odpadów | 1 691 | 1 727 | 1 765 | 1 803 |

Cele

W zakresie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych przyjęto zadania i cele za WPGO. W związku z tym, że dotyczą one szerszej grupy niż tylko odpadów z gospodarstw domowych zostały one przedstawione w rozdziale podsumowującym odpady komunalne. Również wyliczenia wielkości zakładanego odzysku i ilości składowanych odpadów zawarto w tym rozdziale

W zakresie odpadów komunalnych, domowych podstawowe zadania to:

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych domowych,

- podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców,

Dla realizacji celów ogólnych niezbędna jest realizacja założonych celów odzysku odpadów z gospodarstw domowych poprzez unieszkodliwienie we własnym zakresie przez mieszkańców 80% bio-frakcji oraz wydzielenie ze strumienia 5 % surowców wtórnych. Założono osiągnięcie tych poziomów do roku 2011.

### Odpady pochodzące z obiektów infrastruktury oraz ruchu turystycznego

Stan aktualny

Obiekty infrastruktury są to obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. Dla potrzeb oszacowania ich ilości wzięto pod uwagę ilość pracujących poza przemysłem i ilość dzieci w szkołach i przedszkolach. Na podstawie danych uzyskanych z Kombinatu Rolnego „Kietrz” oszacowano ilość korzystających z miejsc noclegowych na ok. 15 osób średniorocznie. Ze względu na fakt, że hotel przy Kombinacie Rolnym pełni bardziej funkcję hotelu robotniczego i nie posiada części gastronomicznej przyjęto wskaźnik w wysokości 30 Kg odpadów na 1 osobę na rok, co w sumie daje ilość 450 kg na rok. Odpady komunalne z przemysłu zostały uwzględnione w dziale gospodarczym planu.

Ilość odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury

| Wyszczególnienie | Ilość osób | Wskaźnik Mg/M/a | Ilość odpadów w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie poza | 523 | 0,20 | 105 |
| Korzystający z noclegów | 15 | 0,03 | 0,45 |
| Uczniowie i dzieci przedszkolne | 2 166 | 0,05 | 108 |
| Razem | 213,45 |

Strukturę odpadów pochodzących z obiektów użyteczności publicznej i instytucji przedstawia poniższa tabela.

Struktura odpadów z obiektów infrastruktury i turystyki

| Lp. | Nazwa odpadu. | Udział Procentowy | Udział Masowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 10% | 21,29 |
| 2 | Papier i tektura | 30% | 63,87 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 30% | 63,87 |
| 4 | Materiały tekstylne | 3% | 6,39 |
| 5 | Szkło | 10% | 21,29 |
| 6 | Metale | 5% | 10,65 |
| 7 | Odpady mineralne | 5% | 10,65 |
| 8 | Frakcja drobna (< 10 mm) | 7% | 14,90 |
| Razem | 100% | 212,90 |

Morfologia odpadów pochodzących z obiektów infrastruktury i turystyki

Prognoza

Przy prognozowaniu zmian w zakresie odpadów z obiektów infrastruktury założono, że ich wzrost będzie następował proporcjonalnie do wzrostu ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gdyż podobnie jak w przypadku tych pierwszych decydującym czynnikiem jest tutaj ilość mieszkańców oraz zmiany zachowań konsumenckich. Z drugiej strony przy tak niekorzystnych zjawiskach demograficznych będzie następował spadek ilości odpadów powstających w instytucjach szkolno-wychowawczych, związany z ich stopniowym zamykaniem lub ograniczaniem działalności. W zakresie odpadów z ruchu turystycznego przyjęto założenie, że nastąpi rozwój turystyki weekendowej oraz rozwój agroturystyki. Wzrost ten założono na poziomie, 5% co dwa lata. Sumując do roku 2011 nastąpi wzrost odpadów z tego źródła o 4%. W przypadku gdyby zakładany rozwój sektora turystycznego nie miał miejsca nastąpi spadek ilości odpadów w tej grupie.

Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego

| Lata | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 215 | 217 | 219 | 222 |

Cele

W zakresie odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury celem podstawowym jest wdrożenie systemu selektywnej zbiórki, szczególnie w zakresie odzysku papieru, tektury i tworzyw, które stanowią łącznie ok. 60% wytwarzanych odpadów w tym sektorze. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny się pojawić przy wszystkich szkołach, centrach handlowych oraz urzędach i instytucjach w gminie. Uzyskanie 10% skuteczności tylko w tych dwóch rodzajach surowców pozwoli na pozyskanie ok. 12 ton surowca.

### Odpady wielkogabarytowe.

Stan aktualny

Powstające ilości odpadów wielkogabarytowych oszacowano wykorzystując dane literaturowe oraz wskaźniki zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Średnio w Polsce mieszkaniec w mieście wytwarza w ciągu roku ok. 20 kg tego typu odpadów, natomiast na terenach wiejskich ok. 10 kg. Dla potrzeb tego opracowania przyjęto również wskaźnik 15 kg dla obszarów małych miast. Stosując taki przelicznik można oszacować wielkość wytworzonego strumienia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy na 153 Mg/a. Wyniki wyliczeń ilościowych i jakościowych przedstawiają poniższe tabele.

Ilość odpadów wielkogabarytowych

| Wyszczególnienie | Ilość mieszkańców | Wskaźnik kg/M/a | Ilość odpadów w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto | 6 540 | 15 | 98 |
| Obszary wiejskie | 5 489 | 10 | 55 |
| Razem gmina | 12 029 |  | 153 |

Ilość odpadów wielkogabarytowych w podziale na poszczególne miejscowości przedstawia poniższy diagram.

Ilość odpadów wielkogabarytowych z podziałem na poszczególne miejscowości

Jak widać z powyższego diagramu, należy szczególną uwagę zwrócić na problem zagospodarowania tych odpadów na terenie miasta Kietrza. Odpady wielkogabarytowe na terenach wiejskich są w dużym stopniu zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie.

Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych

| Rodzaj odpadu | Udział % | Masa w Mg/a |
| --- | --- | --- |
| Drewno | 60 % | 91,8 |
| Metale | 30 % | 45,9 |
| Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | 10 % | 15,3 |
| Razem | 100 % | 153,0 |

Jak widać z powyższego zestawienia, odpady te zawierają bardzo dużą ilość materiałów recyklingowych, które stosunkowo łatwo mogą być wykorzystane.

Prognoza

Zgodnie z prognozą zawartą w KPGO, zakłada się wzrost tych odpadów do roku 2005, a następnie utrzymywanie się ilości na tym samym poziomie.

Prognoza ilości odpadów wielkogabarytowych

| Lata | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 166 | 166 | 166 | 166 |

Cele

W zakresie odpadów wielkogabarytowych założono odzysk na poziomie 20% w roku 2006 i 50% w roku 2011. Należy, więc zebrać selektywnie odpowiednio 33 Mg i 84 Mg.

### Odpady zielone i uliczne

Stan aktualny

Odpady zielone

Odpady zielone to odpady powstające przy pielęgnacji terenów zielonych, parków, skwerów, cmentarzy. Występują w postaci skoszonej trawy, gałęzi, konarów, zwiędłych lub usuniętych roślin itp. Ilość tych odpadów jest oczywiście uzależniona z jednej strony od wielkości obszarów zielonych, sposobu pielęgnacji, możliwości zagospodarowania odpadu przez „konserwatora zieleni”. Odpady zielone, przeznaczone do zagospodarowania w obiektach unieszkodliwiania odpadów pochodzą niemal w całości od klientów instytucjonalnych, osoby fizyczne zagospodarowują niemal całość tej grupy odpadów na własnych działkach poprzez kompostowanie. Odpady zielone są, więc charakterystyczne dla obszarów miejskich z dużą ilością obszarów rekreacyjnych, parkowych itp. Na obszarach wiejskich ten problem praktycznie nie występuje Przyjmuje się, że ilość odpadów zielonych wynosi w Polsce od 10 do 20 kg na mieszkańca na rok (kg/M/a). Dla potrzeb tego opracowania przyjęto wskaźnik 10 kg/M/a dla miasta i 5 dla wsi. Z wyliczeń wynika, że ilość odpadów zielonych wynosi ok. 93 Mg/a.

Ilość odpadów zielonych

| Wyszczególnienie | Ilość mieszkańców | Wskaźnik kg/M/a | Ilość odpadów w mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto | 6 540 | 10,00 | 65,40 |
| Obszary wiejskie | 5 489 | 5,00 | 27,45 |
| Razem gmina | 12 029 | 7,72 | 92,85 |

Jak widać z tabeli, ponad 70 % tych odpadów powstaje na terenie miasta i tyko z odpadami z tego źródła może być problem z ich zagospodarowaniem przez wytwórców we własnym zakresie.

Odpady z czyszczenia ulic

Odpady powstające przy czyszczeniu ulic do niedawna dotyczyły tylko obszarów miejskich. Obecnie również na wsi, podobnie jak w przypadku terenów zielonych, można zauważyć zwiększanie się ilości tych odpadów. W opracowaniu ich ilość założono na identycznym poziomie jak w przypadku odpadów zielonych.

Ilość odpadów z czyszczenia ulic

| Wyszczególnienie | Ilość mieszkańców | Wskaźnik kg/M/a | Ilość odpadów w mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto | 6 540 | 10,00 | 65,40 |
| Obszary wiejskie | 5 489 | 5,00 | 27,45 |
| Razem gmina | 12 029 | 7,72 | 92,85 |

Prognoza

W zakresie tych odpadów zakłada się ich stopniowy, wzrost. Jest to związane z zauważalną już teraz, zwiększającą się dbałością o tereny zielone, parki, skwery itp. Dotyczy to zarówno władz samorządowych jak i mieszkańców. Zakłada się wzrost ich ilości, o 5% co 2 lata do roku 2011, a więc łącznie o ponad 20%.

Prognoza ilości odpadów zielonych i ulicznych

| Lata | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 195 | 205 | 215 | 226 |

W następnych latach zakłada się stabilizację ilości tych odpadów.

Cele

W zakresie odpadów zielonych celem założonym w WPGO jest wyodrębnienie, odzysk i recykling organiczny 35% w roku 2006 i 50% w roku 2011. W planie gminnym założono, że odpady te będą w całości poddawane recyklingowi przez mieszkańców, a wraz z pojawieniem się instalacji również z terenów publicznych.

### Odpady budowlane

Stan aktualny

Pod pojęciem „odpady budowlane” należy rozumieć odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, wchodzące w strumień odpadów komunalnych. Za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjęto, ze mieszkaniec średnio wytwarza 40 kg na rok odpadów budowlanych i poremontowych. Ilości odpadów pochodzące ze składowisk, czy od wytwórców są niestety zaniżane gdyż rozbiórki i remonty prowadzone w systemie „gospodarczym” są praktycznie poza kontrolą, a większość odpadów nie jest kierowana do składowania. Oszacowana ilość wytworzonych odpadów wynosi 481 Mg/a. Tabela przedstawia ilości poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych.

Ilości i procentowy udział poszczególnych strumieni odpadów w odpadach budowlanych

| Lp. | Rodzaj odpadu | Udział % | Masa w Mg/a. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cegła | 40% | 192 |
| 2 | Beton | 20% | 96 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 1% | 5 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 8% | 38 |
| 5 | Drewno | 7% | 34 |
| 6 | Metale | 5% | 24 |
| 7 | Piasek | 14% | 67 |
| 8 | Inne | 5% | 24 |
|  | Razem | 100% | 481 |

W podziale na poszczególne miejscowości udział tych odpadów przedstawia poniższy rysunek.

Ilość odpadów budowlanych w podziale na miejscowości w Mg/a

Prognoza

Za Planem Krajowym, przyjęto, że do roku 2005 wzrost ilości tych odpadów będzie wynosił ok. 1,7% rocznie, w latach następnych 1,2% co dwa lata.

Prognoza ilości odpadów budowlanych

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 481 | 489 | 499 | 509 | 519 |

Cele

W zakresie odpadów budowlanych poziomy recyklingu wynoszą dla roku 2007 15% - 76 Mg, a w roku 2011 40% - 210 Mg. Dla realizacji tych celów niezbędne jest, poza stworzeniem sprawnego systemu zbiórki, dostarczenie do stacji zagospodarowania tych odpadów.

### Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych

Stan aktualny

Według ostatnich danych literaturowych przyjmuje się, że odpady niebezpieczne stanowią około 0,5 (1,5 % ilości w całej masie powstających odpadów w gospodarstwach domowych. Przyjmuje się również przelicznik 2,0 – 3,0 kg na 1 mieszkańca na rok w zależności od miejsca badania (miasto-wieś). Dla terenu gminy Kietrz, przyjęto wspólny wskaźnik na poziomie 2 kg., co pokazuje, że ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych wynosi 24 Mg/a.

Do odpadów niebezpiecznych w gospodarstwie domowym zaliczamy:

  - zwykłe i specjalne środki czyszczące rury kanalizacyjne, łazienki, WC, charakteryzujące się silną kwasowością, alkalicznością, wysoką zawartością związków chloru, sody kaustycznej, formaldehydu i fenolu;

  - środki do konserwacji podłóg zawierające rozpuszczalniki, emulsje syntetyczne, woski;

  - środki do konserwacji mebli, składające się z mieszanek rozpuszczalników (ksylen, toluen, trójchlorek etanu), żywic syntetycznych i wosków, zawierających również amoniak;

  - środki do czyszczenia wykładzin i dywanów;

  - odświeżacze powietrza zawierające dwuchlorek benzenu – bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie;

  - środki do czyszczenia kuchenek, do których jako aktywatory dodaje się sodę kaustyczną, związki azotowe, alkohole, środki silikonowe. Są one silnie alkaliczne i zawierają min. aluminium;

  - środki do czyszczenia okien, oferowane w plastikowych butelkach, zawierają min. amoniak, alkohole;

  - środki ochrony roślin i owadobójcze, które używa się w domach i przydomowych ogródkach;

  - lakiery i środki ochrony drewna służące do malowania powłok zewnętrznych i wewnętrznych, farby różnego rodzaju, lakiery do ochrony przed korozją, zmywacze, rozpuszczalniki nitro, terpentyna. Zawierają one między innymi metale ciężkie;

  - środki piorące zawierające wybielacze, enzymy, rozjaśniacze optyczne, substancje zapachowe;

  - cały zestaw środków kosmetycznych;

  - baterie;

  - artykuły biurowe, z których należy wymienić: obudowy z tworzyw sztucznych, piórniki, pióra, pisaki zawierające kadm, korektory zawierające rozpuszczalniki trójchloroetan, taśmy i barwniki;

  - odpady powstające w dziedzinie zainteresowań i majsterkowania, takie jak: chemikalia fotograficzne (wywoływacze, utrwalacze, wybielacze), zawierające min. fenol i chlorofenol;

  - kleje – silnie klejące, klejące przy zetknięciu, reagujące chemicznie z klejoną substancją, działające pod wpływem wysokiej temperatury;

  - akcesoria samochodowe: baterie niklowo – kadmowe, akumulatory ołowiowe, oleje mineralne, smary zawierające mieszankę różnych węglowodorów i rakotwórczych substancji, jak benzen i pierścieniowe węglowodory aromatyczne, płyn chłodnicowy, okładziny hamulcowe zawierające azbest, odtłuszczacze, środki czyszczące i konserwujące do samochodu;

  - lampy rtęciowe pochodzące z gospodarstw domowych;

  - przeterminowane lekarstwa, które oprócz opakowań z tworzyw sztucznych, zawierają substancje, które poprzez przypadkowe wzajemne oddziaływanie mogą wydzielać trujące związki.

Wymienione powyżej środki stanowiące odpady z gospodarstw domowych, nie wyczerpują pełni listy potencjalnych odpadów, które mogą trafić na składowiska. Na podstawie danych zawartych w Planie Krajowym można szacować ilość poszczególnych odpadów niebezpiecznych. Szacunek taki przedstawia poniższa tabela.

Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych.

| Kod | Rodzaj odpadów | Udział odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych | Ilości wytworzonych odpadów (Mg/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200133 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12,00% | 2,89 |
| 200129 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5,00% | 1,20 |
| 200117 | Odczynniki fotograficzne | 2,00% | 0,48 |
| 200127 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza zawierające substancje niebezpieczne | 35,00% | 8,42 |
| 200114 200115 | Kwasy i alkalia | 1,00% | 0,24 |
| 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5,00% | 1,20 |
| 200131 | Leki cytoksyczne i cytostatyczne | 4,00% | 0,96 |
| 200126 | Oleje i tłuszcze | 10,00% | 2,41 |
| 200119 | Środki ochrony roślin | 5,00% | 1,20 |
| 200135 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10,00% | 2,41 |
| 200137 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne. | 5,00% | 1,20 |
| 200123 | Urządzenia zawierające freony | 3,00% | 0,72 |
| 200113 | Rozpuszczalniki | 3,00% | 0,72 |
| Razem | 100,00% | 24,06 |

Prognoza

Prognoza odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych została oszacowana przy założeniu, że ich ilość będzie wzrastać na terenach wiejskich ( o 8,45% do roku 2005). W kolejnych latach założono minimalny wzrost o 1,2%/2 lata. Wzrost ilości odpadów na terenach wiejskich założono za KPGO. Procentowo w tej grupie właśnie nastąpi znaczący przyrost odpadów o ponad 22%.

Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 24,06 | 26,10 | 28,32 | 28,89 | 29,47 |

Cele

W zakresie odpadów niebezpiecznych poziomy selektywnej zbiórki i bezpiecznego unieszkodliwienia wynoszą dla roku 2007 15% - 4,3 Mg, a w roku 2011 40% - 11,9 Mg.

### Odpady komunalne – podsumowanie

Zasadniczy podział odpadów komunalnych (morfologia) został opracowany zbiorczo na podstawie zapisów zawartych w KPGO. Ilość i jakość odpadów, jaką przedstawiono w KPGO nie odzwierciedla charakterystyki takich obszarów jak gmina Kietrz, które jest miastem, ale trudną ją zaliczyć do obszarów typowo wielkomiejskich. Autorzy opracowania opracowali, więc dodatkową klasyfikację dla małych miast i obszarów podmiejskich obrazujących obszary gmin miejsko-wiejskich oraz leżących przy dużych aglomeracjach. Wyniki przedstawia poniższa tabela.

Wskaźniki odpadów komunalnych ze względu na źródło występowania

| Wyszczególnienie | Duże miasto | Małe miasto (gmina Kietrz) | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/M | % | kg/M | % | kg/M | % |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 81,40 | 19,62 | 50,10 | 15,77 | 18,80 | 8,53 |
| Odpady zielone | 10,00 | 2,41 | 7,08 | 2,23 | 4,16 | 1,89 |
| Papier i tektura(nieopakowaniowe) | 28,62 | 6,90 | 19,63 | 6,18 | 10,64 | 4,83 |
| Opakowania z papieru i tektury | 41,52 | 10,01 | 28,48 | 8,97 | 15,43 | 7,00 |
| Opakowania wielomateriałowe* | 4,66 | 1,12 | 3,20 | 1,01 | 1,73 | 0,79 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 48,27 | 11,63 | 34,65 | 10,91 | 21,03 | 9,55 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,53 | 3,74 | 11,15 | 3,51 | 6,77 | 3,07 |
| Tekstylia | 12,10 | 2,92 | 8,38 | 2,64 | 4,65 | 2,11 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 2,00 | 0,48 | 1,50 | 0,47 | 1,00 | 0,45 |
| Opakowania ze szkła | 28,12 | 6,78 | 23,51 | 7,40 | 18,89 | 8,58 |
| Metale | 12,79 | 3,08 | 8,67 | 2,73 | 4,55 | 2,07 |
| Opakowania z blachy | 4,57 | 1,10 | 3,10 | 0,98 | 1,63 | 0,74 |
| Opakowania z aluminium | 1,33 | 0,32 | 0,90 | 0,28 | 0,47 | 0,21 |
| Odpady mineralne | 14,30 | 3,45 | 13,78 | 4,34 | 13,25 | 6,02 |
| Drobna frakcja popiołowa | 46,70 | 11,26 | 43,49 | 13,69 | 40,28 | 18,29 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20,00 | 4,82 | 17,50 | 5,51 | 15,00 | 6,81 |
| Odpady budowlane | 40,00 | 9,64 | 40,00 | 12,59 | 40,00 | 18,16 |
| Odpady niebezpieczne w grupie kom. | 3,00 | 0,72 | 2,50 | 0,79 | 2,00 | 0,91 |
| RAZEM | 414,91 | 100,00 | 317,60 | 100,00 | 220,28 | 100,00 |

* zawierające różne materiały np. kartoniki po sokach – aluminium + karton

Jak widać z powyższego zestawienia, ilość odpadów na mieszkańca wg KPGO wynosi na terenach wiejskich ok. 220 kg/rok, a dodatkowo wprowadzonej klasyfikacji małych miast 317 kg/rok. Dla porównania, przedstawiamy poniżej diagram wynikający z analiz poszczególnych źródeł i rodzajów odpadów jako wynik prowadzonych wcześniej analiz. Z analiz tych wynika, że ilość odpadów na jednego mieszkańca w gminie wynosi 224 kg/rok. Ten stosunkowo niski wskaźnik wynika głównie z rolniczego charakteru gminy i co za tym idzie z niewielkiej ilości odpadów z obiektów infrastruktury, który z kolei jest wynikiem niskiego poziomu zatrudnienia w sektorze usług.

Morfologia odpadów komunalnych wg KPGO

Morfologia odpadów komunalnych wg obliczeń własnych

Jak widać z powyższych diagramów, porównanie obu metod jest dość trudne ze względu na przyjętą różną klasyfikację odpadów i ich podział. W morfologii, opracowanej przez zespół autorski planu, odpady budowlane i wielkogabarytowe zostały dodatkowo podzielone na rodzaje i przypisane do poszczególnych grup morfologicznych. Podstawowe wnioski to jednak takie, iż najważniejszymi frakcjami do zagospodarowania są odpady mineralne i surowcowe. Odpady ulegające biodegradacji są kolejnym problemem, który będzie wymagał rozwiązania. Ponadto autorzy podjęli próbę podziału odpadów ze względu na dalszy sposób postępowania z nimi, co przedstawia poniższy rysunek.

Podział odpadów komunalnych – główne grupy

Ze względu na źródło pochodzenia największą pozycję stanowią odpady z gospodarstw domowych. Strukturę przedstawia poniższy rysunek.

Struktura odpadów komunalnych

Diagram wskazuje na stosunkowo niski udział odpadów z infrastruktury na poziomie ok. 8 %. Zazwyczaj ten wskaźnik oscyluje w gminach podobnej wielkości powyżej 10%. Odpady komunalne w podziale na poszczególne rodzaje i miejscowości przedstawia poniższa tabela

Odpady komunalne w podziale na rodzaje i miejscowości w Mg/a

| Miejscowość | Liczba ludności | Odpady Domowe | Gabaryty | Budowlane | Z obiektów infrastruktury | Zielone i uliczne | Niebezp. w komun. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kietrz | 6 540 | 981 | 98,1 | 261,6 | 115,8 | 130,8 | 13,1 | 1600,3 |
| Wojnowice | 524 | 63 | 5,2 | 21,0 | 9,3 | 5,2 | 1,0 | 104,6 |
| Dzierżysław | 600 | 72 | 6,0 | 24,0 | 10,6 | 6,0 | 1,2 | 119,8 |
| Gniewkowice (przysiółek) | 61 | 7 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 12,2 |
| Kozłówki | 184 | 22 | 1,8 | 7,4 | 3,3 | 1,8 | 0,4 | 36,7 |
| Ludmierzyce | 128 | 15 | 1,3 | 5,1 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 25,6 |
| Lubotyń | 460 | 55 | 4,6 | 18,4 | 8,1 | 4,6 | 0,9 | 91,9 |
| Pilszcz | 755 | 91 | 7,6 | 30,2 | 13,4 | 7,6 | 1,5 | 150,8 |
| Nasiedle | 376 | 45 | 3,8 | 15,0 | 6,7 | 3,8 | 0,8 | 75,1 |
| Nowa Cerekwia | 914 | 110 | 9,1 | 36,6 | 16,2 | 9,1 | 1,8 | 182,5 |
| Rogożany | 219 | 26 | 2,2 | 8,8 | 3,9 | 2,2 | 0,4 | 43,7 |
| Rozumice | 329 | 39 | 3,3 | 13,2 | 5,8 | 3,3 | 0,7 | 65,7 |
| Ściborzyce Wielkie | 505 | 61 | 5,1 | 20,2 | 8,9 | 5,1 | 1,0 | 100,8 |
| Nowy Dwór (przysiółek) | 34 | 4 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 6,8 |
| Chróścielów | 400 | 48 | 4,0 | 16,0 | 7,1 | 4,0 | 0,8 | 79,9 |
| Razem | 12 029 | 1 640 | 153,0 | 481,2 | 212,9 | 185,7 | 24,1 | 2 696 |

Idąc dalej dokonano podziału odpadów komunalnych ogółem, wytwarzanych w poszczególnych miejscowościach.

Odpady komunalne powstające w gminie Kietrz z podziałem na miejscowości

Jak widać z powyższego zestawienia , niemal 60% odpadów jest wytwarzanych w samym mieście Kietrz. Nasuwa się, więc oczywisty wniosek, że to właśnie na tym obszarze trzeba rozpocząć i nasilać działania w celu zmniejszenia ich ilości oraz wdrożenia systemu bezpiecznego z nimi postępowania.

Prognoza

Prognoza zmian ma na celu umożliwienie prawidłowego planowania systemów gospodarki odpadami w przyszłości tak, aby ich wielkość i kierunek dopasować do rozwoju rynku odpadowego. Przy prognozie zmian ilości odpadów pochodzących z sektora komunalnego, posłużono się wskaźnikami pochodzącymi z Planu Krajowego. Dla każdego rodzaju odpadów został przyjęty inny wskaźnik wzrostu, który z kolei został nałożony na zmiany demograficzne. W związku z wyraźną tendencją spadkową, w przypadku gminy został on uwzględniony w obliczeniach. Z punktu widzenia zakładanych celów prognozowane zmiany nie mają istotnego wpływu ani na system zbiórki ani na system unieszkodliwiania odpadów. Należy podkreślić, że do wyliczeń przyjęto założenie, w którym wszyscy mieszkańcy są objęci systemem. Idąc dalej poddano analizie poszczególne rodzaje odpadów, zgodnie z przyjętą wcześniej klasyfikacją. Przyjęto założenie, że zostanie osiągnięty podstawowy cel, krótkoterminowy tj. objęcie zorganizowaną zbiórką wszystkich mieszkańców – stąd ilości wynikające ze wskaźników, a nie te, które pochodzą z ankiet czy od wytwórców. Prognozy wzrostu opracowuje się głównie w celu dostosowania przyszłych systemów do potrzeb; chodzi o to, aby systemy zbiórki, instalacje, nie były z jednej przewymiarowane, a z drugiej, aby były przygotowane dla zakładanej docelowej wydajności. Prognozując zmiany w zakresie ilości odpadów w latach przyszłych należy ostrożnie zakładać ich wzrost. W latach poprzednich zakładano, że Polska będzie dążyć do osiągnięcia poziomu krajów rozwiniętych w zakresie ilości wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca. Statystyki pokazują, ze wskaźniki porównywalne do krajów rozwiniętych osiągnięto jedynie w wielkich aglomeracjach miejskich. Czynnikami ograniczającymi wzrost odpadów na terenie gminy Kietrz będą:

- Przewaga zabudowy niskiej – jednorodzinnej

- Przepisy prawne nakładające kosztowne obowiązki na zbierających odpady i ich egzekucja

- Ciągły wzrost świadomości ekologicznej

- Stosunkowo wysoki koszt utylizacji odpadów

- Likwidacja dzikich składowisk

- Objęcie system zbiórki wszystkich mieszkańców

- Rozwój systemu selektywnej zbiórki

Wzrost ilości odpadów ze strumienia komunalnego w podziale na rodzaje i źródła powstawania

| Lata | Ludność | Ilość w Mg/a |
| --- | --- | --- |
|  |  | Odpady z gospodarstw domowych | Odpady pochodzące z obiektów infrastruktury | Odpady gabarytowe | Odpady niebezp. | Odpady budowlane | Odpady zielone | Odpady uliczne | Łącznie |
| 2003 | 12029 | 1 640 | 213 | 153 | 24 | 481 | 93 | 93 | 2 696 |
| 2005 | 11933 | 1 675 | 215 | 166 | 26 | 489 | 195 | 2 767 |
| 2007 | 11838 | 1 712 | 217 | 166 | 28 | 499 | 205 | 2 827 |
| 2009 | 11743 | 1 749 | 219 | 166 | 29 | 509 | 215 | 2 887 |
| 2011 | 11649 | 1 787 | 222 | 166 | 29 | 519 | 226 | 2 949 |
| zmiana | -380 | 148 | 9 | 13 | 5 | 38 | 40 | 253 |

Wszystkie wyżej wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane i współczynnik korelacji między nimi można określić jako bliski jedności. W celu obniżenia kosztów usunięcia odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej zbiórki oraz zagospodarowywania odpadów organicznych. Jest to szczególnie widoczne w zabudowie jednorodzinnej gdzie można stosować ponadto system zagospodarowywania odpadów organicznych przez kompostowanie. Likwidacja dzikich składowisk oraz egzekwowanie zakazu składowania odpadów przez wysokie kary ograniczy „wypływanie” odpadów poza system. Należy jedynie mieć nadzieję, że zbyt wygórowane opłaty nie spowodują odwrotnej tendencji tj. pozbywania się odpadów „na dziko”. Również działania władz centralnych polegające na kreowaniu opłat za składowanie, limitów odzysku i recyklingu będą powodować tendencję do mniejszego od wzrostu gospodarczego przyrostu odpadów z jednej strony i zwiększenia zachowań proekologicznych z drugiej.

Nie należy również zapominać o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie młodszego pokolenia. Intensywne działania edukacyjne już przyniosły i zaowocują w przyszłości korzystnymi zmianami w mentalności mieszkańców, co z kolei przełoży się na system ich zachowań proekologicznych.

Cele

Z unijnej dyrektywy składowiskowej 1999/31/EC wynikają jednoznaczne wymagania dotyczące zmniejszenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na składowiska. Przyjmując jej założenia, ich zawartość w odpadach składowanych nie może przekroczyć:

- 2010 	75% bioodpadów,

- 2013 	50% bioodpadów,

- 2020 	35% bioodpadów.

Analizując te wymagania przyjęto, że obowiązek przekształcania wszystkich odpadów przed składowaniem zostanie zrealizowany w etapie długoterminowym do roku 2011.

W tabeli zestawiono wynikające z KPGO cele ilościowe dla specyficznych strumieni odpadów komunalnych stawiane systemowej gospodarce odpadami.

Cele ilościowe dla specyficznych strumieni odpadów wg KPGO

| Rodzaje odpadów | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe – selektywna zbiórka, odzysk, unieszkodliwianie | 20% 33,2 Mg | 50% 83 Mg | 70% 116,2 Mg |
| Odpady z remontów i rozbiórki – selektywna zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie | 15% 73,3 Mg | 40% 254,5 Mg | 60% 311,4 Mg |
| Odpady zielone – selektywna zbiórka, recykling organiczny | 35% 32,5 Mg | 50% 53,7 | nie określono |
| Odpady niebezpieczne - selektywna zbiórka i unieszkodliwianie | 15% 3,9 Mg | 50% 14,5 Mg | 80% 23,2 Mg |
| Odpady biodegradowalne - zmniejszenie w odpadach składowanych w odniesieniu do roku 1995 | 15% 131,5 Mg | 25% 178,5 Mg | > 50% >467,5 Mg |

Ilości przeznaczone do składowania w poszczególnych grupach są odwrotnością danych zawartych w powyższej tabeli.

W KPGO szczególną uwagę poświęcono odpadom biodegradowalnym. Założono zmniejszenie ilości składowanych bioodpadów:

- do roku 2006 o 15 %,

- do roku 2010 o 25 %,

- do roku 2013 o 50 %.

W związku z przyjętymi w opracowaniu okresami 2004-2007 oraz 2008-2011; w tabeli poniżej przedstawiono kalkulację dotyczącą planowanego recyklingu odpadów biodegradowalnych w gminie Kietrz. Rok 2004 potraktowano jako rok zerowy, a pierwszy pomiar założono na koniec roku 2005. Wynika to z konieczności wdrożenia systemu w roku 2004, czego efekty mogą być wyliczalne dopiero w roku 2005. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że wymóg uzyskania określonych poziomów recyklingu zostanie osiągnięty pod warunkiem, że w odpadach pochodzących z gospodarstw domowych z terenów wiejskich zostaną wyeliminowane (kompostowane na miejscu we własnym zakresie) w całości, a obszaru miasta w 50% odpady biodegradowalne (poza papierem). W przypadku stwierdzenia odstępstw od tej zasady należy wskaźniki odpowiednio skorygować.

Realizacja powyższych założeń weryfikowana będzie w trakcie prowadzonych badań morfologii i właściwości odpadów kierowanych na składowiska zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

Prognoza zmian ilości odpadów biodegradowalnych i ich recyklingu na terenie gminy Kietrz

| Lata | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 2767 | 2827 | 2887 | 2949 |
| Ilość odpadów biodegradowalnych w Mg/a | 877 | 897 | 916 | 935 |
| Ilość odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania w Mg/a | 790 | 735 | 714 | 692 |
| Niezbędna ilość odpadów biodegradowalnych do recyklingu w Mg/a | 88 | 161 | 201 | 243 |
| Prognozowana ilość odpadów "bio" z gospodarstw domowych w Mg/a | 539 | 551 | 563 | 575 |
| Zakładana ilość odpadów zagospodarowywana we własnym zakresie przez mieszkańców w Mg/a | 201 | 206 | 210 | 215 |
| Dodatkowa ilość odpadów biodegradowalnych do pozyskania i recyklingu organicznego w Mg/a | 0 | 0 | 0 | 28 |

W praktyce realizacja założonych celów wymaga przede wszystkim szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej domowego kompostowania frakcji bio i selekcji opakowań papierowych u źródła. W dalszej fazie wymaga ona wdrożenia selekcji bio odpadów u źródła.

### Komunalne osady ściekowe

Zgodnie ze sprawozdaniem odnośnie deponowanych osadów na składowisku odpadów w Dzierżysławiu w IV kwartale 2003 roku i wykonanych na tej podstawie obliczeń ilość osadów w gminie wyniosła w roku 2003 40 Mg. W programie gospodarki odpadami firmy Hydrokan, uwzględniającej odpady z oczyszczalni ścieków podaje się maksymalną ilość na poziomie 320 Mg/a. Należy zakładać, że wraz ze wzrostem stopnia skanalizowania docelowa ilość będzie wzrastać. Należy jeszcze doliczyć do nich skratki w ilości 7,6 Mg/a i piaski – 22,8 Mg/a. Duża ilość osadów do zagospodarowania w istotny sposób wpływa na sposób zagospodarowania pozostałych odpadów zawierających duży udział frakcji biologicznej. Obecnie osady z oczyszczalni w Kietrzu są składowane na wymienionym wcześniej wysypisku. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kombinat Rolny „Kietrz”, osady z oczyszczalni w Pilszczu eksploatowanej przez Kombinat są składowane na poletku osadowym i sporadycznie wywożone na składowisko – oczyszczalnia obsługuje około 200 – 250 osób, a ilość powstającego osadu jest znikoma.

Prognoza

W zakresie wzrostu ilości osadów założono, że w pierwszym etapie nastąpi wzrost o 20% poprzez dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków o wydajności 800 m3. Docelowo założono czterokrotny wzrost ilości, przyjmując, że zostanie skanalizowany cały obszar miasta.

Cele

W tabeli przedstawiono podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi oraz sposoby osiągnięcia tych celów.

Zasadnicze cele gospodarki odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz sposoby osiągnięcia tych celów.

| Cele | Sposoby osiągnięcia |
| --- | --- |
| minimalizacja ilości osadów wytwarzanych w oczyszczalniach poprzez wzrost stopnia ich przetworzenia | wzrost stopnia stabilizacji biol. i chem. w oczyszczalni ścieków przez zastosowanie zamkniętych komór fermentacyjnych, wyższych temperatur fermentacji, wysokosprawnego odwadniania, |
| maksymalizacja odzysku osadów | przyrodnicze wykorzystanie zawartych w osadach substancji organicznych i biogennych oraz energetyczne wykorzystanie wartości paliwowej |
| minimalizacja zawartości składników szkodliwych w osadach, w tym metali ciężkich | szczegółowa kontrola jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej |
| eliminacja zagrożeń sanitarnych - w przypadku rolniczego stosowania lub wykorzystania do produkcji specjalnych preparatów glebotwórczych | dodatkowa higienizacja osadów przez kompostowanie lub sezonowanie |
| minimalizacja składowania osadów na składowiskach komunalnych bez dodatkowej redukcji zawartych w nich substancji organicznych, podatnych na dalszy biologiczny rozkład, pomimo ustabilizowania w oczyszczalni komunalnej | dodatkowa stabilizacja biol. poprzez kompostowanie lub wspólną stabilizację z odpadami komunalnymi |

Z ustawy o odpadach oraz rozporządzenia MŚ wynikają zasadnicze rozwiązania i warunki wykorzystania osadów:

- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, łącznie z uprawami przeznaczonymi do produkcji pasz,

- do rekultywacji gruntów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

Kryterium przydatności osadów do poszczególnych zastosowań jest przede wszystkim zawartość w nich metali ciężkich oraz stan sanitarny.

Tendencja zmiany przepisów unijnych idzie w kierunku zaostrzenia wymagań w szczególności w stosunku do rolniczego wykorzystania osadów. Ten kierunek odzysku osadów jest raczej problematyczny i w długim czasie będzie ograniczany, zwłaszcza, że wprowadzone będą dodatkowe kryteria dotyczące zawartości niebezpiecznych substancji organicznych w osadach do różnych zastosowań. Wiodącym kierunkiem będzie wykorzystanie osadów przede wszystkim do celów rekultywacji terenów zdegradowanych, zdewastowanych, przekształconych w wyniku działalności górniczej, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, terenów poprzemysłowych.

Maksymalne dawki osadów wynoszą:

- w rolnictwie - do 10 Mg s.m./ha w ciągu pierwszych 5 lat (wprowadzane jednokrotnie lub dwukrotnie),

- do rekultywacji gruntów na cele rolne lub nierolne - do 200 Mg s.m./ha (jednokrotnie),

- dostosowanie do określonych potrzeb - do 200 Mg s.m./ha (jednokrotnie),

- uprawa roślin przeznaczonych na kompost - do 250 Mg s.m./ha w pierwszych 3 latach (zabiegi wielokrotne),

- uprawa roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz - do 250 Mg s.m./ha w pierwszych 3 latach (zabiegi wielokrotne).

Po roku 2007, stanowiącym ostatni rok eksploatacji większości małych składowisk komunalnych nieprzewidzianych do modernizacji, wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na wykorzystanie osadów do rekultywacji tych składowisk. Czas trwania rekultywacji szacuje się na lata 2007-2014 (zgodnie z planem zamykania składowisk zawartym w planie wojewódzkim) i w tym czasie należy się spodziewać możliwości zwiększonego wykorzystania osadów do celów rekultywacyjnych. Analizując zastosowanie osadów do uprawy roślin niekonsumpcyjnych, zwraca się uwagę w szczególności na użycie osadów do założenia plantacji roślin energetycznych, które jako biomasa stanowią odnawialne źródło energii. Ten kierunek odzysku osadów ma znaczenie perspektywiczne, zgodne z polityką energetyczną kraju.

W pierwszym okresie realizacji planu podstawowym sposobem zagospodarowania osadów będzie nadal ich składowanie. Kierunek ten nie jest wprawdzie traktowany jako priorytetowy, ale będzie nadal kierunkiem dominującym z punktu widzenia ilościowego. Do roku 2014 ilości osadów kierowanych na składowiska powinny wynosić ok. 47 % całej masy. Sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku pozytywnych rezultatów badań prowadzonych nad możliwością spalania osadów w piecach obrotowych w cementowni. W województwie opolskim wykorzystanie tego procesu stanowić może szansę rozwiązania problemu osadów na drodze bezpiecznej ich utylizacji przy równocześnie ograniczonych nakładach inwestycyjnych. Warunkiem powodzenia tego zadania jest uzyskanie stabilnego i bezpiecznego pod względem sanitarnym paliwa. Tą droga do roku 2014 można by zagospodarować około 45 % osadów.

Kompostowanie osadów, jako metoda recyklingu organicznego i higienizacji osadów ma uzasadnienie tylko w przypadku planowanego wykorzystania osadów na cele rolnicze lub do rekultywacji gruntów na cele rolnicze albo zastosowania kompostu do produkcji wysokojakościowych preparatów glebotwórczych. Efektem kompostowania, oprócz higienizacji, jest także znacząca poprawa jakości osadów pod względem fizycznym i chemicznym, poprawa struktury, wyeliminowanie odorów, ułatwienie ich stosowania. Dla innych zastosowań osadów nie jest wymagane ich kompostowanie. Uproszczona formą kompostowania jest tzw. sezonowanie, tj. magazynowanie osadu w pryzmach w miejscu na ten cel wyznaczonym i przygotowanym, prowadzące w dłuższym okresie do podobnych efektów jak kompostowanie, jednak bez znaczącego efektu wzrostu temperatury. To rozwiązanie może mieć zastosowanie dla małych oczyszczalni.

W przypadku braku możliwości odzysku osadów, dopuszczalne jest ich unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych lub innych składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191, poz. 1595) dopuszcza nieselektywne składowanie odpadów komunalnych grupy 20 z odpadami z oczyszczalni ścieków z podgrupy 19 08 (w tym: z osadami ściekowymi, skratkami i piaskiem). Dla odpadów komunalnych wprowadzony jest wymóg stopniowego zmniejszania zawartości substancji biologicznie rozkładalnej w odpadach składowanych, nie dotyczy on jednak innych odpadów organicznych. Tym niemniej, dążyć należy do składowania wyłącznie odpadów przekształconych. Wspólna biologiczna stabilizacja osadów z organiczną frakcją odpadów komunalnych może być realizowana na przykład w ramach Zakładu Utylizacji Odpadów.

Dla małych, lokalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w gminach wiejskich, racjonalnym rozwiązaniem gospodarki osadowej jest czasowe magazynowanie wydzielanych ze ścieków osadów ciekłych i ich wywóz do większych oczyszczalni komunalnych w celu dalszej stabilizacji, mechanicznego odwadniania oraz odzysku lub unieszkodliwiania wspólnie z osadami z tych oczyszczalni. Wykorzystanie osadów, niezależnie od wielkości oczyszczalni, wymaga każdorazowo badań jakościowych - fizykochemicznych i mikrobiologicznych, badania gruntów, na których osady są wykorzystywane. Dla małych oczyszczalni jest to nadmierny wysiłek organizacyjny i finansowy.

Także w przypadku indywidualnego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach, konieczne jest okresowe usuwanie zgromadzonych osadów do oczyszczalni komunalnych w celu dalszego ich zagospodarowania z osadami z tych oczyszczalni. Konieczna jest jednak kontrola transportu takich odpadów przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. W takim ujęciu całość osadów ściekowych powinna być ostatecznie przetwarzana lub unieszkodliwiana przez komunalne oczyszczalnie ścieków, co zapewni właściwą kontrolę tych operacji.

Program działań w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi.

Lata 2004-2007

Podjęte zostaną głównie działania organizacyjne, obejmujące: wzrost stopnia kontroli jakości i ilości wytwarzanych osadów oraz pozostałych odpadów z oczyszczalni ścieków. Wykonywane będą regularne analizy fizykochemiczne i biologiczne każdej partii osadów przeznaczonych do odzysku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Działania te będą podjęte przez oczyszczalnie i kontrolowane przez odpowiednie organy administracji publicznej, wzmożenie kontroli jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji komunalnych w aspekcie minimalizacji ilości składników szkodliwych w ściekach oraz w osadach ściekowych (metale ciężkie, chlorowane substancje organiczne, WWA), analizę możliwości i potrzeb modernizacji oczyszczalni w aspekcie minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ich przystosowania do odzysku, rozpoznanie długoletniego zapotrzebowania na odzysk odpadów z oczyszczalni do celów rekultywacyjnych i ukształtowania powierzchni, analiza możliwości przekazania osadów do wykorzystania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, wykorzystanie na cele rekultywacyjne (R10), wykorzystanie do upraw roślin niekonsumpcyjnych (energetycznych) – R10 oraz składowanie na składowiskach komunalnych (D5). Działania te nie wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych poza wynikającymi z programu budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Lata 2007-2011

Realizacja niezbędnych inwestycji i modernizacji urządzeń gospodarki odpadami wytwarzanymi w oczyszczalniach, wynikających z przeglądów stanu technicznego oraz badań i analiz wykonanych w latach 2004-2007. Finansowanie tych inwestycji nastąpi w ramach budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Minimalizacja ilości pozostałych rodzajów odpadów wytwarzanych w oczyszczalni oraz ograniczenie ich uciążliwości dla środowiska jest możliwe:

- dla skratek - poprzez silne odwadnianie mechaniczne oraz przemywanie lub wapnowanie w miejscu wytworzenia,

- dla piasku - przez przemywanie w celu usunięcia składników organicznych; przemyty piasek nadaje się do odzysku np. do celów rekultywacyjnych, wypełniania zagłębień gruntowych, jako warstwa izolacyjna na składowiskach.

Unieszkodliwianie obydwu rodzajów odpadów jest możliwe przez składowanie na składowiskach komunalnych lub innych składowiskach dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W dłuższym horyzoncie czasowym odpady skratek powinny być stabilizowane przed składowaniem wspólnie z odpadami komunalnymi, natomiast piasek odzyskiwany po przemywaniu.

Odpady opakowaniowe

Stan aktualny

W gminie Kietrz, ze względu na małą liczbę zakładów produkcyjnych, wytwarzana jest i wprowadzana na rynek niewielka ilość opakowań. Ich odzysk i recykling jest obowiązkiem przedsiębiorców. W niniejszym rozdziale (i całym Planie) skoncentrowano się na odpadach opakowaniowych zawartych w odpadach komunalnych i problemach związanych z ich wydzieleniem i dalszym przerobem. Na podstawie wykonanych obliczeń, oszacowano ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w gminie na 826,63 ton. Strukturę i masę tych odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje zestawiono w tabeli poniżej.

Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Kietrz

| Wyszczególnienie | Średni wskaźnik nagromadzenia w kg/M/a | Ilość wytworzonych odpadów w Mg/a |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 21,95 | 270,92 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,46 | 30,39 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 8,96 | 110,08 |
| Opakowania ze szkła | 21,20 | 257,41 |
| Opakowania z blachy | 2,37 | 29,22 |
| Opakowania z aluminium | 0,69 | 8,47 |
| Opakowania z drewna* | 9,90 | 120,14 |
| Razem | 67,52 | 826,63 |

* np. europalety, skrzynki drewniane

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w opakowaniach zajmują papier i tektura oraz opakowania szklane. Drugą grupę stanowią tworzywa sztuczne i drewniane. Procentową strukturę przedstawia poniższy wykres.

Ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Kietrz w Mg/a

W zależności od rodzaju miejscowości są wytwarzane różne ilości opakowań. Kolejna tabela przedstawia ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych z podziałem na miejscowości i rodzaje.

Ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w poszczególnych miejscowościach gminy Kietrz z podziałem na rodzaje w Mg/a

| Wyszczególnienie | Kietrz | Wojnowice | Dzierżysław | Gniewkowice | Kozłówki | Ludmierzyce | Lubotyń | Pilszcz | Nasiedle | Nowa Cerekwia | Rogożany | Rozumice | Ściborzyce Wielkie | Nowy Dwór | Chróścielów | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 186 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 271 |
| Opakowania wielomateriałowe | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 73 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 110 |
| Opakowania ze szkła | 154 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 7 | 17 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 257 |
| Opakowania z blachy | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Opakowania z aluminium | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Opakowania z drewna | 71 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 120 |
| Razem | 531 | 28 | 32 | 3 | 10 | 7 | 25 | 41 | 20 | 49 | 12 | 18 | 27 | 2 | 22 | 827 |

W układzie procentowym udział poszczególnych miejscowości w ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych przedstawia wykres.

Struktura odpadów opakowaniowych powstających w poszczególnych miejscowościach gminy Kietrz w procentach

Jak widać z powyższego diagramu udział miasta w wytwarzanych odpadach opakowaniowych jest o kilka procent wyższy niż w przypadku odpadów komunalnych ogółem. Na tym właśnie obszarze należy skupić uwagę przy planowanym rozwoju selektywnej zbiórki.

Prognoza

Zakłada się, że masa odpadów opakowaniowych przypadających na jednego mieszkańca będzie rosła do roku 2007, a w latach następnych zostanie ona ograniczona. W związku ze spadkiem liczby ludności ilość niewielkim wzrostem wskaźnika nagromadzenia, ilość odpadów opakowaniowych będzie minimalnie spadać. Prognozowane wskaźniki nagromadzenia odpadów opakowaniowych przedstawia tabela.

Prognoza zmian wskaźników nagromadzenia odpadów opakowaniowych

| Wyszczególnienie | 2003 | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | Miasto | Wieś | Miasto | Wieś |
| Opakowania z papieru i tektury | 28,48 | 15,43 | 28,54 | 15,50 | 28,61 | 15,57 |
| Opakowania wielomateriałowe np. kartony po sokach | 3,20 | 1,73 | 3,26 | 1,80 | 3,33 | 1,87 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 11,15 | 6,77 | 11,17 | 6,78 | 11,17 | 6,78 |
| Opakowania ze szkła | 23,51 | 18,89 | 23,54 | 18,91 | 23,57 | 18,93 |
| Opakowania z blachy | 3,10 | 1,63 | 3,14 | 1,64 | 3,18 | 1,64 |
| Opakowania z aluminium | 0,90 | 0,47 | 0,94 | 0,48 | 0,97 | 0,48 |
| Opakowania z drewna np. europalety | 10,90 | 8,90 | 10,94 | 8,91 | 10,97 | 8,91 |
| Razem | 81,23 | 53,82 | 81,52 | 54,02 | 81,79 | 54,17 |

Opierając się na podanych wyżej wskaźnika dokonano wyliczeń przewidywanych ilości odpadów opakowaniowych do roku 2011, co przedstawia poniższa tabela.

Prognoza zmian ilości odpadów opakowaniowych

| Wyszczególnienie | 2003 | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kietrz | Obszary wiejskie | Kietrz | Obszary wiejskie | Kietrz | Obszary wiejskie |
| Opakowania z papieru i tektury | 186,23 | 84,70 | 183,70 | 83,72 | 181,21 | 82,75 |
| Opakowania wielomateriałowe np. kartony po sokach | 20,90 | 9,50 | 21,00 | 9,71 | 21,10 | 9,92 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 72,92 | 37,16 | 71,86 | 36,62 | 70,71 | 36,04 |
| Opakowania ze szkła | 153,72 | 103,69 | 151,47 | 102,15 | 149,25 | 100,63 |
| Opakowania z blachy | 20,27 | 8,95 | 20,20 | 8,86 | 20,12 | 8,72 |
| Opakowania z aluminium | 5,89 | 2,58 | 6,02 | 2,59 | 6,16 | 2,55 |
| Opakowania z drewna np. europalety | 71,29 | 48,85 | 70,38 | 48,13 | 69,49 | 47,36 |
| Razem | 531,21 | 295,42 | 524,64 | 291,78 | 518,04 | 287,97 |
|  | 826,63 | 816,41 | 806,01 |

Cele

Dla gminy przyjęto jako cel wysegregowanie z ogólnej masy wytwarzanych odpadów 5% odpadów surowcowych tj. 96,45 ton w roku 2007. Stanowi to ok. 12% wytwarzanych opakowań.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 ze zm.) wprowadza się obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów opakowaniowych i poużytkowych wprowadzanych na rynek przez przedsiębiorców. Terminem osiągnięcia docelowych poziomów odzysku, w tym recyklingu jest 31 grudzień 2007, jednak dla kolejnych lat ustalone zostały również wymagane poziomy odzysku w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 69, poz. 719), zmienione następnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 104, 07poz. 982), które weszło w życie 1 stycznia 2004 roku.

Dla całego kraju, ustawa określa na dzień 31 grudnia 2007 r. docelowe poziomy:

- odzysku opakowań – 50%,

- recyklingu opakowań – 25%.

To wymaganie wynika z dyrektywy opakowaniowej UE oraz uzyskanego okresu przejściowego na jej wdrożenie w Polsce i nie dotyczy poszczególnych przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania oraz inne produkty, np. opony samochodowe, urządzenia chłodnicze, akumulatory i ogniwa, oleje smarowe, lampy wyładowcze, opony samochodowe.

Dla przedsiębiorców nie ustalono wymaganego poziomu odzysku, a jedynie wymagany poziom recyklingu (wykorzystania materiałowego). Rozporządzenie MŚ określiło poziomy recyklingu opakowań w poszczególnych latach aż do roku 2007. Wymagane roczne poziomy recyklingu opakowań podaje się w tabeli.

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007 r.

|  | Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziom | % poziom | % poziom | % poziom |
|  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1 | opakowania razem | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 |
| 2 | opakowania z tworzyw sztucznych | - | 14 | - | 18 | - | 22 | - | 25 |
| 3 | opakowania z aluminium | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 40 |
| 4 | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | - | 11 | - | 14 | - | 18 | - | 20 |
| 5 | opakowania z papieru i tektury | - | 39 | - | 42 | - | 45 | - | 48 |
| 6 | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | - | 22 | - | 29 | - | 35 | - | 40 |
| 7 | opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | - | 9 | - | 11 | - | 13 | - | 15 |
| 8 | opakowania wielomateriałowe np. kartony po sokach | - | 12 | - | 16 | - | 20 | - | 25 |

Nowy projekt dyrektywy opakowaniowej wyznacza kolejne wyższe cele do osiągnięcia w odniesieniu do odzysku, w tym recyklingu tych odpadów do roku 2008.

Wynoszą one odpowiednio:

- dla całkowitej masy odpadów opakowaniowych min. 65% odzysku, w tym min. 55% oraz maks. 80% recyklingu,

- dla poszczególnych materiałów opakowaniowych określa się poziom recyklingu: 60% dla szkła oraz papieru/tektury, 50% dla metali, 22,5% dla tworzyw sztucznych oraz 15% dla drewna.

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, należy zwrócić uwagę na to, że wprawdzie (zgodnie z KPGO) odpady te zostały przydzielone do sektora komunalnego, to jednak znaczącym wytwórcą tych odpadów jest sektor gospodarczy oraz obiekty infrastruktury, zaliczone do sektora komunalnego. Odpady opakowaniowe wydzielane bezpośrednio u źródła w sektorze gospodarczym oraz obiektach infrastruktury i zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 15 w podgrupie 15 01. Także selektywnie zbierane odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych są klasyfikowane w tej samej podgrupie 15 01. Pozostałe odpady opakowaniowe, zawarte w zmieszanych odpadach komunalnych, są klasyfikowane jako odpady komunalne i wchodzą w skład odpadów oznaczonych kodem 20 03 01.

O ile selektywne wydzielanie odpadów opakowaniowych w sektorze gospodarczym i w obiektach infrastruktury jest stosunkowo łatwe organizacyjnie, to selektywna zbiórka tych odpadów z gospodarstw domowych (źródeł rozproszonych) wymaga znacznie bardziej efektywnej organizacji, wyższych nakładów finansowych, akceptacji społecznej i dodatkowych operacji wtórnego sortowania zebranych odpadów. Z tych względów, wymagane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, tak długo jak będą na stosunkowo niskim poziomie, będą uzyskiwane głównie przez zbieranie odpadów z sektora gospodarczego i obiektów infrastruktury. Zaobserwowano to zjawisko już w 2002 roku, w którym udział odpadów z gmin szacuje się na nie więcej niż około 5% w uzyskanych poziomach recyklingu. Wraz ze wzrostem stopnia odzysku wzrastać będzie zainteresowanie przedsiębiorców (działających w ich imieniu organizacji odzysku) w pozyskiwaniu odpadów z gospodarstw domowych oraz wsparcie dla tej zbiórki, szczególnie dla takich materiałów jak: szkło, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura.

Na terenie woj. Opolskiego, zgodnie z WPGO, planuje się wybudowanie po jednej stacji doczyszczania odpadów zebranych selektywnie w każdym powiecie. Celowym będzie w tych samych punktach dokonywać segregacji materiałów opakowaniowych.

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi opiera się na dwóch zasadniczych filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu,

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym recyklingu.

Zadania, które należy wykonać dla zrealizowania postawionych celów przedstawia się poniżej w podziale na dwa zasadnicze okresy, tj. 2004-2007 oraz 2008-2011.

Lata 2004-2007

W tym okresie zakłada się budowę systemu odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. Budowa systemu obejmuje z jednej strony działania organizacyjne podejmowane przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania wraz z działającymi w ich imieniu osobami trzecimi i organizacjami odzysku, a także przez gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami.

Z drugiej strony konieczna jest budowa potencjału technicznego dla zbierania, transportu i odzysku (w tym recyklingu) odpadów opakowaniowych wytwarzanych w sektorze gospodarczym, infrastrukturalnym oraz w gospodarstwach domowych.

Działania na poziomie sektora gospodarczego i obiektów infrastrukturalnych dotyczą w dużej mierze ich wyposażenia w odpowiednie pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, przygotowania odpadów do transportu (belowanie, rozdrabnianie) i ewentualnie transportu.

Działania na poziomie gminy obejmują:

- wyposażenie mieszkańców w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki – wdrożenie opisanego w Planie systemu zbiórki odpadów,

- organizację transportu odpadów z miejsc ich zbierania do sortowni,

- transport posortowanych odpadów do miejsc recyklingu i innych instalacji odzysku.

Rozwiązania techniczno-organizacyjne pozwalające na osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedstawiono w rozdziale działań dla osiągnięcia celów krótko okresowych i strategicznych.

Lata 2008-2011

Rok 2007 jest rokiem osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu i odzysku. Masa odpadów opakowaniowych odzyskanych w 2007 roku powinna stanowić min. 50% masy odpadów wytworzonych, natomiast masa odpadów poddanych recyklingowi min. 25% masy odpadów wytworzonych.

Po roku 2007 konieczne będzie osiąganie nowych poziomów, które zostaną uzgodnione z Komisją Europejską (aktualnie zawartych w projekcie nowelizacji dyrektywy 94/62/EC - odzysk w granicach 60-75% i recykling na poziomie 55-70%). Wymagać to będzie dalszych wysokoefektywnych metod gospodarowania odpadami, które przedstawiono w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczny będzie dalszy rozwój instalacji do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które wspólnie z innymi instalacjami zapewnią uzyskiwanie postawionych celów.

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy jest realizowana w ograniczonej formie. Selekcją są objęte opakowania szklane, papier i tworzywa sztuczne. Łącznie, na podstawie danych z przekazanego sprawozdania wynika, że ilość zbieranych surowców wynosi w ciągu roku 68,38 Mg.

Ilości surowców wtórnych zebranych w ramach selektywnej zbiórki na terenie gminy Kietrz

| L.p. | Rodzaj Surowca | Ilości zebranych surowców w Mg/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tworzywa sztuczne | 14,88 |
| 2 | Szkło | 12,15 |
| 3 | Papier i tektura | 41,35 |
| Łącznie | 68,38 |

Ta ilość stanowi około 8 % ilości odpadów opakowaniowych, znajdujących się w odpadach komunalnych. Nie prowadzi się kompostowania odpadów zielonych i odzysku innych surowców zawartych w odpadach komunalnych.

Istniejący system gospodarki odpadami

Stan istniejący został przedstawiony na podstawie opracowania „Wprowadzenie Segregacji Odpadów w Mieście i Gminie Kietrz”, autorstwa pani Jadwigi Wróbel z urzędu gminy w Kietrzu. Istniejący stan gospodarki odpadami w mieście i gminie Kietrz, jest podobny do większości stosowanych w kraju. Pozornie mało szkodliwe, odpady domowe stanowią w swej masie poważne zagrożenie dla środowiska. Znajdujące się w odpadach komunalnych substancje organiczne w połączeniu z innymi substancjami odpadów stanowią zagrożenie, wynikające z niekontrolowanych beztlenowych procesów, jakie w nich przebiegają. W tych warunkach do atmosfery dostają się substancje toksyczne, jak siarkowodór, amoniak fosforowodór, lotne niskocząsteczkowe składniki o silnym nieprzyjemnym zapachu, powodujące tzw. odory. Do odpadów komunalnych trafiaj ą pewne ilości tzw. odpadów niebezpiecznych, które są w codziennym użytkowaniu mieszkańców Do takich zaliczyć należy niewykorzystane leki, środki owadobójcze, pestycydy, baterie w tym baterie rtęciowe. Wszystko to razem powoduje znaczne zagrożenie dla środowiska. Ponadto niekontrolowane składowiska odpadów w środowisku powodują zaśmiecenie terenów, psują estetykę i powoduj ą zniekształcenie krajobrazu.

W pierwszym etapie uporządkowania gospodarki odpadami miasto i gmina Kietrz w 1993 roku oddało do eksploatacji Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalne w Dzierżysławiu, opisane w dalszej części opracowania.

Kolejne zadanie, jakie postawiła przed sobą gmina to prowadzenie szerokiej edukacji społeczeństwa, mającej na celu podniesienia świadomości ekologicznej. Działalność edukacyjną rozpoczęto od wydania i rozprowadzenia wśród mieszkańców 3 000 tysięcy ulotek. Jednocześnie prowadzono szereg pogadanek na w/w temat w szkołach z udziałem nauczycieli oraz wśród mieszkańców na zebraniach wiejskich i osiedlowych. Również organizowano i nadal się organizuje szereg akcji typu „ Sprzątanie miasta -gminy" oraz konkursy ekologiczne typu „Dbaj o swoje środowisku", „Chroń rośliny i zwierzęta". „Najciekawszy plakat ekologiczny". Główną tematyką tych konkursów były odpady, źródła ich powstawania, zagrożenia wynikającego z niewłaściwego postępowania z odpadami oraz sposoby ich unieszkodliwiania.

Kolejnym etapem w uporządkowaniu gospodarki odpadami było wyposażenie wszystkich posesji znajdujących się na terenie miasta i gminy Kietrz w pojemniki na gromadzenie odpadów komunalnych i odpadów podobnych do komunalnych oraz ustalenie sposobu postępowania z odpadami niebezpiecznymi. W tym celu wydano dla dwóch firm wywozowych koncesje na świadczenie usług komunalnych. Jednostkami tymi są Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan" w Kietrzu oraz firma Altvater SULO Polska z Krapkowic. Jednym z warunków uzyskania koncesji było bezpłatne wyposażenie mieszkańców w urządzenia na gromadzenie odpadów przez te firmy. Pomocne w tym procesie było podjęcie przez Radę Miejska w Kietrzu uchwały określającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kietrz. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej każdorazowo określany jest indywidualnie. Natomiast odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych trafiają do producenta lub do właściwych punktów skupu. Jest grupa odpadów np. baterie, dla których należy stworzyć osobny system zbierania i ich gromadzenia. System taki jest opisany w dalszej części Planu. Kolejnym i ostatnim etapem uporządkowania w gminie gospodarki odpadami będzie wprowadzenie selektywnej zbiórki.

Schemat przepływu głównych strumieni odpadów

*Dotyczy odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych deponowanych na składowisku

Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Kietrz znajduje się obecnie jedna eksploatowana instalacja –składowisko do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest ok. 1400 m. na południowy wschód od wsi Dzierżysław, w gminie Kietrz. Składowisko zostało wybudowane na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego żwirów na działce nr 17/1. Eksploatacja żwirów prowadzone była metodą odkrywkową na powierzchni 1,24 ha. Naturalny teren nachylony jest w kierunku północno - zachodnim do wysokości 286,0 m. n.p.m.

Bezpośrednie sąsiedztwo składowiska stanowią:

- od wschodu droga relacji Kietrz - Ściborzyce.

- od zachodu, południa i północy - pola uprawne.

- od wschodu w odległości ok. 1km granica państwa.

Łączna powierzchnia terenu składowiska wynosi 6,07 ha, a powierzchnia kwatery deponowania odpadów wynosi ok. 1,6 ha. Do roku 2003 na składowisku zdeponowano 76 580 ton odpadów.

Składowisko wyposażone zostało w następujące obiekty:

- budynek socjalny dla obsługi

- osadnik gnilny (szambo) na ścieki socjalno-bytowe wraz ze studzienką kanalizacyjną

- brodzik dezynfekcyjny

- studnie odgazowania (6 sztuk)

- studnia połączeniowa

- plac manewrowy

- drogi wewnętrzne i drogi zewnętrzne

- ogrodzenie

- piezometry

- zbiorniki odcieków (2 szt.)

- zbiornik odcieków rezerwowy

- wiata na sprzęt

- zasiek na opał

- drenaż odcieków

- przepust drogowy

- kwatera deponowania odpadów

- zieleń ochronna

- plac magazynowania ziemi na warstwy pośrednie

- plac magazynowania humusu

- plac magazynowy gliny

Składowisko eksploatowane jest od listopada 1993 r. Eksploatacja składowiska prowadzona jest przez „HYDROKAN" Sp. z o.o. w Kietrzu, ul. Traugutta 15, 48 - 130 Kietrz.

Eksploatacja składowiska prowadzona jest poprzez zrzut odpadów na wyznaczoną przez obsługę wysypiska kwaterę. Działka robocza ma wymiary ok. 20 x 20 m i jest oznaczona palikami. Maksymalna grubość warstwy odpadów przed zagęszczeniem wynosi 25 cm. Przed zakończeniem pracy działka robocza pokrywana jest warstwą materiału mineralnego (piasek, żwir, ziemia, żużel). Po osiągnięciu przez warstwę odpadów miąższości 2,0 m, na działce roboczej całość powierzchni działki wraz utworzoną skarpą pokrywana jest warstwą mineralną grubości 15 - 20 cm.

Obiekty zagospodarowania terenu składowiska.

Budynek socjalny dla obsługi

Budynek socjalny dla obsługi wysypiska składa się z następujących pomieszczeń:

- dyżurka 		- 12,1 m2

- węzeł sanitarny 	- 7,0 m2

- szatnia 		- 6,9 m2

- magazyn 		- 3,4 m2

- komunikacja 		- 2,5 m2

Parametry techniczne budynku socjalnego:

- powierzchnia zabudowy 	- 44,5 m2

- powierzchnia użytkowa 	- 31,9 m2

- kubatura 			- 181,2 m3

- wymiary zewnętrzne 	- 7,9 x 5,6 m

Budynek socjalny wyposażony jest w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną. Instalację elektryczną wykonano w 2-ch niezależnych obwodach: oświetlenie, gniazda wtykowe. Ogrzewanie pomieszczeń budynku odbywa się za pomocą pieców. W pomieszczeniu dyżurki i szatni zamontowane są dwa piece stałopalne typu Żar 1,2a. Budynek socjalny zaopatrzony jest w urządzenia sanitarne: WC, natrysk i umywalkę. Woda do celów socjalno-higienicznych i technologicznych doprowadzana jest z beczkowozu do zbiorników o poj. 80 i 100 dm3. Woda do celów socjalnych podgrzewana jest za pomocą pieca typu Żar 2a zamontowanego w pomieszczeniu dyżurki Sieć sanitarna prowadzona jest rurami kanalizacyjnymi 50 i 100 mm, a następnie rurociągiem żeliwnym 150 mm poprzez studzienkę nr 4 do szamba.

Osadnik gnilny (szambo) na ścieki socjalno-bytowe

Ścieki bytowo gospodarcze z budynku socjalnego odprowadzane są do szamba poprzez studzienkę kanalizacyjną nr 4 rurą kanalizacyjną ø 150 długości 19 m. Studzienka kanalizacyjna przyłączeniowa ø 1200 mm - dolna część wykonana z bloczków betonowych osadzonych na płycie dennej z betonu B-15. Powyżej bloczków wykonana z kręgów betonowych K-120/30. Studzienka pokryta kręgiem włazowym żeliwnym 0 600 kl. C. Osadnik gnilny (szambo) o pojemności użytkowej 5,0 m3 wykonane z kręgów Hesnera z dnem oraz kominka z kręgów żelbetowych ø 80 cm. Kominek pokryty żelbetową płytą pokrywową Dn 100 cm oraz włazem żeliwnym ø 60 cm. Szambo wyposażone jest w rurę wywiewną ø 10 cm.

Brodzik dezynfekcyjny

Brodzik ma postać niecki betonowej o wymiarach:

- długość 16 m

- szerokość 3,9 m

- głębokość 0,45m

Brodzik wylany jest na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm, od dołu zaizolowany potrójną warstwą papy na lepiku. Długość zbiornika zalana cieczą dezynfekcyjną wynosi 8,0 m. Brodzik w najniższym miejscu posiada studzienkę z zabudowanym wpustem kanalizacyjnym ulicznym bezkołnierzowym 614 x 248.

Studnie odgazowania

Składowisko wyposażone jest w siedem studni odgazowania. Studnie wykonano z betonowych kręgów, ażurowych o średnicy ø 60 cm. Kręgi posadowione są na płycie dennej gr. 25 cm. Studnia wypełniona jest żwirem o uziemieniu 5-10 mm. Studnie mają przykrycie gazoszczelne w postaci płyty żelbetowej ø 80 cm, na niej posadowiony jest kręg betonowy z biofiltrem (humus i torf). Studnie znajdują się w części kwatery wypełnionej odpadami. Studnie podwyższane są w miarę składowania odpadów w kwaterze.

Studnia połączeniowa

Studnia połączeniowa przeznaczona jest do przekazywania odcieków z nowej kwatery do sieci zbieraczy odcieków. Nie przewiduje się w najbliższej przyszłości rozbudowy składowiska w kierunku południowym. Studnia wykonana jest kręgów betonowych ø 120/12 cm posadowionych na płycie dennej, wykonanej z betonu. Kręgi przykrywa pokrywa nastudzienna, na której posadowione są kręgi kominka ø 80/10 cm. Kominek przykrywa właz typu ciężkiego, żeliwny o średnicy 600 mm.

Plac manewrowy

Powierzchnia placu wynosi 1 147m2. Plac ma nawierzchnię żwirową. W celu odprowadzenia wód plac ma spadek w kierunku zachodnim wynoszący 1%. Odwodnienie placu wykonano z rurek ceramicznych ø 10 cm połączonych poprzez studzienkę z rurociągiem ø 20, który biegnie poboczem drogi dojazdowej.

Droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne

Dojazd do składowiska stanowi droga wojewódzka relacji Kietrz - Ściborzyce Wielkie. Z drogi do wysypiska prowadzi zjazd długości 24 m o nawierzchni utwardzonej (żwirowej) Drogi wewnętrzne posiadają utwardzoną nawierzchnię żwirową lub wykonane są z płyt żelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15 cm. Nawierzchnia wykonana z płyt ułożona jest na zjazdach, grobli wysypiska oraz na drodze dojazdowej do zespołu zbiorników na odcieki.

Ogrodzenie

Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupkach z rur stalowych o wym. ø 60,3/3,6 mm długości 3 m, wysokość siatki 2,0 m Dodatkowo zabezpieczone jest umieszczonym na wysięgnikach drutem kolczastym. Ogrodzenie wyposażone jest w bramę wjazdową o szerokości w świetle 5,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m.

Piezometry.

W celu kontroli szczelności kwatery deponowania odpadów za pomocą badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wód gruntowych wykonano 3 piezometry. Jeden powyżej spływu wód powierzchniowych we wschodniej części wysypiska, nieopodal drogi relacji Kietrz - Ściborzyce Wielkie - piezometr nie jest użytkowany z uwagi na to, że nie dotarto do warstwy wodonośnej (piezometr suchy). Dwa pozostałe poniżej granic wysypiska od strony wschodniej. Piezometry wykonane są z rury stalowej ø 76, a następnie z rury PCW ø 76 w dolnej części perforowanej. Lustro wody w obu piezometrach znajduje się na głębokości ok. 16 m.

Zbiorniki odcieków i zbiornik odcieków rezerwowy

Zbiorniki odcieków mają formę studni o wys. 3,0 m. Wykonana jest trzech kręgów Hepnera o średnicy 400 cm. Kręgi posadowiono na żelbetowej płycie dennej. Kręgi przykrywa pokrywa nastudzienna składająca się z dwóch połówek Dz =440 cm. Na każdym z półkręgów posadowiono kręgi żelbetowe wysokości 60 cm, które przykryto pokrywą Dz = 100 cm z włazem żeliwnym 60 cm klasy C wg PN-87/H-74051. Na płycie pokrywowej zainstalowano rurę wywiewną żeliwną o średnicy 100 mm oraz rurkę, w której zainstalowano wyskalowany pręt do kontroli poziomu odcieków w studni. Zbiornik rezerwowy wykonany został z kręgów „Hepnera" o średnicy 2,25 m. z kominkiem jak wyżej. Odcieki są okresowo wywożone na miejską oczyszczalnię ścieków. Zbiornik rezerwowy nie jest użytkowany, z uwagi na to, że kwatera należąca do ZTD „Welur" w Kietrzu nie jest użytkowana (nie posiada również sieci drenarskiej).

Wiata na sprzęt.

Sprzęt mechaniczny eksploatowany na wysypisku przechowywany jest w wiacie, która wykonana jest w formie zadaszenia stalowego. Zadaszenie wykonane z płyt eternitowych i wsparte na siatce słupów o wymiarach 6 x 4,5. Wymiary wiaty 10,0 x 8,0 x 3,3 m. W wiacie przechowywana jest spycharka typu DT - 75.

Zasiek na opał.

W związku z opalaniem dwóch kotłów (dla celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody wybudowany został zasiek na opał o wymiarach w rzucie 3,0 x 3,5 m. i wysokości 2,0m. Zasiek jest pokryty dachem wykonanym z blachy falistej.

Drenaż odcieków.

Drenaż prowadzący odcieki z wysypiska wykonano z rurek kamionkowych perforowanych. Sieć drenarska składa się ze zbieraczy i sączków. Rozstaw sączków, co 20 m. Zbieracze łączą się ze studzienkami zbierającymi. Odcieki odprowadzane są do zbiorników odcieków.

Przepust drogowy.

W celu przeprowadzenia wody z rowu przydrożnego pod drogą dojazdową do składowiska odpadów wykonany został przepust z rur żelbetowych ø 600 mm. Rury przepustu ułożone zostały na podsypce 15 cm pospółki oraz 5 cm warstwie chudego betonu. Wylot zakończony jest przyczółkiem z bloczków betonowych.

Kwatera składowiska

Kwatery l i II składowania odpadów wybudowane zostały jako dwa zbiorniki ziemne ograniczone groblami o wysokości od 1,7 do 10 m. p.p.t. Uszczelniono i prowadzi się eksploatację kwatery nr l. Kwatera nr II nie została ukończona, z uwagi na upadłość właściciela kwatery tj. Zakładu Tkanin Dekoracyjnych „Welur". Kwatera nie została uszczelniona folią PEHD oraz nie wykonano drenażu kwatery. Materiał uszczelniający składowisko (kwaterę nr l) stanowi folia PEHD grubości 1 mm. Dno ukształtowane zostało o nachyleniu podłużnym 5% i poprzecznym 10%. Warstwa uszczelniająca z folii pokryta została 0,3 m. warstwą materiału rodzimego (pospółki) celem zabezpieczenia folii przed uszkodzeniem mechanicznym. Łączna powierzchnia pokryta folią 16 638 m2 dno i skarpy kwatery. W dnie czaszy (kwatery nr l) wykonano drenaż odcieków. Sieć drenażową stanową zbieracze wykonane z rurek kamionkowych perforowanych oraz rurek ceramicznych. Spadek wynosi 5,0%. Po przejściu przez groblę zbieracz połączony jest do zbiorników odcieków.

Zieleń ochronna.

W celu ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko dokonano nasadzeń pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 - 15 m. Pas zieleni pełni również funkcje przeciwwiatrowe. Teren składowiska nie zajęty pod drogi, place oraz kwatery został obsiany trawą.

Ochrona przeciwpożarowa składowiska.

Składowisko wyposażone jest w hydrant przeciwpożarowy naziemny 4» 80 mm zainstalowany przy ogrodzeniu, obok bramy wjazdowej i budynku socjalnego.

Składowisko to posiada rezerwę terenu, dzięki czemu istnieje możliwość rozbudowania i jeśli zajdzie potrzeba stworzenia bazy przeładunkowej dla odpadów, podlegających segregacji.

W obecnym stanie składowisko nie spełnia wymogów dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Opis działań, jakie należy wykonać przedstawiono w rozdziale dotyczącym niezbędnych działań dla realizacji celów w gospodarce odpadami komunalnymi. Odpady komunalne są przyjmowane na składowisko w cenie 19,80 zł/tonę netto. Ponadto cennik uwzględnia odpady budowlane (14,90 zł) oraz żużle i popioły (18,70 zł). Opłaty te wynikają z Uchwały nr 88/453/02 Zarządu Miasta i Gminy Kietrz z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów komunalnych

Na terenie miasta i gminy Kietrz działają dwa przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów: Hydrokan z Kietrza i Altvater Sulo z Krapkowic. Większość rynku obsługiwana jest przez Hydrokan, który wywozi odpady z miasta Kietrz oraz obsługuje ok. 60% ludności gminy, poza czterema sołectwami obsługiwanymi przez przedsiębiorstwo Altvater: Nasiedle, Chróścielów, Lubotyń i Pilszcz.

Brak niestety danych na temat ilości umów podpisanych przez te firmy.

Firma Hydrokan zebrała w 2003 roku:

Żużel i popiół					98,25 Mg

Odpady budowlane				97,10 Mg

Odpady komunalne			      4 488,20 Mg

Odpady ulegające biodegradacji		    8,0 Mg

Brak informacji na temat zebranych odpadów z terenu gminy przez firmę Altvater.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan" w Kietrzu

Aktem notarialnym z dnia 17 lipca 1992 r. spisanym w Opolu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 1992 r. Nr XXVII/180/92, została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "HYDROKAN" w Kietrzu - Spółka z o.o. Dnia 31 lipca 1992r. Spółka "HYDROKAN" została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Opolu (Sąd Gospodarczy) pod numerem RHB 1502. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr Xll/99/99 z dnia 23 listopada 1999r, w sprawie połączenia się Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

Przedsiębiorstwa Remontowo - Komunalnego „PREKOM" w Kietrzu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKAN" w Kietrzu oraz uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek „HYDROKAN" sp. z o.o. i „PREKOM" sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 1999r, dokonano połączenia spółek poprzez przejęcie Spółki „PREKOM" przez Spółkę „HYDROKAN".

Uchwałą Nr XXXII/220/2001 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 listopada 2001 r, został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2002r. zakład budżetowy pn. Zakład Budynków Komunalnych w Kietrzu, którego zadania przejmuje Spółka „HYDROKAN". Mienie gminy o wartości 5.700 zł będące w zarządzie likwidowanego zakładu budżetowego wniesiono jako aport do Spółki „HYDROKAN".

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.036.000 zł i dzieli się na 6,072 równe i niepodzielne udziały po 500 zł. Wszystkie udziały objęła Gmina Kietrz. Siedziba spółki mieści się w Kietrzu przy ul. Traugutta 15.

Władzami Spółki są:

• Walne Zgromadzenie Wspólników,

• Rada Nadzorcza,

• Zarząd Spółki w składzie:

- Bondarewicz Zygmunt - Prezes Zarządu,

- Ozór Leonarda Członek Zarządu,

- Krawiec Leszek - Członek Zarządu

- Lechowicz Elżbieta - Członek Zarządu

Podstawowym zadaniem statutowym Spółki jest zaspakajanie potrzeb społeczności miasta i gminy Kietrz w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków bytowo - gospodarczych oraz pozostałych usług komunalnych, zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest w szczególności:

- produkcja i dostawa wody,

- odbiór i oczyszczanie ścisków,

- usługi w zakresie oczyszczania terenów z nieczystości stałych i płynnych,

- zamiatanie ulic, chodników, placów,

- świadczenie usług remontowo - budowlanych,

- sprzedaż materiałów budowlanych, piasku,

- składowanie odpadów na wysypisku,

- usługi sprzętowo - transportowe oraz wynajem pojazdów i sprzętu, prowadzenie akcji zimowej,

- prowadzenie w systemie zleconym eksploatacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy,

- wykonywanie okresowych przeglądów i ocena stanu technicznego obiektów i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych,

- prowadzenie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych,

- porządkowanie spraw dotyczących pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód oraz stref ochronnych ujęć wody,

- zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych.

Bezpośrednio przy pracach związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Kietrz spółka „Hydrokan” zatrudnia 15 osób. Przedsiębiorstwo posiada jeden samochód – śmieciarkę na podwoziu STAR, który obsługuje miasto i gminę Kietrz w zakresie wywozu odpadów.

Altvater SULO Polska Sp. z o.o., oddział w Krapkowicach.

Oddział firmy Altvater mieści się w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 38. Przedsiębiorstwo obsługuje ok. 40 – 50 % ludności gminy w zakresie wywozu odpadów – poza miastem Kietrz. Cały oddział krapkowicki obsługuje ok. 180 tys. mieszkańców z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Firma produkuje jednocześnie pojemniki do gromadzenia odpadów i w związku z tym przekazywane są one nieodpłatnie klientom firmy w użytkowanie. Firma posiada samochody specjalistyczne marki Mercedes Benz.

Cele i kierunki działań

Zadania strategiczne na lata 2004-2011

„ Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania”

Cele długookresowe obejmujące lata 2007-2011 ustalono następująco:

- doskonalenie organizacji ponadlokalnego i gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- intensyfikacja szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

W planie wojewódzkim, zaproponowano podział województwa opolskiego na trzy strefy o zbliżonych ilościach gromadzonych odpadów. Proponuje się, aby wiodącą rolę w organizacji gospodarki odpadami w strefach spełniały: Nysa, Kędzierzyn-Koźle oraz Opole. Docelowo gminy tworzące dany obszar prowadziłyby wspólną gospodarkę odpadami w oparciu o komunalne związki celowe. W poszczególnych obszarach docelowo może funkcjonować zakład przetwarzania odpadów oraz zbiorcze składowiska odpadów. Gmina należałaby, więc docelowo do „strefy Kędzierzyńskiej”. Z kolei przy planowanych składowiskach regionalnych do rozbudowy zaplanowano składowisko w Głubczycach. Na dzień dzisiejszy brak jest podpisanych porozumień międzygminnych, które wdrożyłyby planowane strefy; brak również informacji, aby takie rozmowy były prowadzone. Nie opracowano dotąd również żadnej ostatecznej koncepcji technologicznej takiego zakładu. We wrześniu 2004 roku władze Kędzierzyna Koźla rozpisały przetarg na opracowanie takiej koncepcji i studium wykonalności, który jednak unieważniły.

Cele krótkookresowe przewidziane do osiągnięcia w latach 2004-2007 dotyczą:

- objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych;

- podnoszenia świadomości społecznej obywateli,

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów za niezbędne uważa się podjęcie następujących działań:

- udział gminy w ponadgminnej strukturze gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć,

- planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

- utrzymanie przez gminę kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

Plan działań

Przy propozycjach działań przyjęto następujące założenia:

- Całość systemu komunalnego będzie oparta na instalacji - Zakładzie Utylizacji Odpadów (ZUO) w ramach ponad gminnego porozumienia. Przyjęto, że instalacją składowania balastu będzie składowisko w Głubczycach, a instalacją odzysku i recyklingu obiekt w Kędzierzynie Koźlu. Całość będzie realizowana w ramach Południowego Związku Gospodarki Odpadami z centrum w Kędzierzynie-Koźlu.

- System rozpocznie działalność w formie docelowej do roku 2008

- Składowisko gminne i baza firmy komunalnej stanowić będą elementy wspomagające i uzupełniające dla ZUO.

- Odpady zebrane selektywnie muszą być poddane obróbce w celu ich konfekcjonowania i przygotowania do sprzedaży.

- Odpady „bio” muszą zostać poddane kompostowaniu

- Unieszkodliwianie frakcji „bio” na terenach wiejskich i częściowo w zabudowie jednorodzinnej miejskiej będzie się odbywało systemem „gospodarczym” poprzez kompostowanie na miejscu

- Selektywna zbiórka surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych będzie uzupełnieniem i wsparciem systemów, wynikających z przepisów nakładających ten obowiązek na wytwórców instytucjonalnych.

### Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów.

Przeciwdziałanie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce odpadowej. Poniżej przedstawiono działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ich ograniczenia.

Zapobieganie i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów może odbywać się poprzez:

- Kampanię edukacyjną propagującą zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez kreowanie zachowań konsumenckich polegających m.in. na:

  - stosowaniu opakowań wielokrotnego użytku

  - preferowaniu produktów pochodzących recyklingu

  - stosowaniu urządzeń, maszyn, pojazdów wykonanych z elementów przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

  - stosowaniu w życiu codziennym rozwiązań, technologii nisko- lub bez- odpadowych (np. zamiana ogrzewania węglowego na gazowe, stosowanie urządzeń wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych)

  - wykorzystywaniu, używaniu odnawialnych źródeł energii

- Stosowanie instrumentów finansowych, organizacyjnych i prawnych promujących ograniczanie powstawania odpadów. Działania te będą koordynowane w ramach całego Związku Gmin

- Kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

### Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko

W zakresie odpadów komunalnych jest to zespół działań taki jak w przypadku zapobiegania powstawaniu odpadów rozszerzony o:

- Kampanię edukacyjną propagującą zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na środowisko, poprzez kreowanie zachowań konsumenckich polegających m. in. na:

  - stosowaniu opakowań przyjaznych środowisku (np. biodegradowalnych)

  - stosowaniu materiałów, paliw ekologicznych

  - unikaniu stosowania maszyn i urządzeń zawierających elementy niebezpieczne

- Ponowne wykorzystanie opakowań, materiałów i urządzeń poprzez np.

  - napełnianie pojemników, tonerów do drukarek i kopiarek

  - zadrukowywanie dwustronne papieru

  - ponowne wykorzystanie segregatorów, kartonów itp.

  - wykorzystanie sprawnych elementów urządzeń

- Selektywne zbieranie odpadów

Podstawą efektywności tych działań jest pokazywanie pozytywnych przykładów w praktycznym działaniu organów wdrażających i wspomagających. Urzędy i instytucje samorządowe, organizacje ekologiczne, spółki komunalne itp. powinny w działać w sposób pokazujący jak praktyce można ograniczać ilość i uciążliwość powstających odpadów. Wszystkie szkoły, urzędy powinny być w pierwszej kolejności wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki nie tylko surowców, ale również odpadów niebezpiecznych (np. świetlówek).

Wszystkie planowane działania w efekcie końcowym przekładają się na ilość ostatecznie deponowanych na składowiskach odpadów. W wyniku prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych, działań organizacyjnych i prawnych należy doprowadzić do stanu, w którym ilość deponowanych do 2007 roku, będzie odpowiadać 74% wytworzonych. Przy założeniu, że gmina wytworzy 2 827 Mg/a odpadów z sektora komunalnego, na składowiskach powinno zostać zdeponowane nie więcej niż 2 092 Mg odpadów komunalnych. Dla realizacji tego celu niezbędna jest realizacja założonych celów odzysku odpadów, co przedstawia poniższa tabela

Zakładane ilości odpadów poddane odzyskowi i recyklingowi w Mg/a

| Lp | Rodzaj | 2006 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organiczne z gosp. dom. | 205,65 | 209,5 | 210,8 |
| 2 | Zielone | 83,56 | 92,25 | 96,75 |
| 3 | Surowce wtórne | 96,45 | 141,35 | 144,35 |
| 4 | Odpady niebezpieczne | 7,08 | 9,20 | 14,5 |
| 5 | Odpady wielkogabarytowe | 33,18 | 58,00 | 83,00 |
| 6 | Odpady budowlane | 124,78 | 189,64 | 254,50 |
|  | Razem | 550,71 | 699,94 | 803,90 |

Jak wynika z powyższych wyliczeń przy założeniu 100% realizacji celów możliwe jest uzyskanie pomniejszenia masy składowanych odpadów do poziomu 2 276 Mg/a. Niezbędne jest, więc zmniejszenie tej masy o dodatkowe 184 Mg/a. Podstawowym instrumentem jest oczywiście zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz ich dodatkowa selekcja zgodna z założeniami KPGO, co pozwoli na uzyskanie wskaźników znacznie poniżej wymaganych 74% wytwarzanych odpadów. Dodatkowym elementem, który można zastosować w celu zmniejszenia masy składowanych odpadów jest wykorzystanie frakcji mineralnej jako masy przesypowej na składowiska. Należy przy tym pamiętać, że poziomem wyjściowym jest ilość odpadów wytwarzanych określona na podstawie wskaźników. W pierwszej kolejności należy dążyć do zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych oraz zmniejszenia ilości składowanych odpadów zielonych.

### Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne.

Są to wszelkie formy wspomagające system zbiórki, w tym selektywnej zbiórki odpadów, segregację, odzysk oraz bezpieczne unieszkodliwianie. W gminie opracowano plan wdrożenia takiego systemu, który jest opisany poniżej.

Rozwój systemu powinien opierać się o dostępne formy zachęt i nacisków takich jak:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.),

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych, a szczególnie Regulaminów Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach. Prawo to obligujące gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

- Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie.

- Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

Obsługa selektywnej zbiórki jako działanie deficytowe musi być wspomagana przez jednostki samorządowe. Wybór firmy obsługującej system na terenie gminy może być dokonana bądź to przez władze gminy lub przez jednostkę ponad gminną w ramach podpisanych porozumień.

Segregacja odpadów jest podstawowym elementem w racjonalnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Może być ona realizowana drogą selektywnej zbiórki “u źródła” i/lub drogą segregacji “wtórnej” w zakładach unieszkodliwiania.

Selektywna zbiórka odpadów “u źródła” stanowi 1-szy element każdego systemu gospodarki odpadami, niezależnie od przyjętej technologii zakładu unieszkodliwiania odpadów i uwarunkowań lokalnych systemu.

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków technicznych i organizacyjnych, a głównie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Z doświadczeń niemieckich wynika, że osiągnięcie 50% odzysku poszczególnych surowców jest wynikiem dobrym, a osiągnięcie 70% odzysku wynikiem bardzo dobrym, natomiast okres wdrażania systemu na podstawie doświadczeń europejskich ocenia się na około 15 lat.

Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów “u źródła”, to:

- zbiórka surowców wtórnych “czystych”, nie zanieczyszczonych innymi odpadami;

- zbiórka odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznej obróbki w zakładach utylizacji;

- zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania;

- ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania.

W praktyce wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzedzone musi być przygotowaniem stosownego “Regulaminu” i cyklem spotkań z lokalnymi mieszkańcami, wyjaśniającym zasady i mechanizmy jego funkcjonowania.

Pojecie systemu selektywnego gromadzenia odpadów jest dość szeroko interpretowane przez różne ośrodki branżowe. Ogólnie można przyjąć podział na dwa podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów: system dostawczy i system odbiorczy, dalsze podziały związane są z bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w nawiązaniu do lokalnych warunków i skali obszaru.

System dostawczy – wyselekcjonowane odpady wrzucane są do podstawowych kontenerów. System ten odznacza się niskimi kosztami segregacji wstępnej, natomiast asortymentowe wskaźniki ujęcia uznawane są za niskie (odpady zanieczyszczone wymagają dalszego sortowania - “doczyszczania”).

System odbiorczy – wyselekcjonowane odpady przygotowują i przechowują mieszkańcy do odbioru przez wyznaczony transport. Koszty odbioru są większe, ale system ten odznacza się większymi wskaźnikami asortymentowego ujęcia odpadów. Odpady wymagają w minimalnym zakresie dalszego sortowania.

Na terenie gminy zaleca się połączenie obydwu systemów w zależności od rodzaju i zagęszczenia zabudowy jak również racjonalnie kształtujących się kosztów.

Wdrażanie systemu powinno odbywać się sukcesywnie poczynając od podstawowych surowców wtórnych z miejsc gromadzenia odpadów gdzie w sposób łatwy można je pozyskiwać (biura, centra handlowe i usługowe oraz niska zabudowa mieszkalna itp.).

W następnych etapach wprowadzać selekcję odpadów na organiczne, problemowe oraz stopniowo rozszerzać asortyment odpadów surowcowych i zakres obszaru komunalnego objętego selekcją.

Analizę możliwości docelowego systemu selektywnej zbiórki w celu odzysku i zagospodarowania odpadów należy objąć następujące grupy:

- Odpady surowcowe do bezpośredniego i pośredniego gospodarczego wykorzystania.

- Odpady komunalne organiczne z gospodarstw domowych, do kompostowania lub fermentacji.

- Odpady roślinne z parków, zieleńców miejskich, cmentarzy i ogródków działkowych, do kompostowania.

- Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków komunalnych, do kompostowania lub fermentacji razem z odpadami organicznymi.

- Odpady problemowe do utylizacji.

- Odpady wielkogabarytowe po rozebraniu na rynek surowcowy.

Wyeliminowanie ze składowanych odpadów tylko makulatury, stłuczki szklanej i odpadów wielkogabarytowych pozwoliłoby zmniejszyć “masę śmieciową” o ok.15%.

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na danym obszarze wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia, bowiem powinna uwzględniać obecne i docelowe rozwiązanie całego systemu gospodarki odpadami, a w tym głównie wielkość i strukturę zabudowy, rynek surowcowy oraz doświadczenia z dotychczasowych prób wprowadzenia selektywnej zbiórki (oczywiście o ile miały miejsce).

Wdrażanie selektywnej zbiórki jest stopniowo rozwijanym procesem od selekcji surowców wtórnych w źródłach zbiorowego wytwarzania odpadów o stosunkowo łatwej selekcji w kierunku indywidualnych źródeł w wysokiej zabudowie mieszkalnej.

Rozwój selektywnej zbiórki powinien być wspierany rynkiem surowcowym w stopniu zabezpieczającym racjonalne zagospodarowanie wysegregowanych surowców oraz systemem ostatecznego zagospodarowania pozostałych odpadów.

Rozwinięte systemy selektywnej zbiórki wymagają współpracy z typowymi instalacjami do segregacji odpadów, różniącymi się detalami technicznymi, które wpływają na trwałość i funkcjonalność rozwiązań. Jak pokazuje przykład Kietrza i innych gmin znajdujących się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od najbliższej sortowni, rozwinięte systemy selektywnej zbiórki są kosztowne ze względu na koszty zbiórki odpadów ale charakteryzują się stosunkowo niewielkimi kosztami dalszej obróbki odpadów. Przykłady w Polsce pokazują, że systemy te działają nawet bez funkcjonującej sortowni odpadów, na zasadzie ręcznego rozdziału na placu lub w magazynie surowców.

SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

W propozycji zawartej w opracowaniu „Wprowadzenie Segregacji Odpadów w Mieście i Gminie Kietrz”, autorstwa pani Jadwigi Wróbel z urzędu gminy w Kietrzu, pierwotna segregacja odpadów odbywać się będzie w każdym gospodarstwie domowym oraz jednostce gospodarczej. Odpady będą gromadzone najpierw w workach, a następnie trafiać będą do odpowiednich pojemników. W worki mieszkańcy oraz podmioty zaopatrywać się będą u jednostki odpowiedzialnej za zbieranie i odbiór posegregowanych odpadów.

Zużyte baterie będą gromadzone w punktach ustawionych przy placówkach szkolnych. W początkowym okresie segregacji odpadów podlegać będą następujące rodzaje odpadów:

- papier - pojemnik w kolorze niebieskim

- szkło - pojemnik w kolorze żółtym

- tworzywa sztuczne - pojemnik w kolorze zielonym

- drobny złom - pojemnik ocynkowane o poj. 110 l,(w dalszej fazie)

- baterie. - pojemnik w kolorze czerwonym lub kieszeń doczepiana do pojemnika.

Pojemniki na gromadzenie posegregowanych odpadów winny charakteryzować

się ciekawym kształtem, być opisane, tak aby zachęcały mieszkańców do ich korzystania.

Ze względów ekonomicznych zakłada się stworzenie Magazynu Surowców Wtórnych Pochodzących Z Selektywnej Zbiórki, który pozwoli na czasowe przetrzymanie zebranych odpadów z poszczególnych punktów, zanim trafią do odpowiednich punktów skupu lub zakładów segregacji. Magazyn taki proponuje się stworzyć na terenie istniejącego składowiska lub z wykorzystaniem bazy firmy Hydrokan. Magazyn obsługiwać będzie obszar gminy i ew. w ramach podpisanych porozumień inne zainteresowane gminy. Koszty funkcjonowania magazynu to poza transportem i załadunkiem koszt oświetlenia terenu oraz zatrudnienia 1-2 osób w zależności od godzin otwarcia (system 1 lub 2-zmianowy).

Magazyn może być wyposażony w rampę do przeładowywania odpadów komunalnych do kontenerów o dużej pojemności, w rozdrabniacz do PET-ów, pomieszczenie na odpady niebezpieczne, plac składowania gabarytów. Obiekt może również pełnić funkcje punktu, do, którego mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać wysegregowane odpady. Ważnym czynnikiem przy wprowadzeniu segregacji odpadów jest zachęcenie mieszkańców do włączenia się w system. Proponuje się obok kampanii informacyjnej (ulotki, obwieszczenia, pogadanki, szkolenia) stworzenie systemu motywującego, podlegającego na tym, że osoba segregująca odpady w swoim gospodarstwie będzie płacić za wywóz odpadów stawkę mniejszą niż osoba, która nie włączy się do tego systemu. Natomiast mieszkaniec, u którego w pojemniku stwierdzi się występowanie odpadów podlegających segregacji będzie płacić o 200% wyższą opłatę od opłaty ustalonej. Dodatkowo można wprowadzić system konkursów i nagród promujących ideę. Odpady posegregowane będą zbierane przez firmę wywozową, która ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie tych odpadów do odpowiednich punktów skupu lub stacji segregacji, mających koncesje na prowadzenie tego typu działalności oraz będą odpowiedzialni za dostarczenie worków do wtórnej segregacji - do miejsca ich powstania.

Częstotliwość opróżniania pojemników -1 raz w miesiącu.

Dodatkowo gmina może podpisać umowy na segregowanie odpadów z właścicielami sortowni. Zgodnie z Planem Wojewódzkim odpady surowcowe z terenu gminy powinny trafić do planowanej sortowni w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina może jeszcze rozpatrzyć wariant podpisania porozumienia z inną instalacja np. w Raciborzu.

Poniższy schemat przedstawia drogę (nić transportową) surowców wtórnych od momentu segregacji u źródła do momentu ostatecznego odbioru ich przez odpowiednich odbiorców bezpośrednio lub pośrednio poprzez sortownię. Schemat uwzględnia transport surowców.

Kolejny rysunek przedstawia nić transportową w przypadku przystąpienia do systemu w ramach strefy Kędzierzyńskiej ze składowiskiem balastu w Głubczycach

System przepływu surowców wtórnych w ramach selektywnej zbiórki na terenie gminy Kietrz – wariant bez stacji przeładunkowej

System przepływu surowców wtórnych w ramach selektywnej zbiórki na terenie gminy Kietrz – wariant ze stacją przeładunkową w Kietrzu

Zakładane docelowe (2011) ilości pojemników dla funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki

| Lp | Nazwa miejscowości | Ilość zestawów (3 – 4 pojemniki) |
| --- | --- | --- |
|  | Kietrz | 45 |
|  | Wojnowice | 3 |
|  | Dzierżysław | 4 |
|  | Gniewkowice | 1 |
|  | Kozłówki | 1 |
|  | Ludmierzyce | 1 |
|  | Lubotyń | 3 |
|  | Pilszcz | 4 |
|  | Nasiedle | 2 |
|  | Nowa Cerekwia | 5 |
|  | Rogożany | 1 |
|  | Rozumice | 2 |
|  | Ściborzyce Wielkie | 3 |
|  | Nowy Dwór | 1 |
|  | Chróścielów | 2 |
| Razem | 78 |

Ilości pojemników dla prawidłowego funkcjonowania systemu w roku 2007 przedstawia kolejna tabela.

Zakładane ilości pojemników dla funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki dla roku 2007

| Lp | Nazwa miejscowości | Ilość zestawów (3 pojemniki) |
| --- | --- | --- |
|  | Kietrz | 22 |
|  | Wojnowice | 1 |
|  | Dzierżysław | 2 |
|  | Gniewkowice | 1 |
|  | Kozłówki | 1 |
|  | Ludmierzyce | 1 |
|  | Lubotyń | 1 |
|  | Pilszcz | 2 |
|  | Nasiedle | 1 |
|  | Nowa Cerekwia | 2 |
|  | Rogożany | 1 |
|  | Rozumice | 1 |
|  | Ściborzyce Wielkie | 1 |
|  | Nowy Dwór | 1 |
|  | Chróścielów | 1 |
| Razem | 39 |

Założono, że koszt zakupu pojedynczego zestawu wyniesie ok. 4-5 tys. złotych.

#### Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

Niezbędna jest również selektywna zbiórka takich odpadów jak: budowlane, wielkogabarytowe, a w szczególności niebezpieczne. Jak pokazują zestawienia ilości odpadów wielkogabarytowych i budowlanych będą wzrastać, a ich dotychczasowy udział w odbieranych odpadach jest zbyt niski. Również w tym przypadku zasady wdrażania, prawa i obowiązki uczestników systemu oraz zasady egzekwowania i kontroli powinny być określone w „Regulaminie”, o którym była mowa wcześniej. Całość powinna być oparta, w przypadku indywidualnych wytwórców, o System zorganizowanych “wystawek” dla odpadów wielkogabarytowych. Zużyte sprzęty gospodarstwa domowego, meble, deski, złom i inne odpady nietypowe winny być gromadzone osobno. Można w ramach promowania takich zachowań rozwinąć system tzw. “wystawek odpadów wielkogabarytowych”. Dotychczasowy system wystawek sprawdził się i należy podjąć kroki w celu zwiększenia częstotliwości tych akcji. Jednostki handlowe, usługowe i przemysłowe powinny być zobowiązane do samodzielnego dostarczania odpadów wielkogabarytowych do zakładu unieszkodliwiania, lub korzystania z usług firm wywozowych. Proponuje się zbiórkę tych odpadów raz na kwartał lub nawet raz miesiąc zależnie od potrzeb w gminie.

Władze gminy powinny wyznaczyć dzień zbiórki i umieścić ogłoszenie na słupach o planowanej dacie zbiórki w porozumieniu z firmami wywożącymi odpady. Odpady wielkogabarytowe powinny być kierowane na składowiska wyposażone w stanowiska do ich demontażu. Ze względu na prostotę systemu zbiórki tych odpadów zakłada się, że do roku 2007 obejmie ona 90% wszystkich odpadów wielkogabarytowych. Z kolei ze względu na skład tych odpadów, jedynie 10% ich masy powinno być skierowanych do unieszkodliwiania poprzez składowanie, pozostałe powinny zostać poddane procesom odzysku lub innym formom unieszkodliwienia (np. scalanie, spalanie) z uwagi na brak możliwości segregacji wielorakich i różnorodnych odpadów nieprzyjaznych dla środowiska, a pochodzących z gospodarstw domowych, należy przyjąć zasadę oddzielania ich od odpadów organicznych i mniej niebezpiecznych dla środowiska. Odpady specjalne, z braku możliwości ich ponownego wykorzystania, należy utylizować np. w spalarniach lub składować w specjalnych kwaterach składowania lub w deponatorach na odpady niebezpieczne.

Proceder wdrażania systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest bardzo pracochłonny i długotrwały. Wymaga również dużej staranności przy jego opracowaniu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie społeczeństwa do jego wdrożenia poprzez przemyślaną edukację.

Proponuje się szczególny nacisk położyć na zbieranie niżej wymienione rodzaje odpadów niebezpiecznych:

- Zużyte akumulatory,

- Ogniwa galwaniczne,

- Odpady farmakologiczne (przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa).

- Przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,

- Opakowania i odpady chemiczne (chemia gospodarcza)

- Lampy rtęciowe.

Z wyżej wymienionych odpadów szczególne zagrożenie dla środowiska stanowią opakowania lub niewykorzystane w pełni środki ochrony roślin. Są to substancje zaliczane do silnie toksycznych, które w formie stężonej są bardzo groźne dla środowiska. Mimo, iż od wielu lat problem ten występuje i opracowano wiele różnych projektów oraz zaproponowano wiele możliwych do przyjęcia rozwiązań skutecznie eliminujących zagrożenia, nadal problemu nie rozwiązano.

#### Organizacja punktów zbiórki i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych

Punkty takie powinny odbierać te odpady i gromadzić w bezpieczny dla środowiska sposób i zapewnić ich transport w możliwie krótkim czasie do miejsca unieszkodliwiania. Punkty te można zorganizować w oparciu o istniejące bazy firm zajmujących się zbiórką odpadów. Podstawą wyodrębniania odpadów niebezpiecznych w środowisku winna być selektywna zbiórka tej grupy odpadów u źródła.

Zakłada się, że na terenie gminy taki punkt może zostać zorganizowany przy okazji budowy stacji przeładunkowej odpadów.

Jednak ze względu na rozproszony charakter źródeł odpadów nie należy liczyć na wysoką efektywność zbierania odpadów niebezpiecznych poprzez taki punkt. Będzie on raczej pełnił funkcję czasowego magazynu w celu zgromadzenia ilości odpowiednich do dalszego transportu. Istnienie większej liczby takich stacjonarnych punktów w gminie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Wszystko wskazuje na to, iż w warunkach wiejskich zbiórka odpadów niebezpiecznych winna być organizowana w postaci akcji obwoźnego zbierania tych odpadów.

Warunkiem powodzenia takich akcji jest szeroka informacja:

- jakiego rodzaju odpady są niebezpieczne, jak je separować i przechowywać w warunkach domowych do czasu odbioru;

- jakie są warunki finansowe odbioru (na początku są to zwykle zbiórki bezpłatne dla mieszkańców);

- dokładny harmonogram zbierania odpadów (najskuteczniejsze są akcje prowadzone dwa razy do roku w tradycyjnych terminach generalnych porządków – wiosenna i jesienna).

WNIOSEK: Segregacja u źródła odpadów niebezpiecznych oraz okresowe (akcyjne) ich odbieranie od wytwórców wydaje się być jedynym sposobem skutecznej eliminacji tej grupy odpadów ze strumienia odpadów komunalnych.

Proponuje się zastosowanie różnych sposobów gromadzenia i odbioru odpadów, zależnie od ich rodzaju i miejsca ich powstawania:

- System pojemnikowy dla leków i baterii

  - Leki - zaleca się gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach lekarskich (pojemnik 120 dm3, oznakowany, o jaskrawej kolorystyce); orientacyjna liczba punktów uzależniona jest od faktycznej liczby aptek.

  - Baterie - zaleca się gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych w centrach handlowych i szkołach, (wytypować 1 punkt na 5-6 tys. mieszkańców lub minimum jeden punkt na osiedle;

- “Ruchomy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych” dla przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich, opakowań i odpadów chemicznych oraz lamp rtęciowych. Zgodnie z harmonogramem, raz-dwa razy do roku, po terenie Gminy przemieszcza się samochód, do którego można odstawić odpady niebezpieczne. Odpady te następnie należy dowieźć do czasowego magazynu odpadów niebezpiecznych a następnie skierować do punktów ich unieszkodliwienia. Ogłoszenia o zbiórce odpadów powinny pojawić się w lokalnej prasie i słupach ogłoszeniowych przynajmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

- Punkty gromadzenia akumulatorów - stacje benzynowe i warsztaty samochodowe, zlokalizowane na terenie Gminy. Zebrane akumulatory zostaną wywiezione z terenu miasta przez jednostkę powołaną dla tego celu raz na jakiś czas na wezwanie do miejsca ich unieszkodliwienia. Stacje benzynowe i warsztaty samochodowe mogą również służyć do zorganizowanego gromadzenia opon samochodowych. Generalnie w przypadku akumulatorów i opon można mówić o tendencji zmniejszania się problemu ze względu na wprowadzenie opłat produktowej i depozytowej.

Ze względu na znacznie trudniejszy system identyfikacji, zbiórki i utylizacji, zakłada się znacznie niższe poziomy uzyskania odpadów niebezpiecznych poprzez selektywną zbiórkę od mieszkańców niż w przypadku odpadów z sektora gospodarki.

Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych

| Lata | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 26,37 | 28,61 | 29,18 | 29,76 |
| Zakładany odzysk | 15% | 25% | 35% | 40% |
| Ilość poddana odzyskowi w Mg/a | 3,95 | 7,15 | 10,21 | 11,90 |

#### Modernizacja składowiska dla spełnienia wymagań technicznych i włączenie do systemu zagospodarowania odpadów

Składowisko w Dzierżysławiu, w przypadku decyzji o jego dalszej rozbudowie, wymaga działań w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz. U.03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.) Istniejące składowiska, których zamknięcie nie jest uzasadnione należy zmodernizować tak aby spełniały poniższe wymogi rozporządzenia:

- Wokół składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów(chyba, że z przeprowadzonych badań, wynika, że zewnętrzny system rowów drenażowych nie jest konieczny).

- Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego.

- Gaz składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - spala w pochodni.

- Składowisko odpadów wykonuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów.

- Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów.

- Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m.

- Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt.

- Składowisko odpadów wyposaża się w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko, w szczególności składowisko odpadów, na które odpady dostarczane są transportem kołowym, wyposaża się w wagę samochodową.

Ponadto eksploatacja składowiska odpadów powinna zapewniać:

1) ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym rozwiewania odpadów;

2) przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów;

3) gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;

Odcieki ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz ze składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne gromadzi się w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio odprowadza do kanalizacji.

Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne powstałe z procesów unieszkodliwiania odpadów, wymienione w katalogu odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), zwanym dalej "katalogiem odpadów", w podgrupach 19 01, 19 02, 19 03, 19 04 i 19 10 składuje się w wydzielonej kwaterze.

Ponadto składowiska powinny spełniać wymogi wynikające z innych przepisów np. sanitarnych czy BHP oraz zapewniać gospodarowanie odpadami zapewniające nie tylko bezpieczne składowanie, ale również odzyskiwanie surowców wtórnych i kompostowanie frakcji bio.

W przypadku decyzji władz gminy Kietrz o dalszej rozbudowie i modernizacji składowiska należy dodatkowo uzupełnić lub wykonać:

- Budowę budynku socjalno-biurowego ze stanowiskiem wagowym (100 tys. zł)

- Instalację wagi elektronicznej (125 tys. zł)

- Instalację do przechwytywania i unieszkodliwiania gazu wysypiskowego – pochodni (100 tys. zł)

- Kompostownię odpadów zielonych (alternatywnie punk buforowy) (100 tys. zł)

- Obiekt magazynowania odpadów niebezpiecznych (15 tys. zł)

- Pas zieleni izolacyjnej (5 tys. zł)

- Instalację do przechwytywania lekkich frakcji odpadów (5 tys. zł)

- Rów opaskowy (15 tys. zł)

- Wiatę na surowce (20 tys. zł)

- Wiatę na sprzęt wysypiskowy (20 tys. zł)

- Drogi i place technologiczne (20 tys. zł)

W nawiasach podano szacunkowy koszt w tys. złotych. Łączny szacunkowy koszt ew. modernizacji składowiska wyniesie ok. 525 tys. złotych. Modernizacja musi zostać wykonana najpóźniej do 2009 roku. Wyjściem alternatywnym jest szybkie, komercyjne wypełnienie składowiska i jego rekultywacja.

### Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Redukcja odpadów ulegających biodegradacji może odbywać się poprzez:

- Kompostowanie odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców (dotyczy zabudowy jednorodzinnej)

- Kompostowanie odpadów organicznych z selektywnej zbiórki lub wysortowanych z odpadów zmieszanych w instalacjach kompostowania odpadów.

Dokładne cele i działania w tym zakresie zostały przedstawione w podsumowaniu rozdziału o odpadach komunalnych.

Podstawowym założeniem planu jest zagospodarowywanie we własnym zakresie wszystkich odpadów organicznych powstających na terenach wiejskich oraz u 50% mieszkańców Kietrza (dzięki prowadzonej kampanii edukacyjnej oraz wdrożonym instrumentom ekonomicznym).

Realizacja powyższych założeń weryfikowana będzie w trakcie prowadzonych badań morfologii i właściwości odpadów kierowanych na składowiska zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

W praktyce realizacja założonych celów wymaga przede wszystkim szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej domowego kompostowania frakcji bio i selekcji opakowań papierowych u źródła. W dalszej fazie wymaga ona wdrożenia selekcji bio odpadów u źródła. Należy również rozważyć możliwość budowy małej kompostowni odpadów i osadów przy składowisku lub oczyszczalni ścieków.

### Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, nie spełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r w procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowiska odpadów obojętnych lub ich części, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów. Zgodnie z przepisami minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska.

Okres ten może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie takich robót nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Na terenie gminy znajduje się nieczynne, byłe składowisko odpadów przemysłowych i komunalnych przy ul. Lubotyńskiej w Kietrzu o powierzchni 4,2 ha. Sposób jego zamknięcia został zawarty w istniejącym opracowaniu projektowym. Zakładany koszt rekultywacji wynosi ok. 1 mln złotych.

W związku z zapisami w planach wyższego rzędu oraz wysokimi kosztami dostosowania obecnie funkcjonującego składowiska w Dzierżysławiu należy się również liczyć z koniecznością zamknięcia i tej instalacji do roku 2009. Koszt zamknięcia to wydatek min. 0,5 mln. Planowana budowa stacji przeładunkowej z punktami gromadzenia odpadów specjalnych na terenie obecnie eksploatowanego składowiska będzie kosztować ok. 100 - 200 tys. w zależności od wyposażenia bazy. Baza będzie również pełnić funkcję punktu, do którego mieszkańcy będą dostarczać odpady problemowe tzw. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów PDGO.

Dzikie składowiska

Na terenie gminy Kietrz w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji tzw. dzikich składowisk stwierdzono obecność 9 dzikich składowisk. Standardowe czynności związane z rekultywacją dzikiego składowiska zostały opisane poniżej. Są to działania dla typowych składowisk i nie uwzględniają sytuacji dla poszczególnych lokalizacji wymagających często szczególnych działań.

Opis czynności i rozwiązań związanych z rekultywacją składowiska

- uformowanie i dogęszczenie czaszy składowiska

- wykonanie studni odgazowujących odpady w systemie uniemożliwiającym samozapłon lub przypadkowe podpalenie

- wykonanie z gruntu miejscowego warstwy wyrównawczej grubości ca. 15 cm

- warstwa izolacyjna z gliny

- warstwa z gruntu mineralnego grubości ca. 40 cm

- warstwa humusu grubości 10cm

- obsiew trawą i nasadzenie krzewów

- wykonanie rowków przechwytujących wody opadowe

- odprowadzenie wód opadowych lub wykonanie zbiornika ewaporacyjnego na wody opadowe

- przegląd i ewentualna modernizacja systemu monitoringu składowiska

Koszt rekultywacji dzikich składowisk waha się w granicach 30-80 zł/m2.

System gospodarki odpadami dla gminy Kietrz.

Kompleksowa gospodarka odpadami polega na połączeniu w jeden system kilku metod unieszkodliwiania, zgodnie z ogólną zasadą, że jedną metodą nie można prowadzić do prawidłowego, racjonalnego sposobu gospodarki odpadami. Typowym, najczęściej stosowanym systemem zintegrowanym jest: selektywne gromadzenie i zagospodarowanie odzyskanych surowców wtórnych oraz kompostowanie części organicznych i składowanie balastu na wysypisku.

Każdy niezagospodarowany i niemający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości odpadu. Każdy odpad staje się natomiast surowcem (w tym zasobem surowcowym) lub materiałem z chwilą jego zagospodarowania (w tym - przeznaczenia do zagospodarowania).

Głównym zadaniem odzysku surowców wtórnych z odpadów jest oszczędność surowców pierwotnych i zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Odzyskanie surowców wtórnych obejmuje:

- Ponowne użycie.

- Odzyskiwanie.

- Przekształcanie.

Ponowne użycie oznacza, że odpad jest skierowany do użytku w swej oryginalnej formie i w Tym samym celu, po ewentualnym oczyszczeniu, dezynfekcji itp.

Odzyskiwanie oznacza, że materiał, stanowiący dany komponent odpadów jest utylizowany po obróbce wstępnej i obróbce właściwej, po których otrzymuje się ten sam materiał, ale może on mieć inną formę i służyć innemu celowi.

Przekształcanie oznacza zmianę materiału komponentu w trakcie procesu; po utylizacji pojawia się nowy produkt.

Przedsięwzięcia odzysku “u źródła” prowadzone są w różny sposób, w zależności od rodzaju pozyskiwanych materiałów i warunków, w których ta działalność jest prowadzona. Rozwiązaniem idealnym jest pozyskiwanie od ludności materiałów lub przedmiotów w stanie czystym.

Nowoczesne rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi musi spełniać dwa podstawowe wymagania:

- być zgodne z zasadami ochrony środowiska;

- być zgodne z zasadami gospodarki materiałowej.

W związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia przez Gminę własnej koncepcji racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem warunków lokalnych. Na system gospodarki odpadami składać się będzie: gromadzenie, usuwanie – wywóz oraz unieszkodliwianie odpadów. System, który będzie wprowadzany w Kietrzu powinien zmierzać do maksymalnego wykorzystania wytworzonych odpadów komunalnych i powinien być połączony z ich unieszkodliwianiem drogą segregacji i kompleksowego przerobu, którego celem jest odzysk materiałów i ewentualnie energii. Podstawowym elementem w racjonalnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów. Segregacja odpadów najczęściej realizowana jest drogą selektywnej zbiórki lub, i w zakładach mechanicznego sortowania odpadów (sortowniach).

Wprowadzenie utylizacji - jako metody unieszkodliwiania odpadów zamiast ich deponowania - powinno opierać się o następujące zasady:

- wytwórca odpadów płaci za ich utylizację;

- obowiązuje wstępna selekcja odpadów u źródeł ich powstawania;

- gromadzenie, transport i przerób odpadów odbywa się w jednym zakładzie;

- podział surowców wtórnych na surowce do ponownego wykorzystania ewentualnie na surowce wtórne posiadające właściwości palne z przeznaczeniem na wytworzenie energii;

- utylizacja odpadów prowadzona w stacji unieszkodliwiania jest kompleksowa i obejmować może odpady komunalne oraz ewentualnie poprodukcyjne z doborem różnych technologii utylizacji;

- odpady komunalne w mieszkaniach gromadzone są w systemie minimum 2-pojemnikowym do dalszego sortowania w sortowni. Surowce wtórne docelowo powinny by( doczyszczone w sortowni;

- opłata za odbiór selekcjonowanych odpadów musi być niższa niż za odbiór śmieci;

- polityka minimalizacji odpadów (np. wielokrotne opakowania zamiast jednorazowych) oraz cała gospodarka komunalna powinna być podporządkowana odciążaniu składowisk odpadów zarówno przez nakazy prawa lokalnego, jak i bodźce ekonomiczne.

Nowoczesne systemy gospodarki odpadami komunalnymi, wdrożone w krajach wysokorozwiniętych, opierają się na zasadzie maksymalnego rozdziału (nie mieszania) odpadów już w miejscu ich powstawania tj. w gospodarstwach domowych, placówkach usługowo-handlowych lub wytwórczych. Polega to na selektywnym gromadzeniu, transporcie, utylizacji i/lub unieszkodliwianiu odpadów. Najczęściej selektywna zbiórka to rozstawienie pojemników do osobnego zbierania wybranych rodzajów odpadów stałych - mających cechy surowców wtórnych. W warunkach polskich odpady organiczne tzw. biomasa rzadko jest wydzielana jako odrębny rodzaj odpadów w systemie zbiórki selektywnej “u źródła”. Stanowi to istotną wadę stosowanych systemów i świadczy o potrzebie propagowania technologii kompostowania, która w zasadniczy sposób ogranicza uciążliwość tych odpadów dla otoczenia.

Wprowadzenie segregacji odpadów jako początkowy element systemu gospodarki odpadami posiada zasadniczy wpływ na efektywność tego systemu.

Segregacja służy:

- wyeliminowaniu składników niebezpiecznych czy szkodliwych pod kątem dalszych procesów (w tym składowania);

- wyselekcjonowaniu takich grup czy składników, dla których dalsze procesy przeróbki i utylizacji będą efektywne i bezpieczne dla środowiska;

- wysegregowaniu z ogólnej masy odpadów tych składników, które wprost lub po przetworzeniu można zwrócić do obiegu gospodarczego w formie surowców wtórnych.

W Polsce selektywna zbiórka odpadów komunalnych w praktyce zaczęła być stosowana na początku lat 90-tych.

Uważa się, że wydzielenie surowców wtórnych drogą selektywnego zbierania może zmniejszyć strumień odpadów o około 30%, a przy objęciu zbieraniem również organicznej frakcji odpadów (kuchenne, ogrodowe) nawet o ok. 50-70%. W praktyce zmniejszenie ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie surowców o 20% jest wielkim sukcesem.

Należy pamiętać, że zagospodarowanie surowców wtórnych przynosi określone korzyści:

- ochrona środowiska - wydobywanie surowców i ich przetwarzanie związane jest ze znacznym obciążeniem i niszczeniem środowiska;

- ochrona zasobów naturalnych;

- oszczędność energii (której nośnikiem są surowce wtórne) jeśli nakład energii związany z ich przerobem jest mniejszy od energii, którą zawierają w sobie i którą da się odzyskać;

- oszczędność miejsca na wysypisku; miejsca coraz trudniejszego do uzyskania i coraz kosztowniejszego, z uwagi na wzrastające wymagania ochrony środowiska;

- możliwość zwrotu części nakładów związanych z usuwaniem odpadów komunalnych przez sprzedaż odzyskanych surowców wtórnych;

- zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń społeczeństwa w kierunku oszczędniejszego gospodarowania posiadanymi dobrami;

- podniesienie czystości i estetyki miejsc zamieszkania.

Kompleksowy przerób odpadów komunalnych polega na: segregacji odpadów, zastosowaniu metod unieszkodliwiania frakcji organicznej (kompostowanie, fermentacja) oraz alternatywnie metod termicznych (spalanie, piroliza, przeróbka na paliwo - tylko w dużych aglomeracjach miejskich) lub składowania w zależności od warunków lokalnych.

Wymagania gospodarki odciekami i biogazem na wysypiskach powodują, że obiekty te stają się coraz bardziej kosztowne. Przewiduje się, że w przyszłości wysypiska będą służyć tylko do składowania pozostałości po procesach odzysku i intensywnego unieszkodliwiania odpadów, tzn. spalania, kompostowania. Dotychczasowe doświadczenia światowe wykazały, że:

- Nie ma uniwersalnej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, każda z nich posiada zalety i wady.

- Nie ma metody umożliwiającej całkowitą likwidację odpadów komunalnych, a co za tym idzie niezbędne jest składowanie pozostałości po stosowaniu różnych metod

- Metody unieszkodliwiania całej masy odpadów komunalnych prowadzą do wytwarzania nowych odpadów, wymagających kolejnego unieszkodliwiania.

- Wskutek niejednorodności odpadów komunalnych tylko ich część ulega unieszkodliwieniu przy zastosowaniu danej metody.

Nowa ustawa o odpadach kładzie szczególny nacisk na systemy zawierające elementy odzysku i wykorzystania surowców wtórnych oraz eliminację ze strumienia odpadów składników szczególnie niebezpiecznych. Przewiduje również obowiązek selektywnego składowania odpadów na wysypiskach, tak z uwagi na różny poziom uciążliwości niektórych składników odpadów, jak i w aspekcie przyszłościowego wykorzystania części składników jako surowców wtórnych, pozostawionych świadomie.

Proponowane rozwiązania w zakresie systemu zbiórki, sposobów selekcji i zagospodarowania odpadów zostały opisane wcześniej.

### Organizacja zarządzania gospodarką odpadami.

Zgodnie z prawem, władze samorządowe odpowiedzialne są za zakres i poziom usług oraz ochronę środowiska na swoim terenie. Chcąc wywiązać się z nałożonych obowiązków władze gminne powinny mieć wpływ na wszystkie elementy składowe systemu gospodarki odpadami. Wpływ ten powinien być różny w zależności od wagi zagadnienia. Większe możliwości wpływu na funkcjonowanie daje posiadanie własnych (komunalnych) przedsiębiorstw, natomiast wyższą efektywność osiąga się przez wykorzystanie przedsiębiorstw prywatnych, dla których należy wprowadzić różnego rodzaju formy “licencjonowania” i oceny działalności.

Kontrola i sterowanie elementami dotyczącymi gromadzenia, powinna obejmować:

- ilość powstających odpadów (w określonej perspektywie czasu);

- organizowanie miejsc gromadzenia odpadów;

- poziom techniczny i sanitarny miejsc oraz sprzętu do gromadzenia;

- częstotliwość usuwania odpadów.

Kontrola elementu wywozu odpadów powinna obejmować:

- objęcie usługami wywozu wszystkich mieszkańców i właścicieli posesji;

- “licencjonowanie” firm wywozowych;

- badanie poziomu świadczonych usług;

- badanie poziomu stanu sanitarnego i technicznego, sprzętu do wywozu.

Kontrola składowania (wysypisko odpadów komunalnych) stanowi najbardziej strategiczny element systemu gospodarki odpadami. Funkcjonowanie jego nie może podlegać regulacjom praw rynku i być elementem działań monopolistycznych. Władze gminne powinny posiadać odpowiednie środki kontroli i sterowania działaniami dotyczącymi wszystkich elementów składowych systemu gospodarki odpadami.

### Transport

Rozwiązania gromadzenia i transportu odpadów (wywozu) należy analizować wspólnie z uwagi na bezpośrednie powiązania tych dwóch podsystemów gospodarki odpadami. Łącznie obydwa podsystemy określa się mianem usuwania odpadów, które obejmuje zarówno usuwanie odpadów z miejsca bezpośredniego ich powstawania (mieszkania, domu, procesu technologicznego, itp.) do pojemników, jak i usuwanie odpadów z jednostki osadniczej (dzielnicy, gminy, miasta) lub zakładu przemysłowego do obiektów utylizacji i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów jest realizowane z zastosowaniem:

- Pojemników stacjonarnych (niewymiennych),

- Pojemników wymiennych (tzw. kontenerowych),

- Pojemników jednorazowego użytku (np. worków),

- Innych rozwiązań,

oraz przy użyciu środków transportowych, tj.:

- Samochodów bezpylnych do opróżniania pojemników stacjonarnych,

- Samochodów specjalnych do transportu pojemników wymiennych (tzw. kontenerowców).

Wybór rozwiązań technicznych i organizacyjnych usuwania odpadów dla poszczególnych jednostek osadniczych zależy od warunków lokalnych, tzn. od:

- Gęstości zaludnienia (im większa gęstość tym większe pojemniki można stosować).

- Rodzaju zabudowy (ciasne centrum miasta, luźna zabudowa osiedli peryferyjnych, itp.).

- Szczególnych wymagań sanitarnych.

- Ilości powstających odpadów i nierównomierności powstawania.

- Odległości rejonu gromadzenia odpadów od zakładu utylizacji i unieszkodliwiania.

Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi nierozerwalnie łączy się ze sprawnym systemem transportu, który gwarantuje płynność obiegu odpadów. W przypadku proponowanego systemu ze względu na niewielką ilość odpadów oraz w celu ograniczenia nakładów inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania systemu proponujemy zastosować system transportu oparty na typowych samochodach do zbiórki odpadów.

Odpady zmieszane i ”balastowe” powinny być zbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (zalecane jest raz na tydzień). Pozostałe odpady „opakowaniowe” mogą być odbierane w zależności od poziomu wypełnienia pojemników. Każdy z mieszkańców (szczególnie w zabudowie jednorodzinnej) powinien otrzymywać harmonogram wywozu poszczególnych rodzajów odpadów.

Decyzje w zakresie wyboru sprzętu powinny zostać oczywiście w gestii firm posiadających koncesję na obsługę ludności w tym zakresie. Gmina powinna jednak w warunkach koncesji oraz w „Regulaminach” określić minimalne wymagania w tym zakresie. Samochody do wywozu odpadów, powinny być przede wszystkim zabudowane w tzw. „zabudowy bezpylne” wyposażone w system załadunku obsługującym pojemniki od 110 do 1100 l o wysokim (min 5) i regulowanym poziomie zgniotu. Zabudowa powinna się charakteryzować możliwością łatwego załadunku ręcznego (worki, odpady wielkogabarytowe) dzięki obniżanej krawędzi urządzenia załadunkowego. Zastosowanie zabudowy o gładkich (najlepiej obłych) powierzchniach ułatwia utrzymanie pojazdu w czystości oraz zapobiega powstawaniu potencjalnych ognisk rdzy.

Kampania Edukacyjna

Podstawowym elementem umożliwiającym realizację postawionych celów jest prawidłowo przeprowadzana kampania edukacyjna.

Proces planowania i wdrażania kampanii informacyjno – promocyjnej, związanej z działaniami z zakresu gospodarki odpadami powinien składać się z kilku etapów.

Schemat kampanii informacyjnej.

Krok 1.

Gdzie jesteśmy teraz?

Analiza stanu zastanego, istniejącej świadomości ekologicznej mieszkańców poszczególnych gmin, podejmowanych do tej pory działań i ich skutków. Szczegółowa analiza sytuacji wymaga przede wszystkim nakładów czasowych. Proponowane metody analizy w przypadku gminy to monitoring prasy (archiwa prasowe), ankiety, wywiady pogłębione.

Krok 2

Gdzie chcemy być?

Jasno zdefiniowane zadania, określenie grup odbiorców.

Krok 3

Jak tam dotrzemy ?

Ustalenie strategii i metod działania, nadanie kształtu całej kampanii poprzez wybranie odpowiednich form przekazu

Krok 4

Pomiar i ocena

Zanim rozpoczniemy kampanię, określamy cele i tworzymy systemy pomiaru stanu osiągania celu. Tworzymy możliwości zmian w kampanii, jeśli cele nie zostają osiągnięte w wystarczającym stopniu.

Poniżej przedstawiona została ogólna strategia kampanii informacyjno – promocyjnej dla gminy. Wybrane działania wynikają ze specyfiki gminy, jej położenia, przeważającego charakteru rolniczego. Działania są opisane bardzo ogólnie – każde z nich wymaga osobnej monografii, która pozwoli je wdrażać. Jeżeli gmina zdecyduje się wdrażać te działania własnymi siłami, pomocny będzie zestaw niezbędnych szkoleń dla osób z zespołu informacyjnego, który zamieszono na końcu opracowania.

Najważniejszym założeniem jest rozpoczęcie kampanii informacyjnej, co najmniej na 5-6 miesięcy przed rozpoczęciem akcji selektywnej zbiórki odpadów lub jakichkolwiek innych działań.

Strategia zawiera opis poszczególnych etapów tworzenia i wprowadzania kampanii informacyjnej:

- Analiza zapotrzebowania na informację

- Analiza realizowanych dotychczas realizowanych działań informacyjnych

- Stworzenie zespołu informacyjnego

- Sformułowanie celu kampanii informacyjno – edukacyjnej

- Strategia programu informacyjnego

  - określenie grup odbiorców

  - analiza grup odbiorców

  - opracowanie głównej myśli przekazu

  - wybór odpowiednich form przekazu

  - uwzględnienie reakcji odbiorców

- Proponowane szkolenia dla członków zespołu informacyjnego.

### Etapy kampanii informacyjno - promocyjnej

ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA INFORMACJĘ - JAKIE TYPY SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO WYSTĘPUJĄ NA TERENIE GMINY?

JAK TO ZBADAĆ? Zatrudnienie socjologów i przeprowadzenie panelu wiąże się z dużymi kosztami. Ponieważ jednak jest to działanie niezbędne, by określić potrzeby informacyjne społeczności i ominąć zbędne koszty (informacja kierowana do niewłaściwego grona odbiorców nie odniesie żadnego skutku), należy zaufać rozeznaniu pracowników urzędu gminy. Oni, sami jako mieszkańcy, dobrze znają społeczność lokalną, wiedzą, jakie sprawy budzą najwięcej emocji w poszczególnych grupach społecznych, z jakimi zapytaniami spotykają się w urzędzie, kto jest najbardziej aktywny w życiu społeczeństwa lokalnego, kto cieszy się uznaniem.

Typy społeczeństwa lokalnego, które można odnaleźć:

- Społeczeństwo (publiczność) masowa – okazuje niewielkie zainteresowanie sprawami społecznymi, ich szczegółami. Ta część społeczeństwa zwykle przeważa.

- Społeczność zainteresowana - zna swoje prawa, czasem nawet obowiązki i rozumie problemy społeczne

- Społeczność poinformowana – uczestniczy w dyskusjach nad sprawami publicznymi.

- Społeczność elitarna – niewielka część społeczności, która sama inicjuje i określa tematy, problemy, wywołuje publiczną dyskusję.

JAKIE INSTYTUCJE JUŻ REALIZUJĄ ZADANIA ZWIĄZANE Z INFORMOWANIEM SPOŁECZEŃSTWA?

Dokonanie takiej analizy pozwoli uniknąć powielania prac, wykonywanych poprzez poszczególne instytucje i ułatwi przejście do kolejnego kroku, którym jest stworzenie zespołu informacyjnego. Należy sprawdzić, czy władze wojewódzkie, centralne nie przeprowadzają lub nie mają zamiaru w najbliższym czasie przeprowadzić akcji informacyjnych, związanych z ochroną środowiska, czy instytucje, szkoły urządzają akcje typu sprzątanie świata, konkursy ekologiczne, jakie czasopisma, gazety lokalne piszą o tych tematach, (jacy dziennikarze?). Raport z takiej analizy pozwoli podzielić zadania i ustalić priorytety w kampanii informacyjnej.

STWORZENIE ZESPOŁU INFORMACYJNEGO

Założeniem jest wybór do prac w zespole informacyjnym osób, które, na co dzień zajmują się tematyką, mają wpływ na otoczenie, są autorytetami lokalnymi. Kierownicy poszczególnych wydziałów, instytucji gminnych, firm komunalnych, powinni być zobligowani do przekazywania temu zespołowi wszystkich informacji, w jakikolwiek sposób związanych z prowadzoną akcją informacyjną. Zespół ten będzie odpowiedzialny nie tylko za informowanie lokalnej społeczności, ale również za współpracę z mediami.

Dobrze jest skonstruować zespół, w którym pojawią się osoby o następujących cechach charakteru i umiejętnościach:

- swoboda komunikowania się

- umiejętność publicznego przemawiania

- umiejętność radzenia sobie z manipulacjami komunikacyjnymi

- wyczucie graficzno – estetyczne

- umiejętność współpracy z mediami

- wiedza o lokalnej społeczności

- umiejętności pisarskie

- umiejętności badawcze i analityczne

- umiejętności organizacyjne, planowania i kontrolowania planu

- umiejętności negocjacji

- umiejętność wywierania wpływu na grupy

Biorąc pod uwagę posiadane cechy, w zespole informacyjnym należy wyznaczyć:

  - Osobę odpowiedzialną za kontakty z instytucjami pozarządowymi

  - Osobę odpowiedzialna za kontakty ze szkołami

  - Osobę odpowiedzialna za kontakty z mediami (rzecznik prasowy)

Są to trzy podstawowe funkcje, które muszą pojawić się przy podziale zadań organizacyjnych. W trakcie prac okaże się, ze można wyróżnić jeszcze kilka funkcji do spełnienia, natomiast wyżej wymienione są niezbędne już na starcie prac zespołu.

SFORMUŁOWANIE CELU AKCJI INFORMACYJNEJ

Cel postawiony akcji informacyjnej musi być konkretny, wymierny, akceptowalny, realny i terminowy. Wstępnie proponowany cel brzmi:

- POINFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW O ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW W CIĄGU 6 MIESIĘCY.

- DOPROWADZENIE DO AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA DO SEGREGOWANIA ODPADÓW W CIĄGU ROKU (JAKI PROCENT ODPADÓW MA BYĆ SEGREGOWANY?).

- WYWOŁANIE ZMIANY W ZACHOWANIACH I SPOSOBIE MYŚLENIA DOTYCZĄCEGO ODPADÓW – ODPADY NIE SĄ ZŁEM KONIECZNYM, MOGĄ BYĆ DOBRYM INTERESEM.

STRATEGIA PROGRAMU INFORMACYJNEGO

- Określenie grupy odbiorców

- Analiza grup odbiorców

- Opracowanie głównej myśli przekazu

- Wybór odpowiedniej formy przekazu

- Uwzględnienie reakcji odbiorców

OKREŚLENIE GRUPY ODBIORCÓW

Odbiorcami akcji informacyjnej są wszyscy mieszkańcy. Nie można jednak kierować działań informacyjnych do tak ogólnie sformułowanej grupy. Nie będą one skuteczne. Podstawową zasadą przy tworzeniu kampanii informacyjnych jest

INDYWIDUALIZACJA INFORMACJI.

Najprostszy do realizacji strategii informacyjnej, ze względu na charakter gminy, jej położenie, liczbę szkół i instytucji, gęstość zaludnienia będzie podział na następujące grupy odbiorców:

Podział ze względu na:

- Wiek (przedszkolaki, młodzież w wieku szkolnym, młodzież akademicka, społeczeństwo pracujące i emeryci)

- Firmy działające na danym terenie (konkretne osoby lub grupy osób)

- Charakter i miejsce zamieszkania (miasto, wieś, odległość od planowanych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami)

- Ośrodki edukacyjne (szkoły)

- Media

- Administracja samorządowa

- Stopień świadomości ekologicznej (zaangażowanie, obojętność wobec spraw ochrony środowiska lub wężej – gospodarki odpadami)

- Nastawienie wobec działań, prowadzonych przez Urząd (niechęć, obojętność, poparcie)

Zauważyć można dwa zjawiska po podziale społeczeństwa na grupy odbiorców:

- W poszczególnych grupach odbiorcy będą się powtarzać.

- Niektóre grupy odbiorców można ze sobą łączyć, by niwelować koszty. Możliwość połączenia grup wynikać będzie z analizy grup odbiorców.

ANALIZA GRUP ODBIORCÓW

Aby informacja spełniła swój cel, musi dotrzeć do odbiorcy, odbiorca musi się nią zainteresować i musi ją zrozumieć. Aby te wszystkie warunki mogły być spełnione, niezbędne jest dokonanie analizy grup odbiorców.

Należy odpowiedzieć na kilka niezbędnych pytań:

- Jaki jest poziom wykształcenia odbiorców?

- Co odbiorcy w danej chwili wiedzą o sprawie (selektywnej zbiórce)?

- Jaki jest ich obecny stosunek do selektywnej zbiórki odpadów?

- Jakie są ich obawy i problemy z tym związane?

- Co jest dla nich źródłem informacji? – szkoła, media, kościół, inne miejscowe autorytety

- Ile czasu odbiorcy poświęcają na zapoznanie się z informacją?

- Jakie formy spędzania wolnego czasu preferują?

- Jakiego odzewu odbiorców możemy się spodziewać?

Najłatwiej i najpełniej te informacje można zebrać za pomocą ankiety. Poniżej załączony wzór ankiety jest jasny i prosty dla użytkownika, łatwy do przeprowadzenia poprzez współpracę z instytucjami oświatowymi. Jest to najtańszy sposób (kolportowanie poprzez dzieci do ich gospodarstw domowych), natomiast ograniczony do rodzin, które mają dzieci w wieku szkolnym. Z reguły jest to wystarczającą metodą, by poznać przybliżony ogólny obraz postępowania społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami. Należy jednak pogłębić tę analizę wywiadami pogłębionymi, które muszą być przeprowadzane przez przeszkolonych ankieterów. Wówczas zaproponowana ankieta jest tylko podstawą do rozszerzenia o pytania otwarte.

Ankieta jest drogą formą analizy odbiorców w przypadku korzystania z usług specjalistycznych agencji badania rynku, jeśli jednak gmina zdecyduje się dokonać tej analizy własnymi siłami, koszty ograniczą się do druku ankiet, kolportażu w przypadku wysyłki pocztą (uwaga – bardzo niska zwrotność) i czasu pracy osób z urzędu, dokonujących analizy. Poniżej przedstawiono przykładowy wzór ankiety.

Przykładowy wzór ankiety

ANKIETA – WZÓR UPROSZCZONY

Co Pan \ Pani robi z następującymi odpadami?

PAPIER

1.SPALAM

2.ODDAJĘ DO PUNKTU SKUPU

3.WYRZUCAM DO OGÓLNEGO KONTENERA

4.WRZUCAM DO SPECJALNEGO KONTENERA

5.WYRZUCAM NA DZIKIE WYSYPISKO

SZKŁO

1.ODDAJĘ DO PUNKTU SKUPU

2.WYRZUCAM DO OGÓLNEGO KONTENERA

3.WRZUCAM DO SPECJALNEGO KONTENERA

4.WYRZUCAM NA DZIKIE WYSYPISKO

PLASTIK

1.SPALAM

2.WYRZUCAM DO OGÓLNEGO KONTENERA

3.WRZUCAM DO SPECJALNEGO KONTENERA

4.WYRZUCAM NA DZIKIE WYSYPISKO

METAL

1.ODDAJĘ DO PUNKTU SKUPU

2.WYRZUCAM DO OGÓLNEGO KONTENERA

3.WRZUCAM DO SPECJALNEGO KONTENERA

4.WYRZUCAM NA DZIKIE WYSYPISKO

ODPADY ORGANICZNE

1.SPALAM

2.ODDAJĘ DO PUNKTU SKUPU

3.WYRZUCAM DO KONTENERA

4.WYRZUCAM NA DZIKIE WYSYPISKO

5.WYKORZYSTUJĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

CZY SPOTKAŁ SIĘ PAN / PANI Z POJĘCIEM UTYLIZACJI?

- TAK

- NIE

CZY WIE PAN / PANI, GDZIE WYWOŻONE SĄ OBECNIE ODPADY Z GMINY?

- TAK (GDZIE .......................................................................................................)

- NIE

CZY PANI / PANA ZDANIEM SEGREGACJA ODPADÓW JEST POTRZEBNA W GMINIE?

- TAK

- NIE

CZY SORTUJE PANI/PAN ODPADY W SWOIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM?

- TAK

- NIE

Metryczka

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania (miasto/wieś)

Inne informacje, które będą przydatne przy realizacji kampanii informacyjnej.

### Opracowanie głównej myśli przekazu – przesłania.

Główna myśl przekazu zwana jest przesłaniem, misją. Najlepiej, by w kilku zwięzłych zdaniach przekazywała sedno informacji, w jak najkrótszej, łatwej do zapamiętania formie. Dla poszczególnych grup odbiorców mogą być różne hasła w zależności od:

- celów, które stawiamy dla pracy z tą grupą

- reakcji jakich możemy się spodziewać

- stopnia świadomości (które wyniknie z badań ankietowych)

przykłady:

„Segregacja odpadów to codzienny nawyk w naszej czystej gminie”

„Segregując chronisz siebie i środowisko.”

„Nasza Gmina bez śmieci

”Czysta Gmina, Czyste Środowisko”

Żeby zaktywizować już na samym początku lokalną społeczność, pomysł na hasło powinien być wybrany w ramach ogólnie otwartego konkursu. Zespół informacyjny zaprosi do współpracy media, instytucje, szkoły, zaproponuje regulamin. Żeby konkurs miał duży współczynnik udziału, konieczna jest nagroda. Przedmiotem konkursu może być także logo kampanii, które pomoże w budowaniu tzw. idea „identity” (jedności wizualnej wszystkich działań związanych z kampanią)

### Wybór formy przekazu

Proponowane rodzaje form przekazu

materiały drukowane o niskich kosztach wykonania np.:

- krótkie materiały drukowane , ulotki, wkładki do gazet, zwykłe obwieszczenia, publikacje w prasie, artykuły, komentarze, listy do redakcji, stała rubryka, wywiady

- materiały dla prasy – komunikaty dla prasy, press kit, teczki prasowe, materiały w internecie

materiały drukowane o większych kosztach

- plakaty , plakaty o szczególnie atrakcyjnej formie graficznej, programy nauczania, materiały samokształceniowe dla nauczycieli, obszerne broszury, teczki, wydawnictwa

- druki direct mail, związane z kampanią mailingową

materiały audiowizualne

- wywiady dla mediów

- pokazy filmów, prezentacje przeźroczy, prezentacje Power Point

- wystawy prac plastycznych

imprezy promocyjne  tzw. eventy

- konferencje  prasowe

- oficjalne wizyty władz  i  liderów opinii

- festyny, pikniki

- akcje typu: Sprzątanie Świata, dzień Ziemi, obchody rocznic lokalnych

- warsztaty , seminaria, konferencje

Specyfika poszczególnych form przekazu i ich przydatność dla gminy

Materiały drukowane – ulotki

Są stosunkowo tanie, pod warunkiem zachowania maksymalnie 3 kolorów. Żeby odniosły skutek, muszą zawierać przystępnie podane informacje na temat segregacji, podane w dużym skrócie, hasłowo. Muszą zawierać hasło i znak kampanii, żeby widoczna była jedność wizualna całej akcji. Mogą być wykładane w miejscach często uczęszczanych (sklepy, urzędy, poczta). Nie polecamy wysyłania do domów – lepsze w tym celu są zindywidualizowane listy do mieszkańców. Najlepszy format ulotki w wypadku tego rodzaju kampanii nie powinien przekroczyć formatu A5 (zeszytowy) i dwóch stron. Nie powinien być to sam tekst, niezbędne są formy graficzne w celu lepszej percepcji.

Łatwe w odbiorze są ulotki typu „pytania i odpowiedzi”. Pytania muszą wynikać z wcześniejszej analizy odbiorców i ich potrzeb informacyjnych. Załączony przykład dotyczy budowy składowiska, ale dość dobrze prezentuje zasadę ulotki typu pytania i odpowiedzi.

Przykładowy wzór ulotki

Ulotki mogą także być prezentacją zestawień faktograficznych – pokazując np., o jaki czas można przedłużyć eksploatację składowiska, wprowadzając selektywną zbiórkę, ile miejsc pracy przybędzie z powodu budowy zakładu utylizacji odpadów,

Ulotki muszą także zaprezentować zasady segregacji. Dobrze jednak byłoby te zasady wydrukować w sposób pozwalający na przetrwanie wydruku na dłużej – a więc nie papierowa ulotka, ale naklejka na drzwi od szafki, na lodówkę, na kosz na śmieci itp.

Broszury

Są bardziej rozbudowaną formą tekstową. W opisowej formie, jeszcze dokładniej niż na ulotce opowiadają o zasadach segregacji, budowie składowiska, możliwościach powtórnego wykorzystania odpadów itp. Są oczywiście droższe niż ulotka, z tego powodu powinny być kolportowane w zupełnie inny sposób. Dobrym pomysłem jest ich rozsyłanie osobom zainteresowanym, które odpowiedziały np. na ogłoszenie prasowe, zadzwoniły pod informacyjny numer telefonu itp.

Broszura jest formą atrakcyjniejszą graficznie, zawiera więcej rysunków, zdjęcia. Nie można zapominać o haśle i logo kampanii informacyjnej!!!

Wkładki, Wrzutki

Są formą ulotki, dołączaną do lokalnych gazet, czasopism.

Publikacje prasowe

Jest to jedna z form współpracy z mediami (tzw. media relations). Według wcześniejszego założenia w zespole informacyjnym jest osoba, odpowiadająca za kontakty z mediami. Do jej zadań będzie należało stworzenia harmonogramu współpracy z prasą. W zależności od stosunków miedzy lokalna władzą a mediami, można próbować stworzyć stałą rubrykę w prasie lokalnej, lub w najgorszym wypadku, zamieszać informacje na zasadzie płatnych reklam. Jeżeli działamy na zasadach partnerskiej współpracy z mediami, jako jednym z najważniejszych elementów public relations, tym ważniejsze jest dobre przygotowanie tekstów.

Wszystkie materiały prasowe musza być opatrzone następującą rubryczką:

Przeznaczone dla:

Przygotował:

Data przygotowania:

Można drukować po terminie / nie drukować przed……..

Osoba ds. kontaktów:

Informacja zawiera:

Informacje prasowe musza być przygotowywane szczególnie starannie, należy przestrzegać zasad panujących w danej redakcji (termin dostarczenia do druku, format tekstu). Bardzo ważna jest zawartość merytoryczna, dlatego osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami musi korzystać z pomocy fachowców przy tworzeniu tekstów.

Zadaniem osoby ds. kontaktów z mediami będzie też zapoznanie się i przestrzeganie Prawa Prasowego, szczególnie fragmentów dotyczących sprostowań i odpowiedzi. W prasie mogą pojawiać się fałszywe informacje, zarzuty – należy na nie umiejętnie odpowiadać, wykorzystując swoje prawa, ale, co bardzo ważne, szanując prawa dziennikarzy. Najgorszą rzeczą, jaka może się przytrafić w czasie kampanii informacyjnej, jest wywołanie wojny z dziennikarzami.

Innymi formami współpracy z prasą mogą być listy do redakcji, konkursy urządzane wspólnie z mediami, patronaty medialne nad imprezami promocyjnymi. W prasie ukazują się także komunikaty i obwieszczenia służb komunalnych.

Plakaty

Duże afisze, które przekazują mało treści słownej, natomiast działają formą graficzną. Są dobrą formą rozpowszechniania np. logo i hasła kampanii informacyjnej. Należy jednak je stosować tylko w dużych gminach lub w porozumieniu z innymi gminami, instytucjami, w miejscach uczęszczanych i takich, przy których ludzie się zatrzymują (przystanki). Plakaty są tez bardzo dobrą forma informacji na temat imprezy promocyjnej, festynu, pikniku. Wtedy plakat zawiera:

- Hasło i znak kampanii informacyjnej

- Termin i miejsce imprezy

- Atrakcje

Biuletyny

Periodyki, które mogą być wydawane i redagowane przez zespół informacyjny. Mogą być wydawnictwami monograficznymi, np. poświęconymi całkowicie segregacji odpadów lub ogólnotematycznymi – ochrona środowiska. Muszą, jak wszystkie inne materiały, zawierać logo i hasło kampanii informacyjnej. Mogą być jedną kartką lub kilkunastostronicowym wydawnictwem. Jeżeli gmina wydaje swoje samorządowe biuletyny, można je uzupełniać materiałami z kampanii informacyjnej.

Materiały kształceniowe

Przygotowywane z myślą o edukacji nauczycieli i uczniów. Książki i zeszyty ćwiczeń, dotyczące gospodarki odpadami, muszą być przygotowane przy pomocy fachowców i merytorycznie zgodne z programami edukacyjnymi ministerstwa. Ich przygotowanie i wydanie wymaga czasu i nakładów finansowych. Muszą być przygotowane wyłącznie dla gminy, uwzględniające jej realia, wtedy odniosą najlepszy skutek. Ich zadaniem będzie przekazywanie w sposób szczególnie atrakcyjny wiedzy dotyczącej gospodarki odpadami. Działania skierowane na grupę dzieci i młodzieży powinny być szczególnie intensywne, jak wykazują, bowiem badania socjologiczne, dzieci i młodzież są najlepszym nośnikiem wiedzy dla swoich rodziców na terenach wiejskich, które w naszym przypadku stanowią dużą część gminy.

Materiały edukacyjne tego typu mogą być dofinansowywane ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Gadżety

Przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu gadżetów i włączeniu ich do kampanii informacyjnej, trzeba być bardzo ostrożnym. Można się, bowiem spotkać z zarzutem, ze marnotrawione są społeczne pieniądze.

Jeżeli jednak taka decyzja zapadnie, należy rozdawanie gadżetów powiązać z zaangażowaniem społeczeństwa w działania związane z kampanią – mogą być to nagrody w konkursie, wymiana za oddane surowce wtórne.

Podobnie jak we wszystkich innych omawianych przypadkach, gadżety muszą zachowywać identyfikację wizualną całej kampanii (logo, hasło, kolory). Muszą wiązać się z ideą akcji, powinny być wykonywane z materiałów przetworzonych (np. notesy z przetwarzanego papieru itp.)

Materiały audiowizualne

Wywiady dla radia i telewizji

Osoba ds. kontaktów z mediami, jeżeli do tej pory nie miała takiego doświadczenia, powinna przejść szkolenie z zakresu współpracy z telewizją. Dotyczy to również innych osób, które będą udzielały wywiadów dla telewizji. Jeżeli tego zabraknie, brak doświadczenia i nieznajomość zasad, rządzących tymi mediami, może źle wpłynąć na ogólny wizerunek kampanii i jej skutek.

Telewizja lokalna i radio to bardzo silne ośrodki kształtowania opinii publicznej, nie można ich w żaden sposób lekceważyć.

Wywiady powinny być częścią kampanii – nie znaczy to, że da się je wszystkie zaplanować, ustalić czas i temat, ale zasadą rządzącą wszystkimi udzielającymi wywiadów powinna być znajomość celów kampanii, korzyści z niej wynikających, ze świadomości celów, jakie chce osiągnąć wywiadem. Z mediami kontaktować się powinny tylko wyznaczone do tego osoby z zespołu informacyjnego, a wszystkie inne osoby powinny przekazywać zespołowi informacje o planowanych i proponowanych ze strony mediów kontaktach.

Filmy video

Ich główny walor polega na atrakcyjnym przekazaniu nawet skomplikowanych treści, związanych z gospodarką odpadami. Ich minusem są koszty produkcji oraz emisji w telewizji.

Wystawy

Stałe lub objazdowe prezentacje zdjęć, rysunków, eksponatów, które mogą być np. plonem konkursu plastycznego, wizualizacją planów związanych z gospodarką odpadami. Dobrze jest eksponować wystawę w urzędach, szkołach, instytucjach związanych z kampanią.

Imprezy promocyjne, eventy, wydarzenia specjalne

Konferencje prasowe

To przekaz informacji dla prasy, bardzo ważny element we współpracy z mediami, natomiast często nadużywany. Zwołujemy konferencję prasową tylko w uzasadnionych wypadkach, kiedy mamy coś ważnego do przekazania. Jeżeli wiadomości nie są aż tak ważne, można je przekazać faxem, emailem, ewentualnie można urządzić briefing, czyli krótkie spotkanie dziennikarzy, na którym często wręcza się im gotowe zestawy prasowe.

Zebrania mieszkańców

W zależności od aktywności mieszkańców, takie zebrania będą się cieszyły popularnością i dużą frekwencją albo przeciwnie. Sens organizacji takich spotkań powinien wynikać z wstępnej analizy potrzeb informacyjnych społeczeństwa.

Jeżeli wykaże ona potrzebę organizacji tego typu spotkań, mogą one przybrać formę spotkania z fachowcami, pokazu slajdów, sesji pytań i odpowiedzi.

Dni otwarte

Są szczególnie przydatnym elementem w kształtowaniu wizerunku urzędu. Mieszkańcy mają możliwość odwiedzenia różnych działów, obejrzenia pracy urzędników. Dobrze jest zorganizować zwiedzanie dobrze eksploatowanego wysypiska z wprowadzoną segregacją odpadów.

Imprezy specjalne

Najdroższe i najbardziej pracochłonne elementy kampanii informacyjnej, ale należące do najbardziej efektywnych. Organizowane są często przez organizacje pozarządowe (np. Sprzątanie Świata, dzień Ziemi), ale wtedy powinny być aktywnie wspierane przez Urząd Miejski.

Przy organizacji tego typu imprez można znacząco obniżyć koszty poprzez wykorzystanie sponsoringu. Umiejętność zdobywania sponsorów jest sztuką, której również można się nauczyć. Takiej umiejętności nie powinno zabraknąć w zespole informacyjnym.

Rodzajem imprezy promocyjnej jest również organizacja wycieczki do obiektu unieszkodliwiania odpadów. Jako uczestnicy tej wycieczki powinni się pojawić szczególnie liderzy opinii na danym terenie – osoby o dużym autorytecie, chętnie słuchane, dziennikarze, szczególnie aktywni przeciwnicy wprowadzania selektywnej zbiórki lub budowy obiektów unieszkodliwiania odpadów.

### Uwzględnienie reakcji odbiorców.

Komunikacja nie jest procesem jednostronnym. By kampania mogła przynieść zakładane rezultaty, należy zaplanować możliwość odbioru sygnałów z drugiej strony. Dobrym pomysłem będzie uruchomienie w urzędzie telefonu informacyjnego, jednakże pod jednym warunkiem – telefon musi być odbierany zawsze w ustalonych godzinach (zdarzają się przypadki infolinii, pod którą nikt nie dyżuruje) przez kompetentną osobę. Irytujący dla dzwoniącego będzie fakt nieudzielania mu jakiejkolwiek informacji. Informacją jest również obietnica oddzwonienia, nawet, gdy pracownik odbierający telefon w danej chwili nie udzieli odpowiedzi. Z każdego takiego dyżuru telefonicznego powinien powstać raport, omawiający zadawane pytania.

Odbiorowi społecznych reakcji służą także skrzynki w urzędach na zapytania, opinie i uwagi mieszkańców. Odpowiedzi mogą pojawiać się na tablicy ogłoszeń, być tematem publikacji prasowej, wywiadów. Ciekawym połączeniem może być udzielanie odpowiedzi na te pytania w stałej rubryce prasowej, poświęconej gospodarce odpadami.

Pomiar efektywności kampanii informacyjnej może przynieść ankieta, porównywalna do wykonywanej na samym początku kampanii. Należy jednak przestrzegać przed efektem rozczarowania. Prowadzący kampanię często oczekują wyników po dwóch, trzech miesiącach akcji. Tymczasem zmiany w świadomości człowieka zachodzą niesłychanie powoli, czasem dopiero kolejne pokolenie odczuje ich skutek. Stąd też nacisk kładziony na działania prowadzone wśród dzieci i młodzieży. Pozytywne zmiany w świadomości ekologicznej tej grupy zajdą najszybciej i wpłyną na zachowania osób z najbliższego otoczenia.

SZKOLENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INFORMACYJNEGO, NIEZBĘDNE DLA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

- Prezentacje

- Wywieranie wpływu na ludzi i na grupy

- Negocjacje

- Współpraca z mediami (organizacja konferencji prasowej, pisanie notatek prasowych, współpraca z telewizją i radiem)

- Manipulacje i antymanipulcja

- Sytuacje kryzysowe (szczególnie syndrom NIMBY)

- Corporate identity, idea identity (kształtowanie jednolitego wizerunku instytucji, idei)

- Planowanie i zarządzanie czasem

- Komunikacja społeczna.

# SEKTOR GOSPODARCZY

Ze względu na dużą dynamikę zmian sektora przemysłowego po roku 1990 oraz rozproszenie i rozdrobnienie podmiotów, monitorowanie wytwarzania i obrotu odpadami przemysłowymi jest bardzo trudne. W niniejszym opracowaniu stan gospodarki odpadami gospodarczymi został przedstawiony w oparciu o decyzje na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostę Głubczyckiego oraz informacje pozyskane z dostępnych źródeł na temat możliwych ilości odpadów z sektora gospodarki powstających na terenie gminy Kietrz (GUS, bazy danych). Podmioty gospodarcze nie mogą zostać w żaden sposób zobligowane do uczestniczenia w planowanym systemie zagospodarowania odpadów tym bardziej, że często wytwarzają one specyficzne rodzaje odpadów, zagospodarowywane jedynie w kilku miejscach w Polsce.

Wg danych GUS na terenie powiatu głubczyckiego wytworzono w 2002 roku 103,2 tys. Mg odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), co stanowi 5,3% wszystkich odpadów wytworzonych w województwie opolskim. Z tej ilości 99,1% (20,4 tys. Mg) zostało poddanych odzyskowi. Brak jest podobnej statystyki na poziomie gminy, a dane statystyczne dla miasta Kietrz wskazują na wytwarzanie 43,6 tys. Mg/a odpadów innych niż komunalne, co stanowi 42% tego typu odpadów wytworzonych w powiecie głubczyckim (według tego źródła wszystkie odpady gospodarcze wytwarzane na terenie miasta Kietrz są poddawane odzyskowi).

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) dla województwa opolskiego opiera się na danych GUS za 2001 rok i podaje, że na terenie miasta Kietrz wytworzono w 2001 roku 36,2 tys. Mg odpadów, które w 100% poddano odzyskowi.

W trakcie prac nad przygotowaniem niniejszego opracowania ujawniono 41 566,504 Mg odpadów, które były zawarte w wydanych decyzjach na wytwarzanie odpadów dla podmiotów gospodarczych z terenu gminy Kietrz. Po oddzieleniu odpadów komunalnych ze strumienia odpadów gospodarczych otrzymano 41 536 Mg/a odpadów. Należy zaznaczyć, że decyzje na wytwarzanie odpadów, które były głównym materiałem badawczym informują o prognozowanych ilościach odpadów, przewidywanych przez przedsiębiorców do wytworzenia.

Dla poszczególnych grup odpadów, przyjęto dane szacunkowe opierając się na wskaźnikach przyjętych na podstawie proporcji ilości wytwarzanych odpadów i wielkości produkcji sprzedanej w gminie w stosunku do wielkości województwa lub kraju, danych demograficznych, powierzchni upraw itp. W efekcie przeprowadzonych analiz oszacowano ilość odpadów powstających w sektorze gospodarczym powstających na terenie gminy na następujących poziomach:

Ilości odpadów z sektora gospodarczego i szacunkowe stany aktualne na terenie gminy Kietrz w Mg/a.

| LP. | Opis | Ilość odpadów uzyskana w efekcie inwentaryzacji | Szacunkowa ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość ogółem odpadów powstających w sektorze gospodarczym | 41 567 | 47 210 |
| 2 | Ilość ogółem pomniejszona o odpady komunalne wytwarzane w sektorze gospodarczym | 41 536 | 47 180 |
| 3 | Ilość ogółem pomniejszona o odpady komunalne i opakowania wytwarzane w sektorze gospodarczym | 41 535 | 47 178 |

Analizę stanu aktualnego i potrzeb w gospodarce odpadami z sektora gospodarki opracowano dla wybranych branż, występujących na terenie gminy w oparciu o podział odpadów gospodarczych z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

W poniższych tabelach przedstawiono sumaryczne zestawienie ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy w podziale na grupy odpadów zgodnie z katalogiem odpadów oraz w podziale na branże zgodnie z KPGO. Szacunki dotyczące ilości wytworzonych odpadów zostały opracowane dla klasyfikacji odpadów zgodnej z KPGO. W przypadku, gdy decyzje były wydane zgodnie ze starym katalogiem odpadów dokonano zamiany starych kodów na nowe.

Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Kietrz wg katalogu odpadów zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.01.

| GR | Opis grupy | Ilość w Mg/a |
| --- | --- | --- |
| 02 Suma | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 40 146,100 |
| 04 Suma | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 3,000 |
| 05 Suma | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,030 |
| 08 Suma | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 0,008 |
| 10 Suma | Odpady z procesów termicznych | 1 137,000 |
| 12 Suma | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,010 |
| 13 Suma | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 13,100 |
| 14 Suma | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 0,100 |
| 15 Suma | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 2,890 |
| 16 Suma | Odpady nieujęte w innych grupach | 159,238 |
| 17 Suma | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 59,000 |
| 18 Suma | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,203 |
| 19 Suma | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 15,800 |
| 20 Suma | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 30,025 |
|  |  | 41 566,504 |

Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Kietrz dla wybranych branż sektora gospodarczego (zgodne z KPGO) wraz z szacunkowym stanem aktualnym.

| GR | Branża odpadów gospodarczych | Ilość odpadów otrzymanych z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Prognoza w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,030 | 0,03 | 0,0 |
| 08 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) | 0,008 | 0,1 | 0,1 |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 1 137,000 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,010 | 2,0 | 2,0 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 59,000 | 400,0 | 400,0 |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 40 146,000 | 45 000,0 | 49 500,0 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 3,000 | 3,00 | 3,0 |
|  | Podsumowanie odpadów gospodarczych | 41 345,048 | 46 905,130 | 51 405,130 |
| 09 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 2,5 | 2,5 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,100 | 0,1 | 0,1 |
| 150202 150203 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,175 | 0,3 | 0,3 |
| 13 | Oleje odpadowe | 13,100 | 20,0 | 24,0 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 2,645 | 2,6 | 3,2 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 0,000 | 10,0 | 10,0 |
| różne kody | Pestycydy | 1,155 | 1,2 | 1,2 |
| 16 02 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,454 | 50,0 | 55,0 |
| 16 01 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 78,082 | 92,0 | 110,4 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,203 | 0,5 | 0,6 |
|  | Podsumowanie odpadów niebezpiecznych | 95,914 | 179,2 | 207,284 |

Ilości odpadów z dwóch powyższych tabel nie pokrywają się ze względu na to, że tabela wg branż zgodnie z KPGO nie obejmuje całości odpadów. W poniższych podrozdziałach omówiono odpady z wybranych branż.

W poszczególnych grupach zaproponowano kierunki działań, przy czym w zakresie odpadów gospodarczych główne zadania w zakresie kontroli wytwarzania i prawidłowego postępowania z odpadami spoczywają na jednostkach samorządowych wyższego szczebla (Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, WIOŚ). Rola gminy ogranicza się do opiniowania decyzji Starosty w zakresie wytwarzania odpadów przez przedsiębiorstwa. Urząd Miejski może pełnić rolę edukacyjną oraz doradczą – dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność, lub chcą zalegalizować wytwarzanie odpadów w swoich zakładach.

Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

### Odpady z przemysłu wydobywczego – grupa 01.

Rozdział obejmuje odpady klasyfikowane jako grupa 01 zgodnie z katalogiem odpadów: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin - wszystkie kody. Na terenie gminy Kietrz nie zewidencjonowano odpadów z tej grupy.

### Odpady z przemysłu chemicznego

W tej grupie sklasyfikowano odpady z grup 05, 06, 07 i 08 katalogu odpadów. W gminie Kietrz zewidencjonowano odpady w grupach 05 i 08 i omówiono je w poniższych rozdziałach.

#### Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – grupa 05.

Występują tu odpady sklasyfikowane w grupie 05 katalogu odpadów. Na terenie gminy Kietrz zidentyfikowano tylko jednego wytwórcę odpadów z tej grupy: Zakład Gazowniczy w Opolu, Rozdzielnia Gazu w Głubczycach, Punkt Gazowniczy w Kietrzu. Decyzja na wytwarzanie odpadów dla tego przedsiębiorstwa dotyczy kodu 05 07 99 – Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego (inne niewymienione odpady) w ilości 30 kg na rok. Ze względu na fakt, że na terenie gminy nie ma innych zakładów zajmujących się przeróbką ropy naftowej i oczyszczania gazu ziemnego powyższą ilość przyjęto jako stan aktualny. Nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów tej grupy.

Proponowane kierunki działań:

- wdrażanie technologii Czystej Produkcji oraz norm serii ISO 14000.

- Kontrola i monitoring wytwórców odpadów oraz podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów

#### Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) – grupa 08.

W grupie tej występują odpady z grupy 08 zgodnie z klasyfikacją odpadów. Na terenie gminy Kietrz ujawniono tylko jedną decyzję na wytwarzanie tego typu odpadów dla RSP Wojnowice – odpad o kodzie 08 03 17* – Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne w ilości 8 kg na rok. Szacuje się, że na terenie gminy Kietrz występuje więcej odpadów z tej grupy, ale ich ilość nie powinna przekroczyć 100 kg na rok. W wielu przypadkach puste tonery drukarskie są wykorzystywane powtórnie do napełniania. Zużyte tonery w większości przypadków trafiają do odpadów komunalnych i dalej na składowiska pomimo, że są odpadem niebezpiecznym.

Nie wykazano wykazano w ogóle odpadów farb i lakierów, które powstają w przedsiębiorstwach przy okazji remontów, modernizacji itp. (odpady te trafiają do odpadów komunalnych odbieranych od przedsiębiorstw).

Proponowane kierunki działań:

- pełna inwentaryzacja i dalsze poddanie procesowi odzysku bądź unieszkodliwiania całości odpadów tej grupy,

- akcja uświadamiająca w zakresie zagrożenia ze strony odpadów niebezpiecznych z tej grupy prowadzona przy okazji edukacji ekologicznej,

- włączenie odpadów niebezpiecznych do systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w ramach odpadów komunalnych.

Z uwagi na duże rozproszenie zakładów wytwarzających tego typu odpady, brak jest zinwentaryzowanych źródeł ich powstawania. Co za tym idzie brak jest również inwentaryzacji ilości i rodzaju powstających odpadów oraz sposobów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Podstawowe działania powinny obejmować:

- Działania kontrolno- informacyjne;

- Inwentaryzację wytwórców;

- Kampanię informacyjno- edukacyjną w celu ograniczania szkodliwości poprzez:

  - stosowanie materiałów o mniejszej szkodliwości dla środowiska,

  - właściwe utrzymanie i kontrola procesu malowania,

  - wykorzystywanie resztek, odzysk i ponowne używanie (np. do gruntowania),

  - stosowanie opakowań wielorazowych,

  - odpowiednie sposoby magazynowania,

  - wskazanie sposobów właściwego postępowania z odpadami,

- Stymulowanie działań dla powstania punków odbioru, zbiornic w ramach systemu zagospodarowania odpadów.

Cały system zbiórki odpadów od drobnych przedsiębiorców może być realizowany w ramach planowanego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z sektora komunalnego. Niewielkie ilości wytwarzane przez poszczególnych wytwórców, determinują rozwiązanie polegające na okresowym odbiorze odpadów i ich dostarczeniu do punktu czasowego gromadzenia celem ich dalszego transportu do końcowego odbiorcy. Prognozuje się, że ilość odpadów z tej grupy nie będzie wzrastała na terenie gminy Kietrz w najbliższych latach.

### Odpady z przemysłu energetycznego

Są to odpady powstające w procesach spalania surowców energetycznych (głównie węgla) przede wszystkim żużle, popioły i pyły. Sklasyfikowane w katalogu odpadów jako grupa 10 01 - Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19). W przypadku gminy źródłami powstawania są ciepłownie zakładowe zlokalizowane w przedsiębiorstwach.

Wykaz wytwarzanych odpadów z przemysłu energetycznego na terenie gminy Kietrz.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 1,000 | Handlotrans, Kietrz |
| 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 1 100,000 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
| 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 10,000 | SPZOZ Głubczyce - zakład opiekuńczo leczniczy w Kietrzu |
| 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 6,000 | Welur-Matt, Kietrz |
| 100102 | Popioły lotne z węgla | 20,000 | SPZOZ Głubczyce - zakład opiekuńczo leczniczy w Kietrzu |
|  |  | 1 137,000 |  |

Na terenie gminy Kietrz zinwentaryzowano 1 137 Mg odpadów o kodzie 10 01. Odpady te są w całości wykorzystywane jako materiał do niwelacji terenów, podbudowy dróg itp. Pozostałe ilości są kierowane jako odpady komunalne na składowiska odpadów. Odpady te nie stanowią większego problemu ze względu na wielorakie kierunki ich potencjalnego wykorzystania. W sektorze gospodarczym odpady tego typu powstają w zakładach z tradycyjnym ogrzewaniem węglem. Głównym wytwórcą jest kombinat rolny „Kietrz”, ale szacuje się, że w innych przedsiębiorstwach może powstawać podobna ilość odpadów z grupy 10 01. W związku z powyższym szacuje się, że ilość odpadów z tej grupy powstająca na terenie gminy Kietrz wynosi ok. 1 500 Mg/a. Ilość odpadów z tej grupy nie powinna wzrastać ze względu na fakt, że preferowane są inne źródła energii cieplnej. W ujęciu krótkoterminowym nie przewiduje się jednak drastycznego spadku ilości odpadów ze względów ekonomicznych – ogrzewanie tradycyjne jest w dalszym ciągu najtańsze.

Podstawowe działania dla tej grupy odpadów obejmują:

- minimalizację ilości powstających odpadów poprzez stosowanie technologii „Czystej energii”,

- stymulowanie zwiększenia stopnia wykorzystania odpadów, szczególnie ze źródeł rozproszonych,

- selektywne gromadzenie, szczególnie ze źródeł rozproszonych,

- informowanie o możliwościach bezpiecznego wykorzystywania odpadów.

Obecnie odpady od dużych wytwórców są w całości wykorzystywane jako materiał do niwelacji terenów, podbudowy dróg itp. Należy dążyć do wykorzystania odpadów do produkcji materiałów budowlanych, wyrobów ceramicznych. W związku z planowanymi budowami dróg i autostrad, rynek odbiorców tych odpadów powinien wykazywać tendencję wzrostową.

Proponowane kierunki działań:

- zapewnienie do roku 2010 odzysku wszystkich odpadów podgrupy 1001,

- wzrost wykorzystania popiołów lotnych do produkcji mas betonowych w istniejących instalacjach oraz ewentualnie w nowych instalacjach,

- wzrost wykorzystania popiołów lotnych do wytwarzania mieszanek dla drogownictwa do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów drogowych i podłoży budynków przemysłowych,

- wzrost wykorzystania popiołów lotnych do wytwarzania mieszanek popiołowo-osadowych mających zastosowanie w rekultywacjach,

- wykorzystanie pozostałej masy odpadów do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych.

Na terenie gminy działa spółka Prefrow, która zajmuje się gospodarczym wykorzystaniem odpadów o kodach 10 01 01 i 10 01 02 poprzez produkcję wyrobów betonowych.

### Odpady z przemysłu hutniczego.

Obejmuje odpady z podgrupy od 10 02 do 10 10 oraz całą grupę 12 katalogu odpadów. Na terenie gminy Kietrz zinwentaryzowano wyłącznie odpady z grupy 12.

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.

Zgodnie z katalogiem odpadów są zaliczane do grupy 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.

Na terenie gminy Kietrz wykazano zaledwie 10 kg/a odpadów z tej grupy (Zakład Gazowniczy w Opolu, Punkt Gazowniczy w Kietrzu). Ze względu na znaczne rozproszenie zakładów duża ilość odpadów jest kierowana do punktów skupu, a pozostała razem z odpadami komunalnymi na składowiska. Sposobem eliminacji tego ostatniego zjawiska jest przepuszczanie całego strumienia odpadów komunalnych przez linię segregacji wyposażoną w separator magnetyczny. Według KPGO 95% jest poddawana procesom odzysku, a 5% procesom unieszkodliwiania (w tym 64% poprzez składowanie).

Są to odpady powstające przy produkcji i obróbce elementów metalowych i tworzyw sztucznych oraz w procesach remontowych. Związane są z wykonywaniem cięć, szlifowaniem, spawaniem, polerowaniem itp. Są to więc odpady powstające w dużym rozproszeniu, w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, ślusarskich, mechanicznych, napraw samochodów itp. Odpady te ze względu na swą łatwą zbywalność (poza płynnymi), są kierowane do punktów skupu i dalej do recyklingu.

Należałoby jednak podjąć działania w celu minimalizacji wytwarzania odpadów takich jak zużyte oleje i emulsje z obróbki metali. Wymaga to m.in. stosowania w zakładach procedur obejmujących konserwację urządzeń, oczyszczanie płynów z zanieczyszczeń itp. w celu wydłużenia okresu ich użytkowania. Ponadto istotna jest standaryzacja stosowanych w danym zakładzie płynów chłodzących w celu ułatwienia ich recyklingu.

Podstawowe rodzaje odpadów występujące w tej grupie tj. wióry i ścinki metali, są poddawane odzyskowi w procesach hutniczych. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów z tej grupy jest składowanie i dotyczy to takich odpadów jak: zużyte ścierniwo, szlamy z mechanicznej obróbki powierzchni, odpady spawalnicze i zużyte elektrody, odpady tworzyw sztucznych. Odpady unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie to odpadowe emulsje z obróbki metali oraz odpady z odtłuszczania parą i wodą. Są one poddawane w specjalistycznych instalacjach obróbce fizyko-chemicznej celem ich odwodnienia, wytrącenia substancji niebezpiecznych, które następnie są poddawane scaleniu do postaci niewymywalnej.

Proponowane kierunki działań:

- zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,

- zwiększenie poziomu odzysku.

Szacowane ilości odpadów z grupy 12 na terenie gminy Kietrz to 2 – 4 Mg/a.

### Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Odpady z tej branży cechują się dużą liczbą potencjalnych miejsc powstawania oraz stosunkowo trudnym monitoringiem ich ilości i jakości. Do grupy wytwórców tych odpadów poza przedsiębiorstwami budowlano-remontowymi należą również przedsiębiorstwa komunalne, energetyczne itp. prowadzące działania inwestycyjno-naprawcze. Wg katalogu odpadów zaliczają się one do grupy 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Grupę tych odpadów omówiono przy okazji analizy odpadów komunalnych. Do odpadów tych zalicza się również te powstające przy inwestycjach infrastrukturalnych takich jak budowa dróg, linii kolejowych i ich remontach. Odpady te stanowią potencjalnie duże zagrożenie dla środowisko ze względu na możliwość zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, czy metalami ciężkimi. W większości przypadków nadają się one jednak do ponownego wykorzystania jako materiał do niwelacji terenu, budowy nasypów itp. W odpadach tych dużą pozycję zajmują odpady metalowe, tworzyw i drewna. Na terenie gminy zinwentaryzowano następujące ilości odpadów z grupy 17:

Ilość i rodzaj odpadów z remontów i budów

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1,000 | SPZOZ Głubczyce - zakład opiekuńczo leczniczy w Kietrzu |
| 170102 | Gruz ceglany | 5,000 | SPZOZ Głubczyce - zakład opiekuńczo leczniczy w Kietrzu |
| 170102 | Gruz ceglany | 1,000 | Welur-Matt, Kietrz |
| 170181 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 50,000 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
| 170405 | Żelazo i stal | 1,000 | Welur-Matt, Kietrz |
| 170405 | Żelazo i stal | 0,500 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
| 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 0,500 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
|  |  | 59,000 |  |

Na terenie gminy Kietrz zewidencjonowano 59 Mg/a tego typu odpadów. Szacuje się, że odpadów tych powstaje więcej na terenie gminy w sposób „akcyjny” w przypadku prowadzenia remontów, co jest trudne do wyliczenia. Przyjęto, że rocznie może powstawać ok. 400 Mg odpadów z remontów i budów. Należy zaznaczyć, że głównymi odpadami tej grupy (obok gruzu) są odpady niebezpieczne zawierające azbest. W Polsce azbestem zajmują się wyspecjalizowane firmy, które działają na terenie całego kraju i występują o zgodę na wytwarzanie azbestu w momencie, kiedy na danym terenie planowana jest rozbiórka, a „na wyrost” występują o decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu i gminy. Wykaz firm zajmujących się usuwaniem azbestu i posiadających odpowiednie pozwolenia przedstawiono w osobnym rozdziale. Problem azbestu omówiono bardziej szczegółowo w rozdziale dot. odpadów niebezpiecznych. W świetle przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej i związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych należy się liczyć ze wzrostem tego typu odpadów. Wśród decyzji brakuje Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i zakładów rolnych, w których z pewnością prowadzone są roboty remontowo – rozbiórkowe. Odpady te w większości przypadków są zagospodarowywane przez przedsiębiorstwa we własnym zakresie.

W odpadach budowlanych z sektora gospodarki należy szczególny nacisk położyć na działania zmierzające do ich właściwej selekcji i bezpiecznego wykorzystania oraz unieszkodliwienia.

Dla niektórych rodzajów odpadów z tej grupy prowadzone są prawidłowe sposoby postępowania zgodne z aktualnymi wymogami. W całości procesom odzysku poddane są następujące rodzaje odpadów: drewno, tworzywa sztuczne, asfalt zawierający smołę, ołów i cynk.

Najlepiej rozwinięty jest system odzysku odpadów i złomów metalicznych oraz stopów metali. Odpady te przerabiane są w hutnictwie żelaza i stali oraz hutnictwie metali kolorowych jako surowiec do wytopu stali i metali kolorowych. Proces odzysku odbywa się poprzez sieć punktów skupu surowców wtórnych, a wiele zakładów, w których metale są odpadem poprodukcyjnym przekazuje te odpady bezpośrednio do hut. Odpady z tworzyw sztucznych poddawane są odzyskowi i unieszkodliwiane poprzez: recykling materiałowy, recykling chemiczny i recykling energetyczny.

Szkło i stłuczka szklana zagospodarowywana jest głównie w hutnictwie szkła w procesie topienia szkła w hutach. W celu maksymalizacji odzysku szkła jako surowca wtórnego niezbędne jest prowadzenie prac demontażowych w sposób pozwalający na selektywne gromadzenie tego odpadu. Większość zebranej stłuczki trafia do Huty Szkła Jarosław poprzez spółkę Recykling Centrum. Przerobem białej stłuczki szklanej zajmuje się HS Warta w Sierakowie. Odpadowe drewno może być wykorzystywane do produkcji płyt wiórowych lub do produkcji brykietów energetycznych.

Proponowane kierunki działań:

- Weryfikacja bazy danych o wytwórcach odpadów i ilościach wytwarzanych odpadów.

- Zapewnienie odzysku 90 % odpadów budowlanych z sektora komunalnego do 2014 roku, zgodnie z celami postawionymi w KPGO.

- Maksymalizacja odzysku odpadów budowlanych z innych źródeł poprzez produkcję materiałów budowlanych oraz ich wykorzystanie do specjalistycznych robót.

- Całkowite wyeliminowanie składowania odpadów gruzu budowlanego.

- Wykorzystanie odpadów niesortowanych do wypełniania wyrobisk w ramach ich rekultywacji.

- Opracowanie wykazów wyrobisk przewidzianych do rekultywacji z wykorzystaniem do tego celu odpadów.

- Selektywne zbieranie, magazynowanie i transport odpadów do miejsc odzysku.

- Zapewnienie obsługi placów budowy i remontu przez mobilne instalacje do recyklingu odpadów budowlanych (przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami).

### Odpady z przemysłu rolno-spożywczego

W tej grupie ujęto odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych oraz przy produkcji artykułów spożywczych. Liczba tego typu podmiotów jest wysoka, głównie ze względu na znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz stosunkowo dużą ilością zakładów zajmujących się przetwórstwem spożywczym. Przemysłowe metody produkcji, skutkują zwiększonymi ilościami powstających odpadów; jednocześnie pozwalają one na ich lepszą ewidencję i kontrolę właściwego postępowania. Obecnie stosowane w produkcji podstawowej i przetwórstwie rolno-spożywczym systemy gospodarki odpadami nie wymagają zasadniczych zmian. Także spodziewane pojawienie się nieobecnych gałęzi przetwórstwa będzie pociągało za sobą rozwój tradycyjnych metod gospodarowania odpadami. Podstawowe działania w tym zakresie powinny dotyczyć elementów edukacyjnych (szczególnie wśród drobnych wytwórców) i kontrolnych.

Podstawowe możliwości wykorzystania tego typu odpadów to:

- sprzedaż jako pasze,

- zastosowanie jako nawóz organiczny,

- środek strukturotwórczy do produkcji kompostu,

- susze owocowe,

- pozyskiwanie pektyn destylatów owocowych,

- produkcja kwasku cytrynowego, aromatów i barwników.

Odpady niebezpieczne z tej grupy powinny być poddawane unieszkodliwieniu.

Na terenie gminy Kietrz ujawniono wyłącznie odpady należące do podgrupy 02 01 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa w ilości 40 146,100 Mg/a. Głównym wytwórcą jest kombinat Rolny „Kietrz”, który posiada decyzję na wytwarzanie 40 000 Mg/a odpadów o kodzie 02 01 99 (obornik). Większość odpadów powstających w tym przemyśle jest zagospodarowywana we własnym zakresie. W zależności od sposobu klasyfikowania niektórych odpadów z tej grupy (odchody zwierzęce, obornik) ilość faktycznie produkowanych odpadów może się znacznie wahać. Zgodnie z zapisem Art. 2 ust. 2.6 przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do „odchodów zwierząt, obornika gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu”. W związku z powyższym stan faktyczny w zakresie ilości odchodów zwierzęcych może być o kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy wyższy lub niższy w zależności od sklasyfikowania wytwarzanych odchodów zwierzęcych.

Zinwentaryzowanie wszystkich odpadów z tej grupy jest bardzo trudne ze względu na ich duże rozproszenie.

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa, oraz przetwórstwa żywności.

Główne grupy odpadów z tego sektora to:

02 01	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 02	Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Ilość i rodzaj odpadów z produkcji podstawowej przemysłu rolno spożywczego

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 020102 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 0,100 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
| 020102 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 146,000 | Zakład Rzeźnicko Wędliniarski Z. Nasieniak |
| 020199 | Inne niewymienione odpady | 40 000,000 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
|  |  | 40 146,100 |  |

Na terenie gminy Kietrz zinwentaryzowano łącznie 40 146,100 Mg/a tego typu odpadów. Odpady z tej grupy w większości nie są wykazywane w jakichkolwiek zestawieniach, ze względu na fakt, że są wykorzystywane w miejscu ich powstawania (zakłady ogrodnicze, gospodarstwa rolne) – na przykład odpadowa masa roślinna jest używana jako kompost.

Proponowane kierunki działań:

- Przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania, wykorzystywania, magazynowania i składowania odpadów,

- Wykorzystanie odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno – spożywczym w produkcji rolnej.

- Stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów.

- Włączenie części odpadów z sektora rolno-spożywczego do systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kompostowanie.

- Organizacja miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z grupy 02 – padłe zwierzęta.

### Odpady z przemysłu drzewnego, celulozowego i papierniczego.

Są to odpady z grupy 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.

Są to odpady powstające w tartakach, zakładach meblarskich i stolarniach. Dominujący udział mają takie odpady jak: wióry, ścinki, kawałki drewna, płyt wiórowych. Ze względu na bezpieczny charakter tych odpadów oraz możliwość prostego zagospodarowania ich ewidencja jest dość ograniczona. Na terenie gminy Kietrz nie wykazano tego typu odpadów.

### Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego.

Należące do grupy 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego. Są to odpady powstające przy okazji przygotowana, produkcji materiałów i ubrań, jak również związane z wykorzystaniem materiałów w innych działach gospodarki, np. przy produkcji mebli tapicerowanych, materacy. Na terenie gminy Kietrz wykazano jedną decyzję dla firmy Welur – Matt w Kietrzu na wytwarzanie 3 Mg/a odpadów o kodzie 04 02 99. Ilość tą przyjęto jako stan aktualny ze względu na brak innych zakładów przemysłu skórzanego i tekstylnego na terenie gminy Kietrz.

Proponowane kierunki działań:

- poddawanie procesowi odzysku bądź unieszkodliwiania całości odpadów tej grupy

- przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej o możliwościach odzysku odpadów, w tym odzysku energii, dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży skórzanej i tekstylnej

Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne jako zróżnicowana rodzajowo grupa, charakteryzująca się szczególnie niebezpiecznymi właściwościami występuje zarówno w sektorze odpadów komunalnych jak i w sektorze przedsiębiorstw. Odpady te powstają, więc zarówno w związku z działalnością gospodarczą człowieka niemal we wszystkich rodzajach działalności (np. lampy fluorescencyjne, baterie) i sektorach gospodarki jak również przy zwykłym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Decyzje na wytwarzanie dla firm wskazują na wytwarzanie 96 Mg/a odpadów niebezpiecznych. Według autorów niniejszego opracowania na terenie gminy Kietrz powstaje około 180 Mg/a odpadów niebezpiecznych

Analizując listę podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne, nie sposób nie zauważyć faktu, że brak na niej jednostek administracyjnych, szkół i instytucji, które niewątpliwie są wytwórcami odpadów niebezpiecznych; chociażby takich jak lampy fluorescencyjne zawierające rtęć. Analizując wydane decyzje wyodrębniono grupy odpadów niebezpiecznych, szczególnie często występujące lub stanowiące szczególne zagrożenie.

W poniższych podrozdziałach omówiono poszczególne grupy odpadów niebezpiecznych. Przyjęto podział na grupy według KPGO, modyfikując go pod kątem charakterystycznych odpadów wytwarzanych w gminie Kietrz.

### Odpady z zakładów fotograficznych

Są to odpady z grupy 09 01 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych. Na terenie gminy Kietrz nie zinwentaryzowano odpadów z tej grupy.

W województwie opolskim zinwentaryzowano 958,68 Mg odpadów fotograficznych (dane za 2000 r. za WPGO), z czego 17% poddaje się procesom odzysku lub unieszkodliwienia, a dla pozostałej części nie ujawniono sposobu postępowania. KPGO podaje, że na terenie kraju w 2000 roku wytworzono ok. 4 000 Mg odpadów tej grupy. Z analizy decyzji i sprawozdań w innych gminach i powiatach na terenie kraju wynika, że jeden zakład fotograficzny może wytworzyć w ciągu roku ok. 0,5 – 2 Mg odpadów głównie o kodach: 09 01 01, 09 01 05, 09 01 07. Zazwyczaj zakłady fotograficzne występują o wytwarzanie 1,2 Mg/a odpadów fotograficznych. Z analizy dostępnych danych (www.pkt.pl) wynika, że na terenie gminy Kietrz znajdują się, co najmniej 2 zakłady fotograficzne. W związku z powyższym szacuje się, że na terenie gminy powstaje ok. 2,5 Mg/a odpadów fotograficznych. Nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów tej grupy na terenie gminy Kietrz.

Większość odpadów tej grupy to odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne. W związku z rozproszeniem zakładów tego typu, duża cześć odpadów nie jest w odpowiedni sposób utylizowana. Należy dążyć do uporządkowania ewidencji i gospodarki systemowej w tym zakresie. Odpady te powinny być w całości poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w spalarniach. Odpady w postaci zużytych aparatów fotograficznych jednorazowego użytku z bateriami w chwili obecnej trafiają razem ze strumieniem odpadów komunalnych, na składowiska komunalne. Planuje się włączyć te rodzaje odpadów do systemu opisanego w rozdziale dot. odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Głównym kierunkiem odzysku jest odzysk srebra z materiałów fotograficznych. Unieszkodliwianie i odzysk prowadzi między innymi RAF – Ekologia w Jedliczu.

Poprzez działania prawno-organizacyjne (decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi) należy dążyć do pełnej inwentaryzacji i w efekcie poddania procesowi odzysku lub unieszkodliwiania 100% odpadów tej grupy.

Proponowane kierunki działań:

- szczegółowa inwentaryzacja (ewidencja i kontrola) wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarowania nimi, aktualizacja bazy danych,

- prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących minimalizacji wytwarzanych odpadów oraz zasad prawidłowej gospodarki odpadami

### Zużyte rozpuszczalniki

Odpady z grupy 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08).

Na terenie gminy Kietrz ujawniono tylko jedną decyzję na wytwarzanie 100 kg/a odpadów o kodzie 14 06 03 – Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników – wydaną dla Hydrokan w Kietrzu. Na terenie województwa opolskiego powstaje 512,75 Mg/a odpadów tej grupy. Wykazaną ilość przyjęto jako stan aktualny. Nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów z grupy 14.

Proponowane kierunki działań:

- szczegółowa inwentaryzacja (ewidencja i kontrola) wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarowania nimi, aktualizacja bazy danych,

- prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących minimalizacji wytwarzanych odpadów oraz zasad prawidłowej gospodarki odpadami

### Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych

Należą do nich dwa rodzaje odpadów, różniące się stopniem zagrożenia dla środowiska:

- 15 02 02	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

- 15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Odpady tego typu są jednymi z najczęściej występujących przy prowadzeniu działalności produkcyjno-usługowej. Szczególnie często występują w zakładach posiadających własne zaplecze techniczne i transportowe. Odpady te są właściwie nie do uniknięcia przy prowadzeniu działalności polegającej na serwisie samochodowym, naprawie i konserwacji maszyn i urządzeń. W poniższym zestawieniu ujęto zarówno niebezpieczne odpady sorbentów jak i te, które nie są zaliczane do niebezpiecznych. Przedsiębiorstwa stosują kody 15 02 02 i 15 02 03 zamiennie. W większości przypadków odpady sorbentów powinny być klasyfikowane jako odpad niebezpieczny (15 02 02).

Ilość i rodzaj odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 150202 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,040 | RSP Chróścielów |
| 150202 | Jw. | 0,030 | RSP Nowa Cerekwia |
| 150202 | Jw. | 0,015 | RSP Wojnowice |
| 150202 | Jw. | 0,060 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 150202 | Jw. | 0,020 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
| 150203 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,010 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
|  |  | 0,175 |  |

Łącznie na terenie gminy zinwentaryzowano 0,175 Mg/a odpadów z tej grupy. Przyjęto, że na terenie gminy powstaje ok. 300 kg/a odpadów sorbentów ze względu na fakt, że nie wszystkie zakłady, w których powstają odpady sorbentów posiadają odpowiednie decyzje na ich wytwarzanie. Większość ujawnionych odpadów to odpady niebezpieczne.

Proponowane kierunki działań:

- szczegółowa inwentaryzacja (ewidencja i kontrola) wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarowania nimi, aktualizacja bazy danych,

- organizacja zbierania odpadów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących minimalizacji wytwarzanych odpadów oraz zasad prawidłowej gospodarki odpadami

### Odpady zawierające PCB

PCB są odpadami zaliczanymi do stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obecnie źródłem powstawania odpadów zawierających PCB są urządzenia elektryczne w postaci kondensatorów i translatorów oraz używane do ich chłodzenia płyny. Odpady z PCB mogą być również zawarte w odpadach z grupy sorbentów i czyściw lub w elementach samochodów, maszyn.

W klasyfikacji są to odpady o kodach:

- 13 01 01	Oleje hydrauliczne zawierające PCB

- 16 01 09	Elementy zawierające PCB

- 16 02 09	Transformatory i kondensatory zawierające PCB

- 16 02 10	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

Do tej pory nie wydano ani jednej decyzji na wytwarzanie odpadów zawierających PCB dla podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w gminie Kietrz. Według WPGO nagromadzenie wyrobów zawierających PCB w województwie opolskim wynosi ok. 400 Mg. Odpady zawierające PCB mogą być poddawane jedynie procesom unieszkodliwiania bez możliwości odzysku.

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe i hydrauliczne.

Inwentaryzacja PCB przeprowadzona łącznie z inwentaryzacją azbestu nie wykazała odpadów PCB na terenie gminy Kietrz.

Proponowane kierunki działań:

- Weryfikacja danych z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB;

- Utworzenia bazy danych o urządzeniach zawierających PCB i weryfikacja ich na podstawie danych z kontroli WIOS;

- Likwidacja urządzeń zawierających PCB;

- Kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB oraz monitoringu procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB;

- Kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB.

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować jedynie w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku, które eksploatują od 1998 r. instalację odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych oraz w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

### Oleje odpadowe

Odpady z grupy 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19). Ilości zinwentaryzowane na terenie gminy Kietrz przedstawiono w tabeli poniżej.

Ilość i rodzaj olejów odpadowych wytwarzanych na terenie gminy Kietrz.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 130110 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,015 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10,000 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
| 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,000 | RSP Chróścielów |
| 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,450 | RSP Nowa Cerekwia |
| 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,800 | RSP Wojnowice |
| 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,015 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,600 | Trans West sc, warsztaty w Nasiedlu |
| 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,200 | Hydrokan, Kietrz |
| 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,020 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
|  |  | 13,100 |  |

Na terenie gminy zinwentaryzowano 13,1 Mg/a odpadów olejów. W województwie opolskim wytworzono w 2000 roku 11 954,86 Mg odpadów olejów (WPGO), a w kraju szacuje się, że powstaje ok. 122 tys. Mg odpadów tego typu rocznie. Ilość uzyskana w efekcie inwentaryzacji jest najprawdopodobniej zaniżona ze względu na stacje paliw występujące na terenie gminy. Według pozyskanych informacji (www.pkt.pl, GUS) na terenie gminy znajdują się, co najmniej dwie stacje paliw, a oprócz tego odpady tego typu powstają również w bazach transportowych, warsztatach itp. Ponieważ jedna stacja benzynowa wytwarza rocznie ok. 1 – 2 Mg odpadów z grupy 13, szacuje się, że na terenie gminy może powstawać ok. 20 Mg/a odpadowych olejów. Prognozuje się, że ilość odpadów z tej grupy będzie wzrastała wraz ze wzrostem ilości środków transportu, przedsiębiorstw itp.

Głównym źródłem powstawania tych odpadów są warsztaty samochodowe, firmy transportowe i remontowe oraz maszyny przemysłowe.

Należy podjąć działania w celu:

- Zwiększenia stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych.

- Zorganizowania zbierania olejów odpadowych, ze źródeł rozproszonych na poziomie gminy

Przeprowadzona dla tych działań powinna być kampania informacyjno – promocyjna w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi. Oleje odpadowe powstające w zakładach są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy separatorów olejowych, których lista znajduje się w rozdziale dot. zbiórki odpadów niebezpiecznych. Następnie przedsiębiorstwa specjalistyczne trudniące się zbiórką olejów przepracowanych lub prowadzące serwisy separatorów olejowych będą je przekazywać do wyspecjalizowanych zakładów. Problemem pozostają odpadowe oleje od rozproszonych małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.

Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie nowych zasad zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych. System ten powinien być ściśle wpisany w system organizacji zbiórki olejów przepracowanych obowiązujący na terenie całego kraju, a w szczególności województwa.

Odpady tej grupy posiadające wysokie właściwości energetyczne mogą być również wykorzystane do podniesienia efektywności zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odpady te są odzyskiwane i unieszkodliwiane w istniejących na terenie kraju specjalistycznych instalacjach, głównie w Rafinerii Nafty Jedlicze, w Rafinerii Jasło S.A. i w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A.

### Baterie i akumulatory

Są to odpady z grupy 16 06, które dzielą się na

- 16 06 01	Baterie i akumulatory ołowiowe

- 16 06 02	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

- 16 06 03	Baterie zawierające rtęć

- 16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

- 16 06 05	Inne baterie i akumulatory

- 16 06 06	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

Jest to powszechnie występujący odpad zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym. Praktycznie wszystkie zakłady transportowe, naprawcze i inne wyposażone w środki transportu, wytwarzają tego typu odpady.

Ilość i rodzaj odpadowych baterii i akumulatorów

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,015 | Hydrokan, Kietrz |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,800 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,400 | RSP Chróścielów |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,150 | RSP Nowa Cerekwia |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,060 | RSP Wojnowice |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,030 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,030 | Trans West sc, warsztaty w Nasiedlu |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,150 | Welur-Matt, Kietrz |
| 160604 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,010 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
|  |  | 2,645 |  |

Akumulatory są objęte opłatą depozytową, co powinno skutkować ich pełnym odzyskiem. Punkty sprzedające akumulatory są zobowiązane do przyjmowania zużytych sztuk. Łącznie zidentyfikowano 2,645 Mg/a wytwarzanych baterii i akumulatorów na terenie gminy Kietrz w porównaniu z 2 000 Mg wytworzonymi w całym województwie opolskim (WPGO). W ramach tej grupy odpadów występują również kody, które nie są zaliczane do niebezpiecznych (16 06 04 i 16 06 05), ale ze względu na fakt, że decyzje na ich wytwarzanie obejmują 10 kg, co stanowi 0,3 % całej grupy 16 06 do analizy przyjęto całą grupę 16 06. Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych (kod 16 06 01) są środki transportu.

Odpady te powstają głównie w źródłach rozproszonych. Dotyczy to w szczególności akumulatorów małogabarytowych. System zbiórki, odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów może być elementem omawianego wcześniej systemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Proponowane kierunki działań:

- Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o szkoły, handel i usługi itp.;

- Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach;

- Edukacja ekologiczna.

Obowiązek odzysku z rynku zużytych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowanie jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. Akumulatory wraz z elektrolitem zbierane są przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie pozwolenia i kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, z których głównym jest zakład „Orzeł Biały” w Bytomiu.

Odzysk polega na demontażu akumulatorów wielkogabarytowych z pozyskaniem niklu i kadmu.

### Odpady zawierające azbest

Odpad z grupy 17 06 - Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Azbest jest odpadem powstającym przy robotach remontowo budowlanych, głównie w postaci płyt azbestowo-cementowych. Powszechne stosowanie azbestu w formie płyt i rur azbestowo – cementowych w budownictwie w latach 70-tych i 80-tych doprowadziło do tego, że obecnie w Polsce należy usunąć ok. 15 466 tys. Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 96% w postaci płyt azbestowo – cementowych (ok. 1 351 500 tys. m2) – szacunki wg KPGO. Problem szkodliwości azbestu znalazł swoje odzwierciedlenie w nowych aktach prawnych. W 1997 roku wprowadzono ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zapisów tej ustawy:

- zaprzestano produkcji i przetwarzania przez wszystkie zakłady wyrobów zawierających azbest

- zakończono obrót azbestem i materiałami zawierającymi azbest

- wprowadzono w życie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zakłada się, że okres usuwania wyrobów azbestowych będzie trwał do 2032 roku. Ostatnim krokiem w realizacji tego celu było wydanie w dniu 23 października 2003 roku przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 192, poz. 1876). Na mocy tego rozporządzenia w terminie do 28 maja 2004 roku konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji na mocy § 7.1 w/w rozporządzenia, który mówi: „Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.” W dalszej części tego paragrafu ust. 5 mówi: „Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta”. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia. Obowiązek składania sprawozdań wojewodzie spoczywa na wójcie, burmistrzu i prezydencie miasta.

W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu, poprzez wysyłkę korespondencji do mieszkańców i instytucji z terenu gminy, ogłoszenia, stronę internetową. Wg polskiego prawa obowiązek zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowania jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Proponuje się, aby pod egidą Urzędu Miejskiego w Kietrzu stworzyć projekt obejmujący usuwanie azbestu z mienia komunalnego oraz budynków prywatnych w celu pozyskania środków z funduszy strukturalnych (ZPORR) oraz z Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskazane jest współdziałanie w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach, gdyż projekt ponadgminny ma większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Nie zinwentaryzowano decyzji na wytwarzanie azbestu dla przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy Kietrz natomiast wydano decyzje dla firm spoza terenu gminy: ARBUD, Kędzierzyn Koźle; CARO, Zamość; SERWIS, Kędzierzyn Koźle, SPE-BAU, Wrocław; TERMOEXPORT, Warszawa; REMAT, Krapkowice; Zakład Ogólnobudowlany Gawlik z Cieszyna. Przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem azbestu działają z reguły w skali regionalnej lub krajowej i występują o decyzję na wytwarzanie azbestu „na zapas”. W ten sposób, jeżeli na terenie danej gminy (czy powiatu) jest do wykonania praca rozbiórkowa związana z usuwaniem azbestu firma, może skrócić czas usuwania azbestu. Ilości wynikające z decyzji firm spoza terenu gminy nie są brane pod uwagę do ogólnego bilansu odpadów powstających na terenie gminy.

Urząd Miejski w Kietrzu przeprowadził inwentaryzację azbestu i w dniu 31.05.2004 r. złożył stosowne sprawozdanie Wojewodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 roku. Na podstawie „Informacji na temat ilości wyrobów zawierających azbest na dzień 31.03.2004 r. na terenie Gminy Kietrz”, na podstawie której powstało w/w sprawozdanie oszacowano ilość azbestu do usunięcia na 1 804 Mg w postaci płyt azbestowo cementowych płaskich i falistych (119 780 m2). Brak jest danych o ilości nagromadzonego azbestu w przedsiębiorstwach na terenie gminy Kietrz – do momentu opracowywania niniejszego planu do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nie wpłynęło ani jedno sprawozdanie z firm działających na terenie gminy Kietrz. Zestawienie ilości azbestu z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie ilości azbestu zinwentaryzowanego na terenie gminy Kietrz

| Lp. | Miasta / sołectwa | Eternit falisty w m2 | Eternit płaski w m2 | Razem eternit w Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bud. mieszk. | Bud. gosp. | Bud. mieszk. | Bud. gosp. |  |
| 1 | Chróścielów | 280 | 1 148 | 550 | 340 | 35 |
| 2 | Dzierżysław | 1 700 | 1 250 | 2 910 | 200 | 91 |
| 3 | Kietrz | 2 993 | 5 758 | 3 537 | 390 | 195 |
| 4 | Kozłówki | 50 | 700 |  | 100 | 13 |
| 5 | Lubotuń | 440 | 2 327 |  |  | 44 |
| 6 | Ludmierzyce |  | 3 276 | 976 | 509 | 73 |
| 7 | Nasiedle | 291 | 5 158 | 2 784 | 1 478 | 147 |
| 8 | Nowa Cerekwia | 4 065 | 14 650 | 7 990 | 8 560 | 531 |
| 9 | Pilszcz | 515 | 2 858 | 6 777 | 7 388 | 252 |
| 10 | Rogożany | 1 185 | 1 910 | 1 219 | 1 838 | 92 |
| 11 | Rozumice | 331 | 1 710 | 510 | 140 | 42 |
| 12 | Ściborzyce | 1 329 | 1 109 | 4 284 | 730 | 109 |
| 13 | Wojnowice | 2 920 | 5 725 | 1 740 | 1 152 | 179 |
|  | Razem I | 16 099 | 47 579 | 33 277 | 22 825 | 1 804 |
|  | Razem II | 63 678 | 56 102 | 1 804 |
|  | Razem III | 119 780 | 1 804 |

Przyjmuje się, że nagromadzony azbest będzie usuwany w okresie kolejnych 15 lat. Poniższa tabela przedstawia szacowane koszty usuwania azbestu na terenie gminy Kietrz z podziałem na poszczególne miejscowości. Przyjęto, że usługa usuwania azbestu będzie wykonywana przez specjalistyczne firmy, a koszty wyliczono na podstawie danych rynkowych (20 zł za 1 m2 – demontaż, transport i unieszkodliwienie).

Szacowane koszty usunięcia azbestu na terenie gminy Kietrz w tys. zł.

| Lp. | Miasta / sołectwa | Koszt całkowity | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 2011 | 2012 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chróścielów | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 22 |
| 2 | Dzierżysław | 121 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 57 |
| 3 | Kietrz | 254 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 118 |
| 4 | Kozłówki | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | Lubotuń | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 26 |
| 6 | Ludmierzyce | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 44 |
| 7 | Nasiedle | 194 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 91 |
| 8 | Nowa Cerekwia | 705 | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | 329 |
| 9 | Pilszcz | 351 | 23 | 23 | 23 | 23 | 94 | 164 |
| 10 | Rogożany | 123 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 57 |
| 11 | Rozumice | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 25 |
| 12 | Ściborzyce | 149 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 70 |
| 13 | Wojnowice | 231 | 15 | 15 | 15 | 15 | 62 | 108 |
|  |  | 2 396 | 160 | 160 | 160 | 160 | 639 | 1 118 |

W celu zwiększenia ilości unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest należy podjąć działania w celu:

- obniżenia kosztów unieszkodliwiania azbestu, poprzez wydzielenie kwater na istniejących składowiskach,

- uruchomienie mechanizmów finansowych wspomagających unieszkodliwianie azbestu (Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska),

- przeprowadzenia kampanii edukacyjnej na temat postępowania z azbestem.

### Pestycydy

Grupa obejmuje odpady sklasyfikowane w następujących kodach:

- 02 01 08 	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

- 06 13 01	Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

- 07 04 	Cała podgrupa z wyłączeniem 12, 81 i 99

- 15 01 10 	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

Zestawienie ilości opakowań zawierających substancje niebezpieczne przedstawia poniższa tabela.

Ilość opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 150110 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,250 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
| 150110 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,300 | RSP Chróścielów |
| 150110 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,300 | RSP Nowa Cerekwia |
| 150110 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,100 | RSP Wojnowice |
| 150110 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,205 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
|  |  | 1,155 |  |

Na terenie gminy zidentyfikowano 1,155 Mg/a odpadów pestycydów powstających w podmiotach gospodarczych. Szacując ilości odpadów pestycydów pod uwagę zostały wzięte wyłącznie opakowania po środkach ochrony roślin, gdyż odpady samych środków chemicznych są bardzo małe ze względu na wysoką cenę i długi termin ważności, a co za tym idzie całkowite ich wykorzystanie. W 2000 roku wprowadzono na rynek polski 1 224,5 Mg opakowań po środkach ochrony roślin (KPGO). Wychodząc ze struktury użytków rolnych w Polsce i gminie Kietrz  można oszacować, że na terenie gminy powinno powstawać ok. 1 Mg/a odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. W związku z tym, że ilość wyliczona wskaźnikowo pokrywa się z ilością wykazaną w decyzjach, tą ostatnią przyjęto jako stan aktualny. Wzrost ilości odpadów tego typu wynikający z chemizacji rolnictwa będzie kompensowany zastępowaniem środków niebezpiecznych środkami o niższej toksyczności i w związku z tym nie przewiduje się zmiany ilości tych odpadów w przyszłości.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Odpady sklasyfikowane w grupie 16 02 jako - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Są to wycofane, zużyte, wymienione urządzenia elektryczne i elektroniczne. Duży postęp technologiczny oraz jego tempo powodują szybkie wycofywanie sprawnych urządzeń i zastępowanie ich nowszymi wersjami. Do grupy tej zaliczono również zużyte źródła światła zawierające rtęć, które to odpady powszechnie występujące zarówno w sektorze gospodarki jak i komunalnym. Zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym są one kwalifikowane zamiennie. Występują jako odpad o kodzie 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć lub są klasyfikowane jako 16 02 13 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Ilość i rodzaj zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne | 0,008 | Gabinet Odnowy Biologicznej, J.Pałac, Kietrz |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne | 0,300 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne | 0,010 | RSP Wojnowice |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne | 0,050 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne | 0,010 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
| 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,050 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
| 160216 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,001 | Zakład Gazowniczy w Opolu - Punkt Gazowniczy Kietrz |
| 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,010 | RSP Chróścielów |
| 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,005 | RSP Nowa Cerekwia |
| 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,010 | Welur-Matt, Kietrz |
|  |  | 0,454 |  |

Na terenie gminy zinwentaryzowano 0,454 Mg/a odpadów zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Na terenie kraju powstaje rocznie ok. 400 tys. Mg tego typu odpadów. Wychodząc z wskaźnika liczby ludności w gminie Kietrz i w Polsce, można szacować, że na terenie gminy Kietrz powstaje ok. 125 Mg tego typu odpadów rocznie, które jednak w większości trafiają do odpadów komunalnych. Jest to wartość maksymalna i w związku z powszechnym, ponownym wykorzystaniem tego typu odpadów przyjęto, że w gminie Kietrz powstaje ok. 50 Mg/a odpadów zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Podstawowym celem jest włączenie selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych do systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Proponowane kierunki działań:

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Systemy zbiórki:

  - z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy,

  - od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu,

- Rozwój działań w zakresie przedłużania okresu użytkowania a mianowicie:

  - przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa,

  - modernizacja,

- Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach.

Odpady zbierane w ramach systemu komunalnego powinny być kierowane do zakładu utylizacji wyposażonego w stację demontażu odpadów gabarytowych i aneks do gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Ustawa z dnia 2 marca 2001 roku o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100 poz. 1085) wprowadza zakaz składowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych itp. zawierających CFC i HCFC, co powinno poprawić sytuację w zakresie wdrożenia systemów zagospodarowania tego typu odpadów.

Zużyte źródła światła zawierające rtęć

Są to odpady, które powszechnie występują zarówno w sektorze gospodarki jak i komunalnym. Występują jako odpad o kodzie 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć lub są klasyfikowane jako 16 02 13 – Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. Zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym są one kwalifikowane zamiennie, co potwierdziło się także w decyzjach wydanych dla przedsiębiorstw z terenu gminy Kietrz. Warto zauważyć, że lampy fluorescencyjne zawierające rtęć (jarzeniówki) są w dalszym ciągu jednym z najbardziej rozpowszechnionych źródeł światła, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej i ich ilość na terenie gminy Kietrz jest wyższa niż wynika to z wydanych decyzji. W wydanych pozwoleniach brak jest szkół i jednostek opieki zdrowotnej.

### Wycofane z eksploatacji pojazdy

Odpady z podgrupy 16 01 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08). W ramach tej  podgrupy, osobno zostaną omówione zużyte opony – 16 01 03.

W 2002 roku w województwie opolskim było zarejestrowanych 317,3 tys. samochodów osobowych. Odnosząc te dane do gminy Kietrz poprzez średnią ilość samochodów na 1 000 mieszkańców otrzymujemy ilość ok. 3 tys. samochodów osobowych. Przy średnim ciężarze pojazdu 940 kg (za KPGO), przyjmując, że z eksploatacji wycofywanych jest 2 – 2,5 % pojazdów rocznie można szacować, że ilość odpadów tej grupy wynosi ok. 65 Mg/a. Większość odpadów (ok. 85%) jest poddawana recyklingowi (złom), a pozostała jest składowana.

W poniższej tabeli przedstawiono ilość odpadów zużytych pojazdów zinwentaryzowana na terenie gminy Kietrz. Dla uproszczenia przyjęto wszystkie odpady z grupy 16 01 pomimo tego, że tylko część z nich jest klasyfikowana jako odpad niebezpieczny. W chwili obecnej w Polsce kształtuje się dopiero system odbioru, odzysku i unieszkodliwiania wraków samochodowych i kody na wytwarzanie odpadów mogą być stosowane zamiennie przez wytwórców.

Ilość i rodzaj odpadów wycofanych z eksploatacji pojazdów

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 160103 | Zużyte opony | 5,000 | Handlotrans, Kietrz |
| 160103 | Zużyte opony | 3,000 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
| 160106 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 10,000 | Handlotrans, Kietrz |
| 160107 | Filtry olejowe | 0,050 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 160113 | Płyny hamulcowe | 0,001 | Hydrokan, Kietrz |
| 160113 | Płyny hamulcowe | 0,010 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 160113 | Płyny hamulcowe | 0,001 | Trans West sc, warsztaty w Nasiedlu |
| 160114 | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 0,020 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
| 160117 | Metale żelazne | 3,000 | Handlotrans, Kietrz |
| 160119 | Tworzywa sztuczne | 1,000 | Handlotrans, Kietrz |
| 160120 | Szkło | 1,000 | Handlotrans, Kietrz |
| 160199 | Inne niewymienione odpady | 5,000 | Handlotrans, Kietrz |
| 160199 | Inne niewymienione odpady | 50,000 | Kombinat Rolny "Kietrz" |
|  |  | 78,082 |  |

W wyniku inwentaryzacji otrzymano 78,082 Mg/a odpadów z tej grupy 0,062 Mg zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Główną pozycją tej grupy jest decyzja dla Kombinatu Rolnego „Kietrz” na odpady o kodzie 16 01 99 w ilości 50 Mg. Najprawdopodobniej decyzja ta dotyczy maszyn rolniczych i wniosek został złożony „z zapasem”.

Większość odpadów z tej grupy trafia bezpośrednio na złomowiska lub jest składowana na placach itp. nie będąc nigdzie odnotowywana.

Zużyte opony

Odpady o kodzie 16 01 03. Na terenie gminy zewidencjonowano 8 Mg/a zużytych opon. Ilości zużytych opon wprowadzanych na rynek i wycofywanych z użycia na terenie gminy jest bardzo trudna do oszacowania. Można oczywiście szacować te ilości na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów i monitoringu punktów zajmujących się ich sprzedażą, serwisem czy bieżnikowaniem.

Sytuacja w zakresie odzysku i recyklingu opon powinna w najbliższych latach ulegać poprawie w związku z wprowadzeniem ustawy o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982) określa poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon, które wynoszą w kolejnych latach w % ciężaru wytworzonych opon.

2004 r. – 50%, recykling 6%

2005 r. – 60%, recykling 9%

2006 r. – 70%, recykling 12%

2007 r. – 75%, recykling 15%

Na podstawie danych literaturowych („Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych”) wynika, że na terenie kraju wytwarza się rocznie ok. 120 tys. ton zużytych opon. Na podstawie wskaźników krajowych i danych statystycznych można szacować ilość zużytych opon powstających na terenie gminy na ok. 27 Mg/a.

Łącznie szacuje się, że na terenie gminy Kietrz powstaje ok. 92 Mg/a odpadów z podgrupy 16 01.

Zadania do realizacji w zakresie grupy 16 01 występują przede wszystkim na poziomach wojewódzkim i powiatowym.

Proponowane kierunki działań:

- kontrola wytwarzania odpadów oraz ich recyklingu w stacjach złomowania i demontażu pojazdów,

- kontrola standardu technicznego i ochrony środowiska w stacjach, dostosowanie stacji do wymagań,

- kontrola ewidencji zużytych samochodów (starostwa, inspekcja ochrony środowiska, urząd marszałkowski), wytwarzanych oraz przyjmowanych do stacji demontażu.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Są to odpady z grupy 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne

Ilość i rodzaj odpadów medycznych i weterynaryjnych

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa i adres zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 180103 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 0,150 | Gminny Zespół Lecznictwa, Kietrz |
| 180103 | Jw. | 0,024 | NZOZ Nowa Cerekwia |
| 180108 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,024 | Apteka "Centralna", Kietrz |
| 180108 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,005 | Składowisko Hydrokan, Dzierżysław |
|  |  | 0,203 |  |

Łącznie na terenie gminy wydano pozwolenia na wytwarzanie 0,203 Mg/a odpadów niebezpiecznych medycznych i weterynaryjnych.

Według dostępnych danych (www.pkt.pl, www.kietrz.pl, GUS) na terenie gminy poza jednostkami, które posiadają decyzje funkcjonują jeszcze: 1 apteka, 2 prywatne gabinety stomatologiczne i 2 weterynarzy. Z innych opracowań dot. planów gospodarki odpadami wynika, że w jednym gabinecie stomatologicznym może powstawać ok. 10 – 30 kg odpadów niebezpiecznych rocznie. Brak jest szacunków dot. gabinetów weterynaryjnych. Szacuje się, że na terenie gminy Kietrz powstaje łącznie ok. 0,5 Mg/a tych odpadów.

Podstawowe cele do osiągnięcia w tej dziedzinie to

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów;

- Eliminacja zjawiska unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie bez posiadania odpowiedniej instalacji lub mieszania z odpadami komunalnymi;

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego;

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Zaprzestanie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacjach nie spełniających wymagań ochrony środowiska;

- Inwentaryzacja źródeł powstawania odpadów;

- Wzmocnienie działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych w zakresie właściwego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych;

- Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

- Wzmożenia działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

- Współpraca ze służbami weterynaryjnymi przy stworzeniu bazy danych w zakresie prowadzonych i planowanych działań z zakresu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku

Poniższe zestawienie przygotowano w oparciu o wskaźniki z WPGO oraz KPGO.

Szacowane ilości odpadów gospodarczych z gminy Kietrz poddawanych odzyskowi w podziale na branże z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

| GR | Branża odpadów gospodarczych | Ilość odpadów otrzymanych z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Procent odzysku | Ilość odzyskiwana w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,030 | 0,03 | 0% | 0,00 |
| 08 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) | 0,008 | 0,1 | 9% | 0,0 |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 1 137,000 | 1 500,0 | 91% | 1 365,0 |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,010 | 2,0 | 80% | 1,6 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 59,000 | 400,0 | 58% | 232,0 |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 40 146,000 | 45 000,0 | 84% | 37 800,0 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 3,000 | 3,00 | 92% | 2,76 |
|  | Podsumowanie odpadów gospodarczych | 41 345,048 | 46 905,130 | 84% | 39 401,369 |
| 09 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 2,5 | 100% | 2,5 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,100 | 0,1 | 52% | 0,1 |
| 150202 150203 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,175 | 0,3 | 5% | 0,0 |
| 13 | Oleje odpadowe | 13,100 | 20,0 | 68% | 13,6 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 2,645 | 2,6 | 60% | 1,6 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 0,000 | 10,0 | 0% | 0,0 |
| różne kody | Pestycydy | 1,155 | 1,2 | 0% | 0,0 |
| 16 02 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,454 | 50,0 | 80% | 40,0 |
| 16 01 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 78,082 | 92,0 | 70% | 64,4 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,203 | 0,5 | 0% | 0,0 |
|  | Podsumowanie odpadów niebezpiecznych | 95,914 | 179,2 | 68% | 122,2 |

Szacuje się, że z całego strumienia odpadów gospodarczych powstających na terenie gminy Kietrz ok. 84% jest odzyskiwane, a w przypadku odpadów niebezpiecznych wskaźnik ten wynosi 68%.

Szacowane poziomy odzysku i unieszkodliwiania odpadów gospodarczych w podziale na grupy odpadów

| GR | Branża odpadów gospodarczych | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Odzysk | Unieszkodliwianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2010 | 2015 | 2006 | 2010 | 2015 |
| 05 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,03 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 08 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) | 0,1 | 13% | 17% | 21% | 87% | 83% | 79% |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 1 500,0 | 93% | 96% | 98% | 7% | 4% | 2% |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 2,0 | 82% | 86% | 90% | 18% | 14% | 10% |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 400,0 | 60% | 65% | 70% | 40% | 35% | 30% |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 45 000,0 | 86% | 90% | 95% | 14% | 10% | 5% |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 3,00 | 93% | 95% | 98% | 7% | 5% | 2% |
| Podsumowanie odpadów gospodarczych | 46 905,130 | 86% | 90% | 95% | 14% | 10% | 5% |
| 09 | Odpady z zakładów fotograficznych | 2,5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,1 | 54% | 60% | 66% | 46% | 40% | 34% |
| 150202 150203 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,3 | 6% | 8% | 10% | 94% | 92% | 90% |
| 13 | Oleje odpadowe | 20,0 | 70% | 75% | 80% | 30% | 25% | 20% |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 2,6 | 65% | 70% | 78% | 35% | 30% | 22% |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 10,0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| różne kody | Pestycydy | 1,2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 16 02 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 50,0 | 82% | 87% | 92% | 18% | 13% | 8% |
| 16 01 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 92,0 | 75% | 85% | 90% | 25% | 15% | 10% |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Podsumowanie odpadów niebezpiecznych | 179,2 | 72% | 79% | 83% | 28% | 21% | 17% |

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Poniższe zestawienie przygotowano w oparciu o wskaźniki z WPGO i KPGO.

Szacowane ilości odpadów gospodarczych z gminy Kietrz poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

| GR | Branża odpadów gospodarczych | Ilość odpadów otrzymanych z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Procent unieszko dliwiania | Ilość unieszko dliwiana w Mg/a | w tym składowanie w % | w tym składowanie w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,030 | 0,03 | 100% | 0,03 | 100% | 0,03 |
| 08 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) | 0,008 | 0,1 | 91% | 0,1 | 49% | 0,0 |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 1 137,000 | 1 500,0 | 9% | 135,0 | 100% | 135,0 |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,010 | 2,0 | 20% | 0,4 | 8% | 0,0 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 59,000 | 400,0 | 42% | 168,0 | 95% | 160,0 |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 40 146,000 | 45 000,0 | 16% | 7 200,0 | 6% | 450,0 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 3,000 | 3,00 | 8% | 0,24 | 8% | 0,24 |
|  | Podsumowanie odpadów gospodarczych | 41 345,048 | 46 905,130 | 16% | 7 503,761 | 10% | 745,345 |
| 09 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 2,5 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,100 | 0,1 | 48% | 0,0 | 50% | 0,0 |
| 150202 150203 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,175 | 0,3 | 95% | 0,3 | 14% | 0,0 |
| 13 | Oleje odpadowe | 13,100 | 20,0 | 32% | 6,4 | 0% | 0,0 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 2,645 | 2,6 | 40% | 1,1 | 100% | 1,1 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 0,000 | 10,0 | 100% | 10,0 | 100% | 10,0 |
| różne kody | Pestycydy | 1,155 | 1,2 | 100% | 1,2 | 0% | 0,0 |
| 16 02 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,454 | 50,0 | 20% | 10,0 | 50% | 5,0 |
| 16 01 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 78,082 | 92,0 | 30% | 27,6 | 50% | 13,8 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,203 | 0,5 | 100% | 0,5 | 0% | 0,0 |
|  | Podsumowanie odpadów niebezpiecznych | 95,914 | 179,2 | 32% | 57,0 | 52% | 29,9 |

Szacuje się, że unieszkodliwiane jest ok. 16% odpadów gospodarczych powstających na terenie gminy Kietrz, z czego 10% poprzez składowanie. Dla odpadów niebezpiecznych wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 32% i 52%.

Istniejące systemy zbierania odpadów

System zbiórki odpadów z sektora gospodarki jest oparty na podmiotach – pośrednikach zajmujących się usuwaniem, transportem, magazynowaniem i przekazaniem do ostatecznej utylizacji lub wykorzystania odpadów. Przedsiębiorstwa pośredniczące w odbiorze poszczególnych grup odpadów dysponują zazwyczaj magazynami, w których gromadzone są selektywnie odpady. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów są one przekazywane do ostatecznych miejsc utylizacji. Odpady w zależności od ich ilości, rodzaju, są gromadzone w specjalistycznych oznaczonych pojemnikach, na placach, w magazynach lub w pojemnikach stosowanych do odpadów komunalnych. W zależności od warunków zawartych umów mogą to być pojemniki wytwórcy lub odbiorcy odpadów. Taki system zbierania odpadów w znacznym stopniu komplikuje system ewidencji odpadów z sektora gospodarki, gdyż przed ostatecznym wykorzystaniem lub unieszkodliwieniem, może dojść do kilkukrotnej zmiany ich posiadacza. Jest to szczególnie widoczne przy zbieraniu odpadów od drobnych wytwórców, gdzie pośrednik, często przekazuje odpady większemu hurtownikowi.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów

Poniższa tabela przedstawia spis podmiotów, które posiadają decyzje na transport odpadów i zbieranie odpadów na terenie gminy Kietrz.

Spis podmiotów posiadających pozwolenie na transport i zbieranie odpadów w gminie Kietrz

| Nazwa wytwórcy | GR | Kod | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydrokan, Kietrz | 07 | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych |
|  | 10 | 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
|  | 15 | 150101 | Opakowania z papieru i tektury |
|  | 15 | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
|  | 15 | 150104 | Opakowania z metali |
|  | 15 | 150105 | Opakowania wielomateriałowe |
|  | 15 | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
|  | 17 | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
|  | 17 | 170102 | Gruz ceglany |
|  | 17 | 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
|  | 17 | 170181 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
|  | 17 | 170380 | Odpadowa papa |
|  | 17 | 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
|  | 17 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
|  | 19 | 190801 | Skratki |
|  | 19 | 190802 | Zawartość piaskowników |
|  | 19 | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| Marpol, Rozumice, gm. Kietrz | 02 | 020104 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
|  | 12 | 120105 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
|  | 15 | 150101 | Opakowania z papieru i tektury |
|  | 15 | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
|  | 15 | 150104 | Opakowania z metali |
|  | 15 | 150105 | Opakowania wielomateriałowe |
|  | 15 | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
|  | 15 | 150107 | Opakowania ze szkła |
|  | 15 | 150109 | Opakowania z tekstyliów |
|  | 17 | 170202 | Szkło |
|  | 17 | 170203 | Tworzywa sztuczne |
|  | 17 | 170401 | Miedź, brąz, mosiądz |
|  | 17 | 170402 | Aluminium |
|  | 17 | 170403 | Ołów |
|  | 17 | 170404 | Cynk |
|  | 17 | 170405 | Żelazo i stal |
|  | 17 | 170406 | Cyna |
|  | 17 | 170407 | Mieszaniny metali |
|  | 19 | 191201 | Papier i tektura |
| Maryszczak Tadeusz, Kraków | 16 | 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
|  | 17 | 170401 | Miedź, brąz, mosiądz |
|  | 17 | 170402 | Aluminium |
|  | 17 | 170403 | Ołów |
|  | 17 | 170404 | Cynk |
|  | 17 | 170405 | Żelazo i stal |
|  | 17 | 170407 | Mieszaniny metali |
| Skup złomu "Złom Kol", Kietrz | 16 | 160117 | Metale żelazne |
|  | 17 | 170405 | Żelazo i stal |

Oprócz tego wydano decyzje na odzysk i unieszkodliwianie odpadów dla następujących podmiotów z terenu gminy Kietrz.

Spis podmiotów posiadających pozwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów

| Nazwa wytwórcy | GR | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | U/O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrokan, Kietrz | 07 | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych | 10,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 10 | 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 100,000 | Odzysk |
|  | 15 | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 10,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 15 | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 15 | 150104 | Opakowania z metali | 5,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 15 | 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 5,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 15 | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 10,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 17 | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 100,000 | Odzysk |
|  | 17 | 170102 | Gruz ceglany | 50,000 | Odzysk |
|  | 17 | 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 100,000 | Odzysk |
|  | 17 | 170181 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 100,000 | Odzysk |
|  | 17 | 170380 | Odpadowa papa | 5,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 17 | 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 50,000 | Odzysk |
|  | 17 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 50,000 | Odzysk |
|  | 19 | 190801 | Skratki | 10,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 19 | 190802 | Zawartość piaskowników | 10,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
|  | 19 | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 10,000 | Odzysk i unieszkodliwianie |
| Prefrow Sp. z o.o., Kietrz | 10 | 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 500,000 | Unieszkodliwianie |
|  | 10 | 100102 | Popioły lotne z węgla | 350,000 | Unieszkodliwianie |

Poniższa tabela przedstawia spis podmiotów spoza gminy Kietrz, które posiadają decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie gminy i zajmują się obsługą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie w tym zakresie.

Spis podmiotów spoza gminy Kietrz, które posiadają pozwolenia na wytwarzanie odpadów na terenie gminy

| Nazwa wytwórcy | GR | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARBUD, Kędzierzyn Koźle | 17 | 170106 | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 50,000 |
|  | 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 50,000 |
|  | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 50,000 |
| Awas-Serwis, Warszawa | 13 | 130501 | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 500,000 |
|  | 13 | 130502 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 500,000 |
|  | 13 | 130503 | Szlamy z kolektorów | 100,000 |
|  | 13 | 130506 | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 10,000 |
|  | 13 | 130507 | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 500,000 |
|  | 13 | 130508 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 1 000,000 |
|  | 19 | 190810 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 50,000 |
| CARO, Zamość | 17 | 170106 | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 100,000 |
|  | 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 100,000 |
|  | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 100,000 |
| Firma Remontowo Budowlana UTK, Rodaki | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 120,000 |
| KERAM M. Sówka, Wrocław | 13 | 130501 | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 1,200 |
|  | 13 | 130502 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 1,200 |
|  | 15 | 150202 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 1,200 |
|  | 16 | 160708 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 1,200 |
|  | 17 | 170503 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 1,200 |
| Remat, Krapkowice | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 150,000 |
| Serwis Wrocław Sp. z o.o. | 13 | 130501 | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 15,000 |
|  | 13 | 130502 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 15,000 |
|  | 15 | 150202 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 20,000 |
|  | 16 | 160708 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 15,000 |
|  | 20 | 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,200 |
| Serwis, Kędzierzyn Koźle | 5 | 050103 | Osady z dna zbiorników | 10,000 |
|  | 5 | 050105 | Wycieki ropy naftowej | 10,000 |
|  | 13 | 130104 | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 10,000 |
|  | 13 | 130105 | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10,000 |
|  | 13 | 130109 | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 10,000 |
|  | 13 | 130110 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10,000 |
|  | 13 | 130111 | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 10,000 |
|  | 13 | 130112 | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 10,000 |
|  | 13 | 130113 | Inne oleje hydrauliczne | 10,000 |
|  | 13 | 130204 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 10,000 |
|  | 13 | 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10,000 |
|  | 13 | 130206 | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 10,000 |
|  | 13 | 130207 | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 10,000 |
|  | 13 | 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 10,000 |
|  | 13 | 130306 | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 10,000 |
|  | 13 | 130307 | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10,000 |
|  | 13 | 130308 | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 10,000 |
|  | 13 | 130309 | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 10,000 |
|  | 13 | 130310 | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 10,000 |
|  | 13 | 130501 | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 10,000 |
|  | 13 | 130502 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 10,000 |
|  | 13 | 130503 | Szlamy z kolektorów | 10,000 |
|  | 13 | 130506 | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 10,000 |
|  | 13 | 130507 | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 10,000 |
|  | 13 | 130508 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 10,000 |
|  | 13 | 130701 | Olej opałowy i olej napędowy | 10,000 |
|  | 13 | 130702 | Benzyna | 5,000 |
|  | 13 | 130703 | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 5,000 |
|  | 15 | 150202 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15,000 |
|  | 16 | 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 5,000 |
|  | 16 | 160708 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 50,000 |
|  | 16 | 160709 | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 10,000 |
|  | 17 | 170106 | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 10,000 |
|  | 17 | 170204 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 5,000 |
|  | 17 | 170301 | Asfalt zawierający smołę | 10,000 |
|  | 17 | 170410 | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 5,000 |
|  | 17 | 170503 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 15,000 |
|  | 17 | 170505 | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 10,000 |
|  | 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 5,000 |
|  | 17 | 170603 | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | 10,000 |
|  | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 10,000 |
|  | 17 | 170801 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 10,000 |
|  | 17 | 170903 | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 10,000 |
| Spe-Bau, Wrocław | 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 100,000 |
|  | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 200,000 |
| TERMOEXPORT, Warszawa | 17 | 170106 | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 100,000 |
|  | 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 100,000 |
|  | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 100,000 |
| Zakład Ogólnobudowlany Gawlik, Cieszyn | 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 50,000 |
|  | 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 50,000 |
|  |  |  |  | 4 601,200 |

Jak wynika z powyższego zestawienia firmy spoza powiatu posiadają decyzje na wytwarzanie 4,6 tys. Mg/a odpadów niebezpiecznych, przy czym w większości przypadków decyzje dotyczą obszaru całego powiatu głubczyckiego. Ilości te nie zostały ujęte w ogólnym bilansie odpadów.

Prognoza ilości odpadów gospodarczych

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Przy założeniu, że średnie tempo wzrostu wyniesie w najbliższych latach ok. 3,5% można się spodziewać wzrostu ilości odpadów o ok. 7% rocznie.

Przyjmując, w następstwie restrukturyzacji usług, handlu i rzemiosła „optymistyczny” wariant rozwoju gospodarczego w Polsce, założono stały rozwój gospodarczy kraju w okresie najbliższych 17 lat, objawiający się między innymi rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie np. na usługi medyczne, czego skutkiem będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało– i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.

W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców. Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów, odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów i działalności usługowej. Ocenia się, że udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami). Na podstawie ankietyzacji można stwierdzić, że odsetek ten, szczególnie w zakresie odpadów niebezpiecznych może być znacznie wyższy i sięgać nawet 20%.

Restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe i przekształcanie struktury agrarnej (prywatyzacja gruntów po PGR-ach, stały wzrost powierzchni gospodarstw rolnych) spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, wzrost produkcji na najlepszych gruntach oraz stopniową eliminację upraw na gruntach małoproduktywnych i przekazywanie ich pod zalesianie. Intensyfikacja rolnictwa spowoduje np. wzrost ilości opakowań po pestycydach. Zmniejszać się będzie jednak toksyczność stosowanych preparatów.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje w najbliższej przyszłości wzrost wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę (drogi), a co za tym idzie wzrost wydobycia kruszyw i odpadów z przemysłu wydobywczego.

Prognozowane zmiany w sektorze gospodarczym przedstawiono w poniższej tabeli. W analizie oparto się na współczynnikach zawartych w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz w innych opracowaniach branżowych. Planowanie przeprowadzono na bazie przewidywanego rozwoju poszczególnych branż przemysłu w horyzoncie średnioterminowym 4 lat. Przyjęto następujące założenia szczegółowe do prognoz:

- zużyte opony: wzrost o 20% do 2006 roku zgodnie z KPGO,

- przemysł rolno spożywczy: wzrost o 10% (KPGO) na skutek rozwoju sektora oraz koncentracji produkcji,

- sorbenty: wzrost o 10% skorelowany ze wzrostem gospodarczym,

- oleje odpadowe wzrost o 20% na bazie KPGO,

- baterie i akumulatory: wzrost o 20% ze względu na rosnący wskaźnik ilości samochodów na 1 000 mieszkańców oraz wymianę starych samochodów na nowe,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: wzrost spowodowany automatyzacją życia codziennego, bogaceniem się społeczeństwa oraz obniżaniem kosztów produkcji,

- wycofane z eksploatacji pojazdy: wzrost o 20% - rozwój motoryzacji,

- odpady medyczne i weterynaryjne: wzrost o 25% na podstawie planu krajowego.

W poniższej tabeli przedstawiono aktualny stan w zakresie wytwarzania odpadów gospodarczych wraz z prognozą.

Prognoza ilości odpadów gospodarczych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

| GR | Branża odpadów gospodarczych | Ilość odpadów otrzymanych z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Prognoza 2006 | Prognoza 2010 | Prognoza 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,030 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 08 | Odpady z przemysłu chemicznego - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich) | 0,008 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 1 137,000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,010 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,4 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 59,000 | 400,0 | 400,0 | 524,0 | 686,4 |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 40 146,000 | 45 000,0 | 49 500,0 | 64 845,0 | 84 947,0 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 3,000 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 5,1 |
| Podsumowanie odpadów gospodarczych | 41 345,048 | 46 905,1 | 51 405,1 | 66 875,7 | 87 142,2 |
| 09 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,100 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 150202 150203 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,175 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 13 | Oleje odpadowe | 13,100 | 20,0 | 24,0 | 28,8 | 34,6 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 2,645 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,6 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 0,000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| różne kody | Pestycydy | 1,155 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 16 02 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,454 | 50,0 | 55,0 | 60,5 | 66,6 |
| 16 01 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 78,082 | 92,0 | 110,4 | 132,5 | 159,0 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,203 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Podsumowanie odpadów niebezpiecznych | 95,914 | 179,2 | 207,3 | 240,5 | 279,8 |

Cele strategiczne na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki odpadami gospodarczymi

Strategicznym celem do roku 2011 jest:

„Ograniczanie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich ewidencji, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania”

Zgodnie z zapisami Polityki Ekologicznej Państwa, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych gospodarczo odpadów przemysłowych w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Odnosząc te wartości do średniej krajowej (37,2 % w 1990 r.) w roku 2010 wskaźnik ten powinien wynosić 74,4%, a w roku 2011 - 76,26%.

Cele do roku 2011

- Udział unieszkodliwianych odpadów przemysłowych w 2011 roku na poziomie 90% ogólnej ilości wytworzonych, a nie poddanych odzyskowi odpadów.

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Cele krótkoterminowe

Zadaniem o pierwszorzędnym znaczeniu, niezbędnym do realizacji w krótkim terminie, jest wprowadzenie systemu informacji i ewidencji całego strumienia powstających odpadów. Ogromna odpowiedzialność spada w tym względzie na urzędy administracji samorządowej różnego szczebla. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że bez koordynacji tych działań na poziomie wojewódzkim, nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów.

Cele na lata 2004 – 2007

- Wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych) odpadów z sektora gospodarczego;

- Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu (działania te powinny być realizowane we współpracy z Urzędem Powiatowym);

- Objęcie systemem odbioru wszystkich odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarki;

- Inwentaryzacja wszystkich wytwórców odpadów z sektora gospodarki z terenu powiatu - zwiększenie ilości podmiotów posiadających zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjecie następujących kierunków działań:

- Zintensyfikowanie kontroli zakładów – „wymuszenie” składania sprawozdań dot. jakości i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania;

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji;

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów;

- Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania odpadów;

- Dekontaminacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB;

- Weryfikacja bazy danych dla odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie gminy w porozumieniu ze służbami powiatowymi i wojewódzkimi;

- Akcja informacyjno-promocyjna.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi

Wprowadzanie w życie przyjętego planu gospodarki odpadami w sektorze komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową składowiska, wdrażaniem systemu selektywnej zbiórki, likwidacją oraz rekultywacją dzikich składowisk itp. Niezbędne dla realizacji założonych działań koszty wyliczono na podstawie:

- Danych przedstawionych przez inwestorów.

- Szacunków opartych na zrealizowanych tego typu zadaniach.

Niezbędne jest również przeprowadzenie wielu działań pozainwestycyjnych, co jednak wiąże się z określonymi kosztami. Szacowanie nakładów, zostało oparte na doświadczeniach z przeprowadzania podobnych przedsięwzięć na terenie kraju.

Najważniejsze i najkosztowniejsze zadanie do realizacji to rekultywacja składowiska przy ul. Lubotyńskiej w Kietrzu, którego koszt oceniono na 1,5 mln zł. Zadanie to przewidziane jest na lata 2004 – 2007. W kolejnych latach konieczne będzie zamknięcie i rekultywacja obecnie eksploatowanego składowiska w Dzierżysławiu (0,5 mln zł). Kolejną pozycją, którą należy uwzględnić w budżecie gminy jest selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami, wymaga zakupienia do roku 2007 minimum 39 zestawów pojemników tj. koszt około 200 tys. zł. Docelowo należy wyposażyć gminę w ilość 78 zestawów; a więc łączny koszt inwestycyjny selektywnej zbiórki wyniesie ok. 400 tys. Nie należy również zapominać o opracowaniu i wdrożeniu edukacji ekologicznej jako elementu niezbędnego dla osiągnięcia planowanych celów; minimalny koszt działań edukacyjnych wyniesie ok. 50 tys. zł w okresie 2004 – 2007 przy założeniu, że cześć działań jest realizowana we własnym zakresie, zakresie część będzie realizowana w ramach związku gmin.

W tabeli uwzględniono również część działań wykraczających poza rok 2007. Koszty związane z wdrożeniem planu gospodarki odpadami oszacowano na 4 365 tys. zł (2 745 tys. zł w latach 2004-2007 i 1 620 tys. zł w latach 2008-2011). Kwota powyższa obejmuje stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami dla gminy Kietrz z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i rekultywacji istniejących składowisk. Zadania, które zostały wpisane jako zadania własne gminy mogą zostać przejęte przez związek gmin (selektywna zbiórka odpadów, rekultywacja składowisk). Finansowanie zaproponowanych zadań może odbywać się z wykorzystaniem środków unijnych (np. fundusze strukturalne – ZPORR) i tradycyjnych, krajowych źródeł finansowania – NFOŚ, WFOŚ, BOŚ. W przypadku wnioskowania o dotacje z funduszy unijnych łatwiej będzie uzyskać środki, o które wnioskował będzie związek gmin niż pojedyncza gmina.

Szacunkowy koszt realizacji zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Kietrz w latach 2004 – 2011

| Lp | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty w tys. PLN | Potencjalne źródła finansowania | Rodzaj zadania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008- 2011 |  |  |
|  | Rekultywacja składowiska przy ul. Lubotyńskiej w Kietrzu | Gmina | 2004- 2007 | 1 500 | - | Środki własne, fundusze strukturalne (ZPORR), WFOŚ, programy pomocowe | W |
|  | Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Dzierżysławiu | Gmina | 2007- 2013 | - | 500 | Środki własne, fundusze strukturalne (ZPORR), WFOŚ, programy pomocowe | W |
|  | Budowa stacji przeładunkowej odpadów | Gmina / związek gmin | 2008- 2011 | - | 100 | Środki własne, fundusze strukturalne (ZPORR), WFOŚ, programy pomocowe | K/W |
|  | Wprowadzenie na cały obszar gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów bio, wielkogabarytowych i niebezpiecznych – zakup specjalistycznego samochodu | Gmina / związek gmin | 2004- 2007 | 300 | - | Środki własne, fundusze unijne, wojewódzkie, powiatowe, programy pomocowe, związek gmin | W/K |
|  | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Gmina / związek gmin | 2004- 2011 | 200 | 200 | Środki własne, fundusze strukturalne (ZPORR), WFOŚ, programy pomocowe, związek gmin | W/K |
|  | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | Gmina | Zadanie ciągłe | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | Środki własne, fundusze powiatowe, WFOŚ | W |
|  | Utylizacja odpadów zawierających azbest | Właściciele nieruchomości | 2004- 2019 | - | 210 | 210 | 220 | 640 | Środki własne właścicieli nieruchomości, fundusze strukturalne, G,P i WFOŚiGW | W/K |
|  | Edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami, w tym z sektora gospodarki | Urząd woj, gmina, związek gmin, powiat | Zadanie ciągłe | 30 | 50 | Środki własne, fundusze powiatowe, związek gmin | W/K |
|  | Działania związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających PCB | Przedsieb. | 2004- 2007 | 50 | 100 | Środki własne | K |
|  | Działania kontrolne w zakresie realizacji obowiązków wynikających z prawa krajowego i lokalnego w zakresie odpadów komunalnych (umowy na wywóz odpadów) | Gmina | Zadanie ciągłe | 20 | 20 | Środki własne | W |
|  | Ocena stopnia wykonania PGO | Gmina | Zadanie ciągłe | - | b.k. | - | b.k. | b.k. | - | W |
|  | Weryfikacja PGO – na lata 2007-2011 | Gmina | 2007 | - | - | - | b.k. | - | - | W |
|  | Uchwalenie nowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy | Gmina | 2004 | b.k. | - | - | -- | - | - | W |
| Razem | 2 745 | 1 620 |  |
|  | 4 365 |  |

- W: Zadania własne: przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy

- K: Zadania koordynowane: pozostałe przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych, które będą finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim lub centralnym

Zasady finansowania

Przewidywanych zakres inwestycji obejmuje obiekty budowlane, infrastrukturę techniczną, maszyny, urządzenia, pojemniki itp.). Realizacja poszczególnych przedsięwzięć powinna być poprzedzona wykonaniem studiów wykonalności. Dotyczy to w szczególności takich inwestycji jak budowa Zakładu Utylizacji Odpadów, czy wdrażanie systemów zbiórki, które wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi. Wykonanie studium pozwala nie tylko na określenie możliwości sfinansowania samego projektu, co również określi możliwości eksploatacji w przyszłości oraz pokaże potencjalne źródła pozyskiwania funduszy oraz określi punkty krytyczne. Tak jak określenie kosztów realizacji i źródeł finansowania poszczególnych zadań jest stosunkowo proste do zanalizowania tak źródła pokrycia kosztów eksploatacji opierają się w dużej mierze na prognozach.

Finansowanie nakładów inwestycyjnych.

Ustawodawstwo z zakresu ochrony środowiska nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów gospodarki odpadami. Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych np. na budowę instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Istnieje wiele instytucji, które wspomagają inwestycje z zakresu ochrony środowiska. W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu potencjalnych źródeł finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska (oraz gospodarki odpadami w Polsce). Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Szczegółowe informacje pod adresem www.nfosigw.gov.pl.

Ekofundusz.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową w skali europejskiej, a nawet światowej. Zadaniem EkoFunduszu jest również ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza);

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód);

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu);

- ochrona różnorodności biologicznej;

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy mieszkańców;

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk takich odpadów;

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach dotację EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.ekofundusz.org.pl

Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stwarza możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska z funduszy strukturalnych. Rozporządzeniem Rady nr 1260/1999 ustanowiono ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych.

Istnieją 4 fundusze strukturalne Unii Europejskiej:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund – ERDF),

- Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund – ESF),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) sekcja "Orientacji”

- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance- FIFG).

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:

- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy,

- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,

- działalność badawczo-rozwojowa,

- inwestycje związane z ochroną środowiska.

Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki”

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 określa cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Narodowy Plan Rozwoju służy jako baza do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty (ang. Community Support Framework – CSF) dla Polski. CSF określi wielkość pomocy z funduszy strukturalnych przyznanych Polsce. 

Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 będą wdrażane za pomocą:

- pięciu sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących konkurencyjności gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb oraz infrastruktury transportowej,

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – zarządzanego na poziomie krajowym, ale wdrażanego w systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim,

- Strategii wykorzystania Funduszu Spójności, który nie należy do funduszy strukturalnych ale realizuje założenia polityki strukturalnej UE,

- programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego pomocy we wdrażaniu funduszy strukturalnych na poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów operacyjnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Celem generalnym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. 
Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. Ogółem na program operacyjny w latach 2004 – 2006 przeznaczone będzie 4385,2 mln euro, w tym z funduszy strukturalnych – 2869,5 mln euro. 
Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. W ramach ZPORR o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania nie kwalifikują się do Funduszu Spójności, co pozwoli małym gminom skorzystać ze środków unijnych.

W ramach działania INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA w zakresie zagospodarowania odpadów realizowane będą duże projekty o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów:

- organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

- wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)

- budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych

W ramach działania INFRASTRUKTURA LOKALNA realizowane będą projekty małych inwestycji o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców), które w gospodarce odpadami będą obejmowały poniższe działania:

- budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych

- budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin

- likwidacja dzikich wysypisk

- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ale jest elementem polityki strukturalnej.

Fundusz Kohezji powstał na mocy Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993. Pierwotnie nazwano go Finansowym Instrumentem Spójności, ale w 1994 roku jego nazwę zmieniono na Fundusz Spójności. Początkowo jego realizację zaplanowano na lata 1993-99. Na szczycie UE w Berlinie działanie funduszu przedłużono do 2006 roku. 
Do powstania Funduszu Spójności przyczyniło się głównie przyjęcie do Unii Europejskiej Irlandii, Grecji, Hiszpanii oraz Portugalii, czyli państw słabiej rozwiniętych niż dotychczasowi członkowie UE. W trakcie dyskusji nad formą i kształtem przyszłej Unii Europejskiej państwa członkowskie postanowiły wzmocnić politykę strukturalną wobec wyżej wymienionych krajów. Wzmocnienie to oznaczało pomoc dla krajów i sektorów gospodarki, których wyniki gospodarcze odbiegały od "średniej unijnej". W ten sposób Unia Europejska postanowiła utworzyć Fundusz Spójności. Fundusz Spójności został powołany między innymi także ze względu na planowane w Traktacie z Mastricht wprowadzenie Unii Gospodarczo-Walutowej, która wymagała równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich. Uzyskanie stabilności finansów publicznych było problemem zwłaszcza dla krajów najsłabiej prosperujących, stąd pomysł wsparcia w ramach Funduszu Kohezji. Na szczycie UE w Berlinie wprowadzono dwa zastrzeżenia, co do udzielania pomocy w ramach Funduszu Spójności:

- w roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy państwa nadal kwalifikują się do pomocy przy PKB 90 % średniego PKB na jednego mieszkańca w UE;

- pomoc dla krajów "strefy euro" będzie udzielana pod warunkiem spełnienia kryteriów konwergencji - stabilność gospodarcza i wzrost.

Z Funduszu Spójności, od początku jego istnienia, korzystają: Grecja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania. W okresie przejściowym, przez bardzo krótki okres czasu programem objęte były również wschodnie Niemcy (była NRD). Obecnie nie korzystają już one z pomocy.

Koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że możliwości znalezienia podobnych usług po niższej cenie jest ograniczone

- środki własne budżetów gmin - jest to najlepsze, pewne i  bezzwrotne, źródło finansowania. Jest jednak niebezpieczeństwo rezygnacji gminy z udziału w finansowaniu systemu i wybrania innego rozwiązania

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

- surowców wtórnych,

- kompostu,

- usług (np. rozdrabniania odpadów budowlanych)

Dodatkowym źródłem przychodów mogą być również zyski z pośrednictwa w obrocie odpadami niebezpiecznymi, doradztwo dla sektora gospodarczego.

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania, odzysku i unieszkodliwiania  odpadów powinna uwzględniać wszystkie elementy, a więc:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Należy pamiętać, że działalność w zakresie selektywnej zbiórki odpadów jest w dzisiejszych realiach deficytowa i wskazane jest, aby była dofinansowywana z budżetów gmin. Od operatora systemu, jego przedsiębiorczości zależy, jaki będzie poziom dotacji i moment ewentualnej rezygnacji z dopłat. Należy jednak pamiętać, ze celem działalności operatorów komunalnych w szczególności obsługujących selektywną zbiórkę oraz prowadzących instalację nie powinno być osiąganie zysku ale działalność dla poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego obywateli.

# WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA W PLANIE.

Gminny plan gospodarki odpadami powinien zawierać wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko (§ 6 ust. 2, pkt 7, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami)

Ocena zgodności celów planu gospodarki odpadami z celami planami wyższego szczebla

Opracowany Projekt bierze pod uwagę i akceptuje cele ochrony środowiska przed odpadami wyznaczone w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. W szczególności cele te dotyczą:

- osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych,

- zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej w odpadach komunalnych do składowania,

- zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem,

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Kietrz powiązany jest z następującymi dokumentami o charakterze planistycznym:

  - Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO).

  - Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO)

  - Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami (PPGO)-w opracowaniu

  - Strategią Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000-2006. II Polityka Ekologiczna Państwa.

  - Strategią rozwoju gminy Kietrz – w opracowaniu

  - W ramach prac nad Planem, uwzględniono te elementy w/w dokumentów, które były zgodne z założeniami projektu. Przyjęte w projekcie planu cele gospodarki odpadowej są zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO)

W trakcie opracowywania planu dla gminy nie był niestety opracowany i uchwalony plan dla powiatu głubczyckiego, stąd też niemożliwe było uwzględnienie zapisów z niego wynikających.

Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji PGO

Informacje dotyczące stanu środowiska w gminie Kietrz jako elementu województwa opolskiego, zamieszczona jest w cyklicznych raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Dane w nich zawarte oceniają stan środowiska na terenie województwa w oparciu o wyniki monitoringu emisji do środowiska zanieczyszczeń z głównych źródeł oraz wyniki monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych, gleb, powietrza atmosferycznego, a także poziomu hałasu w otoczeniu tych głównych źródeł emisji. Dane te są niestety dość ogólne i odnoszą się do poziomu województwa. Obecnie eksploatowane obiekty gospodarki odpadami komunalnymi nie są objęte monitoringiem na skalę regionalną czy krajową, lecz monitoringiem lokalnym.

Zorganizowaną zbiórką odpadów w gminie, zgodnie z przedstawionymi informacjami objętych jest 100% mieszkańców gminy. Na taki wynik ma wpływ przyjęty system udzielania koncesji dla firm zbierających odpady. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest ich składowanie na składowiskach odpadów. Obecnie na terenie gminy odpady są deponowane na składowisku w Dzierżysławiu.

Zgodnie z ustawą o odpadach, składowiska odpadów komunalnych zaliczane są do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ustawa ta wymaga, aby składowiska odpadów spełniały wymagania odpowiednie do klasy składowiska. Składowiska komunalne przyjmujące powyżej 10 ton odpadów na dobę lub mające ponad 25.000 ton depozytu zaliczane są do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.

Składowiska odpadów komunalnych przyjmujące w ciągu doby powyżej 20 ton odpadów zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko wynika z obowiązujących przepisów.

Zasadniczymi elementami Projektu Planu Gospodarki Odpadami, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości dla środowiska gminy Kietrz  związanych z gospodarką odpadami z sektora komunalnego są:

- W pierwszej modernizacja składowiska i Ew. budowa kompostowni

- Wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych,

- Selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianie,

- Zmniejszenie ilości odpadów usuwanych z gospodarstw domowych w wyniku wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów kuchennych i ogrodowych (recyklingu organicznego),

- Zmniejszenie masy odpadów biodegradowlanych usuwanych na składowiska w wyniku odzysku (recyklingu) i odrębnego ich unieszkodliwiania,

- Docelowo przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem co doprowadzi do znaczącego zmniejszenia masy odpadów składowanych,

- Likwidacja i rekultywacja tzw. dzikich składowisk,

- Znaczące zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów dzięki ograniczeniu ilości deponowanych na nich odpadów organicznych oraz ich modernizacji.

- Składowanie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych przyczyni się do zmniejszenia stężeń substancji organicznych oraz związków azotowych w odciekach. Będzie to miało istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania i usuwania odcieków.

- Likwidacja źródeł azbestu

- Likwidacja PCB

Brak podjęcia wymienionych działań i zamierzeń inwestycyjnych spowoduje dalsze niekorzystne oddziaływanie na środowisko składowiska odpadów, dalszą degradację terenu poprzez budowę kolejnych kwater składowania. Nie zostaną również zlikwidowane źródła niekorzystnego oddziaływania azbestu na mieszkańców. Brak likwidacji dzikich składowisk nie wyeliminuje ich zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz wpływa niekorzystnie na estetykę otoczenia przyrodniczego.

Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko wynikające z realizowanych zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie planu gospodarki odpadami

Przewidywane, znaczące oddziaływanie na środowisko zadań i przedsięwziąć zawartych w projekcie planu gospodarki odpadami w przypadku, gdy ich realizacja mogłaby się wiązać z potencjalnym znaczącym oddziaływaniem na środowiska podlegać będą postępowaniu w sprawie oceny ich oddziaływania na środowisko. Rodzaje tego typu przedsięwzięć określone zostały w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

W zakresie gospodarki odpadami, konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko występuje dla następujących rodzajów przedsięwzięć:

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,

- instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

- składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę.

Dla pozostałych przedsięwzięć konieczność sporządzenia raportu jest określana przez organy administracji prowadzące postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:

- poletek osadowych, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,

- instalacji do magazynowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni nie niższej niż 0,5 ha,

- instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

- zbierania odpadów niebezpiecznych.

Ponadto dla instalacji, które mogą powodować znaczące oddziaływania na środowisko w ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, uwzględniającego w jednym dokumencie warunki prowadzenia działalności związane z ochroną środowiska. Lista instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne została określona w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Wśród wymienionych instalacji znajdują się następujące w zakresie gospodarki odpadowej:

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg na dobę,

- instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 Mg na godzinę,

- instalacje do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg na dobę,

- instalacje do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg.

Wymóg uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji gospodarki odpadami jest dodatkowym instrumentem eliminacji małych, gminnych składowisk odpadów, które nie będą mogły sobie pozwolić na wymagane zabezpieczenia i system monitoringu.

Wskazane w Projekcie Planu zadania i rozwiązania wpływać będą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki odpadami w wyniku:

- Maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów użytkowych (opakowaniowych, innych niż opakowaniowe, gruzu budowlanego, wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego odpadów biodegradowlanych (odpadów kuchennych i ogrodowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach o odpowiednim standardzie technicznym i zabezpieczenia środowiska.

- Znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych.

Zadania związane z likwidacją „dzikich” wysypisk, wyłączaniem z eksploatacji 
i rekultywacją składowisk nieodpowiadających wymogom ochrony środowiska wiąże się wyłącznie z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko, w tym na obszary chronione

Zasady przyjęte w projekcie planu gospodarki odpadami służą poprawie stanu środowiska, a tym samym także zachowaniu krajobrazu kulturowego poprzez działania omówione powyżej.

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji strategii

Analiza dotyczy oceny zmian oddziaływania na środowisko w wyniku rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Kietrz opiera się głównie na ocenie zmniejszania lub eliminacji określonych emisji zanieczyszczeń do środowiska w efekcie zasadniczych zmian gospodarowania odpadami, tj.:

- Podjęcia prób minimalizacji wytwarzania odpadów zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym.

- Wprowadzenia na szerszą skalę selektywnej zbiórki użytkowych frakcji odpadów do odzysku.

- Selektywnej zbiórki i recyklingu organicznego odpadów biologicznie rozkładalnych.

- Rozwoju selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia do unieszkodliwiania w odrębnych instalacjach,

- Mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów przed składowaniem,

- Odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów z sektora gospodarki

Zasadniczymi elementami planu gospodarki odpadami, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości dla środowiska gminy Kietrz związanych z gospodarką odpadami z sektora komunalnego są:

- wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych,

- selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianie,

- zmniejszenie ilości odpadów usuwanych z gospodarstw domowych w wyniku wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów kuchennych i ogrodowych (recyklingu organicznego),

- zmniejszenie masy odpadów biodegradowlanych usuwanych na składowiska w wyniku odzysku (recyklingu) i odrębnego ich unieszkodliwiania,

- przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem, co doprowadzi do znaczącego zmniejszenia masy odpadów składowanych,

- modernizacja, zmiana funkcji, składowiska,

- likwidacja tzw. dzikich składowisk,

- znaczące zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów dzięki ograniczeniu ilości deponowanych na nich odpadów organicznych oraz ich modernizacji.

- minimalizacja masy odpadów do składowania pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na powierzchnie składowisk odpadów, co wpłynie istotnie na zmniejszenie ilości odcieków ze składowisk,

- składowanie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych przyczyni się do zmniejszenia stężeń substancji organicznych oraz związków azotowych w odciekach. Będzie to miało istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania i usuwania odcieków.

W efekcie wdrożenia projektowanego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Kietrz, oczekuje się osiągnięcie zmniejszenia oddziaływania odpadów na środowisko.

# SYSTEM MONITORINGU.

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zasady zarządzania systemem.

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Kietrz wynikać będzie:

- z ustawowo określonego zakresu zadań administracji i samorządu Gmin,

- z zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Zarząd Gminy

- Plan Gospodarki Odpadami winien jest skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy, powiatu i województwa, zwłaszcza z:

  - Programem Ochrony Środowiska

  - Planem zagospodarowania przestrzennego.

  - Strategią Rozwoju Gminy.

Aktualizacja i modyfikacja planów.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują, co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalany Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat.

Raportowanie wdrażania planów.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu Planów Gospodarki Odpadami. Przekazywane są one przez Burmistrza – do Rady Miejskiej.

Wskaźniki monitorowania efektywności Planu.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Tabela przedstawia wskaźniki dla Gminy Kietrz. Lista wskaźników nie jest wyczerpująca i winna być sukcesywnie modyfikowana.

Wskaźniki monitorowania Planu

|  | Wskaźnik |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok |
| 2 | Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych / 1 mieszkańca x rok |
| 3 | Ilość zebranych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok |
| 4 | Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów |
| 5 | Ilość zebranych selektywnie materiałów (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) |
| 6 | Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) |
| 7 | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych) |
| 8 | Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwionych przez składowanie |
| 9 | Ilość eksploatowanych składowisk |
| 10 | Ilość wytworzonych osadów ściekowych |
| 11 | Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie |
| 12 | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele przemysłowe |
| 13 | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze |
| 14 | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym |
| 15 | Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi |
| 16 | Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych przez składowanie |
| 17 | Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych innymi metodami niż składowanie |
| 18 | Ilość „dzikich składowisk” |
| 19 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami |
| 20 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej |
| 21 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) |
| 22 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, |

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz (PGO) przedstawia stan aktualny gospodarki odpadami, prognozę w zakresie ilości odpadów oraz proponuje docelowy system gospodarki odpadami. Plan jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i wypełnia zapisy art. 14,15 i 16 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

Ilości aktualne wraz komunalnych prognozą odpadów komunalnych z podziałem na strumienie powstające na terenie gminy Kietrz przedstawia poniższa tabela

Stan aktualny ilości odpadów komunalnych w gminie Kietrz

| Lata | Ludność | Ilość w Mg/a |
| --- | --- | --- |
|  |  | Odpady z gospodarstw domowych | Odpady pochodzące z obiektów infrastruktury | Odpady gabarytowe | Odpady niebezp. | Odpady budowlane | Odpady zielone | Odpady uliczne | Łącznie |
| 2003 | 12 029 | 1 640 | 213 | 153 | 24 | 481 | 93 | 93 | 2 696 |
| 2005 | 11 933 | 1 675 | 215 | 166 | 26 | 489 | 195 | 2 767 |
| 2007 | 11 838 | 1 712 | 217 | 166 | 28 | 499 | 205 | 2 827 |
| 2009 | 11 743 | 1 749 | 219 | 166 | 29 | 509 | 215 | 2 887 |
| 2011 | 11 649 | 1 787 | 222 | 166 | 29 | 519 | 226 | 2 949 |
| zmiana | -380 | 148 | 9 | 13 | 5 | 38 | 40 | 253 |

Stan aktualny w zakresie odpadów gospodarczych przedstawia poniższa tabela.

Stan aktualny ilości odpadów gospodarczych w gminie Kietrz

| LP. | Opis | Ilość odpadów uzyskana w efekcie inwentaryzacji | Szacunkowa ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość ogółem odpadów powstających w sektorze gospodarczym | 41 567 | 47 210 |
| 2 | Ilość ogółem pomniejszona o odpady komunalne wytwarzane w sektorze gospodarczym | 41 536 | 47 180 |
| 3 | Ilość ogółem pomniejszona o odpady komunalne i opakowania wytwarzane w sektorze gospodarczym | 41 535 | 47 178 |

Szacuje się, że wzrost ilości odpadów gospodarczych w ujęciu średnioterminowym (2004 – 2007) wyniesie około 14%.

W Planie przedstawiono cele krótkoterminowe (na lata 2004 – 2007) oraz długoterminowe do roku 2011. PGO dla gminy Kietrz określa sposób realizacji celów i zadań zawartych w WPGO dla województwa opolskiego zgodnie z § 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

W zakresie odpadów komunalnych cel ogólny na lata 2004-2011 brzmi:

„ Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania”

Cele krótkookresowe przewidziane do osiągnięcia w latach 2004-2007 dotyczą:

- objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych;

- podnoszenia świadomości społecznej obywateli,

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów za niezbędne uważa się podjęcie następujących działań:

- udział gminy w ponadgminnej strukturze gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć,

- planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

- utrzymanie przez gminę kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

W planie wojewódzkim, zaproponowano podział województwa opolskiego na trzy strefy o zbliżonych ilościach gromadzonych odpadów. Proponuje się, aby wiodącą rolę w organizacji gospodarki odpadami w strefach spełniały: Nysa, Kędzierzyn-Koźle oraz Opole. Docelowo gminy tworzące dany obszar prowadziłyby wspólną gospodarkę odpadami w oparciu o komunalne związki celowe. W poszczególnych obszarach docelowo może funkcjonować zakład przetwarzania odpadów oraz zbiorcze składowiska odpadów. Gmina należałaby, więc docelowo do „strefy Kedzierzńskiej”. Z kolei przy planowanych składowiskach regionalnych do rozbudowy zaplanowano składowisko w Głubczycach.

Przy propozycjach działań przyjęto następujące założenia:

- Całość systemu komunalnego będzie oparta na instalacji - Zakładzie Utylizacji Odpadów (ZUO) w ramach ponad gminnego porozumienia. Przyjęto, że instalacją składowania balastu będzie składowisko w Głubczycach, a instalacją odzysku i recyklingu obiekt w Kędzierzynie Koźlu. Całość będzie realizowana w ramach Południowego Związku Gospodarki Odpadami z centrum w Kędzierzynie-Koźlu.

- System rozpocznie działalność w formie docelowej do roku 2008

- Składowisko gminne i baza firmy komunalnej stanowić będą elementy wspomagające i uzupełniające dla ZUO.

- Odpady zebrane selektywnie muszą być poddane obróbce w celu ich konfekcjonowania i przygotowania do sprzedaży.

- Odpady „bio” muszą zostać poddane kompostowaniu

- Unieszkodliwianie frakcji „bio” na terenach wiejskich i częściowo w zabudowie jednorodzinnej miejskiej będzie się odbywało systemem „gospodarczym” poprzez kompostowanie na miejscu

- Selektywna zbiórka surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych będzie uzupełnieniem i wsparciem systemów, wynikających z przepisów nakładających ten obowiązek na wytwórców instytucjonalnych.

W zakresie sektora gospodarczego cel ogólny na lata 2004-2011 brzmi:

„Ograniczanie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich ewidencji, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania”

W projekcie planu gospodarki odpadami przyjęto następujące główne cele na lata 2004-2007:

- Wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych) odpadów z sektora gospodarczego.

- Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu (działania te powinny być realizowane we współpracy z Urzędem Powiatowym i Marszałkowskim)

- Objęcie systemem odbioru wszystkich odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarki

Harmonogram działań związanych z wdrożeniem gminnego planu gospodarki odpadami klasyfikuje działania Gminy na zadania własne i koordynowane. Do działań własnych zaliczono zadania, których całość lub część jest finansowana przez Gminę. Duża część działań w zakresie gospodarki odpadami jest przez Gminę koordynowana, szczególnie w zakresie odpadów innych niż komunalne. Wynika to z zapisów Ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska, które nakładają na gminy obowiązki w zakresie rozwiązania problemu odpadów na danym terenie.

Najważniejsze i najkosztowniejsze zadanie do realizacji to rekultywacja składowiska przy ul. Lubotyńskiej w Kietrzu, którego koszt oceniono na 1,5 mln zł. Zadanie to przewidziane jest na lata 2004 – 2007. W kolejnych latach konieczne będzie zamknięcie i rekultywacja obecnie eksploatowanego składowiska w Dzierżysławiu (0,5 mln zł). Kolejną pozycją, którą należy uwzględnić w budżecie gminy jest selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami, wymaga zakupienia do roku 2007 minimum 39 zestawów pojemników tj. koszt około 200 tys. zł. Docelowo należy wyposażyć gminę w ilość 78 zestawów; a więc łączny koszt inwestycyjny selektywnej zbiórki wyniesie ok. 400 tys. Nie należy również zapominać o opracowaniu i wdrożeniu edukacji ekologicznej jako elementu niezbędnego dla osiągnięcia planowanych celów; minimalny koszt działań edukacyjnych wyniesie ok. 50 tys. zł w okresie 2004 – 2007 przy założeniu, że cześć działań jest realizowana we własnym zakresie, zakresie część będzie realizowana w ramach związku gmin.

W harmonogramie uwzględniono również część działań wykraczających poza rok 2007. Koszty związane z wdrożeniem planu gospodarki odpadami oszacowano na 4 365 tys. zł (2 745 tys. zł w latach 2004-2007 i 1 620 tys. zł w latach 2008-2011). Kwota powyższa obejmuje stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami dla gminy Kietrz z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i rekultywacji istniejących składowisk. Zadania, które zostały wpisane jako zadania własne gminy mogą zostać przejęte przez związek gmin (selektywna zbiórka odpadów, rekultywacja składowisk). Finansowanie zaproponowanych zadań może odbywać się z wykorzystaniem środków unijnych (np. fundusze strukturalne – ZPORR) i tradycyjnych, krajowych źródeł finansowania – NFOŚ, WFOŚ, BOŚ. W przypadku wnioskowania o dotacje z funduszy unijnych łatwiej będzie uzyskać środki, o które wnioskował będzie związek gmin niż pojedyncza gmina.

Konieczne jest planowe działanie w zakresie stworzenia systemu gospodarki odpadami obejmującego transport, selektywną zbiórkę i edukację ekologiczną. Wymaga to zaangażowania wielu osób reprezentujących różne firmy i samorząd, aby stworzyć spójny system. Podstawowym elementem warunkującym powodzenie całego systemu jest uczestniczenie w nim gmin na zasadzie consensusu i troski o dobro wspólne, jakim jest stan środowiska naturalnego.

# SPIS RYSUNKÓW:

Rys. 1	Schemat wykonywania planów gospodarki odpadami.	7

Rys. 2	Położenie gminy Kietrz	12

Rys. 3	Udział zaopatrzenia mieszkańców  gminy w wodę pitną z  wybranych ujęć	27

Rys. 4	Ilość odpadów domowych z podziałem na poszczególne miejscowośći	34

Rys. 5	Udział poszczególnych jednostek osadniczych w ilości wytwarzanych domowych odpadów komunalnych z terenu gminy Kietrz	35

Rys. 6	Morfologia domowych odpadów komunalnych z terenu gminy Kietrz	36

Rys. 7	Morfologia odpadów pochodzących z obiektów infrastruktury i turystyki	38

Rys. 8	Ilość odpadów wielkogabarytowych z podziałem na poszczególne miejscowości	40

Rys. 9	Ilość odpadów budowlanych w podziale na miejscowości w Mg/a	43

Rys. 10	Morfologia odpadów komunalnych wg KPGO	47

Rys. 11	Morfologia odpadów komunalnych wg obliczeń własnych	47

Rys. 12	Podział odpadów komunalnych – główne grupy	48

Rys. 13	Struktura odpadów komunalnych	48

Rys. 14	Odpady komunalne powstające w gminie Kietrz z podziałem na miejscowości	49

Rys. 15	Ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Kietrz w Mg/a	57

Rys. 16	Struktura odpadów opakowaniowych powstających w poszczególnych miejscowościach gminy Kietrz w procentach	58

Rys. 17	Schemat przepływu głównych strumieni odpadów	64

Rys. 18	System przepływu surowców wtórnych w ramach selektywnej zbiórki na terenie gminy Kietrz – wariant bez stacji przeładunkowej	78

Rys. 19	Schemat kampanii informacyjnej.	90

Rys. 20	Przykładowy wzór ankiety	94

Rys. 21	Przykładowy wzór ulotki	97

# SPIS TABEL:

Tabela 1.	Liczba ludności gminy Kietrz z podziałem na miejscowości	13

Tabela 2.	Struktura powierzchni zasiewów w gminie Kietrz w 2002 roku	14

Tabela 3.	Wyniki badań zanieczyszczeń rzeki Troi (przekrój pomiarowo kontrolny Grójczanki) w 1998 i 2002 roku.	20

Tabela 4.	Wybrane dane hydrotechniczne rzeki Troi.	25

Tabela 5.	Długość rowów melioracyjnych i rurociągów odwadniających na terenie gminy Kietrz	25

Tabela 6.	Spiętrzenia wód powierzchniowych	25

Tabela 7.	Najważniejsze zrzuty ścieków na terenie gminy Kietrz	28

Tabela 8.	Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminie Kietrz w szt.	29

Tabela 9.	Bilans ilościowy ścieków odzwierzęcych w gminie Kietrz	30

Tabela 10.	Bilans jakościowy ścieków odzwierzęcych w gminie Kietrz	30

Tabela 11.	Sytuacja demograficzna gminy Kietrz	31

Tabela 12.	Sytuacja w zakresie zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2002. (GUS)	31

Tabela 13.	Ilość uczniów i dzieci w przedszkolach wg stanu na dzień 31.12.2002. (GUS)	31

Tabela 14.	Zestawienie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych	33

Tabela 15.	Ilość odpadów domowych powstających w poszczególnych miejscowościach gminy Kietrz	33

Tabela 16.	Procentowy udział poszczególnych odpadów (morfologia) z podziałem na rodzaje jednostek osadniczych	34

Tabela 17.	Morfologia domowych odpadów komunalnych w Mg/a	35

Tabela 18.	Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg	36

Tabela 19.	Ilość odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury	37

Tabela 20.	Struktura odpadów z obiektów infrastruktury i turystyki	38

Tabela 21.	Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego	39

Tabela 22.	Ilość odpadów wielkogabarytowych	39

Tabela 23.	Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych	40

Tabela 24.	Prognoza ilości odpadów wielkogabarytowych	40

Tabela 25.	Ilość odpadów zielonych	41

Tabela 26.	Ilość odpadów z czyszczenia ulic	41

Tabela 27.	Prognoza ilości odpadów zielonych i ulicznych	42

Tabela 28.	Ilości i procentowy udział poszczególnych strumieni odpadów w odpadach budowlanych	42

Tabela 29.	Prognoza ilości odpadów budowlanych	43

Tabela 30.	Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych.	45

Tabela 31.	Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych	45

Tabela 32.	Wskaźniki odpadów komunalnych ze względu na źródło występowania	46

Tabela 33.	Odpady komunalne w podziale na rodzaje i miejscowości w Mg/a	49

Tabela 34.	Wzrost ilości odpadów ze strumienia komunalnego w podziale na rodzaje i źródła powstawania	50

Tabela 35.	Cele ilościowe dla specyficznych strumieni odpadów wg KPGO	51

Tabela 36.	Prognoza zmian ilości odpadów biodegradowalnych i ich recyklingu na terenie gminy Kietrz	52

Tabela 37.	Zasadnicze cele gospodarki odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz sposoby osiągnięcia tych celów.	53

Tabela 38.	Program działań w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi.	56

Tabela 39.	Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Kietrz	57

Tabela 40.	Ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych w poszczególnych miejscowościach gminy Kietrz z podziałem na rodzaje w Mg/a	58

Tabela 41.	Prognoza zmian wskaźników nagromadzenia odpadów opakowaniowych	59

Tabela 42.	Prognoza zmian ilości odpadów opakowaniowych	59

Tabela 43.	Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007 r.	60

Tabela 44.	Ilości surowców wtórnych zebranych w ramach selektywnej zbiórki na terenie gminy Kietrz	62

Tabela 45.	Zakładane ilości odpadów poddane odzyskowi i recyklingowi w Mg/a	73

Tabela 46.	Zakładane docelowe (2011) ilości pojemników dla funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki	79

Tabela 47.	Zakładane ilości pojemników dla funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki dla roku 2007	79

Tabela 48.	Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych	82

Tabela 49.	Ilości odpadów z sektora gospodarczego i szacunkowe stany aktualne na terenie gminy Kietrz w Mg/a.	103

Tabela 50.	Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Kietrz wg katalogu odpadów zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.01.	103

Tabela 51.	Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Kietrz dla wybranych branż sektora gospodarczego (zgodne z KPGO) wraz z szacunkowym stanem aktualnym.	104

Tabela 52.	Wykaz wytwarzanych odpadów z przemysłu energetycznego na terenie gminy Kietrz.	106

Tabela 53.	Ilość i rodzaj odpadów z remontów i budów	109

Tabela 54.	Ilość i rodzaj odpadów z produkcji podstawowej przemysłu rolno spożywczego	112

Tabela 55.	Ilość i rodzaj odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych	115

Tabela 56.	Ilość i rodzaj olejów odpadowych wytwarzanych na terenie gminy Kietrz.	116

Tabela 57.	Ilość i rodzaj odpadowych baterii i akumulatorów	118

Tabela 58.	Zestawienie ilości azbestu zinwentaryzowanego na terenie gminy Kietrz	120

Tabela 59.	Szacowane koszty usunięcia azbestu na terenie gminy Kietrz w tys. zł.	120

Tabela 60.	Ilość opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych	121

Tabela 61.	Ilość i rodzaj zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych	122

Tabela 62.	Ilość i rodzaj odpadów wycofanych z eksploatacji pojazdów	124

Tabela 63.	Ilość i rodzaj odpadów medycznych i weterynaryjnych	125

Tabela 64.	Szacowane ilości odpadów gospodarczych z gminy Kietrz poddawanych odzyskowi w podziale na branże z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.	127

Tabela 65.	Szacowane poziomy odzysku i unieszkodliwiania odpadów gospodarczych w podziale na grupy odpadów	127

Tabela 66.	Szacowane ilości odpadów gospodarczych z gminy Kietrz poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	128

Tabela 67.	Spis podmiotów posiadających pozwolenie na transport i zbieranie odpadów w gminie Kietrz	129

Tabela 68.	Spis podmiotów posiadających pozwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów	130

Tabela 69.	Spis podmiotów spoza gminy Kietrz, które posiadają pozwolenia na wytwarzanie odpadów na terenie gminy	131

Tabela 70.	Prognoza ilości odpadów gospodarczych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	135

Tabela 71.	Szacunkowy koszt realizacji zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Kietrz w latach 2004 – 2011	138

Tabela 72.	Wskaźniki monitorowania Planu	151

Tabela 73.	Stan aktualny ilości odpadów komunalnych w gminie Kietrz	153

Tabela 74.	Stan aktualny ilości odpadów gospodarczych w gminie Kietrz	153

# Załącznik 1

Wykaz aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami.

Stan na 31.03.2004.

# Footnotes

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego, Opole, 2003.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, powszechny spis rolny – Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – Gmina Miejsko-wiejska Kietrz, Urząd Statystyczny w Opolu; Opole 2003

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego, Opole, 2003

WIOŚ w Opolu; Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002, Opole 2003

WIOŚ Opole; Monitoring regionalny jakości wód powierzchniowych woj. opolskiego. Wyniki badań przeprowadzonych w okresie I-VI 2002 r.; Komunikat nr 2/W/2002; Opole 2002 r.

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego, wyznaczonego przez Dyrektora RZGW Gliwice, Energopomiar Sp. z o.o.; Gliwice 2003[4]

Kodeks Dobrej Praktyki Rolnej; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; W-wa 2002

Główny Instytut Górnictwa; Program ochrony zlewni rzeki Troi, Katowice 2002[ 2]

Jest to zgodne z wymogami Wodnej Dyrektywy Ramowej, zakładającej koncepcję zlewniowego zarządzania jakością wód, niezależnie od przebiegu granic administracyjnych (Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2000/60/WE)

Na podstawie informacji uzyskanych z „Hydrokan”.

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, 2003.

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, 2003.

# Text boxes

Gminny Plan

Gospodarki Odpadami

(gmina Kietrz)

Powiatowy Plan

Gospodarki Odpadami

(powiat głubczycki)

Powiatowy Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe powiaty)

Wojewódzki Plan

Gospodarki Odpadami

(woj. opolskie)

Wojewódzki Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe województwa)

Krajowy Plan

Gospodarki Odpadami

SORTOWNIA SUROWCOWA

Jednostki transportu specjalistycznego

- worki foliowe

- pojemniki

(segregacja u źródła)

Gminny Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe gminy)

Odbiorcy surowców – Rynek surowcowy

Jednostki transportu specjalistycznego

Jednostki transportu specjalistycznego

- pojemniki

- kontenery

ZUO- Kędzierzyn

(segregacja)

STACJA PRZEŁADUNKOWA  Kietrz

Składowisko odpadów Głubczyce

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE SKŁADOWISKO

- Czy składowisko może być bezpieczne?

TAK, ale tylko wtedy, jeżeli będą spełnione pewne warunki.

- Jakie warunki musi spełniać składowisko, aby było bezpieczne?

- Składowisko musi być dobrze uszczelnione

- Wody (odcieki) ze składowiska muszą być gromadzone i odprowadzane

- Gaz powstający na składowisku powinien być odprowadzany

- Składowisko musi być odpowiednio eksploatowane, a po zakończeniu zrekultywowane

- Czy planowane w naszej gminie składowisko spełni powyższe wymogi?

TAK !

- Jak składowisko będzie uszczelnione? Jaka będzie grubość warstwy uszczelniającej?

Grubość warstwy uszczelniającej będzie wynosiła .............. Na składowisku będą dwie warstwy uszczelniające. Pomiędzy nimi znajdować się będzie drenaż odwadniający, odprowadzający wody ze składowiska.

- Jak będą odprowadzane wody (odcieki) ze składowiska?

Wody będą odprowadzane do bezodpływowych zbiorników a z nich wywożone do oczyszczalni ścieków.

- Czy po zakończeniu eksploatacji składowisko zostanie zrekultywowane?

TAK, projekt zakłada rekultywację po zakończeniu eksploatacji.